师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目

（基建期）

水土保持监测总结报告

建设单位：师宗县削安煤矿有限公司

监测单位：云南云一矿山工程有限公司

二〇一八年十二月

项目名称:师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）

建设单位：师宗县削安煤矿有限公司

监测单位：云南云一矿山工程有限公司

目录

前 言	1

1项目及项目区概况	5

1.1项目概况	5

1.1.1项目地理位置及交通	5

1.1.2工程建设规模及特性	5

1.1.3扩建内容	6

1.1.4项目组成	7

1.1.5工程布置	12

1.1.6项目区给排水布置	13

1.1.7生产工艺流程	14

1.1.8工程占地	15

1.1.9土石方平衡	17

1.1.10工程实施进度及投资	19

1.1.11主体工程变更情况	19

1.2项目区概况	19

1.2.1地形地貌	19

1.2.2地层	20

1.2.3地质构造及不良地质灾害	21

1.2.4地震	21

1.2.5河流水系	22

1.2.6气候	22

1.2.7土壤	22

1.2.8植被	23

1.2.9社会经济状况	23

1.2.10土地利用情况	23

1.2.11师宗县水土流失及水土保持情况	24

1.3工程水土流失特点	25

2监测实施	26

2.1监测目标与原则	26

2.1.1监测目标	26

2.1.2监测原则	26

2.2监测工作实施情况	27

2.2.1监测依据	27

2.2.2监测组织	28

2.2.3监测实施	28

3监测内容与方法	30

3.1监测内容	30

3.1.1防治责任范围动态监测	30

3.1.2弃土弃渣动态监测	30

3.1.3水土流失防治动态监测	30

3.1.4自然恢复期土壤流失量动态监测	31

3.1.5水土流失危害监测	32

3.2监测方法	32

3.2.1调查监测	32

3.2.2定位监测	34

3.2.3临时监测	36

3.2.4巡查	36

3.3监测时段及频次	37

3.3.1监测时段	37

3.3.2监测频次	37

3.4监测点布设	38

3.4.1监测点布设原则	38

3.4.2监测点布设主要思路	38

3.4.3监测点布设结果	38

3.5监测设施设备	40

4不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定	41

4.1侵蚀单元划分	41

4.1.1原地貌侵蚀单元划分	41

4.1.2地表扰动类型划分	41

4.1.3防治措施分类	42

4.2各侵蚀单元侵蚀模数	44

4.2.1原地貌侵蚀模数	44

4.2.2各地表扰动类型侵蚀模数	44

5水土流失动态监测结果与分析	46

5.1防治责任范围动态监测结果与分析	46

5.1.1水土保持方案确定的防治责任范围	46

5.1.2基建期防治责任范围监测结果	47

5.1.3防治责任范围变化分析	47

5.2弃土弃渣动态监测结果	48

5.3地表扰动面积动态监测结果	48

5.4土壤流失量动态监测结果	49

5.4.1项目建设基建期水土流失量	49

5.4.2工程完工水土流失量	49

6水土流失防治动态监测结果	51

6.1水土流失防治措施	51

6.1.1工程措施及实施进度	51

6.1.2植物措施及实施进度	52

6.1.3临时防治措施及实施进度	53

6.2水土流失防治效果动态监测结果	55

6.2.1扰动土地整治率	55

6.2.2水土流失总治理度	56

6.2.3拦渣率	57

6.2.4土壤流失控制比	57

6.2.5林草植被恢复率	58

6.2.6林草覆盖率	58

6.3运行初期水土流失分析	59

7结论	60

7.1水土保持措施评价	60

7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况	60

7.1.2综合结论	60

7.1.3存在问题与建议	60

7.2监测工作中的经验	61

附件：

附件1：水土保持监测委托书（2017年4月）；

附件2：云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室文件（云煤整审〔2014〕30号，2014年12月18日）；

附件3：曲靖市水务局文件《关于准予师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案的行政许可决定书》（曲水保许〔2017〕21号，2017年4月11日）；

附件4：煤矸石供销协议书。

附图：

附图1：削安煤矿交通地理位置示意图；

附图2：项目区周边水系及河流分布图；

附图3：师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持监测范围图。

附图4：师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持措施及监测点布置图。

# 前 言

师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（以下简称“削安煤矿”）位于圭山煤田鸭子塘矿区Ⅰ井田北段，行政区划隶属于师宗县雄壁镇大舍村委会。矿区坐标为：东经103°58′45″~103°59′20″，北纬24°58′16″~24°59′10″。矿区往西到阴凉箐有20km柏油路与324国道相接。南昆铁路通过师宗车站，矿区至师宗县城35km，距师宗县城40km（其中二级路14km，简易公路26km），距离曲靖市111km，距离昆明市178km，交通较为便利。

削安煤矿始建于1982年，截止2018年12月，矿山已开采了近36年，在2014云南省煤炭产业结构调整转型升级中，列为整合重组类矿井，整合周边零星资源，新增深部的空白区域，划定矿区范围面积为0.9045km2，开采标高为2100～1400m；矿井设计能力21万t/a。现有采矿证证号C5300002011011120111268，有效期三年，自2016年8月9日至2018年8月9日，矿区面积由0.5873km2变更为0.9045km2，新增矿区面积0.3172km2。开采方式为地下开采，原矿井生产规模为5万t/a矿井为斜井开拓，本次整合技改设计仍采用斜井开拓，所有井筒全部原有利用，无新掘井筒。主副斜井地面工业场地已基本形成，但各系统需改造、调整。本矿井为整合技改矿井，设计生产能力为21万t/a，开拓方式为斜井开拓。

根据云煤整审〔2014〕30号：“关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第三批）”：削安煤矿为整合技改类矿井，建设规模由5万t/a 改为21万t/a

削安煤矿为改扩建煤矿，根据项目建设特点及水土流失特点将改扩建后的削安煤矿划分工业场区、储煤场区、排矸场、交通道路工程区及预留用地等5个部分，项目区实际占地总面积为4.85hm2。

工程实际建设过程中，基建期产生挖方2100m3（建筑垃圾190m3，剥离表土150m3，土石方1760m3）；场地回填利用2100m3（土石方1950m3，绿化覆土150m3）；无弃渣产生。

本项目实际建设工期为1.75年（2017年2月～2018年10月），工程建设中途由于资金问题施工进度断断续续，因此实际建设工期时间较长，工程建设实际总投资9896万元，其中土建投资7455万元。

本工程位于水力侵蚀为主的西南土石山区。根据办水保〔2013〕188号文关于印发“全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果”的通知和云南省人民政府云政发〔2007〕165号文“云南省人民政府关于划分水土流失防治区的公告”，项目所在地师宗县不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，仅属于云南省级“重点监督区”和“重点治理区”。因此，工程水土流失防治标准执行建设生产类二级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤允许流失量为500t/（km²•a）。

水土流失防治目标为：扰动土地整治率95%，水土流失总治理度87%，土壤流失控制比1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率22%。

2016年12月，师宗县削安煤矿有限公司委托云南云一矿山工程有限公司承担师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目的水土保持方案的编制工作。

2017年1月，方案编制单位完成了《师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案初步设计报告书》（送审稿）。

2017年4月1日，曲靖市水务局以《关于师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案的行政决定许可书》（曲水保许〔2017〕21号）准予项目水土保持方案的行政许可。

2017年4月，受师宗县削安煤矿有限公司的委托，我单位——云南云一矿山工程有限公司承担师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持监测任务。接受任务后，我单位成立了水土保持监测项目组，组织专家及技术人员对现场进行查勘、调查和资料的收集分析，针对项目具体特点，根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）等有关规定和项目的设计，结合现场勘查的情况，确定本工程水土保持监测内容、时段、监测点布设、方法、频次以及监测工作组织管理。项目监测组先后进场8次（2017年4月2日、2017年6月15日、2017年10月13日、2017年12月25日、2018年2月3日、2018年5月6日、2018年7月17日、2018年11月30日），根据现场情况，对工程建设过程中土流失防治不足的区域提出完善建议，建设单位根据我单位提出的整改意见完善后，取得很好的防治效果。我单位于2018年12月底编写完成《师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）水土保持监测总结报告》。

监测内容主要包括：水土流失防治责任范围动态监测、土石方工程动态监测、水土流失防治动态监测、土壤流失量动态监测、水土流失危害监测和建设单位水土保持工作管理情况等。

六大指标完成情况：工程扰动土地整治率达到97.03%，水土流失总治理度达到94.05%，拦渣率达到98.0%，土壤流失控制比达到1.01，林草植被恢复率达到99.9%，林草覆盖率24.33%，各项防治指标均达到水保方案制定的防治目标值。

根据监测分析，在项目建设过程中，未引起严重的水土流失；水土保持措施基本完好，发挥了很好的水土保持效益。

生产建设项目水土保持监测成果表

| 项目名称 | 师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目 （基建期） | 监测单位 | 云南云一矿山工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测成果分期 | 监测总结报告 | 总监测时段 | 2017.4~2018.10 |
| 扰动地表面积（hm2） | 4.85 | 造成水土流失量（t） | 50.91 |
| 防治目标 | 目标值 | 监测值 | 防治目标 | 目标值 | 监测值 |
| 扰动土地整治率% | 95 | 97.03 | 水土流失总治理度% | 87 | 94.05 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.01 | 拦渣率% | 95 | 98.0 |
| 林草植被恢复率% | 97 | 99.9 | 林草覆盖率% | 22 | 24.33 |
| 水土保持措施完成情况 |
| 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 排水明沟78m，排水暗涵144m，沉沙池2座，剥离表土150m3。 | 绿化面积0.05hm2，撒播草籽5.50kg。 | 临时排水沟120m，临时拦挡80m、临时覆盖200m2 |
| 监 测 实 施 情 况 | 监测内容 | 监测点 |
|  |  | 监测方法 | 监测设施（设备） | 数量（个） | 监测 次数 |
|  |  |  |  | 设计 | 已建 | 保存 |  |
|  | 1 | 水土流失量 | 类比、经验 | 无 | 1 | / | 0 | 8 |
|  | 2 | 项目区降雨量 | 资料收集 | 无 | 1 | / | 0 | 8 |
|  | 3 | 土石方工程 | 调查 | GPS、测距仪 | 1 | / | 0 | 8 |
|  | 4 | 面积监测 | 调查 | GPS、测距仪 | 3 | / | / | 8 |
|  | 5 | 工程措施 | 调查 | GPS、测距仪、钢卷尺 | 2 | / | / | 8 |
|  | 6 | 植物 | 调查 | 胸径尺、钢卷尺等 | 1 | / | / | 8 |
|  | 7 | 水土流失危害 | 巡查 |  | 2 | / | / | 8 |
| 水土流失灾害事件 | 无 |
| 存在问题与建议 | （1）工业场地在生产运行过程中将继续扰动使用，建议在运行过程中加强管理，避免矸石等散落到项目区外； （2）排水沟、沉沙池和项目污水处理池运行过程加强管理，定期巡查，对淤塞排水沟进行清理疏通，定期对沉沙池、污水处理池进行清理； （3）加强对项目实施的植被恢复措施加强管理，定期巡查，发现死苗现象需及时的进行补植补种； （4）加强对项目实施的水土保持措施的定期管理和维护，并加强管理，定期巡查确保各项措施水土保持功能的长效发挥。 |

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1项目地理位置及交通

削安煤矿位于圭山煤田鸭子塘矿区Ⅰ井田北段，行政区划隶属于师宗县雄壁镇大舍村委会。矿区坐标为：东经103°58′45″~103°59′20″，北纬24°58′16″~24°59′10″。矿区往西到阴凉箐有20km柏油路与324国道相接。南昆铁路通过师宗车站，矿区至师宗县城35km，距师宗县城40km（其中二级路14km，简易公路26km），距离曲靖市111km，距离昆明市178km，交通较为便利。工程地理位置见图1-1。

### 1.1.2工程建设规模及特性

削安煤矿始建于1982年，截止2018年12月，矿山已开采了近36年，在2014云南省煤炭产业结构调整转型升级中，列为整合重组类矿井，整合周边零星资源，新增深部的空白区域，划定矿区范围面积为0.9045km2，开采标高为2100～1400m；矿井设计能力21万t/a。现有采矿证证号C5300002011011120111268，有效期三年，自2016年8月9日至2018年8月9日，矿区面积由0.5873km2变更为0.9045km2，新增矿区面积0.3172km2。开采方式为地下开采，原矿井生产规模为5万t/a矿井为斜井开拓，本次整合技改设计仍采用斜井开拓，所有井筒全部原有利用，无新掘井筒。主副斜井地面工业场地已基本形成，但各系统需改造、调整。本矿井为整合技改矿井，设计生产能力为21万t/a，开拓方式为斜井开拓。

根据云煤整审〔2014〕30号：“关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第三批）”：削安煤矿为整合技改类矿井，建设规模由5万t/a 改为21万t/a。

削安煤矿为改扩建煤矿，根据项目建设特点及水土流失特点将改扩建后的削安煤矿划分工业场区、储煤场区、排矸场、交通道路工程区及预留用地等5个部分，项目区实际占地总面积为4.85hm2。

工程建设项目实际总投资为9896万元，其中土建投资7455万元。工程于2017年月开工建设，于2018年10月竣工投入试运行。本工程主要项目组成及其特性详见表1-1。

表1-1    削安煤矿组成及特性表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井设计能力 | 万吨/年 | 21 |  |
| 2 | 服务年限 | a | 10.20 |  |
| 3 | 煤的主要用途 |  | 动力、民用 |  |
| 4 | 储量 | 保有资源储量 | 万t | 519 |  |
|  |  | 设计利用资源量 | 万t | 466.2 |  |
|  |  | 设计可采储量 | 万t | 278.59 |  |
| 5 | 煤层情况 |  |  |  |
| （1） | 设计可采煤层数 | 层 | 3 | M17、M212、M22 |
| （2） | 可采煤层总厚度 | m | 8.34 |  |
| 6 | 开采范围 |  |  |  |
| （1） | 开采标高 | m | +1400m～+2100m |  |
| （2） | 矿区面积 | km2 | 0.9045 |  |
| 7 | 采区数目 | 个 | 2 | 1750m水平、1610m水平 |
| 8 | 采煤方法 |  | 走向长壁采煤法、机采、全部垮落法管理顶板 |
| 9 | 占地面积 | hm2 | 4.80 | 扩建新增占地0.16hm2 |
| 10 | 项目总投资 | 万元 | 9896 | 其中：土建投资7455万元 |
| 11 | 项目建设工期 | 月 | 21 | 2017年2月～2018年10月 |

### 1.1.3扩建内容

#### 1.1.3.1工业场地

工业场区主要由生产区、生活区及厂区3部分组成。其中保留的原有设施主要包括：主斜井、副斜井、候车井、1#风井、2#风井、井筒地面运输皮带和运输轨道、抽放站、抽放站、风机房、新主扇房、绞车房、配电室、水池、化验室、仓库洗煤设施、沉淀池、矿部、食堂、俱乐部、浴室、更衣室、会议室、职工宿舍、厕所、水泥硬化场地、矸石硬化场地、厂区绿化、裸地、浆砌石挡墙、浆砌石排水沟等；新建建筑有：坑木房、炸药库、值班室、机修车间、高位水池、食堂、俱乐部、职工宿舍。

#### 1.1.3.2储煤场区

储煤场区为原有储煤场，储煤场位于主斜井东北面，距主斜井井口约80m，为地面半封闭式储煤棚，储量约为2200t，可储存矿井约3d的原煤产量。

#### 1.1.3.3排矸场区

矸石转运场为利用原有矸石转运场，矸石转运场位于副斜井北面，矿井年排矸石量为2.1万t。该煤矿矸石砖厂位于工业场地北东部，距离约0.5km；生产规模1700万块/年，年需矸石约2.55万吨，能满足煤矿矸石处理的要求。矸石砖厂有堆放矸石的场地，堆矸场面积870m2。

#### 1.1.3.4交通道路工程区

场内原有道路全部保留，场内原有道路1000m，新建道路240m，具体为新建错车道20m，新建至炸药库道路220m。

#### 1.1.3.5预留用地

根据主体设计资料，本项目计划在工业场地北侧规划新建一个洗煤厂，即项目区北侧预留洗煤厂用地。

### 1.1.4项目组成

削安煤矿改扩建后，根据项目区水土流失特点将削安煤矿划分为工业场地、储煤场区、矸石转运区、交通道路工程区、预留用地等5个分区，占地面积4.85hm2，其中原有占地4.69hm2，新增占地0.16hm2。项目组成情况见表1-2。

表1-2    削安煤矿工程项目组成表

| 序号 | 扩建后 | 扩建前 | 场内设施及利用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目组成 | 占地面积（hm2） | 项目组成 | 占地面积（hm2） | 措施 |  |
| 1 | 工业场地 | 2.98 | 工业场地 | 2.86 | 浆砌石挡墙780m，排水明沟70m，排水暗涵30m，场地绿化0.51hm2，场区外围截水沟460m，泄水明渠610m | 井筒：主斜井、副斜井、管道井、1#风井、2#风井，全部利用已有；地面设施：井筒地面运输皮带和运输轨道、抽放站、抽放站、坑木房、炸药库、风机房、新主扇房、绞车房、配电室、水池、化验室、仓库、值班室、机修车间、洗煤设施、沉淀池，全部利用已有；新建建筑有坑木房、炸药库、值班室、机修车间、水池 |
| 2 | 储煤场区 | 0.72 | 储煤场区 | 0.72 | 浆砌石挡墙140m，排水暗涵40m | 利用已有 |
| 3 | 排矸场区 （矸石转运区） | 0.34 | 排矸场区 （矸石转运区） | 0.34 | 排水暗涵40m | 利用已有 |
| 4 | 交通道路工程区 | 0.39 | 交通道路工程区 | 0.35 | 浆砌石挡墙100m，排水明沟110m，排水暗涵30m，场区外围截水沟120m | 原有主道150m，路宽4.5m，为水泥硬化路面；原有辅道750m，路宽3.5m，为水泥硬化路面；原有至风井泥结石路面道路100m，路宽3.5m；新建错车道20m，路宽6m，为水泥硬化路面；新建至炸药库道路220m，路宽3.5m，为泥结石路面 |
| 5 | 预留用地 | 0.42 | 预留用地 | 0.42 | / | 后期规划新建洗煤厂 |
| 合计 | 4.85 |  | 4.69 |  |  |

#### 1.1.4.1工业场地

工业场区主要由生产区、生活区及厂区3部分组成。

1、生产区：生产区井筒主要为主斜井、副斜井、管道井、1#风井、2#风井。生产区的地面生产设施和辅助设施主要由井筒地面运输皮带和运输轨道、抽放站、抽放站、坑木房、炸药库、风机房、新主扇房、绞车房、配电室、水池、化验室、仓库、值班室、机修车间、洗煤设施、沉淀池等组成，占地1.01hm2。其中新建建筑有坑木房、炸药库、值班室、机修车间、水池，其余全部利用原有建筑。

2、生活区：生活区由矿部、食堂、俱乐部、浴室、更衣室、会议室、职工宿舍、厕所等组成，占地0.36hm2。保留原建筑物，新增建设食堂、俱乐部及职工宿舍。

3、厂区：厂区为工业场地除生产区和生活区以外的空地区域。厂区包括水泥硬化场地、矸石硬化场地、厂区绿化、裸地、浆砌石挡墙、浆砌石排水沟等，占地1.65hm2。

工业场区建设内容详见下表。

表1-3    工业场地区统计表

| 建设内容 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 主斜井及地面设施 | 280 |  |  |  | 地面设施为运输 轨道、皮带 |
|  | 副井及地面设施 | 387 |  |  |  |  |
|  | 管道井 | 80 |  |  |  |  |
|  | 1#风井及地面设施 | 125 |  |  |  | 地面设施为运 输轨道，井口封闭 |
|  | 2#风井及地面设施 | 112 |  |  |  |  |
|  | 抽放站 | 73 | 73 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 新抽放站 | 48 | 48 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 坑木房 | 54 | 54 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 炸药库 | 190 | 190 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 风机房 | 85 | 85 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 新主扇房 | 90 | 90 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 绞车房 | 250 | 250 | 1 | 5 | 砖混结构 |
|  | 配电室 | 674 | 674 | 1 | 3 | 砖混结构 |
|  | 水池 | 550 | 550 |  | 8 |  |
|  | 化验室 | 162 | 162 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 仓库 | 344 | 344 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 值班室 | 360 | 360 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 机修车间 | 168 | 168 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 洗煤 | 160 | 160 | 1 | 2 | 砖混结构 |
|  | 沉淀池 | 5889 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 10081 | 3208 |  |  |  |
| 生活区 | 矿部 | 472 | 944 | 2 | 1 | 砖混结构 |
|  | 食堂、俱乐部 | 800 | 800 | 1 | 1 | 新建食堂、俱乐部400m2 |
|  | 浴室、更衣室 | 287 | 287 | 1 | 1 | 砖混结构 |
|  | 会议室 | 115 | 230 | 2 | 1 | 砖混结构 |
|  | 职工宿舍 | 1883 | 1883 | 1 | 10 | 新建职工宿舍700m2 |
|  | 厕所 | 54 | 54 | 1 | 3 | 砖混结构 |
|  | 小计 | 3611 | 4198 |  |  |  |
| 厂区 | 水泥硬化场地 | 2827 |  |  |  | 含水泥台阶 |
|  | 矸石硬化场地 | 4758 |  |  |  |  |
|  | 厂区绿化 | 5760 |  |  |  | 含植草护坡 |
|  | 浆砌石挡墙 | 1020 |  |  |  | 总长780m |
|  | 排水沟 | 2129 |  |  |  | 总长1800m |
|  | 小计 | 16514 |  |  |  |  |
| 合计 | 30206 | 7406 |  |  |  |

#### 1.1.4.2储煤场区

储煤场占地0.72hm2，位于主斜井东北面，距主斜井井口约80m，为地面半封闭式储煤棚，周边已修建挡土墙，设计堆高3m，设计容量21600m3，外侧修建挡土墙及排水沟防止原煤流失物进入下游箐沟。削安煤矿原煤日产量为636.36m3（年工作日330天），可以堆放34天的产煤量，能够满足煤矿的堆煤要求。原煤出井后临时堆放于储煤场经汽车运输外售。

表1-4   储煤场特性表

| 项目 | 地形 | 占地面积 （hm2） | 最大堆存量 （m3） | 堆存周期 | 最长堆存时间 | 来源 | 服务年限 （a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储煤场 | 利用 原储煤场地 | 0.72 | 21600 | 20天 | 34d | 井下开采 | 煤矿开采结束 |

#### 1.1.4.3排矸场区（矸石转运区）

为集中矿山建设及运行过程中矸石的堆放，排矸场区总占地0.34hm2，矸石转运场位于副斜井北面，矿井年排矸石量为2.1万t。矸石经副斜井绞车提升至井口后，上延至+1932m标高管道平台，矸石矿车运到矸石转运场后翻卸，用ZL50轮式装载机装汽车运至矸石砖厂作制砖原料。该煤矿矸石砖厂位于工业场地北东部，距离约0.5km；生产规模1700万块/年，年需矸石约2.55万吨，能满足煤矿矸石处理的要求。矸石砖厂有堆放矸石的场地，因此，矿井不设永久性矸石场，布设矸石转运场一个，面积为0.34hm2，设计堆矸高2m，设计容量6800m3，削安煤矿煤矸石日产量为34.31m3（年工作日360天），可以堆放半年的矸石量，能够满足煤矿的堆煤矸石要求。煤矸石出井后临时堆放于矸石转运场经汽车运输到砖厂。

#### 1.1.4.4交通道路工程区

交通道路工程区主要为削安煤矿进场道路和场内道路。道路长1240m，占地0.45hm2。进场道路为项目区北侧碎石道路，路宽3.5m，可以满足煤矿对外运输。削安煤矿原有主道150m，路宽4.5m，为水泥硬化路面；原有辅道750m，路宽3.5m，为水泥硬化路面；原有至风井泥结石路面道路100m，路宽3.5m；场内新建错车道20m，路宽6m，为水泥硬化路面；新建至炸药库道路50m，路宽3.5m，为泥结石路面。

#### 1.1.4.5预留用地

根据主体设计资料，项目区北侧预留位置规划新建一个洗煤厂，占地0.42hm2。预留用地地面大多为硬化地面，北侧有规划的污水处理站。

#### 1.1.4.6辅助设施区

（一）供电布置

根据《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》规定：矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷，两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

矿区已有一回10kV电源来自大普安35/10kV变电站，导线规格为LGJ－120，10kV线路长约4km，变电站总容量为2×5000kVA。另一回10kV电源来自小哨35/10kV变电站的，导线规格为LGJ－120，10kV线路长约8km，变电站总容量为2×5000kVA；大普安35/10kV变电站， 35kV电源来自竹基110/35kV变电站，变电站总容量为1×25MVA；小哨35/10kV变电站35kV电源来自捏笼110/35变电站，变电站总容量为2×31.5MVA。矿井已形成双回路供电，双回路供电的变电站的容量及10kV供电线路均能满足该矿扩建后的需要，供电是安全可靠的。

（二）供水布置

矿山用水主要为生产用水和生活用水，经计算全矿井总用水量797.36m³/d。矿井扩建和建成后井口工业场地采用天生桥泉水为生活用水水源。该水源位于矿部南面3km，矿井已修建了一个生活水池，容积500m3，标高+1939m，水量水质能满足生活用水需要，但水池高度不够，压力不能满足生活供水要求，需新建生活高位水池，设计新建生活高位水池位于工业场地东南部，容积200m3，标高+1955m，容量压力满足生活供水要求。原有500m3生活水池利用为生活水备用水池，配备8200B-2S2R2PH-DW 型变频恒压泵（Q=12m3/h ， H=50m，P=5.5KW）。

天生桥泉水采用水泵经DN100供水管道输送至新建200m3生活高位水池，经DN100供水管道输送至至工业场地生活管网，通过重力自流由输水管道沿途向工业场地的各生活用水点供水。

表1-5   矿井用水量统计表

| 序号 | 用 水 项 目 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一昼夜 (m3/d) | 最大小时 (m3h) | 计算流量(L/s) |  |
| 一 | 地面生活用水 | 143.18 | 32.85 | 9.12 |  |
| 二 | 矿井生产用水 |  |  |  |  |
| 1 | 地面生产用水 | 67.52 | 5.62 | 1.56 |  |
| 2 | 井下洒水防尘用水 | 586.66 | 55.49 | 15.41 |  |
|  | 小 计 | 654.18 | 61.11 | 16.97 |  |
| 三 | 矿井生产、生活总用水量 | 797.36 | 93.96 | 26.09 |  |

（三）排水系统布置

（1）井下排水

工业用水采用处理后的矿井井下排水为工业用水水源，煤矿已建了一个井下水处理站（场地标高+1909m）。处理后的井下排水通过生产回用水泵加压至工业场地200m3生产高位水池，水池标高+1935m处，利用重力自流供地面、井下消防及防尘洒水用水。

（2）矿山道路排水

矿山道路排水通过在道路内侧修建排水沟，收集路面及上游汇水，通过矿山道路排水沟经沉沙池沉淀后，排至项目北侧污水处理站，最终流入沟溪。削安煤矿污水处理站2013年由云南金江源环环境工程有限公司设计施工建设完成，处理量150m3/h，采用“直流反应—斜管沉降—重力过滤的物理处理综合工艺，配置ZT-F-150一体化净水器一台，配套设备：系统内设置布水板、斜管、增减压装置、反冲洗装置、搅拌机、控制阀等。

（3）工业场地排水

工业场地面径流通过场地排水沟汇集经沉沙池沉淀后，最终排至项目北侧污水处理站，。

（4）办公生活区排水

办公生活区汇水通过外围布设的排水沟收集后，排至项目北侧污水处理站。

### 1.1.5工程布置

#### 1.1.5.1工程平面布置

根据场地布置情况，削安煤矿工业广场总布置：生产区、辅助生产区、生活区分开布置。生产区布置在主斜井井口东北面、辅助生产区布置在副斜井井口东南面，生活区布置在主副斜井井口北面东面。

除必要的生产、生活设施外，尽量布置简化，不设家属住宅区。交通道路工程主要为削安煤矿场内道路。

#### 1.1.5.2工程竖向布置

削安煤矿位于矿区北部，沿南北向布置，矿部总体南高、北低，工业场区地面标高为1921m～1945m。场区内无不良工程地质现象，场地稳定。为满足生产的需要，充分利用地形，尽量减少平场土石方量，便于场地地面排水，生产区、辅助生产区及行政福利区呈台阶布置，主要分三个台阶。

第一个台阶标高+1921m，布置有封闭式平地出煤场，并设道路与场外公路相接，以便煤炭外运；。

第二个台阶标高1927m～1932m，1927m标高为轨道运输线，布置有机修车间、材料库、消防器材库、油脂库、机车充电房、坑木场、空压机房、矸石转运场等，并设道路与场外公路相接，以便矸石、材料设备运输。

第三个台阶标高1935m～1945m，布置有救护队、培训室、矿部办公楼、变电所、主井胶带机机房、井口综合楼；在工业场地西南边1937m标高平台布置有职工宿舍。各台阶均设道路互通且与场外公路相接，以便人员、车辆外出。

井下水污水处理站布置在场地北部最低位置。工业场地全部为原有利用，矿山开采区开采平台与工业场地之间均有矿山道路相连接。

### 1.1.6项目区给排水布置

（1）水源

矿井扩建和建成后井口工业场地采用天生桥泉水为生活用水水源。。

（2）用水量分析

根据主体提供的用水数据，矿山用水主要为生产用水和生活用水，经计算全矿井总用水量797.36m³/d。

表1-6   矿井用水量统计表

| 序号 | 用 水 项 目 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一昼夜 (m3/d) | 最大小时 (m3h) | 计算流量(L/s) |  |
| 一 | 地面生活用水 | 143.18 | 32.85 | 9.12 |  |
| 二 | 矿井生产用水 |  |  |  |  |
| 1 | 地面生产用水 | 67.52 | 5.62 | 1.56 |  |
| 2 | 井下洒水防尘用水 | 586.66 | 55.49 | 15.41 |  |
|  | 小 计 | 654.18 | 61.11 | 16.97 |  |
| 三 | 矿井生产、生活总用水量 | 797.36 | 93.96 | 26.09 |  |

（3）给水布置

a、地面生活给水系统

生活用水水源来自天生桥泉水为生活用水水源，采用水泵经DN100供水管道输送至新建200m3生活高位水池，经DN100供水管道输送至至工业场地生活管网，通过重力自流由输水管道沿途向工业场地的各生活用水点供水。

b、生产、消防给水系统

为了对矿井水循环利用，本次扩建以处理后的井下涌水为生产、消防用水水源，矿井正常涌水量为623m3/d，雨季最大涌水量为1050m3/d。井下水排出地面进入污水处理站，经沉淀、混凝处理后，通过架设管径为DN100mm的输水管将水传送至工业高位水池，再由高位水池分送到各工业用水点。

（4）排水布置

项目排水包括井下涌水、场地内雨水、生活污水、外部汇水。

井下涌水：采用ZLJS-50型一体净化器，处理能力80m3/h，矿井最大涌水量为70m3/h，能满足处理要求，处理后的出水首先满足生产用水使用，以达到节约水资源和综合利用的目的，处理后达标的水较多时经过排水沟排入下游自然箐沟。

场地内雨水：主要为工业场地、交通道路区降雨汇集形成的径流，采用在不同地段分别设置排水沟，经沉沙池沉淀后排至下游自然箐沟。

生活污水：生活污水主要集中在办公生活区，统一收集至地埋式一体化污水处理装置处理后排至场内排水沟最终排入自然箐沟。

图1-1：生活污水处理工艺流程图

场地外部汇水：建设单位于建矿初期在工艺场地下方埋设的暗涵、主干道部分排水沟、办公楼周边排水沟，目前，已有的排水措施运行情况良好。

### 1.1.7生产工艺流程

（1）采煤及运输工艺

开采顺序：矿井划分为二个水平，即水平标高1646m、1450m，每个水平为一个采区，共划分为两个采区，即一水平为一采区，二水平为二采区，开采顺序按一采区→二采区进行开采。

煤运输：10301工作面10301机运巷溜煤眼10301机运巷+1800m区段石门溜煤眼主暗斜井溜煤眼主斜井地面储煤仓。

矸石运输：0303轨运巷掘进工作面矸石+1646m运输石门副暗斜井副斜井地面矸石转运仓。

（2）矸石运输及处理

0303轨运巷掘进工作面矸石+1646m运输石门副暗斜井副斜井地面矸石转运仓矸石砖厂。

（3）材料运输

各种材料或设备经副斜井副暗斜井+1800m区段石门、+1750m运输石门再运送至用料地点。

（4）矿井通风

新鲜风→主、副斜井→+1450m运输石门→主、副暗斜井→+1800m区段石门→10301轨运巷（或10301机运巷）→10301工作面→10301工作面回风巷→岩石回风上山→+1450m回风石门→风井→引风道→抽风机房→地面。

（5）矿井排水系统

各地点涌水+1646m水平井底水仓副暗斜井副斜井排至地面处理。

（6）矿井供电系统

项目区已形成双回路供电，Ⅰ回路取自大普安变电站，输电线距离约2km；Ⅱ回路取自小哨变电站，输电线距离约11km；供电线路为10kV，供电安全可靠。

### 1.1.8工程占地

（1）原方案设计占地情况

削安煤矿由工业场地、储煤场区、排矸场区（矸石转运区）、交通道路工程区、预留用地5部分组成，总占地面积4.95hm2，占地类型为建设用地、林地、草地、交通运输用地和其它用地，其中占用建设用地3.49 hm2，占用林地0.16hm2，占用草地0.09hm2，占用交通运输用地0.36hm2，占用其它用地0.85hm2。工程占地性质全部为永久占地。

占地面积及占地类型统计见表1-7。

表1-7    削安煤矿原水土保方案工程占地面积统计表

| 项目区 | 占地类型及面积（hm2） | 占地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 其他土地 | 小计 |  |  |
| 工业场区 | 生产区 | 0.97 | 0.02 | 0.02 |  |  | 1.01 | 永久占地 |  |
|  | 生活区 | 0.33 | 0.02 | 0.01 |  |  | 0.36 | 永久占地 |  |
|  | 厂区 | 1.55 | 0.04 | 0.02 |  | 0.04 | 1.65 | 永久占地 |  |
|  | 小计 | 2.85 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.04 | 3.02 | 永久占地 | 新增0.16hm2 |
| 储煤场区 | 0.53 |  |  |  | 0.19 | 0.72 | 永久占地 |  |
| 排矸场区 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 永久占地 |  |
| 交通道路工程区 |  | 0.08 | 0.01 | 0.36 |  | 0.45 | 永久占地 | 新增0.10 hm2 |
| 预留用地 | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.28 | 0.42 |  |  |
| 合计 | 3.49 | 0.16 | 0.09 | 0.36 | 0.85 | 4.95 |  |  |
| 备注：根据2013年9月《曲靖市师宗县削安煤矿工程（基建期）水土保持设施验收技术评估报告》，验收时项目建设区占地面积为4.61 hm2。 |

（2）工程实际建设占地情况

工程实际建设过程中总占地面积为4.85hm2，其中工业场地占地2.98hm2，储煤场区占地0.72hm2，排矸场区占地0.34hm2，交通道路工程区占地0.39hm2，预留用地占地0.42hm2。工程建设过程中占地对比表见下表1-8。

表1-8     工程建设占地情况对比表      单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 方案设计占地 | 实际工程占地 | 变化情况（增+/减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 3.02 | 2.98 | -0.04 |
| 2 | 储煤场区 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| 3 | 排矸场区 | 0.34 | 0.34 | 0 |
| 4 | 交通道路工程区 | 0.45 | 0.39 | -0.06 |
| 5 | 预留用地 | 0.42 | 0.42 | 0 |
| 6 | 合计 | 4.95 | 4.85 | -0.10 |

（3）工程实际建设占地情况变化原因

原水土保持方案编制设计深度为初步设计深度，方案编报时工程已开工建设，因此工程实际占地基本与原水土保持方案中占地一致，主要变化为工业场地中炸药库位置发生变化，最终导致炸药库进场道路也随之变化，使得工业场地占地减少0.04hm2，交通道路占地减少0.06hm2。

综上所述，本工程实际施工过程中占地面积为4.85hm2，比原方案设计的4.95hm2减少0.10hm2。

### 1.1.9土石方平衡

根据水土保持方案报告书设计，本工程建设期土石方工程包括：挖方主要来自表土剥离、地面设施改建等施工过程中土石方开挖；填方主要用于场地平整、道路施工回填及路面铺垫、绿化覆土等。工程建设期除开挖方全部在本项目所在区域回填外，剥离表土全部运至表土临时堆场堆放。

原水土保持方案设计基建期共产生土石方开挖总量为共产生土石方开挖总量为3470m3（其中剥离表土960m3，拆除产生建筑垃圾270m3，一般土石方2240m3），回填利用2306m3，由工业场区生产区调出204 m3对入场道路进行回填，剩余表土960m3全部堆放在矸石转运场北侧规划的临时表土堆场内，后期用作工业场区绿化覆土使用，无弃渣产生。项目水土保持方案报告书设计土石方平衡见下表1-12。

工程实际建设过程中，基建期产生挖方2100m3（建筑垃圾190m3，剥离表土150m3，土石方1760m3）；场地回填利用2100m3（土石方1950m3，绿化覆土150m3）；无弃渣产生。。项目土石方工程平衡见下表1-9。

表1-8    水土保持方案设计基建期土石方情况                                                          单位：m3

| 项目区 | 开挖量 | 回填量 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 表土剥离 | 建筑拆除 | 土石方 | 煤矸石 | 土石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 工业场区 | 生产区 | 1174 | 120 | 150 | 904 |  | 850 |  |  | 204 | 交通道路工程区 |  |  | 120 | 临时表土堆场 |
|  | 生活区 | 650 | 90 | 120 | 440 |  | 560 |  |  |  |  |  |  | 90 | 临时表土堆场 |
|  | 厂区 | 466 | 180 |  | 286 |  | 286 |  |  |  |  |  |  | 180 | 临时表土堆场 |
|  | 小计 | 2290 | 390 | 270 | 1630 |  | 1696 |  |  | 204 |  |  |  | 390 |  |
| 储煤场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排矸场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通道路工程区 | 1180 | 570 |  | 610 |  | 610 | 204 | 工业场区 |  |  |  |  | 570 | 临时表土堆场 |
| 合计 | 3470 | 960 | 270 | 2240 |  | 2306 |  |  |  |  |  |  | 960 |  |

表1-9    基建期实际土石方情况                                                               单位：m3

| 项目区 | 开挖量 | 回填量 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 表土剥离 | 建筑拆除 | 土石方 | 煤矸石 | 土石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 工业场区 | 生产区 | 1050 | 110 | 100 | 840 |  | 940 |  |  |  |  |  |  | 110 | 临时表土堆场 |
|  | 生活区 | 570 | 40 | 90 | 440 |  | 530 |  |  |  |  |  |  | 40 | 临时表土堆场 |
|  | 厂区 | 260 |  |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 1880 | 150 | 190 | 1540 |  | 1730 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 储煤场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排矸场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通道路工程区 | 220 |  |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2100 | 150 | 190 | 1760 |  | 1950 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |

### 1.1.10工程实施进度及投资

本工程于2017年2月开工进行扩建工程建设，2018年10月完成，总工期21个月。工程建设项目实际总投资9896万元，其中土建投资7455万元。

### 1.1.11主体工程变更情况

主体工程基本不存在大的变更，主要变更如下：

（1）施工时间的变化：本项目原计划建设工期1.58年（2017年2月~2018年8月）；实际建设工期为1.75年（2017年2月～2018年10月），工程建设中途由于资金问题施工进度断断续续，因此实际建设工期时间较长。

（2）建设总投资的变化：本项目原计划总投资9579.03万元，其中土建投资7375.85万元。工程建设实际总投资9896万元，其中土建投资7455万元。

（3）项目总占地的变化：原方案设计共占地4.95hm2，工程实际建设过程中总占地面积为4.85hm2，本工程实际建设过程中剥离表土150m3，原方案设计剥离表土960m3，表土剥离量减少810m3，所需堆放的面积减少。

（5）弃渣场利用情况：原方案设计弃渣场基建期无弃方，煤矿运行期产生的煤矸石全部进行外售，不产生永久弃渣。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1地形地貌

削安煤矿位于师宗县雄壁镇大舍村，属于滇东高原向黔西高原的过渡地带，属于构造侵蚀低~中山地貌区，地势总体南东高北西低。区域地形起伏较大，沟谷纵横，切割强烈。区内地形海拔2124.34~1910m，最大相对高差约214.34m，受岩性及构造影响，山岭谷地的延伸方向与构造线方向基本一致，大体呈北东~南西向展开。

该区地表浸蚀切割强烈，煤系地层与相邻地层出露地表，形成单斜山梁，构成剥蚀高原山区地形。本区山脉走向与主构造线走向基本一致，地形坡度一般为5～60°；地形总体东南高西北低，最高点为矿区东南部拐点矿2附近的山顶，海拔为2124.34m，最低点位于矿区北部1号拐点附近，标高1910m，最大相对高差214.34m，属构造侵蚀低中山地貌，属浅切割区。

### 1.2.2地层

矿区范围内出露的地层由老至新有二叠系上统峨眉山玄武岩组（P2β）、龙潭组（P2l），三叠系下统卡以头组（T1k）、飞仙关组（T1f）及第四系（Q）。现由老至新分述如下：

（一）二叠系（P）

1、二叠系上统峨眉山玄武岩组（P2β）

上部为深灰-灰白色凝灰岩，菱铁矿鲕粒；中部为暗紫～灰绿色玄武岩；下部为厚层状深灰-黑绿色玄武岩，地层总厚150～180m。

2、二叠系上统龙潭组（P2l）

为区域含煤地层，属海陆交互相沉积，由细碎屑岩及煤组成。

1）二叠系上统龙潭组第一段（P2l1）：上至M17煤层顶界，下至峨嵋山玄武岩组凝灰岩顶界。本段地层厚约105m，含煤7～16层，总厚21.65m。

上部（M17～M22煤层底界）以粉砂质泥岩、泥岩和煤层组成，细砂岩、粉砂岩较少。含可采和局部可采煤层有M17、M211、M212、M22四层，一般总厚10.03m，其中M17煤层煤质最好，厚度最大，是本矿区的主采煤层。

中下部：以黑色含炭程度高的泥岩、粉砂质泥岩夹煤层或炭质泥岩组成。层位极不稳定，未见可采煤层，仅见有可采点零星分布。

2）二叠系上统龙潭组第二段（P2l2）：上至M16煤层底界，下至M17煤层顶界。本段地层厚约28m，本段地层含煤性差，基本不含煤。

3）二叠系上统龙潭组第三段（P2l3）：上至卡以头组（T1k）底界，下至M16煤层底界，岩性以泥岩、粉砂质泥岩夹煤为主，地层厚50～73m。

（二）三叠系（T）

1、三叠系下统卡以头组（T1k）

为灰色、呈暗紫色、褐黄色粉砂岩与粉砂质泥岩互层，夹薄层状、条带状细砂岩，地层厚97～100m。上-下部为深灰色细砂岩及粉砂岩互层；底部18m为灰-深灰色粉砂岩与粉砂质泥岩互层。与下伏地层呈整合接触。

2、三叠系下统飞仙关组（T1f）

主要分布于矿区南部，岩性为灰色、灰紫色、紫红色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质灰岩、泥灰岩，地层厚307～328m。

3、三叠系下统永宁镇组第一段（T1y1）：岩性主要由薄至中厚层状灰色灰岩、泥质灰岩组成，出露于南部。地层厚度约120m。

（三）第四系（Q）

由砂砾层、泥炭层、粘土、亚粘土组成。地层厚度0～20m，与下伏地层呈不整合接触。

### 1.2.3地质构造及不良地质灾害

矿区处于区域罗平-师宗褶断束内，圭山煤田北段，鸭子塘矿区Ⅰ井田北段。构造线呈北东-南西展布，在矿区范围内共发现断层5条（即F6、F7、F8、F9、F10）。现分述如下：

F6断层：位于矿区东南部，断层性质为正断层，在矿区范围内长约710m，倾向南东（105～130°），倾角为40～60°，落差60m，影响M22以下及标高1700m以下煤层，该断层使M1～M8煤层断缺。断裂带轨迹清楚，断层角砾由粉砂岩、菱铁岩、泥质粉砂岩组成，铁泥质胶结，胶结疏松。

F7断层：位于矿区北部，断层性质为正断层，发育时间晚于F6断层，断层在矿区范围内长约400米，倾向南西（240～245°），倾角为60°，落差35米。

F8断层：位于矿区中部，断层性质为正断层，断层在矿区范围内长约770m，倾向北东（80～90°），倾角为50°，落差45m，影响M17以下。

F9断层：位于矿区北西角，断层性质为正断层，断层在矿区范围内长约700m，倾向南东（85～115°），倾角为60°，落差100m，影响M22以下、标高1600米以下煤层。

F10断层：位于矿区北西角，断层性质为正断层，断层在矿区范围内长约250m，倾向南东（120～150°），倾角为50°，落差33m，影响M22以下煤层。

综上所述，削安煤矿总体为南南东倾斜的单斜构造，含煤地层沿走向和倾向有一定变化，地质构造复杂程度属中等类型。

矿山矸石转运场位于项目区北侧空地，地势平坦，煤矸石出井后堆放于矸石转运场，由车运至砖石厂堆放，不会对项目区地质情况造成影响。

根据开发利用方案，区内无滑坡、崩塌、泥石流、地裂等地质灾害的隐患，岩体目前处于基本稳定状态，不会造成地质灾害。

### 1.2.4地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），师宗县为抗震设防烈度Ⅶ度区，设计基本地震加速度值为 0.10 g，各建筑物在设计时，严格按照《建筑抗震设计规范》的有关规定进行抗震验算，并按规定采取抗震构造措施，以满足抗震设计的要求。

### 1.2.5河流水系

矿区沟谷纵横，季节性溪沟发育。主要河流有大舍小河、小迫干河、私庄河三条河流，属珠江流域南盘江水系。大舍小河位于矿址北部，由西南向东北径流，流量0.05~25m3/s，河流纵坡比0.9%。小迫干河位于矿址东部，由南向北径流，流量0.1~60m3/s，河流纵坡比1.3%，于小阿舍处与大舍小河汇流后为私庄河。私庄河为九龙河一级支流位于矿区东北部，流量0.127~79.86m3/s，河流纵坡比1.1%。九龙河属于珠江流域南盘江水系，为南盘江二级支流，最大流量26.8m3/s，最小流量2.07m3/s，多年平均流量7.4m3/s，年径流量为4.5亿m3。

项目区雨水及处理达标的井下涌水均排入矿址北部大舍小河。项目区水系图详见附图2。

### 1.2.6气候

师宗县属亚热带高原季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季节分明，冬春干旱少雨，夏秋雨量集中。多年平均气温13.8℃，多年平均降雨量1249.26mm。年平均相对湿度80%，常年主导风向为西南风(SW)。年平均日照数1765小时。矿区属暖温带气候，地处低纬高原和受季风影响，四季分明，干湿明显。年平均气温13.8°C，最高气温为32°C，最低气温为-3°C。年均降雨量1249.2mm，平均湿度为80%。雨季集中在6～9月份，约占全年降水量的75%。每年二月至四月为风季，风向以西南风为主。

根据师宗县气象站的资料，项目区20年一遇的暴雨特征值为：平均1h、6h、12h、24h最大降雨量为48.3mm、65.2mm、82.4mm、108.1mm。

### 1.2.7土壤

师宗县内土壤主要为红壤，并分布有赤红壤、砖红壤以及部分黄棕壤等，土壤质地为壤土、砂壤土和砂土。土壤的理化性质：红壤通常具深厚红色土层，网纹层发育明显，粘土矿物以高岭石为主，酸性，盐基饱和度低。主要是由页岩、石灰岩、白云岩、砂页岩、板岩及第四纪红色粘土经过富铝化作用形成。

项目区土壤主要类型为红壤。

### 1.2.8植被

根据《云南植被》区划，项目区处于滇中高原盆谷滇青岗林、元江栲林、云南松林亚区。根据现场调查，项目区人为活动频繁，目前有次生云南松林和人工种植的白杨、竹子及经济林，主要自然植被为：云南松、华山松、滇杨、油杉、楸树及罗汉松等。林下植被大部分是杜鹃、刺柏等灌木林，草本植物为狗尾草、蕨类、旱茅、野古草等。灌木林和草本植物多分布在沟谷及林下，周边植被多为人工和天然次生林，植被覆盖率65%左右。

### 1.2.9社会经济状况

根据《师宗县2016年国民经济和社会发展统计公报》，截至2016年，师宗县共辖丹凤镇、雄壁镇、彩云镇、葵山镇、竹基镇、龙庆彝族自治乡、五龙壮族自治乡、高良瑶族苗族自治乡，共5镇3乡5个社区104个村民委员会767个村民小组。2016年，全县人口总户数为116670户，户籍人口为427643人。其中：城镇人口为153618人，乡村人口为274025人。在户籍人口中，男性人口为224915人，女性人口为202728人，人口性别比为110.9(以女性人口为100)。在户籍人口中，少数民族人口为79452人，占总人口的18.6%。

根据2016年1%人口抽样调查得出：年末全县常住人口为40.71万人，比上年末增加0.2万人，其中城镇常住人口为15.22万人，城镇化率达到37.39%。全年出生人口5357人，出生率为13.16‰；死亡人口2605人，死亡率为6.47‰；自然增长率为6.89‰。

2016年，全县国内生产总值完成1091051万元，比上年同期增长6.1%。其中：第一产业实现增加值389127万元，比上年同期增长5.4%；第二产业实现增加值363444万元，比上年同期增长3.5%；第三产业实现增加值338480万元，比上年同期增长10.2%。在三次产业中：工业经济实现增加值294152万元，比上年同期下降0.7%；建筑业实现增加值73587万元，比上年同期增长25.6%；三次产业结构为35.7:33.3:31。

2016年，全县农村常住居民人均可支配收入为9920元，比上年同期增长9.5%；城镇常住居民人均可支配收入为26904元，比上年同期增长8.7%。

### 1.2.10土地利用情况

根据国土资源厅土地利用调查资料，师宗县土地总面积为2741.66km2，其中农业用地面积73055.40hm2，林业用地面积122307.68hm2，园地2101.93hm2，牧草地2610.43hm2，其他农用地10824.41hm2，建设用地5838.34hm2，荒草地面积48178.71hm2；其它未利用地面积9648.61hm2。

削安煤矿总用地面积4.85hm2，项目共占用建设用地3.49hm2、林地0.04hm2、草地0.10hm2、其它土地0.57hm2、交通运输用地0.64hm2。

### 1.2.11师宗县水土流失及水土保持情况

（1）师宗县水土流失现状

据《云南省水土流失调查成果公告（2015年）》（云南省水利厅  2017年8月），项目所在地师宗县总面积2741.66km2，微度流失面积1914.66km2，占总面积的69.84%；水土流失面积827.00km2，占流失面积的30.16%。其中：轻度流失面积451.05km2，占流失面积的54.54%；中度流失面积150.00km2，占流失面积18.14%；强烈流失面积125.89km2，占流失面积15.22%；极强烈流失面积72.71km2，占流失面积8.79%；剧烈流失面积27.35km2，占流失面积3.31%。

表1-10    师宗县水土流失调查成果表

| 县（区） | 土地 总面积 | 微度侵蚀 | 水土流失 | 强 度 分 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻 度 | 中 度 | 强 烈 | 极 强 烈 | 剧 烈 |
|  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 富宁县 | 2741.66 | 1914.66 | 69.84 | 827.00 | 30.16 | 451.05 | 54.54 | 150.00 | 18.14 | 125.89 | 15.22 | 72.71 | 8.79 | 27.35 | 3.31 |

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，水土流失允许流失量值为500t/km2.a。

（2）师宗县水土保持现状

师宗县水土保持工作起步较早，成立了县水保委员会和水土保持监督执法委员会。县水土保持委员会针对县域内水土流失现状，制定了水土保持规划，划分了水土流失重点防治区、重点监督区及重点治理区，并向社会进行了公告，实施分类指导、分区防治措施。近年来，师宗县开展了以坡面水系治理为主，治沟为辅，合理利用土地资源，增加林草面积，建立水源涵养林，对坡耕地进行改造和改良，加强荒山和荒坡的治理，改造疏育林地等水土流失治理工作，使当地的水土流失状况得到了有效的控制。

经过多年实践，师宗县针对水土流失的不同特点，探索了不同类型区的水土流失治理模式。坚持以大流域治理为依托，小流域治理为单元，以乡村为基础，采取生物、工程、农艺措施相结合，通过山水林田路的综合、集中、规模、连续治理，把小流域建设成为多目标、多功能、高效益的综合防护体系和经济体系。同时，在局部滑坡泥石流区形成了以“稳-拦-排”为代表的泥石流治理与开发的模式。

## 1.3工程水土流失特点

本工程占用土地类型主要为建设用地、林地、草地、其它土地和交通运输用地，人类活动主要为生产劳作，水土流失主要发生在建设用地，以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度以轻度为主。工程施工过程中水土流失主要发生在施工期，工程建设损坏原地表植被、土壤结构、降低原地表水土保持功能，土壤侵蚀形式主要以水力侵蚀为主，主要表现为面蚀和沟蚀。

根据监测组的现场监测情况，项目区水土流失状况及水土流失现状如下：

1、工业场地

井巷开拓阶段，井巷开拓在矸石开采运输堆放过程中，由于雨季矿区降雨频繁，导致该区域水土流失严重，截至目前工业场地基本被建构筑物及硬化区域覆盖，其他区域进行植被恢复措施，场地内布置排水暗涵及明沟措施，水土流失得到基本控制。

2、储煤场区

储煤场为矸石硬化地表，地势平坦，周边建有浆砌石挡墙，水土流失基本得到控制。

3、排矸场区（矸石转运区）

矸石转运场为矸石硬化地表，地势平坦，水土流失较弱。

4、交通道路工程区

截至目前，交通道路包括水泥硬化道路和泥结石道路。水泥硬化道路部分路段建有浆砌石挡墙或排水沟，基本无水土流失产生。

5、预留用地

预留用地现状地面大多为硬化地面，北侧有规划的污水处理站，区内排水经污水处理站处理后排放，不会产生较大的水土流失。

# 2监测实施

## 2.1监测目标与原则

### 2.1.1监测目标

削安煤矿（基建期）水土保持监测的目标是为了通过选择合理的监测内容、完善的监测方法和科学的评价体系，对项目及项目区的水土流失成因、流失量、流失强度变化以及水土保持生态环境建设效益等进行监测，及时掌握工程各区水土流失情况和水土保持方案的实施效果，发现问题，及时改进或完善，最大限度地减少工程建设对项目区及项目周边地区生态环境的负面影响；围绕工程水土流失的防治目标，为监测管理机构提供监测基础数据，为监测管理机构更好的对项目水土流失进行控制服务，为水土保持专项验收提供依据。因此，水土保持监测是水土流失防治的重要环节之一，对水土保持方案的实施和监督管理具有保证作用，对做好项目区水土流失防治工作具有重要的意义。

### 2.1.2监测原则

依据《水土保持监测技术规程》等相关技术标准，综合运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持效果等进行动态监测和分析；为反映工程水土流失防治责任范围内水土流失状况及防治情况，掌握水土保持工程实施过程与投入使用初期水土流失及周边环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，削安煤矿（基建期）监测工作开展过程中按照如下监测原则：

（1）全面监测与重点监测相结合

结合工程特点及实际情况，对工程进行全面监测的同时，针对水土流失严重区域重要时段进行重点监测，掌握水土流失动态变化情况、水土保持措施实施状况及水土流水防治情况，并及时报告建设单位，以便及时采取有效措施，尽可能的减少工程建设造成的水土流失。

（2）多种监测方法综合运用

采用地面观测、调查监测和巡查监测，及时获取水土流失状况的背景、动态数据和水土流失强度、程度信息。多种监测方法的综合运用保证监测结果的准确性，可靠性和可比性，综合运用各种方法可以互相弥补及检验，各种监测结果也可以互为验证。

（3）定点监测与临时监测相结合

拟定地面监测为该项目监测的主要方法。由于本项目属建设生产类项目，因此，地面监测采用定点监测和临时监测相结合的方法，根据区域水土保持特点设置固定观测点后，依据工程进度和当地气象、地形地貌、地质等特性确定临时观测点，以扩大点位监测的覆盖面。

（4）客观真实原则

通过开展本项目水土保持监测工作（实地测量、试验分析等）所获得的监测数字需严格按照相关技术规范进行测定，所有监测相关数字必须保证客观真实，不进行编造、虚构，用数据说话，使得监测工作更加具有依据性和指导性，所提交的监测成果报告应定性、定量进行评价。

（5）常规监测与现代技术相结合的原则

常规监测手段较为实用，但是精确性等方便较差，本项目采取常规监测与现代技术相结合的原则进行，采取简易水土流失观测场、侵蚀沟量测法等常规监测手段，辅以GPS（RTK）技术及激光测距技术等先进手段，使得监测数据更加精确多样。

（6）技术、经济可行性和操作性强的原则

根据本项目工程建设的实际情况，各监测分区具有不同的水土流失特点。因此，结合该项目建设情况、水土保持现状及水土流失预测结果，确定技术经济可行、操作性强的监测方法

## 2.2监测工作实施情况

### 2.2.1监测依据

《中华人民共和国水土保持法》规定“对可能造成严重水土流失的大中型生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托具备水土保持监测资质的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测”。同时，根据水利部12号令《水土保持生态环境监测网络管理办法》，开发建设项目的建设单位及管理单位应该依据批准的水土保持方案，对水土流失状况进行水土流失状况监测。同时水利部令第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》第七条规定，水土保持监测报告应作为工程竣工水土保持专项验收的必备材料。因此须对削安煤矿（基建期）开展水土保持监测工作。2017年4月受师宗县削安煤矿有限公司委托，我单位承担了削安煤矿（基建期）水土保持监测工作。

### 2.2.2监测组织

我单位非常重视该项目的水土保持监测工作，接到任务后，研究决定成立削安煤矿（基建期）水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。通过现场详查，监测项目现阶段项目建设区水土流失状况及工程水土保持工作开展情况。整理监测资料，分析监测数据对比现场监测情况，对工程建设过程水土流失现状及水土保持工作开展状况进行客观真实评价。

### 2.2.3监测实施

为保障本工程水土保持监测工作顺利开展，我单位组织水土保持、水文水资源、环境科学等专业知识强、业务水平高、监测经验丰富的人员成立该项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，工作过程中与云南省水土保持监测总站保持联系，及时获取监测总站及水利部和水土保持监测中心关于开发建设项目水土保持监测的通知要求，以及时获取水土保持监测工作最新信息和技术。

针对项目实际情况及单位业务能力，我单位对本项目的水土保持监测工作任务十分重视，技术总工直接领导该项目监测技术工作，对项目监测工作进行统筹安排。监测组分为领导小组、技术工作组和后勤保障组。

我单位介入时（2017年4月），地面设施刚刚开始建设，因此本项目水土保持监测主要方法以定位观测、调查巡查为主。监测过程中监测单位按照煤矿的现状情况结合同类项目情况开展本项目监测工作，同时结合煤矿实际情况适当调整监测内容及监测工作。

1、2017年4月，受建设单位委托后，我单位组织监测组人员收集分析项目《水土保持方案报告书》、批复等资料，了解项目详细情况，明确项目重点监测内容和重点监测时段，确定项目监测时段与监测频次。我单位监测过程中共现场监测8次。2017年4月2日、2017年6月15日、2017年10月13日、2017年12月25日、2018年2月3日、2018年5月6日、2018年7月17日、2018年11月30日进行现场全面监测。

2、2017年4月2日首次对项目现场进行全面监测，根据原方案设计结合煤矿现状实际情况，针对重点监测区域进行现场监测，针对项目现场情况提出整改建议。

3、2017年6月15日，我单位对项目区进行全面监测，重点对前期现场监测提出整改意见的区域进场再次监测，了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

4、2017年10月12日，我单位对项目区进行全面监测，重点对前期现场监测提出整改意见的区域进场再次监测，了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

5、2017年12月25日，我单位对项目区进行全面监测，重点对前期现场监测提出整改意见的区域进场再次监测，了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

6、2018年2月3日，我单位对项目区进行全面监测，重点对前期现场监测提出整改意见的区域进场再次监测，了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

7、2018年5月6日，我单位对项目区进行全面监测，重点对前期现场监测提出整改意见的区域进场再次监测，了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

8、2018年7月17日，我单位对项目区进行全面监测，重点对前期现场监测提出整改意见的区域进场再次监测，了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

9、2018年11月30日，我单位对项目区进行最后的监测资料收集，重点对实施的水土保持措施进行实地监测，实测已实施的水土保持措施工程量，对实施的水土保持措施效果进行监测评估，同时了解整改意见落实情况及水土保持措施防治效果。

主体工程完工后，项目区各项水土保持措施基本完善，并已经发挥效益，通过全面分析。我监测单位按照《水土保持监测技术规程》《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等相关技术规范，编制完成本工程的水土保持监测总结报告。

# 3监测内容与方法

## 3.1监测内容

### 3.1.1防治责任范围动态监测

#### 3.1.1.1项目建设区

项目建设区域占地性质为永久占地，永久占地是工程建设单位为工程建设永久征地区域。水土保持监测过程中复核工程建设是否在红线范围内施工。

#### 3.1.1.2直接影响区

直接影响区为工程建设过程中可能造成该区域水土流失的区域，监测过程主要复核工程建设影响工程周边环境水土流失状况。

### 3.1.2弃土弃渣动态监测

建设过程中监测土石方平衡情况，监测工程开挖产生的煤矸石的去向，同时监测施工期间表土堆放及煤矸石堆放情况、防护措施实施效果以及对堆放土石方周围环境的影响。

### 3.1.3水土流失防治动态监测

水土流失防治动态监测主要是针对自然恢复期开展监测工作，监测内容主要包括水土流失状况监测、水土保持措施防治效果动态监测和水土流失危害监测。

（1）水土流失状况监测

主要监测项目区内土壤侵蚀类型及形式、水土流失面积。根据本项目所在地区实际情况，土壤侵蚀类型主要有水力侵蚀，侵蚀形式分为沟蚀和面蚀。此外，对监测内容还包括水土流失面积的监测。

（2）水土保持措施防治效果动态监测

主要针对项目建设过程中防治措施的数量与质量、防护工程的稳定性、完好程度和运行情况；林草生长情况及植被覆盖率、已经实施的水土保持措施拦渣保土效果；监督及管理软措施实施情况监测。

### 3.1.4自然恢复期土壤流失量动态监测

针对各个防治分区、不同地表扰动类型的水土流失特点，采用侵蚀沟样方测量法进行多点位、多频次监测，经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。

自然恢复期土壤流失量动态监测主要包括自然恢复期水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。

1、水土流失因子

主要对项目建设过程项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量。

C土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤含水率、孔隙度、土壤容重、土壤pH值、土壤抗蚀性。

D植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E水文因子：水系形式、河流径流特征。

F土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀、极强烈侵蚀及剧烈侵蚀。

B土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

C土壤侵蚀量

监测项目区内发生的水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。

根据项目实际建设情况，对整个工程的全部区域在项目建设过程中实际的水土流失因子、土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量的情况进行监测。

### 3.1.5水土流失危害监测

A项目建设造成水土流失对项目区河流、农田、乡村道路及植被的危害；

B项目建设造成水土流失对周边居民造成的影响状况；

C项目建设造成水土流失危害趋势及可能发生灾害现象；

D项目建设造成水土流失对区域生态环境影响状况；

E项目建设过程重大水土流失事件监测。

## 3.2监测方法

### 3.2.1调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪、照相机、标杆、尺子等工具，测定地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是土石方和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦挡工程、护坡工程、土地整治等）实施情况。

#### 3.2.1.1面积监测

面积监测采用手持式GPS定位仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。然后沿各分区边界走一圈，当场即可显示面积。

- 水土流失防治责任范围监测

A项目建设区

监测元素：永久占地各类占地动态扰动变化过程；

监测方法：结合工程设计资料、施工进度采用GPS、皮尺等监测仪器进行实地核算，进行面积测量。

B直接影响区

项目建设可能影响区域面和各类土地利用类型面积。

- 水土流失面积监测

主要对工程建设扰动区域土壤侵蚀模数大于容许土壤侵蚀模数区域采用GPS、皮尺等监测仪器进行实地核算、面积测量。

- 其它面积监测

包括工程建设过程中植被临时恢复生长面积等水土保持措施面积。

监测方法：结合工程设计资料、施工进度采用GPS、皮尺等监测仪器进行实地核算，进行面积测量。

#### 3.2.1.2植被监测

（1）乔木生长情况

A树高：采用测高仪进行测定；

B胸径：采用胸径尺进行测量；

C冠幅：晴天选取合理时间利用太阳光产生阴影进行量算。

（2）灌草存活率和保存率

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，灌木林5m×5m、草地2m×2m。

分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草的植被覆盖度。计算公式为：

D＝fe／fd                        C＝f／Ｆ

式中：D—林地的郁闭度（或草地的盖度）；

C—林（或草）植被覆盖度，%；

fd——样方面积，m²；

fe——样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m²。

f——林地（或草地）面积，hm²；

Ｆ——类型区总面积，hm²。

#### 3.2.1.3其它调查监测

（1）水土流失影响因子监测

对项目区的地形地貌、气象、水文、植被、土壤类型，土地利用类型和社会经济因子，通过水土保持方案报告书及查阅相关资料获取。

土壤因子监测内容有土壤类型以及土壤理化性质（主要是土壤容重）。

（2）水土流失防治动态监测

A土壤流失状况

土壤侵蚀类型、形式及影响土壤侵蚀主要因子，土壤侵蚀强度结合现场实地监测参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）进行确定。

B水土保持措施防治效果监测

①防治措施数量与质量

工程水土保持数量由现场测量结合监理资料进行确定，施工质量由监理单位确定。

②防护工程稳定性、完好程度和运行情况

水保工程措施主要有：挡墙、排水沟，质量由施工监理单位确定，监测过程中查看措施运行情况，因工程施工可能造成的影响，完好程度。

### 3.2.2定位监测

对水土流失重点地段和水土流失防治重要点进行定点监测，布设水土保持监测点后进行周期性监测。

#### 3.2.2.1水土流失量监测

监测组通过原地貌侵蚀模数、各地表扰动类型侵蚀分析及工程施工过程典型监测点土壤侵蚀分析推算。土壤流失量主要监测方法有坡面量测法。

#### 3.2.2.2简易坡面观测场观测

（1）简易坡面量测场原理

简易坡面量测法又称侵蚀沟量测法。主要用于土质边坡、土石混合或粒径较小的石砾堆等坡面水土流失量的测定。调查坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，记录造成侵蚀沟的次降雨量。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，并通过沟蚀占水蚀的比例（50%～70%），计算水土流失量，如图3-1所示。

图3-1：水土流失简易坡面量测场示意图

（2）简易坡面量测场选址

选定的坡面应具有较为明显的侵蚀沟，以侵蚀沟形状简单为宜，所选坡面要方便量测，具有代表性的侵蚀沟。

（3）简易坡面量测场的布置

简易坡面量测场的布置主要由实际的坡面侵蚀沟确定，布置规格不等，一般小型侵蚀沟以3m×3m内为佳，较大侵蚀沟则视实际情况确定观测面积。当观测坡面能保存一年以上时，应量测至少一年的水土流失量，有条件的地区，简易坡面量测法也可和简易水土流失观测场相结合，效果更佳。

（4）简易坡面量测场侵蚀量的计算

在调查样地上等间距取若干个断面（B样地宽×L坡长），每个断面上量测侵蚀沟的断面积，然后按下式进行计算：

M=1

式中：M——样地侵蚀量，t；

Si——第i个断面的面积，m²；

Si+1——第i+1个断面的面积，m²；

l——样地断面间距，m；

r——土壤容重，t/m³；

n——断面数。

也可以将侵蚀沟概化为棱锥、棱柱、棱台等，按下式计算：

棱锥体积：V=S·H／3

棱柱体积：V=S·H

棱台体积：V=H·［S1+S2+（S1·S2）1/2］／3

式中：V——体积，cm³；

S1、S2、S——底面积，cm²；

H——高，cm。

（5）其他注意事项

①侵蚀沟断面大致可分为“V”型和“U”型，根据实际情况应进行判别，便于采取正确的公式进行计算；

②侵蚀沟断面一般以上、中、下三处进行划分，必要是可增加观测断面；

③在量测某个侵蚀沟断面深度时，应注意“V”型需量测最深处，“U”型需要对底部实测两次以上，以减少误差；

④观测人员进行量测时，应尽量避免对侵蚀沟形状造成破坏，尽量不要破坏到侵蚀沟，保证观测数据的合理性、准确性；

⑤因具体计算时数字偏差对侵蚀模数计算影响较大，读数时应注意估读，在测尺最小刻度后还应估读一位。

### 3.2.3临时监测

临时监测主要是在工程监测过程中，由于某种特殊情况（重大水土流失事件、检查、会议、突发性事件、业主要求等）而开展的监测工作。由于监测对象及时间不确定，因此临时监测根据实际情况及监测目的进行目的性监测。

### 3.2.4巡查

巡查主要是对项目施工区域进行全面的监测，针对项目直接影响区亦采用巡查的监测方法。巡查监测内容主要有①工程实施的水土保持措施运行情况，包括工程措施的完整性、完好性，植物措施的成活率、盖度等等。②巡查项目建设过程中是否存在重大水土流失隐患，工程施工结束后是否有未进行水土流失治理的盲区。③巡查工程建设造成水土流失对直接影响区的影响程度。

## 3.3监测时段及频次

### 3.3.1监测时段

按照《开发建设项目水土保持技术规范》对水土保持监测的要求及《水土保持监测技术规程》等技术规程的要求，项目水土保持监测时段应该从施工准备期前开始，至设计水平年结束。分为：施工准备期前、施工期、设计水平年（水土保持措施运行期）。

本工程水土流失监测时段从建设单位委托监测到工程竣工验收结束，目前主体工程已经进入试运行期阶段，主体工程实施措施已经取得初步效益，2017年2月~2018年10月为工程建设期，2018年11月至2018年12月为工程植被恢复期。建设单位于2017年4月委托我单位对本工程进行水土保持监测。我单位介入时本工程处在植被恢复期，监测委托时间滞后，工程监测时段为2017年4月~2018年12月。

### 3.3.2监测频次

建设单位委托监测后，监测单位按照煤矿现状情况并结合同类项目情况合理安排工程监测频次。

（1）监测总频次

本工程水土保持监测采取地面观测和其他监测方法结合的方法，通过对有代表性地区设置固定监测点、其余区域定期巡查的方式进行监测。根据项目委托时间及《水土保持监测技术规程》等相关监测规范要求，本项目总监测8次。主要为调查监测、巡查。

（2）调查监测频次

调查监测依据调查内容具体确定，其中林草植被生长状况样地调查一般植树后1个月检查成活率，每3个月检查保存率，种草后20天检查成活情况。

（3）巡查频次

巡查为不定期监测，贯穿整个监测过程，全面监测5次，共8次。以保证及时提出预防水土流失建议。

## 3.4监测点布设

### 3.4.1监测点布设原则

（1）典型性原则

结合新增水土流失预测结果，以师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（基建期）的工业场地为重点，选择典型场所及典型样点进行监测；

（2）代表性原则

根据项目施工工艺及水土流失特点具有相似性，监测过程中全面巡查的同时选取具有代表性的样点进行重点监测；

（3）结合项目实际情况布设原则

布设水土流失监测点应该结合工程的实际情况，同时与主体工程设计及施工相一致，保证项目水土保持监测与工程实际情况相吻合。

### 3.4.2监测点布设主要思路

项目监测组根据工程的实际情况，从多方面，多角度的了解项目建设过程水土保持情况，从收集资料开始，分析确定重要监测内容和重点区域进行监测点布设。主要针对水土保持重点区域进行重点布设。根据工程实际情况及目前项目水土保持状况采取以下思路进行项目区水土保持监测点布设：

（1）根据工程特点，重点监测工程建设的水土流失情况及措施建设运行情况，对实施工程措施、植物措施及水土流失强的区域进行监测点布设，按设计要求主要有沉沙池、截排水沟措施，植物措施；

（2）工业场种植植被还未郁闭将在一定时间内存在水土流失，在获取近期典型样点水土流失程度的同时推求项目建设工程中水土流失状况。

### 3.4.3监测点布设结果

结合项目情况，监测组进行现场勘查，本项目布设水土保持监测点9个，其中调查型5个，巡查型4个；其中项目建设区8个，直接影响区1个；项目区建设区分为工业场地3个，储煤场区1个监测点、矸石转运区2个监测点、交通道路区1个、直接影响区1个。水土保持监测布设点详见表3-1。

表3-1：工程水土保持监测点布设情况汇总

| 监测分区组成 | 监测重点区域及对象 | 监测主要内容 | 监测方法 | 监测点类型 | 监测频次 | 监测设备 | 监测点编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 该区域重点监测区域，面积、绿化、排水措施为重点监测对象 | 扰动面积 | 测算 | 调查 | 旱季每季度1次，雨季每月1次 | GPS、测距仪 | 1# |
|  |  | 排水措施 | 测量 | 调查 |  | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 2# |
|  |  | 植物措施 | 植被样方 | 调查 |  | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 3# |
| 储煤场区 | 措施实施 | 措施 | 测量 | 调查 | 旱季每季度1次，雨季每月1次 | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 4# |
| 矸石转运区 | 占地、措施实施 | 占地 | 测量 | 调查 | 旱季每季度1次 | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 5# |
|  |  | 措施 | 测量 | 调查 | 每季度1次 | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 6# |
| 交通道路区 | 占地、措施实施 | 占地 | 测量 | 调查 | 旱季每季度1次 | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 7# |
|  |  | 措施 | 测量 | 调查 | 每季度1次 | GPS、测距仪、钢卷尺、皮尺 | 8# |
| 直接影响区 |  |  | 巡查 | 巡查 |  | 相机 | 9# |

## 3.5监测设施设备

监测设备主要有：激光测距仪、GPS、罗盘、数码相机、土壤采样器、测高仪、钢卷尺等。本项目采用监测仪器、设备详见下表3-2。

表3-2：工程水土保持监测设施及设备一览表

| 序号 | 设施和设备 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施 |
| 1 | 植被样方 |  | 个 | 2 | 用于调查植被生长情况 |
| 二 | 设备 |
| 1 | 激光测距仪 | Laserrangefinder | 台 | 1 | 便携式 |
| 2 | 天平 | HC-TP11-5 | 套 | 1 | 1/500g |
| 3 | 土壤采样 | ST-99027 | 台 | 1 | 用于土壤试验 |
| 4 | 土壤刀、铝盒、环刀、酒精 |  | 套 | 1 | 用于土壤含水率、容重等的量测 |
| 5 | 手持式GPS | 麦哲伦Triton | 台 | 1 | 监测点、场地、渣场的定位量测 |
| 6 | 罗盘、塔尺 |  | 套 | 1 | 用于测量坡度 |
| 7 | 测高仪 |  | 台 | 1 | 测量植物生长状况 |
| 8 | 数码照相机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的图片记录 |
| 9 | 数码摄像机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 10 | 易耗品 |  |  | 1 | 样品分析用品、玻璃器皿等 |
| 11 | 测绳 |  | m | 50 | 用于布设植被杨方 |
| 12 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 2 | 测量排水沟、挡墙等工程措施 |
| 13 | 皮尺 | 50m | 个 | 2 | 测量中长度尺寸 |

# 4不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定

## 4.1侵蚀单元划分

### 4.1.1原地貌侵蚀单元划分

根据项目设计资料及调查结果，项目区水土流失防治责任范围内原生地貌类型林地和建设用地。结合工程实际情况，各防治分区内原地貌占地类型见下表4-1。

表4-1    土地利用现状    单位：hm2

| 序号 | 分区 | 占地类型及面积 | 占地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 建设用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 其它土地 |  |  |
| 1 | 工业场地 | 2.98 | 2.85 | 0.03 | 0.06 |  | 0.04 | 永久占地 | 新增0.12hm2 |
| 2 | 储煤场区 | 0.72 | 0.53 |  |  |  | 0.19 |  |  |
| 3 | 排矸场区 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 |  |  |
| 4 | 交通道路工程区 | 0.39 |  | 0.01 | 0.01 | 0.36 |  |  | 新增0.04hm2 |
| 5 | 预留用地 | 0.42 | 0.11 |  | 0.03 | 0.28 |  |  |  |
| 合计 | 4.85 | 3.49 | 0.04 | 0.10 | 0.64 | 0.57 |  |  |

### 4.1.2地表扰动类型划分

为客观反映项目建设过程中的水土流失特点，对项目的地表扰动进行适当分类。施工过程中对地表的扰动主要表现为回填区域、开挖面、平台等。回填区域、开挖面、平台等具有不同的水土流失特点。根据监测工作的实际需要和项目的特点，在实地调查的基础上，依照同一扰动类型的流失特点和流失强度基本一致、不同扰动类型的流失特点和流失强度明显不同的原则，将工程划分为以下扰动类型：有害扰动（开挖边坡、堆填边坡、施工平台），无害扰动（原建构筑物区域），结果见下表4-2，各个扰动类型见表4-3。

表4-2    工程施工扰动类型分类

| 扰动类型 | 有害扰动 | 无害扰动 |
| --- | --- | --- |
| 扰动特征 | 开挖边坡 | 回填区域 | 施工平台 | 无土石方开挖 |
| 侵蚀对象特性 | 土质开挖边坡 | 堆填边坡 | 工业场地区、交通道路区 | 工业场地区、交通道路区 |
| 分类依据 | 土方开挖、削坡等 | 回填区域及矸石堆放 | 施工过程场地较平整 | 水土流失小于容许水土流失 |
| 代号 | 1类 | 2类 | 3类 | Ⅰ类 |

表4-3    工程施工地表扰动类型面积情况

| 项目分区 | 地表扰动类型面积（hm2） |
| --- | --- |
|  | 有害扰动 | 无害扰动 | 合计 |
|  | 1类 | 2类 | 3类 | Ⅰ类 |  |
| 工业场地 | 0.05 | 0.06 | 0.68 | 2.19 | 2.98 |
| 储煤场区 |  |  |  | 0.72 | 0.72 |
| 排矸场区 |  |  |  | 0.34 | 0.34 |
| 交通道路工程区 |  |  | 0.2 | 0.19 | 0.39 |
| 预留用地 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.05 | 0.06 | 0.88 | 3.44 | 4.43 |
| 预留用地因施工不扰动，所以暂不进行预测。 |

### 4.1.3防治措施分类

根据项目水土保持监测实际情况，项目建设过程中各项水土保持措施实施并发挥效益后项目区水土流失基本得到控制，根据项目区土壤侵蚀因子将防治措施防治面积分类。按防治措施实施情况分为两类：措施实施后能够完全防护防治区域水土流失区域和防护措施有待完善才能起到很好水土保持作用区域；根据下垫面地形、地势状况将防治措施实施区域和尚待实施措施区域分别分为边坡和平台。各侵蚀分类情况见下表4-4和表4-5。

表4-4     工程地表侵蚀类型分类表

| 地表侵蚀类型划分 |
| --- |
| 侵蚀危害 | 有危害侵蚀 | 无危害侵蚀 |
| 侵蚀特征 | 回填区域 | 施工平台 | 稳定边坡面积 | 措施实施区域 | 建筑物覆盖、硬化区域 |
| 侵蚀对象 | 路基回填区 | 工业场地 | 稳定的开挖、堆填土边坡 | 植被覆盖区域以及工程措施实施区域 | 工业场地、道路区 |
| 分类依据 | 堆填坡面实施防护措施，但防护措施还未达到预期效果 | 区域已经整平但该区运行过程中可能存在水土流失 | 开挖堆填土边坡已经采取措施 | 措施实施并已初步发挥效益 | 区域扰动后被建筑物覆盖，并修建有防护排水措施 |
| 代号 | 1类 | 2类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |

表4-5     工程现状各地表侵蚀类型面积情况             单位：hm2

| 项目 | 侵蚀类型面积 |
| --- | --- |
|  | 有害侵蚀 | 无害侵蚀 | 合计 |
|  | 1类 | 2类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 工业场地 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 2.57 | 2.98 |
| 储煤场区 |  |  |  |  | 0.72 | 0.72 |
| 排矸场区 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 |
| 交通道路工程区 |  | 0.06 |  |  | 0.33 | 0.39 |
| 预留用地 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.25 | 3.96 | 4.43 |

## 4.2各侵蚀单元侵蚀模数

### 4.2.1原地貌侵蚀模数

水土保持方案报告书设计：项目区已开工建设，地表已进行扰动，原方案设计主要参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合实地调查，综合工程占地和当地水土流失现状，经分析确定项目区土壤侵蚀模数为554.05t/（km2·a）。水土保持方案编制时现状土壤侵蚀模数取值详见表4-6。

表4-6    现状土壤侵蚀模数取值

| 预测分区 | 占地类型 | 面积（hm2） | 侵蚀模数 (t/km2·a) | 面积合计（hm2） | 平均侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场区 | 生产区 | 建设用地 | 0.2 | 50 | 0.24 | 125.00 |
|  |  | 林地 | 0.02 | 400 |  |  |
|  |  | 草地 | 0.02 | 600 |  |  |
|  | 生活区 | 建设用地 | 0.1 | 50 | 0.13 | 146.15 |
|  |  | 林地 | 0.02 | 400 |  |  |
|  |  | 草地 | 0.01 | 600 |  |  |
|  | 厂区 | 建设用地 | 1.55 | 50 | 1.65 | 78.48 |
|  |  | 林地 | 0.04 | 400 |  |  |
|  |  | 草地 | 0.02 | 600 |  |  |
|  |  | 其他土地 | 0.04 | 600 |  |  |
| 交通道路工程区 | 林地 | 0.08 | 400 | 0.45 | 2644.44 |
|  | 草地 | 0.01 | 600 |  |  |
|  | 交通运输用地 | 0.36 | 3200 |  |  |
| 合计 | 2.47 |  | 2.47 | 554.05 |

### 4.2.2各地表扰动类型侵蚀模数

#### 4.2.2.1基建期地表扰动类型侵蚀模数确定

根据监测点观测数据、项目水土流失调查结果综合地面物质组成及扰动地表类型综合取值得出项目施工期各扰动地表类型的侵蚀模数。为了更明显地反映开发建设项目的水土流失特点，基建期的土壤侵蚀模数分别以雨季、旱季两种方式表示。工程基建期各个地表类型土壤侵蚀模数确定结果见下表4-7。

表4-7    基建期各地表扰动类型侵蚀模数确定结果

| 扰动类型 | 分类代号 | 确定的侵蚀模数（t/km².a) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 雨季 | 旱季 |
| 有害扰动 | 开挖坡面 | 1类 | 4500 | 500 |
|  | 堆填破面 | 2类 | 6800 | 700 |
|  | 平台 | 3类 | 2300 | 200 |
| 无害扰动 | / | Ⅰ类 | 600 | 300 |

#### 4.2.2.2工程完工措施实施且初步发挥效益侵蚀模数的确定

参照《土壤侵蚀分类分级标准》，结合工程措施实施状况及地表侵蚀类型划分和各个地表扰动类型侵蚀区域实际情况确定项目措施实施后及各侵蚀类型侵蚀模数，工程各类型地表扰动分为强流失时段和次强流失时段，强流失时段主要在雨季，次强流失时段主要在非雨季，工程各个地表侵蚀类型侵蚀模数见下表4-8。

表4-8    工程现状各地表侵蚀类型侵蚀模数确定结果

| 侵蚀类型 | 分类代号 | 确定的侵蚀模数（t/km².a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 雨季 | 旱季 | 备注 |
| 有害侵蚀 | 回填区域 | 1类 | 1500 | 600 |  |
|  | 平台 | 2类 | 850 | 500 |  |
| 无害侵蚀 | 运行过程中继续占用封闭区域 | Ⅰ类 | 450 | 400 |  |
|  | 措施实施区域 | Ⅱ类 | 400 | 350 |  |
|  | 建筑物覆盖面积 | Ⅲ类 | 300 | 200 |  |

# 5水土流失动态监测结果与分析

## 5.1防治责任范围动态监测结果与分析

### 5.1.1水土保持方案确定的防治责任范围

水土保持方案报告书中确定的水土流失防治责任范围为项目建设区和直接影响区，总面积10.19hm2，项目建设区防治责任范围面积为4.95hm2，直接影响区防治责任范围面积5.24hm2。

（1）项目建设区

本项目建设区包括工业场地、储煤场区、排矸场区、交通道路工程区、预留用地5部分组成，总占地面积4.95hm2。

（2）直接影响区

本项目直接影响区为采矿过程中可能产生的塌陷区范围及改建建设可能影响的范围，总面积为5.24hm2。

①项目建设区直接影响区：此次扩建位道路区已经形成，封场处理过程中会对周边1m造成影响，其余区域直接影响区以项目建设区向外3m范围考虑，扣除重复的面积，项目建设区直接影响区面积为0.45hm2。

②采空塌陷区：在本方案服务期结束，采空塌陷区直接影响区包括改建后形成的采空区和原采空区可能造成的塌陷区，并扣除项目建设区及其直接影响区重复的面积，采空塌陷区直接影响区根据采空区上部地质条件、地表最大下沉值、最大水平移动值，结合图件量算，计算原采空区可能塌陷面积为4.79hm2。

水土保持方案报告书确定的项目区防治责任范围见下表5-1。

表5-1    水土保持方案报告书中水土流失防治责任范围   单位：hm2

| 项目区 | 占地类型及面积（hm2） | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设 用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 其他土地 | 小计 |  |  |
| 工业场区 | 生产区 | 0.97 | 0.02 | 0.02 |  |  | 1.01 | 0.11 | 1.12 |
|  | 生活区 | 0.33 | 0.02 | 0.01 |  |  | 0.36 | 0.08 | 0.44 |
|  | 厂区 | 1.55 | 0.04 | 0.02 |  | 0.04 | 1.65 | 0.10 | 1.75 |
|  | 小计 | 2.85 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.04 | 3.02 | 0.29 | 3.31 |
| 储煤场区 | 0.53 |  |  |  | 0.19 | 0.72 | 0.01 | 0.73 |
| 排矸场区 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.35 |
| 交通道路工程区 |  | 0.08 | 0.01 | 0.36 |  | 0.45 | 0.12 | 0.57 |
| 预留用地 | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.28 | 0.42 | 0.02 | 0.44 |
| 采空沉陷区 |  |  |  |  |  |  | 4.79 | 4.79 |
| 合计 | 3.49 | 0.16 | 0.09 | 0.36 | 0.85 | 4.95 | 5.24 | 10.19 |

### 5.1.2基建期防治责任范围监测结果

根据工程建设实际情况，通过实地测量核实，查阅项目征地文件，参考工程建设进度，目前项目发生水土流失防治责任范围为9.89hm2，其中项目建设区面积为4.85hm2，直接影响区面积5.04hm2。工程建设实际发生的防治责任范围见下表5-2。

表5-2    目前工程建设实际发生防治责任范围   单位：hm2

| 项目区 | 占地类型及面积（hm2） | 直接 影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设 用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 其他土地 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 2.85 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.04 | 2.98 | 0.16 | 3.14 |
| 储煤场区 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.72 | 0 | 0.72 |
| 排矸场区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.34 |
| 交通道路工程区 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.39 | 0.06 | 0.45 |
| 预留用地 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 |
| 采空沉陷区 |  |  |  |  |  |  | 4.82 | 4.82 |
| 合计 | 3.49 | 0.04 | 0.1 | 0.64 | 0.57 | 4.85 | 5.04 | 9.89 |

### 5.1.3防治责任范围变化分析

根据水土保持方案报告，方案设计时项目已开工建设，项目建设占地面积和设计占地面积基本一致，变化较小，项目直接影响区根据项目采煤进度及采空区域进行核算，经统计项目目前发生防治责任范围面积9.89hm2，其中项目建设区面积4.85hm2，直接影响区面积5.04hm2。工程建设过程中较水土保持方案报告书设计变化情况见下表5-3。

表5-3    项目建设区实际较水土保持方案报告书发生变化情况  单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 方案设计 | 目前发生 | 变化情况（增+/减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设区 | 4.95 | 4.85 | -0.10 |
| 1 | 工业场地 | 3.02 | 2.98 | -0.04 |
| 2 | 储煤场区 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| 3 | 排矸场区 | 0.34 | 0.34 | 0 |
| 4 | 交通道路工程区 | 0.45 | 0.39 | -0.06 |
| 5 | 预留用地 | 0.42 | 0.42 | 0 |
| 二 | 直接影响区 | 5.24 | 5.04 | -0.20 |
| 三 | 防治责任范围 | 10.19 | 9.89 | -0.30 |

依据表5-3可以清楚的得知：工程建设较水土保持方案报告书确定防治责任范围项目建设区减少，直接影响区中塌陷区按照采煤区域进行核算。根据采煤进度，随项目开采范围扩大，项目发生的防治责任范围逐渐增大。变化原因主要为：

（1）项目建设区面积减少主要是工业场地炸药库位置发生变化，导致炸药库进场道路也随之变化，最终导致项目建设区面积减少0.10hm2。

（2）直接影响区面积减少0.20hm2。主要原因：①本工程项目建设区实际建设用地占地面积减少，因此，项目建设区直接影响区面积减少（主要为工业场地、交通道路区直接影响区面积减少）。②直接影响区中塌陷区按照采煤区域进行核算。根据采煤井巷进尺，随项目开采范围扩大，项目发生的防治责任范围逐渐增大，原方案设计塌陷区面积为开采结束后的面积，现煤矿正在开采过程中，因此，直接影响区中塌陷区面积较原方案设计计列面积减小。

## 5.2弃土弃渣动态监测结果

原水土保持方案设计基建期共产生土石方开挖总量为3470m3（其中剥离表土960m3，拆除产生建筑垃圾270m3，一般土石方2240m3），回填利用2306m3，由工业场区生产区调出204m3对入场道路进行回填，剩余表土960m3全部堆放在矸石转运场北侧规划的临时表土堆场内，后期用作工业场区绿化覆土使用，无弃渣产生。

## 5.3地表扰动面积动态监测结果

根据工程施工进度及施工工艺，实时监测工程建设过程地表扰动情况，监测结果显示，工业场及交通道路区随场地平整结束，该区域已经全面扰动，该区域主要扰动形式是开挖扰动为主。工程于2017年2月开始扰动建设，根据工程施工工艺，工程场平前主要进行挡墙建设，严格按照“先拦挡、后堆放”的原则，在扰动过程中同步实施防治措施。监测结果表明：扰动地表面积随着项目的基础建设推进不断增加。扰动地表面积情况见表5-4。

表5-4     扰动地表面积面积核实表             单位：hm2

| 防治分区 | 批复扰动面积 | 实际扰动面积 | 变化 | 扰动形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 3.02 | 2.98 | -0.04 | 开挖、占压 |
| 储煤场区 | 0.72 | 0.72 | 0 | / |
| 排矸场区 | 0.34 | 0.34 | 0 | / |
| 交通道路工程区 | 0.45 | 0.39 | -0.06 | 开挖、占压 |
| 预留用地 | 0.42 | 0.42 | 0 | / |
| 合计 | 4.95 | 4.85 | -0.10 | / |

## 5.4土壤流失量动态监测结果

### 5.4.1项目建设基建期水土流失量

工程于2017年2月开工建设，于2018年10月完工，基建期经过2017年5月~10月、2018年5月~10月共0.83个雨季和0.92个旱季，土壤侵蚀量为50.91t。按工程建设扰动类型土壤侵蚀量见下表5-5。

### 5.4.2工程完工水土流失量

根据工程实际情况，工程于2018年10月完工，完工后进入林草植被恢复期，截止目前2018年12月经历0.17个旱季，土壤土壤侵蚀量为22.86t，平均土壤侵蚀模数为494.85t/km2.a。按工程建设扰动类型土壤侵蚀量见下表5-6。

表5-5    工程建设过程中土壤侵蚀量计算

| 项目 | 地表扰动类型划分结果 | 地表扰动类型划分结果 | 侵蚀时段（a） | 侵蚀量（t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有害扰动 | 无害扰动 | 有害扰动 | 无害扰动 |  |  |
|  | 1类 | 2类 | 3类 | Ⅰ类 | 1类 | 2类 | 3类 | Ⅰ类 | 雨季 | 旱季 |  |
|  |  |  |  |  | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 |  |  |  |
| 工业场地 | 0.05 | 0.06 | 0.68 | 2.19 | 4500 | 500 | 6800 | 700 | 2300 | 200 | 600 | 300 | 0.83 | 0.92 | 37.05 |
| 储煤场区 |  |  |  | 0.72 | 4500 | 500 | 6800 | 700 | 2300 | 200 | 600 | 300 | 0.83 | 0.92 | 5.57 |
| 排矸场区 |  |  |  | 0.34 | 4500 | 500 | 6800 | 700 | 2300 | 200 | 600 | 300 | 0.83 | 0.92 | 2.63 |
| 交通道路工程区 |  |  | 0.2 | 0.19 | 4500 | 500 | 6800 | 700 | 2300 | 200 | 600 | 300 | 0.83 | 0.92 | 5.66 |
| 预留用地 |  |  |  |  | 4500 | 500 | 6800 | 700 | 2300 | 200 | 600 | 300 | 0.83 | 0.92 | 0.00 |
| 合计 | 0.05 | 0.06 | 0.88 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.91 |

表5-6    项目运行初期侵蚀量

| 项目 | 地表侵蚀类型划分结果 | 地表侵蚀类型划分结果 | 侵蚀时段（a） | 侵蚀量（t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有害侵蚀 | 无害侵蚀 | 有害侵蚀 | 无害侵蚀 |  |  |
|  | 1类 | 2类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 1类 | 2类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 雨季 | 旱季 |  |
|  |  |  |  |  |  | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 | 雨季 | 旱季 |  |  |  |
| 工业场地 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 2.57 | 1500 | 600 | 850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 200 | / | 0.17 | 8.87 |
| 储煤场区 |  |  |  |  | 0.72 | 1500 | 600 | 850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 200 | / | 0.17 | 2.40 |
| 排矸场区 |  |  |  |  | 0.34 | 1500 | 600 | 850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 200 | / | 0.17 | 1.14 |
| 交通道路工程区 |  | 0.06 |  |  | 0.33 | 4000 | 1500 | 3500 | 1000 | 3000 | 800 | 3000 | 800 | 3000 | 800 | / | 0.17 | 10.45 |
| 预留用地 |  |  |  |  |  | 1500 | 600 | 850 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 200 | / | 0.17 | 0.00 |
| 合计 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.25 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.86 |

# 6水土流失防治动态监测结果

## 6.1水土流失防治措施

### 6.1.1工程措施及实施进度

（一）水土保持方案批复水土保持工程措施

本工程水土保持措施分为主体工程设计水土保持措施和水土保持方案设计新增的防治措施。

①根据水土保持方案报批稿主体工程设计水土保持措施有：工业场地排水明沟60m，排水暗涵20m，截水沟130m；交通道路工程区排水暗涵30m，截水沟50m。

②基建期方案新增水土保持工程措施有：工业场地表土剥离0.13hm2，表土剥离量610m3；交通道路工程区表土剥离0.09hm2，表土剥离量350m3。

（二）工程实际实施水土保持工程措施

工程实际实施的水土保持措施分为主体工程设计和水土保持方案设计新增的防治措施。根据工程结算资料，实施水土保持工程措施有：工业场地排水明沟78m，排水暗涵92m，沉沙池1座，剥离表土150m3；交通道路工程区排水暗涵52m，沉沙池1座。

工程措施实施情况与水土方案设计情况对比情况见表6-1。

表6-1    工程实际完成水土保持措施工程量与方案批复情况对比表

| 项目分区 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 实施 | （增+/减-） |  |
| 工业场地 | 排水明沟 | 长度 | m | 60 | 78 | 18 | 2017年9月～2017年12月 |
|  | 排水暗涵 | 长度 | m | 20 | 92 | 72 | 2017年6月～2017年8月 |
|  | 截水沟 | 长度 | m | 130 | 0 | -130 |  |
|  | 沉沙池 | 数量 | 座 |  | 1 | 1 | 2017年11月 |
|  | 剥离表土 | 数量 | m3 | 610 | 150 | -460 | 2017年4月 |
| 交通道路 工程区 | 排水暗涵 | 长度 | m | 30 | 52 | 22 | 2017年6月～2017年8月 |
|  | 沉沙池 | 数量 | 座 |  | 1 | 1 | 2017年11月 |
|  | 截水沟 | 长度 | m | 50 | 0 | -50 |  |
|  | 剥离表土 | 数量 | m3 | 350 | 0 | -350 |  |

（三）工程实际实施水土保持工程措施变化情况及原因

工程措施实际建设工程量与设计工程量对比，在一定程度上有所增减。通过对比设计资料与实际建设情况，工程量发生增减的主要原因有：

1、工业场地：（1）原方案设计工业场地排水措施主要根据现场施工进行调整，并且实际建设排水工程数量增加；（2）实际剥离表土量较原方案减少主要是按需剥离；（3）考虑到工业场地是整个煤矿的主要组成部分，为防止雨水携带泥沙进入下游河道，为此修建永久沉沙池对场地内径流进行沉淀，因此实际增设1座沉沙池。

2、交通道路工程区：（1）场内道路排水沟通过与已埋设的暗沟进行接通，所以实际修建排水暗涵数量增加；（2）场地截水沟利用已有排水明沟，所以未新增实施；（3）原方案设计针对炸药库进场道路占压林草地考虑表土剥离，而实际由于炸药库位置发生变化，进场道路实际未占压林草地，所以不具备表土剥离的条件，故实际未剥离表土

### 6.1.2植物措施及实施进度

（1）水土保持方案批复水土保持植物措施

水土保持方案设计的水土保持措施分为主体工程设计的防治措施和水土保持方案新增的防治措施。

①根据水土保持方案报批稿本工程主体设计的水土保持植物措施有：工业场地场地绿化0.08hm2。

②水土保持方案未设计新增植物措施。

（2）工程实际实施水土保持植物措施

根据工程验收报告，翻阅工程监理资料，参考工程竣工资料，工程建设过程中实施植物措施主要有：场地绿化面积0.05hm2，撒播草籽5.50kg。

植物措施实施情况与水土方案设计情况对比情况见表6-2。

表6-2     项目实施植物措施

| 造林位置 | 措施 | 方案设计情况 | 实际实施情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体设计 |  |  |
|  |  | 面积（hm2） | 面积（hm2） | 实施时间 |  |
| 工业场地 | 绿化工程 | 0.08 | 0.05 | 2018年4月2018-5月 | 减少0.03hm2，根据实际实施过程场地情况及生产生活需要进行调整，对部分地表进行硬化处理，故未实施绿化。 |
| 合计 | 0.08 | 0.05 | / | / |

### 6.1.3临时防治措施及实施进度

（1）水土保持方案批复水土保持临时措施

水土保持方案设计的水土保持临时措施有：业场区临时排水沟80m、沉沙池1座；交通道路工程区排水沟180m、沉沙池1座；临时表土堆场区临时拦挡70m、临时覆盖300m2。。

（2）工程实际实施水土保持临时措施

根据工程验收报告，翻阅工程监理资料，参考工程竣工资料，工程建设过程中实施临时措施主要布置于工业场地、交通道路工程区和临时表土堆场区域，主要包括：工业场地临时排水沟120m；交通道路工程区临时排水沟100m；临时表土堆场区临时拦挡80m，临时覆盖200m2。

临时措施实施情况与水土保持方案设计情况对比情况见表6-3。

表6-3     项目实施临时措施

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 方案设计 | 实际实施 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 |  |
| 工业场地 | 临时排水沟 | m | 80 | 120 | 40 |
|  | 沉砂池 | 座 | 1 |  | -1 |
| 交通道路工程区 | 排水沟 | m | 180 | 100 | -80 |
| 临时表土堆场区 | 临时拦挡 | m | 70 | 80 | 10 |
|  | 临时覆盖 | m2 | 300 | 200 | -100 |

项目措施实施情况

| 道路区挡墙及路面硬化 | 道路区挡墙及排水沟 |
| --- | --- |
| 道路区挡墙及排水沟 | 道路区挡墙及排水沟 |
| 建构筑物周边排水明沟 | 工业场地排水明沟 |
| 工业场地排水暗涵 | 工业场地排水暗涵进水口 |
| 储煤场 | 矸石转运区 |
| 炸药库 | 沉沙池 |

## 6.2水土流失防治效果动态监测结果

### 6.2.1扰动土地整治率

项目建设区扰动面积为4.85hm2，扣减不扰动区域面积1.48hm2，总治理面积为3.27hm2，扰动土地整治率达到97.03%。

扰动土地整治面积包括：道路路面铺碎石硬化面积、建筑物占地面积，植物措施面积，工程措施（沉沙池、排水沟）。工程扰动土地整治情况见下表6-4，扰动土地整治率见表6-5。

表6-4    工程建设及扰动土地整治情况             单位：hm2

| 项目分区 | 扰动 面积 | 扰动土地整治面积 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建筑物覆盖及硬化面积 | 工程措施面积 | 植被覆盖面积 | 总整治面积 |
| 工业场区 | 2.98 | 1.36 | 0.86 | 0.67 | 2.89 |
| 储煤场区 | 0.72 |  |  |  |  |
| 排矸场区 | 0.34 |  |  |  | 0 |
| 交通道路工程区 | 0.39 | 0.33 | 0.05 |  | 0.38 |
| 预留用地 | 0.42 | 0.42 | 0 |  |  |
| 小计 | 4.85 | 2.11 | 0.91 | 0.67 | 3.27 |

表6-5    工程建设过程中扰动土地整治率情况

| 项目分区 | 方案目标值 | 二级指标 | 扰动土地整治率实际完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扰动土地整治面积（hm2） | 扰动土地总面积（hm2） | % |  |
| 工业场区 | 95 | 95 | 2.89 | 2.98 | 96.98 | 达标 |
| 储煤场区 |  |  | 0 | 0 | / | / |
| 排矸场区 |  |  | 0 | 0 | / | / |
| 交通道路工程区 |  |  | 0.38 | 0.39 | 97.44 | 达标 |
| 预留用地 |  |  | 0 | 0 | / | / |
| 小计 |  |  | 3.27 | 3.37 | 97.03 | 达标 |

### 6.2.2水土流失总治理度

项目建设区总面积4.85hm2，水土流失总面积1.68hm2，水土流失治理达标面积1.58hm2，水土流失总治理度达到94.05%。

水土流失治理达标面积包括：工程措施实施、植物措施等措施实施后水土流失得到控制区域。水土流失及治理达标面积情况详见表6-6，水土流失总治理度计算情况见表6-7。

表6-6    水土流失面积及其治理达标面积情况        单位：hm2

| 项目分区 | 扰动面积 | 水土流失面积 | 水土流失治理面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施治理面积 | 植物措施治理面积 | 总治理面积 |
| 工业场区 | 2.98 | 1.62 | 0.86 | 0.67 | 1.53 |
| 储煤场区 | 0.72 |  |  |  | / |
| 排矸场区 | 0.34 |  | 0 |  | / |
| 交通道路工程区 | 0.39 | 0.06 | 0.05 |  | 0.05 |
| 预留用地 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |
| 小计 | 4.85 | 1.68 | 0.91 | 0.67 | 1.58 |

表6-7    水土流失总治理度达标情况

| 项目名称 | 方案目标值 | 二级指标 | 水土流失总治理面积情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理面积（hm2） | 水土流失总面积（hm2） | % |  |
| 工业场区 | 87% | 85% | 1.53 | 1.62 | 94.44 | 不达标 |
| 储煤场区 |  |  | / | 0 | / |  |
| 排矸场区 |  |  | / | 0 | / |  |
| 交通道路工程区 |  |  | 0.05 | 0.06 | 83.33 | 不达标 |
| 预留用地 |  |  | 0 | 0 | / |  |
| 小计 |  |  | 1.58 | 1.68 | 94.05 | 达标 |

### 6.2.3拦渣率

工程实际建设过程中，基建期产生挖方2100m3（建筑垃圾190m3，剥离表土150m3，土石方1760m3）；场地回填利用2100m3（土石方1950m3，绿化覆土150m3）；无弃渣产生。剥离表土150m3，临时表土堆场周围设置有编织袋拦挡和覆盖措施，拦渣率达到了98.00%。

### 6.2.4土壤流失控制比

根据项目实施措施治理后平均土壤侵蚀模数推论，治理后土壤侵蚀模数494.85t/km2.a，土壤流失控制比达到1.01。土壤流失控制比计算详见表6-8。

表6-8    土壤流失控制比计算情况

| 项目名称 | 方案目标值 | 二级指标 | 土壤流失控制比情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容许土壤侵蚀模数（t/km²•a） | 治理后平均土壤侵蚀模数（t/km²•a） | 比值 |  |
| 工业场区 | 1.0 | 0.7 | 500.00 | 492.50 | 1.02 | 达标 |
| 储煤场区 |  |  | 500.00 | 420.80 | 1.19 | 达标 |
| 排矸场区 |  |  | 500.00 | 725.60 | 0.69 | 不达标 |
| 交通道路工程区 |  |  | 500.00 | 479.87 | 1.04 | 达标 |
| 预留用地 |  |  | 500.00 | 479.36 | 1.04 | 达标 |
| 小计 |  |  | 500.00 | 494.85 | 1.01 | 达标 |

### 6.2.5林草植被恢复率

项目建设区目前可恢复植被面积1.18hm2，林草植被恢复面积1.18hm2，本项目林草植被恢复率为99.9%。

林草植被恢复面积包括：工业场地植被恢复面积。林草植被恢复率情况见下表6-9。

表6-9    林草植被恢复率计算表

| 项目名称 | 方案目标值 | 二级指标 | 林草植被恢复率完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林草植被面积（hm2） | 可恢复植被面积（hm2） | % |  |
| 工业场区 | 97 | 95 | 1.18 | 1.18 | 99.9 | 达标 |
| 储煤场区 |  |  | / | / | / | / |
| 排矸场区 |  |  | / | / | / | / |
| 交通道路工程区 |  |  | / | / | / | / |
| 预留用地 |  |  | / | / | / | / |
| 小计 |  |  | 1.18 | 1.18 | 99.9 | 达标 |

### 6.2.6林草覆盖率

项目建设区总面积4.85hm2，其中林草类植被面积1.18hm2，经计算分析，本项目林草覆盖率为24.33%，林草覆盖率达到防治标准。计算情况详见表6-10。

表6-10   目前林草覆盖率计算情况一览表

| 项目名称 | 方案目标值 | 二级指标 | 林草覆盖率完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林草植被面积（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | % |  |
| 工业场区 | 22 | 20 | 1.18 | 2.98 | 39.60 | 达标 |
| 储煤场区 |  |  | / | 0.72 | / | / |
| 排矸场区 |  |  | / | 0.34 | / | / |
| 交通道路工程区 |  |  | / | 0.39 | / | / |
| 预留用地 |  |  | / | 0.42 | / | / |
| 小计 |  |  | 1.18 | 4.25 | 23.44 | 达标 |

## 6.3运行初期水土流失分析

监测结果显示：建设过程中开挖土石方已经回填利用，剥离表土已全部回覆利用，且施工迹地基本得到处理，能够进行绿化区域已经进行绿化。各类植被措施以及工程措施的实施项目区平均土壤侵蚀模数为494.85t/km2.a，在国家容许值500t/km².a范围内，土壤流失控制比达到1.01，符合相关要求。

运行过程中各项措施都相应的发挥水土保持功能，工程措施保存量完好，植物措施恢复状况良好，水土保持效益良好。

# 7结论

## 7.1水土保持措施评价

### 7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况

根据本项目水土保持监测情况，经计算分析，工程扰动土地整治率达到97.03%，水土流失总治理度达到94.05%，拦渣率达到98.0%，土壤流失控制比达到1.01，林草植被恢复率达到99.9%，林草覆盖率24.33%，各项防治指标均达到水保方案制定的防治目标值。本项目防治目标达标情况见表7-1。

表7-1    防治目标达标情况表

| 防治指标 | 方案目标值（%） | 实际监测值（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 97.03 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 87 | 94.05 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1.01 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 98.0 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 99.90 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 22 | 24.33 | 达标 |

### 7.1.2综合结论

根据项目水土保持监测，比照土壤侵蚀背景状况及调查监测结果的分析可以看出，工程建设和施工单位都重视水土保持工作和生态保护，基本按照水保方案的设计实施各种预防保护措施。根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过对调查资料进行分析，项目建设区没有因工程建设施工扰动而造成大面积水土流失。

（2）通过对各工程部位的分项评价，认为项目水土保持工作都做得很好，特别是各扰动地表生态恢复等工作都取得了显著效果，最大限度地减少了因项目建设引发的水土流失。

（3）各项水土保持措施到位，六大指标目前均达到了水土保持方案中提出的水土保持防治目标，同时也达到了国家要求的开发建设项目水土流失防治标准。

### 7.1.3存在问题与建议

监测组通过对工程水土保持设施的调查发现：

（1）工业场地在生产运行过程中将继续扰动使用，建议在运行过程中加强管理，避免矸石等散落到项目区外；

（2）排水沟、沉沙池和项目污水处理池运行过程加强管理，定期巡查，对淤塞排水沟进行清理疏通，定期对沉沙池和污水处理池进行清理；

（3）加强对项目实施的植被恢复措施加强管理，定期巡查，发现死苗现象需及时的进行补植补种；

（4）加强对项目实施的水土保持措施的定期管理和维护，并加强管理，定期巡查确保各项措施水土保持功能的长效发挥；

（5）项目生产运行期应及时的进行运行期水保监测。

## 7.2监测工作中的经验

（1）监测工作开展过程中在采用常规监测方法的同时，根据工程类型可根据工程实际情况引入新型的监测方法；

（2）监测工作中及时与工程建设单位及监理单位联系了解工程施工工艺，判定工程施工造成项目区水土流失的变化情况，根据水土流失特点采取对应的监测方法；

（3）对项目建设周边居民进行定期问卷调查等调查方法也是一些开发建设项目水土保持监测较实用的监测方法；

（4）监测过程中及时向水行政主管部门汇报监测成果，配合水土保持监督执法部门完善区域开发建设项目水土保持工作。

# Text boxes

坡面侵蚀沟