# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 怒江州中心血站建设项目 | 行业 类别 | 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 云南省怒江傈僳族自治州中心血站 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 泸水市水务局、泸水务〔2017〕4号 2017年8月30日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |
| 项目建设起止时间 | 2017年10月开工建设，2019年1月完工。 |
| 水土保持方案编单制位 | 贵州天保生态股份有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | \ |
| 水土保持监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 云南能投缘达建设集团有限公司 （水土保持工程） |
| 水土保持监理单位 | 四川同创建设工程管理有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 云南铠木生态技术工程有限公司 |

# 二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），云南省怒江傈僳族自治州中心血站于2019年1月30日在云南省怒江傈僳族自治州中心血站主持召开了怒江州中心血站建设项目水土保持设施验收会议。参加验收会议的有验收报告编制单位云南铠木生态技术工程有限公司、水土保持方案编制单位贵州天保生态股份有限公司、施工单位云南能投缘达建设集团有限公司、监理单位四川同创建设工程管理有限公司、监测单位云南今禹生态工程咨询有限公司等单位代表共6人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况的汇报，以及方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位和验收报告编制单位关于水土保持方案编制、施工、监理、监测和水土保持设施实施及运行情况的汇报，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 怒江州中心血站建设项目位于泸水市上江镇大练地村，州职教中心以南，紧邻州残联，中心地理坐标为：东经98°52' 02.58″，北纬25°44' 45.46″。项目区紧邻省道S228公路，交通便利。 本项目总建筑面积为3300m2，其中中心血站业务用房3000hm2，消控、消防室及废弃物用房共300hm2。总占地面积0.58hm2；建构筑物占地0.10hm2，道路及硬化场地占地0.27hm2，绿化面积0.21hm2。 工程由云南能投缘达建设集团有限公司负责建设。工程于2017年10月开工至2019年1月底完工，总工期16个月。 根据主体工程设计、施工、监理单位、监测单位和业主提供的工程相关资料，怒江州中心血站建设内容包括建构筑物区、道路及硬化区、绿化区组成。 本工程实际占地面积为0.58公顷，其中永久占地面积0.58公顷，无临时占地面积。 根据项目实际情况，本项目建设过程中，共开挖土石方量10770.4m³（其中表土剥离629m³，土石方10000.2m³，建筑垃圾141.2m³），回填总量1924m³，（其中土石方1295m³；表土629m³）；产生弃渣8846.4m³（其中建筑垃圾141.2m³）全部外运至大练地村外坝进行堆放。 本工程由云南省怒江傈僳族自治州中心血站投资建设，工程属新建建设类项目，工程于2017年10月开工建设，于2019年1月完工，总工期16个月。工程总投资1850万元。 （二）水土保持方案批复情况 怒江州中心血站水土保持方案于2017年8月向泸水市水务局提交（《怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表》报批稿），并于2017年8月得到泸水市水务局批复（《关于准予怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表的行政许可决定书》（泸水务[2017]4号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本工程施工图设计由主体设计单位负责，未进行水保方案初步设计及施工图设计等。 （四）水土保持监测情况 2018年1月建设单位委托云南今禹生态工程咨询有限公司开展项目水土保持监测工作，监测单位在接到任务后于2018年2月成立了项目监测组，组织水工、水土保持、植物等专业技术人员通过6次现场监测，取得了相关的监测数据，经处理后于2019年1月完成了《怒江州中心血站建设项目水土保持监测总结报告表》。 经核定，在工程建设及试运行过程中，未引起大面积严重水土流失，水土保持措施基本完好，发挥了防治水土流失的作用。通过对项目区水土流失防治效果评价，六项指标均达到方案目标值。 （五）验收报告编制情况和主要结论 验收报告编制单位通过对监测数据及现场水土保持措施运行情况进行全面评估后于2019年1月完成了《怒江州中心血站建设项目水土保持设施验收报告表》。 建设单位在工程建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施与管理措施相结合，形成完整的防护体系。 项目实际已实施的水土保持措施有： （1）主体工程设计具有水土保持功能措施已实施：盖板排水沟750m，植被绿化0.21hm2； （2）方案新增水土保持措施已实施：表土剥离629m³，绿化区临时拦挡80m，临时覆盖500m2。 经核定，工程实际完成水土保持总投资为43.59万元，其中主体工程具有水土保持功能的投资为24.38万元，本方案新增水保投资21.21万元。在水土保持总投资中，工程措施9.54万元，植物措施15.75万元，临时措施1.77万元，独立费用15.53万元，基本预备费1.0万元，水土保持补偿费免征，水土保持总投资以最终建设单位的竣工结算资料为准。完成的水土保持总投资满足项目建设区水土流失防治的实际需要。 通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率99%，水土流失总治理度99%，土壤流失控制比1.11，拦渣率98%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率36%，六项指标均能达到防治目标值，达到验收条件。 （六）验收结论 本项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求： （1）加强运行期水土保持设施的维护管理，确保其功能正常发挥；（2）加强对项目区的绿化进行抚育管理，对死株现象及时进行补植补种。