福贡县架弩河水电站

水土保持设施验收报告

建设单位：福贡县益盛水电开发有限公司

编制单位：昆明博恒工程管理咨询有限公司

二〇一九年 六月

目	录

前言	1

1 项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.1.1 项目地理位置及交通情况	4

1.1.2 主要技术指标	4

1.1.3项目投资	7

1.1.4项目组成及布置	7

1.1.5 施工组织及工期	14

1.1.6 土石方情况	18

1.1.7 征占地情况	20

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建	20

1.2 项目区概况	20

1.2.1 自然条件	20

1.2.2 水土流失及防治情况	24

2 水土保持方案和设计情况	26

2.1 主体工程设计	26

2.2 水土保持方案	26

2.3水土保持方案变更	26

2.4 水土保持后续设计	26

3 水土保持方案实施情况	27

3.1 水土流失防治责任范围	27

3.2 弃渣场复核及规划	29

3.3 表土堆存规划	30

3.4 水土保持措施总体布局	30

3.5 水土保持设施完成情况	32

3.6水土保持投资完成情况	34

4 水土保持工程质量	38

4.1 质量管理体系	38

4.1.1 建设单位质量管理	38

4.1.2 监理单位质量管理	38

4.1.3 施工单位质量管理	38

4.1.4 质量监督单位质量管理	39

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	39

4.2.1 质量评定标准	39

4.2.2 项目划分及结果	40

4.2.3 各防治分区工程质量评定	42

4.3 弃渣场、临时堆场评估	44

4.4 总体质量评价	45

5 项目初期运行及水土保持效果	46

5.1 初期运行情况	46

5.2 水土保持效果	46

5.3 公众满意度调查	49

6 水土保持管理	50

6.1 组织管理	50

6.2 规章制度	50

6.3 建设管理	51

6.4 水土保持监测	51

6.5 水土保持监理	51

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	54

6.7 水土保持设施管理维护	54

7 结论	56

7.1 结论	56

7.2 遗留问题安排	56

==附件==

附件1：《云南省住房和城乡建设厅关于福贡县架弩河水电站项目建设位置查询的复函》，云建景函〔2015〕330 号；

附件2：《高黎贡山国家级自然保护区福贡管理局关于福贡县架弩河水电站工程项目建设区域是否在高黎贡山国家自然保护区内的证明》，福保护复〔2015〕4 号；

附件3：《怒江州发展和改革委员会关于同意福贡县架弩河水电站开展前期工作的通知》，怒发改能源〔2015〕460 号。

附件 4:   《怒江州水务局关于准予福贡县架弩河水电站工程水土保持方案的行政许可决定书》（怒江州水务局文件，“ 怒水保许〔2016〕02号”）；

附件 5：重要水土保持工程验收照片。

==附图==

附图 1：工程地理位置交通示意图；

附图 2：福贡架弩河水电站工程总平面布置图；

附图 3：福贡上架弩河水电站工程水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图。

| 福贡县架弩河水电站水土保持设施现状 |
| --- |
| 厂房全貌 | 架弩河拦河坝 |
| 六慢河拦河坝 | 1#渣场拦渣墙 |
| 3#渣场 | 2#渣场植被恢复 |

# 前言

福贡县架弩河水电站（以下简称“架弩河水电站”）地处怒江州福贡县，工程区位于怒江干流左岸一级支流架弩河、六慢河中、下游，架弩河水电站为引水式开发，拟经隧洞引架弩河、六慢河两条河之水，至六慢河边发电。架弩河取水坝地理坐标为东经98°57′27.57"，北纬 26°44′41.41"，距福贡县城约 18.4km；六慢河取水坝地理坐标为东经98°56′22.34"，北纬 26°47′16.09"，河口距福贡县城 13.6km；压力前池地理坐标为东经98°54′13.65"，北纬 26°47′29.08"，通过 0.5km 的进厂道路与瓦（窑）--贡（山）公路连接；厂区地理坐标为东经 98°53′22.94"，北纬 26°47′5.74"，位于瓦（窑）--贡（山）公路旁。交通较为便利。

架弩河水电站的装机容量为 30MW，装机 3 台，单机容量 10MW。电站年平均发电量为 1.36 亿 kW.h，保证出力 6902.34kW，工程开发任务以发电为单一目的。根据《防洪标准》(GB50201—94)和《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180—2003)的规定，工程等别为Ⅳ等，电站规模为小（1）型，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级；主要建筑物包括 2 个取水坝（架弩河取水坝、六慢河取水坝）、2 段引水隧洞（架弩河引水隧洞、六慢河引水隧洞）、压力前池、压力管道、厂房及升压站组成；次要建筑物包括溢流冲砂道。

架弩河水电站规划总用地面积为 8.89hm2。工程建设占地按用地性质分为永久占地和临时占地，其中永久占地包括枢纽工程区、进厂道路区、水库淹没区，面积为 3.59hm2；临时占地包括施工便道区、施工生产生活区、弃渣场区，面积为 5.30hm2。其中枢纽工程区 2.91hm2，道路工程区 2.28hm2，施工生产生活区 0.87hm2，弃渣场区 2.48hm2，水库淹没区 0.35hm2。按占地类型换分占用林地（灌木林地）3.99hm2、坡耕地 2.69hm2、水域及水利设施用地（河流）0.10hm2、其它土地（荒山荒坡、河滩地）2.11hm2。

架弩河水电站取水坝两岸山势陡峭，库区内无村庄及永久建筑物，淹没损失不大。工程以正常蓄水位淹没面积作为水库淹没范围，水库淹没区面积为 0.35hm2，架弩河水电站水库淹没区主要涉及灌木林地和荒山缓坡、河滩地。

工程建设总工期 2.5 年，即 2016 年 01 月～2018 年 06 月。项目总投资 24678.91 万元，其中土建投资 12055.61 万元，建设资金由建设单位自筹。

架弩河水电站由福贡县益盛水电开发有限公司负责建设，2015 年 6 月取得了《云南省住房和城乡建设厅关于福贡县架弩河水电站项目建设位置查询的复函》，云建景函〔2015〕330 号；

2015 年 6 月取得了高黎贡山国家级自然保护区福贡管理局《关于福贡县架弩河水电站工程项目建设区域是否在高黎贡山国家自然保护区内的证明》，福保护复〔2015〕4 号，

2015 年 10 月由云南理能水利电力勘测设计有限公司编制完成了《架弩河水电站可行性研究报告》，并于 2015 年 11 月取得了怒江傈僳族自治州发展和改革委员会文件《怒江州发展和改革委员会关于同意福贡县架弩河水电站开展前期工作的通知》，怒发改能源〔2015〕460 号。

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和有关法律法规，确保项目建设过程中水土流失得到有效控制，建设单位于 2015 年 10 月委托云南淩屹工程设计有限公司承担《福贡县架弩河水电站水土保持方案可行性研究报告书》的编制工作。方案编制单位于 2015 年 1 2月编制完成了《福贡县架弩河水电站水土保持方案可行性研究报告书》（送审稿）。

2015 年 12 月 30 日，怒江州水务局主持召开了《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》评审会。根据专家评审意见，方案编制单位对报告书进行了修改完善，完成了《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》（报批稿）。

2016 年 1月 28日，怒江州水务局以“怒水保许〔2016〕02 号”文对本项目水保方案下达了行政许可决定书。

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，建设单位委托浙江铭源工程管理有限公司对本工程（含水土保持工程）进行监理。接收监理委托后，监理单位于 2016 年 1月成立工程项目监理部进入现场开展监理工作。根据《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》（报批稿）要求及设计文件、施工图等为依据，对施工及运行期过程中出现的水土保持问题及时提出意见和建议，使水土保持方案中的工程措施和植物措施得到顺利实施。

根据水利部第 12 号令《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000 年 1月 31 日）、水利部第 16 号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2005年 7 月 8 日水利部第 24 号令修订）及《云南省开发建设项目水土保持生态环境监测管理暂行办法》（云南省水利厅第 7 号公告，2006 年 11 月 10 日）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号，2017年11月14日）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号，2017年11月20日）、《怒江州水务局转发省水利厅关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（怒水保发〔2017〕23号，2017年11月17日）相关规定，为使本工程按照相关要求落实水土保持措施，通过水土保持设施验收，建设单位于 2019 年 5月委托云南淩屹工程设计有限公司承担了本工程水土保持监测工作。

2019年 6月，建设单位组织施工、监理等单位对水土保持设施的分部工程和单位工程进行了自查初验。根据 SL336-2006 和国家相关标准的规定，认真查阅了水土保持设施相关档案、图纸等资料，并认真进行现场查验。

截至目前，在工程建设过程中，严格落实了水保方案设计水保措施，对建设过程中产生的水土流失进行了有效防治。项目区水保设施运行正常，质量稳定， 植物生长发育正常，覆盖度高，较好的发挥了绿化美化和水土保持效益，后期管护责任落实，满足水土保持设施竣工验收条件。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 项目地理位置及交通情况

架弩河水电站地处怒江州福贡县，工程区位于怒江干流左岸一级支流架弩河、六慢河中、下游，架弩河水电站为引水式开发，拟经隧洞引架弩河、六慢河两条河之水，至六慢河边发电。架弩河取水坝地理坐标为东经98°57′27.57"，北纬 26°44′41.41"，距福贡县城约 18.4km；六慢河取水坝地理坐标为东经98°56′22.34"，北纬 26°47′16.09"，河口距福贡县城 13.6km；压力前池地理坐标为东经98°54′13.65"，北纬 26°47′29.08"，通过 0.5km 的进厂道路与瓦（窑）--贡（山）公路连接；厂区地理坐标为东经 98°53′22.94"，北纬 26°47′5.74"，位于瓦（窑）--贡（山）公路旁。

架弩河水电站工程对外交通条件较好，以昆明为起点，途经昆明—楚雄—大理—六库—泸水公路，全长 758km 即可到达工程区。沿途公路路面情况良好，桥梁（涵），均能满足工程建设所需的设备、材料运输要求。架弩河河口距福贡县城约 18.4km、六慢河河口距福贡县城 13.6km。架弩河水电站工程距州府六库镇约 120km。瓦（窑）--贡（山）公路从怒江左岸通过，电站的施工运输需从瓦贡公路新建 0.5km 的永久进场公路，并修建 33.2km 的施工便道，交通较为便利。

### 1.1.2 主要技术指标

（1）项目名称：福贡县架弩河水电站；

（2）建设单位：福贡县益盛水电开发有限公司；

（3）建设地点：于福贡县架科底、子里甲乡；

（4）项目性质：新建建设类项目；

（5）工程规模：电站的装机容量为 30MW，装机 3 台，单机容量 10MW；电站年平均发电量为 1.36 亿 kW.h，保证出力 6902.34kW ；

（6）工程等级：工程开发任务以发电为单一目的，工程等别为Ⅳ等，电站规模为小（1）型，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级；

（7）主要建筑物：2 个取水坝（架弩河取水坝、六慢河取水坝）、2 段引水隧洞（架弩河引水隧洞、六慢河引水隧洞）、压力前池、压力管道、厂区枢纽几部分组成；

（8）工程建设工期：工程建设总工期 2.5 年，即 2016 年 01 月～2018 年 06 月；

（9）工程总投资：项目总投资 24678.91 万元，其中土建投资 12055.61 万元。

项目主要经济技术指标详见表1-1。

| 表 1-1 主要经济技术指标表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
|  | 架弩河全流域 | km2 | 45.85 |  |
|  | 六慢河全流域 | km2 | 25.63 |  |
|  | 架弩河坝址以上流域面积 | km2 | 28.22 |  |
|  | 六慢河坝址以上流域面积 | km2 | 16.01 |  |
|  | 厂址以上流域面积 | km2 | 25.13 |  |
| 2 | 利用的水文系列年限 | 年 | 50 | 1960年～2009年 |
| 3 | 工程坝址以上多年平均流量 |  |  |  |
|  | 架弩河坝址 | m3/s | 1.33 |  |
|  | 六慢河坝址 | m3/s | 0.74 |  |
| 4 | 坝址以上洪水 |  |  |  |
|  | 架弩河坝址洪峰（P=0.5%） | m3/s | 154 |  |
|  | 六慢河坝址洪峰（P=0.5%） | m3/s | 106 |  |
| 二 | 工程规模 |  |  |  |
| 1 | 压力前池 |  |  |  |
|  | 前池正常水位 | m | 2200 |  |
|  | 前池最低水位 | m | 2197 |  |
|  | 前池最高水位 | m | 2200.2 |  |
| 2 | 装机容量 | MW | 30 |  |
| 3 | 保证出力 | MW | 6.902 |  |
| 4 | 多年平均发电量 | 万kW·h | 13602.8 |  |
| 5 | 年利用小时数 | h | 4534.27 |  |
| 三 | 发电引水建筑物 |  |  |  |
|  | 引用流量 | m3/s | 3.85 |  |
| 1 | 架弩河进水口 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 进水闸 |  |
|  | 地基特性 |  | 花岗岩 |  |
|  | 底板顶高程 | m | 2204.2 |  |
|  | 拦污栅型式 |  | 固定式拦污栅 |  |
| 2 | 六慢河进水口 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 进水闸 |  |
|  | 地基特性 |  | 花岗岩 |  |
|  | 底板顶高程 |  | 2196.8 |  |
|  | 拦污栅型式 |  | 固定式拦污栅 |  |
| 3 | 3 压力前池 |  |  |  |
|  | 总长 | m | 278.17 |  |
|  | 最大宽度 | m | 15 |  |
|  | 设计容积 | m3 | 525 |  |
| 4 | 压力管道 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 明管 |  |
|  | 管道全长 | m | 2105.67 | （含岔管、支管） |
|  | 主管钢管直径 | m | 1.1～0.9 |  |
| 5 | 发电厂房 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 引水式地面厂房 |  |
|  | 地基特征 |  |  |  |
|  | 主厂房尺寸（长×宽×高） | m×m | 51.9×15×12.5 |  |
|  | 机组安装高程 | m | 1171.12 |  |
|  | 发电机层高程 | m | 1170 |  |
| 6 | 升压站 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 户外式 |  |
|  | 升压站尺寸 | m×m | 15×32 |  |
|  | 升压站地坪高程 | m | 1170.3 |  |
| 7 | 主要机电设备 |  |  |  |
| 1） | 水轮机 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 | 3 |  |
|  | 型号 |  |  | CJA475-W-150/2×8.0 |
| 2） | 发电机 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 | 3 |  |
|  | 型号 |  |  | SFW10000-8/2150 |
| 四 | 施工导流 |  |  |  |
|  | 导流方式 |  |  | 分期导流 |
| 五 | 施工工期 | 月 | 30 | 2.5年 |
|  |  |  |  | （2016年01月~2018年06月） |
| 六 | 项目总投资 | 万元 | 24678.91 | 其中土建投资12055.61万元 |

### 1.1.3项目投资

架弩河水电站由福贡县益盛水电开发有限公司投资建设。项目总投资 24678.91 万元，其中土建投资 12055.61 万元。

### 1.1.4项目组成及布置

架弩河水电站分为枢纽工程（取水枢纽、引水系统、发电系统）、道路工程（进厂道路及施工便道）、施工导流工程、施工生产生活区、弃渣场。工程总占地面积为 8.89hm2，其中枢纽工程区 2.91hm2，道路工程区2.28hm2，施工生产生活区 0.87hm2，弃渣场区 2.48hm2，水库淹没区0.35hm2。项目组成情况详见表1-2。

| 表1-2 项目组成情况表 |
| --- |
| 工程项目 | 项目组成及建设内容 | 工程性质 |
| 枢纽工程 | 取水枢纽 | 架弩河取水坝、六慢河取水坝 | 永久工程 |
|  | 引水系统 | 架弩河引水隧道、六慢河引水隧道、压力前池、压力管道 | 永久工程 |
|  | 发电系统 | 升压站、地面厂房 | 永久工程 |
| 道路工程 | 进场道路 | 至压力前池进场道路 | 永久工程 |
|  | 施工便道 | 至取水坝、弃渣场、施工支洞等施工便道 | 临时工程 |
| 施工导流工程 | 一期导流明渠及二期挡水围堰 | 临时工程 |
| 施工生产生活区 | 砂石料加工系统 | 在架弩河取水坝、六慢河取坝、前池、隧洞各洞口、厂房附近均可分别设打砂机制备工程所需砂料。 | 临时工程 |
|  | 混凝土生产系统 | 砼系统设置考虑采用移动式拌和机，设置在在架弩河取水坝、六慢河取坝、前池、隧洞各洞口、厂房附近 | 临时工程 |
|  | 施工生产区 | 变压站、砼拌和站，空压气站、钢筋、木材加工场、仓库、钢管拼装场、修配场等设施 | 临时工程 |
|  | 施工生活区 | 架弩河取水坝、六慢河取坝、前池、隧洞各洞口、厂房各布设1处生活区 | 临时工程 |
| 弃渣场 | 共6个，包括1#弃渣场、2#弃渣场、3#弃渣场、4#弃渣场、5#弃渣场和6#弃渣场 | 临时工程 |

- 枢纽工程

（一）取水枢纽

取水枢纽包括架弩河取水坝、六慢河取水坝，均为 4 级建筑物，设计洪水标准为 50年一遇（P=2.0%），校核洪水标准 200 年一遇（P=0.5%）。

1、架弩河取水坝

架弩河取水坝地理坐标为东经 98°57′27.57"，北纬 26°44′41.41"，位于河口上游约7.90km 处。架弩河取水坝为 M7.5 浆砌石重力坝，从右至左依次为右岸非溢流坝段、冲沙底孔、溢流坝段、左岸非溢流坝段。拦河坝址河床高程 2202.30m，坝顶高程 2214.20m，坝顶宽度为 3.2m，坝轴线长 31.1m，其中左岸非溢流坝段长 8.5m，右岸非溢流坝段长7.6m，溢流坝段长 15.0m。溢流堰为坝顶开敞式溢流，堰顶高程为 2210.80m。冲沙底孔紧邻溢洪道布置在右坝段，为 C25 钢筋砼结构。进口底板高程 2204.20m，闸室段闸孔尺寸 1.0×1.0m，设一扇平板工作冲沙闸及螺杆启闭设备。架弩河取水坝设计洪水位为 2213.497m、设计洪水泄流量 125m3/s，校核洪水位为2213.90m、校核洪水泄流量为 154m3/s。

2、六慢河取水坝

六慢河取水坝地理坐标为东经 98°56′22.34"，北纬 26°47′16.09"，位于河口上游约6.13km 处。六慢河取水坝挡水建筑物为 M7.5 浆砌石重力坝。从右至左依次为右岸非溢流坝段、冲沙底孔、溢流坝段、左岸非溢流坝段。拦河坝坝址河床高程 2195m，坝顶高程 2206.80m，坝顶宽度为 3.2m，坝轴线长 36.00m，其中左岸非溢流坝段长 10.0m，右岸非溢流坝段长 14.00m，溢流坝段长 12.0m。溢流堰为坝顶开敞式溢流，堰顶高程为2203.65m。冲沙底孔紧邻溢洪道布置在左坝段，为 C25 钢筋砼结构。进口底板高程2196.80m，闸室段闸孔尺寸 1.0×1.0m，设一扇平板工作冲沙闸及螺杆启闭设备。六慢河取水坝设计洪水位为 2206.09m、设计洪水泄流量 86m3/s，校核洪水位为2206.454m、校核洪水泄流量为 106m3/s。

3、坝体结构

架弩水电站取水坝均为低坝，库容相对较小，挡水坝坝顶不作为交通通道，不设交通桥，但考虑到坝顶宽度应满足施工要求，坝顶宽度为 3.2m，坝顶不设防浪墙。大坝主体采用 M7.5 浆砌石，大坝上游面为 50cm 厚 C20 混凝土防渗墙，大坝底部为 80cm 厚 C15 混凝土垫层。坝体在溢流坝与非溢流坝之间设 1 道横缝，将坝体分为 2 个坝段，横缝上游面设一道橡胶止水带、下游缝隙用沥青木板填塞。

（二）引水系统

引水系统包括架弩河引水隧洞、六慢河引水隧洞、压力前池、压力管道，均为 4 级建筑物。

1、架弩河引水隧洞

架弩河引水隧道是引架弩河水至六慢河取水坝的隧洞，长度为 6836.22m，采用 C20结构，断面尺寸为 1.5×1.9m（宽×高），架弩河隧洞进口底板高程为 2209.30m，纵坡为1/1000，隧洞出口底板高程为 2205.46m，电站设计引用流量为 2.63m³/s，计入 10%渗漏，按明渠均匀流进行水力计算，糙率取 0.017，计算得渠道正常水深 1.50m。满足规范要求的隧洞的不冲流速和不淤流速。架弩河引水隧洞在 2#弃渣场处存在一条施工支洞，为 1#施工支洞，长度为 158m，断面尺寸为 1.5×1.9m（宽×高），隧洞采用 C20 结构。

2、六慢河引水隧洞

六慢河引水隧道尾段与压力前池相接，长度为 3633.37m，六慢河主河道隧洞断面尺寸为 1.8×2.2m（宽×高），六慢河引水隧洞底板高程为 2201.85m，纵坡为 1/1000。电站设计引用流量为 1.56m³/s，计入 10%渗漏，按明渠均匀流进行水力计算，糙率取 0.017，计算得渠道正常水深 1.8m。满足规范要求的隧洞的不冲流速和不淤流速。六慢河引水隧洞在 3#弃渣场处存在一条施工支洞，为 2#施工支洞，长度为 200m，断面尺寸为 1.8×2.2m（宽×高），隧洞采用 C20 结构。

3、压力前池

架弩水电站工程从隧洞出口至管道进口为前池段，长 278.17m，最大宽度 15.0m，管道进水段边墙高 10.6m，前池设计容积 525m³。前池采用 C20 钢筋砼衬砌。前池左侧置溢流堰，堰长 11.4m，溢流堰下接泄水槽汇入六慢河。前池冲砂道和进水口成直线布置，冲砂道位于前池右侧，与泄水槽布置在一起，泄入六慢河，冲砂道进口底板高程 2191.40m，设一道 1.0m×1.0m 前止水平板钢闸门，配置 100kN 固定式卷扬机一台。管道进水口底板高程 2193.40m，设 1 道 1.4m×10.6m 拦污栅及 1 道 1.1m×1.1m 前止水平板钢闸门，配置 100kN 固定式卷扬机一台。

4、压力管道

架弩水电站钢管道全线设镇墩 15 个，支墩 213 个，伸缩节 14 个，进人孔 5 个。管槽由地基梁最小宽度 2.7m，一侧人行道宽 1.0m（含结构厚），另一侧排水沟宽 1.0m（含结构厚），确定总宽为 2.85m。管槽底部距钢管底 0.6m。用管径进口 1.1m，变管径为 0.9m，可保证管道工程量最少，且下段管壁厚度薄。为减小钢管制作安装难度，需要控制钢管壁厚。压力钢管根据不同水头段分别采用R20 钢、16MnR 钢、07MnCrMoVR，主管直径采用 DN1.1-0.9m，防锈层考虑 2mm，即选用壁厚＝计算壁厚＋2mm（管壁厚 8mm~34mm）；支管直径采用 DN500mm。压力钢管长 2105.67ｍ。

（三）发电系统

架弩河水电站厂区地形狭窄，主要建筑物布置在怒江左岸，沿怒江河道顺流而下依次布置了升压站、主厂房、副厂房、综合办公楼。

1、发电厂房

厂区位于六慢河口右岸岸坡上，根据怒江干流碧江电站校核洪水位和本电站厂房下游最高尾水位要求，确定厂房底板建基面高程 1170.30m。架弩水电站为单层地面式厂房，主厂房全长 51.9m，总宽 15m，高 12.5m（发电机地坪至屋顶大梁底），厂房地坪高程为1170.30m，机组安装高程为 1170.50m。厂房内安装三台卧式双喷嘴冲击式水轮发电机组，机组间距为 12.5m。安装场及进厂大门布置在主厂房右端，进厂大门方向为下游侧，安装场长11.5m，面积约为172.5m2。主厂房下游侧为贯穿主厂房的主通道，净宽度为2.05m，并设置了一条 800×800 的电缆沟。机组的尾水通过尾水渠泄入怒江。

2、升压站

升压站布置在副厂房侧顺怒江上游侧方向，占地呈长方形，长 32m，宽 15m，地坪高程为 1170.30m。升压站内包括 6.3KV 和 110KV 配电装置。6.3KV 部分:从发电机电压配电装置到主变低压侧采用共箱母线连接。110KV 户外配电装置按一个出线间格布置，主要布置有一台主变压器、一台六氟化硫断路器，一组母线 PT 及一个 110KV 出线回路，布置较为简洁。

3、综合办公楼

综合办公楼位于厂区最南侧，占地呈长方形，面积为 8×26.7m2，地坪高程为1170.50m，为 1F 高砖混建筑，主要用于办公管理用房。

- 道路工程

（一）进厂道路

瓦（窑）--贡（山）公路从怒江左岸通过，瓦（窑）--贡（山）公路至压力前池附近已有现成乡村道路，但还需修建 0.5km 长的永久进厂公路，用于连接现有乡村道路至压力前池，施工期为压力前池施工、安装施工的主要通道，运行期为电站进入压力前池的主要通道，路面宽度为 3m~5m，土夹石路面。

（二）施工便道

取水枢纽、施工支洞、施工生产生活区、弃渣场等区域均为道路通达，因此工程考虑施工期交通运输要求，修建临时施工便道 5 条，长度约 33.2km，道路宽度为0.5m~1.2m，压实土质路面，道路顺山坡地势，简单清理表层树木杂物，在坡度较大处开挖出台阶，运输中以人扛马驮为主。

- 施工导流工程

（一）导流方式及导流程序

工程导流建筑物主要包括：取水枢纽一期导流明渠及二期挡水围堰。根据取水枢纽及厂区枢纽布置，结合水文气象、地形地质情况，取水枢纽施工导流方式采用分期枯期导流，第一个枯期，一期导流明渠过水，施工冲砂道及靠近冲砂道一侧坝段，冲砂闸胸墙暂不浇筑；汛期坝体施工停止，河道过流；第二个枯期，二期围堰截断主河床，已建左岸冲砂闸过流，施工另一侧坝段，施工结束后拆除围堰并浇筑冲砂闸胸墙。厂区枢纽由于厂房机坑底面高于枯期洪水位，不存在施工导流问题。施工一期导流明渠是利用冲砂道进行导流，二期挡水围堰是在冲砂闸胸墙的基础上进行砌筑，因此其占地计入枢纽工程区占地。

（二）导流建筑物

取水枢纽导流明渠及挡水围堰均采用 M5.0 浆砌块石挡水墙挡水。

1、架弩河取水枢纽

一期采用明渠矩形断面导流，断面尺寸为 3×2.0m，M5.0 浆砌石结构，长度为 19.2m；二期围堰，顶宽 0.6m，临水面垂直，背水面坡度均为 1：0.5，总高为 6.0m，M5.0 浆砌石结构，长度为 6.4m。

2、六慢河取水枢纽

一期采用明渠矩形断面导流，断面尺寸为 2.5×2.0m，M5.0 浆砌石结构，长度为16.8m；二期围堰，顶宽 0.6m，临水面垂直，背水面坡度均为 1：0.5，总高为 5.0m，M5.0 浆砌石结构，长度为 7.2m。

- 施工生产生活区

（一）砂石料加工系统

本工程所需的石料和砼粗细骨料就近利用工程建设开挖产生的石料进行破碎，块、碎石、砂料可利用隧洞开挖洞渣中弱风化灰岩及河床堆积的孤石加工。取水坝开挖、隧洞开挖、压力前池开挖、厂区开挖可用渣料，可在各区生产区位置各设一台 φ500×400反击式破碎机对渣料作进一步中、细碎加工后供隧洞及枢纽工程使用。在架弩河取水坝、六慢河取水坝、前池、隧洞各洞口、厂房附近均可分别设打砂机制备工程所需砂石料。初步确定工程开采中可用石方满足工程所需砂石料要求，但应切实做好现场实验工作，以便确定重要骨料的各项物理力学性质参数。

（二）混凝土生产系统

由于工程规模不大，加之地形及交通限制等因素，砼系统设置考虑采用移动式拌和机，并在附近设置一个与之配套的临时水泥、砂石料堆放场。考虑在取水枢纽生产区设0.4m3 砼拌和机 2 台，前池生产区设置 0.4m3 砼拌和机 2 台，在厂房枢纽区分别设置 0.8m3强制式砼拌和机 1 台，另设 JZ-350 型移动式拌和机 1 台，供临时调用。

（三）机械、车辆维修保养站

施工现场仅考虑机械、车辆日常的维修及保养，大、中修可委托当地专业厂家进行，考虑在厂区设置一个简易机械修配、加工厂，并配置修钎机、锻钎机、台虎钳、拆胎机、台钻、砂轮机、空气泵等设备，总建筑面积约 400m2，占地面积约 800m2。

（四）综合加工厂

坝区及厂区设固定的小规模综合加工厂，包括钢筋加工及木材加工等，总建筑面积约 800m2，占地面积约 1200m2。

（五）施工生产区

施工生产共分六个生产区，分别为架弩河取水枢纽生产区、六慢河取水枢纽生产区、压力前池生产区、厂房生产区、1#施工支洞生产区、2#施工支洞生产区。总占地面积为8010m2，建筑面积 3240m2。其中取水枢纽生产区：承担取水枢纽及引水隧洞施工，布置变压站、砼拌和站、空压气站、钢筋、木材加工厂、仓库等，分布在取水坝右侧缓坡地带；压力前池生产区：承担压力前池及引水隧洞及部分压力管坡施工，施工布置有变压站、砼拌和站、空压气站、钢筋、木材加工厂等，布设在压力前池北侧缓坡地带；厂房生产区：承担厂区枢纽压力管道施工，布置有变压站、砼拌和站，空压气站、钢筋、木材加工场、仓库、钢管拼装场、修配场等设施，布置厂区东侧缓坡地带；施工支洞生产区：承担引水隧洞的施工，布置有变压站、砼拌和站，空压气站、钢筋、木材加工场等设施，布置施工支洞出口处一侧。

（六）施工生活区

根据本电站主体工程布置特点及地方电站施工水平，采取以分散布置为主，分散与集中相结合的布置原则。从而使施工布置合理，方便施工，减少占地。本工程共布置六处施工生活区，各施工生活区临施工生产区布置，分别为架弩河取水枢纽生活区、六慢河取水枢纽生活区、压力前池生活区、厂房生活区、1#支洞生活区、2#支洞生活区，总占地面积为 690m2，建筑面积 510m2。

- 弃渣场区

根据《架弩河水电站可行性研究报告》，工程建设期间共设置 6 个弃渣场，用于堆存工程建设期间产生的弃渣，1#弃渣场位于架弩河取水坝下游约 20m 处，架弩河右侧河岸上方，主要用于堆存架弩河取水坝建设过程中产生的弃渣，同时并堆放施工围堰、临近隧洞施工、施工生产生活区建设开挖产生的弃渣及剥离表土；2#弃渣场位于 1#施工支洞右侧的沟箐中，用于堆存引水隧洞开挖产生的渣料，同时堆放该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土；3#弃渣场位于 2#施工支洞的下游的沟箐中，主要用于堆存引水隧洞开挖产生的渣料，同时堆放该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土；4#弃渣场位于六慢河取水坝下游约 20m 处，六慢河右侧河岸上方，用于堆存六慢河取水坝建设过程产生的弃渣，同时并堆放施工围堰、临近隧洞施工、施工生产区、施工生活区建设开挖产生的弃渣及剥离表土；5#位于压力前池下侧，主要用于堆存压力前池、压力管道建设产生的弃渣，同时堆放临近进厂道路、该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土；6#弃渣场位于厂区北侧的斜坡地上，用于堆放厂区建设产生的弃渣及剥离表土，同时堆放该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土。可用渣料，细碎加工后供隧洞及枢纽工程使用，不可用渣料作为弃渣堆存至弃渣场。

- 水库淹没区

架弩河水电站取水坝两岸山势陡峭，库区内无村庄及永久建筑物，淹没损失不大。工程以正常蓄水位淹没面积作为水库淹没范围。架弩河水电站水库淹没区主要涉及灌木林地和荒山缓坡、河滩地等。

架弩河水电站为引水式电站，其中架弩河水库回水长度 50m，淹没面积 4.74 亩，库区无居民点、耕地、园林等经济对象，只涉及少量的荒地和灌木林地，而且水库淹没面积小，河道长度短，回水不明显，不需计算回水，因此以水库正常蓄水位 2210.80m 以下区域作为本水库淹没处理范围。

六慢河水库回水长度 65m，淹没面积 0.54 亩，库区无居民点、耕地、园林等经济对象，只涉及少量的荒地，而且水库淹没面积小，河道长度短，回水不明显，不需计算回水，因此以水库正常蓄水位 2203.65m 以下区域作为本水库淹没处理范围。

### 1.1.5 施工组织及工期

一、施工组织

1、施工材料及来源

（1）砂、石骨料

本工程所需的石料和砼粗细骨料就近利用工程石、砂料可利用隧洞开挖洞渣中弱风化灰岩及河开挖、压力前池开挖、厂区开挖可用渣料，可在击式破碎机对渣料作进一步中、细碎加工后供隧中可用石方满足工程所需砂石料要求，但应切实的各项物理力学性质参数。贡县架弩河水电站水土保持方案 若在实际建设中砂、石骨料不足，可从厂房北料场购买，该石料厂为当地公路局项目，目前为体弱风化，完整性好，强度高。

①主要建筑物混凝土、浆砌石骨料规划

根据主体设计资料，本工程建设取水坝、引水隧洞、压力前池、压力管道、厂房、升压站等主要建筑物，混凝土浇筑、M7.5 浆砌石砌筑、回填灌浆总量为 97203.2m3，其中 C10 混凝土 1660m3、C15 混凝土 7611.6m3、C20 混凝土 37336m3、C25 混凝土 2140m3、碎石垫层 55m3、M7.5 浆砌石 7033.2m3、喷混凝土平洞支护 4366.4m3、喷混凝土护坡12851m3、隧洞回填灌浆 24150m3，考虑混凝土、浆砌石配比系数后，实际需石料 45228m3，砂料 33392m3，全部来自于工程建设石方开挖，共可消耗开挖石方量为 96294m3，开挖石方可达到利用要求。

②围堰填筑料

围堰采用 M5 浆砌石刚性围堰，共需 M5 浆砌石砌筑 60m3，根据浆砌石配比系数后，实际需石料 53m3，砂料 36m3，拟由工程洞挖料供应，考虑运输、转存后，进行围堰砌筑，共可消耗开挖石方量为 89m3，开挖石方可达到利用要求。

（2）水泥、钢材等主要材机电设备、金属结构及施工设备等主要由昆明泥由滇西水泥厂或大理州水泥厂供货，木材在福线石化经营部门或福贡县的石化经营部门。

2、施工风、水、电及通讯

（1）施工用风：根据建筑物的布置和用风情况，采取固定式和移动式结合的方式供风。两个取水坝各设一台 YW-9/7 型移动式空压机，单台排气量 9m3/min；压力前池旁的隧洞出口附近设一台 4L-20/8 型固定式空压机，单台排气量 20m3/min；两条隧洞进口各设一台 YW-9/7 型移动式空压机，四个施工支洞口分设 YW-6/7 型移动式空压机各一台，单台排气量 9m3/min；在厂区设 1 台 YW-9/7 型移动式空压机。

（2）施工用水：主要从自架弩河、六慢河引水至各施工区的临时水池，通过管网供水至各工作面用水点，但生活用水须经沉淀净化处理，共需建 50m3 水池 1 个，10 m3水池 3 个。

（3）施工用电可采用电网电，从瓦—贡公路旁的 10kv 线路引至厂区及沿线各施工点，总计需架设 10kv 临时输电线路约 15km。该部分线路目前已由当地供电局架设。

（4）施工通讯：结合工程管理设置，拟设程控电话 3 部，供工程施工单位和管理局使用，另外，枢纽区有移动通讯信号，可配合使用移动通讯。

3、施工交通运输

对外交通条件：工程对外交通条件较好，以昆明为起点，途经昆明—楚雄—大理—六库—泸水公路，全长 758km 即可到达工程区。沿途公路路面情况良好，桥梁（涵），均能满足工程建设所需的设备、材料运输要求。

对内交通条件：架弩河河口距福贡县城约 18.4km、六慢河河口距福贡县城 13.6km，架弩河水电站距州府六库镇约 120km。瓦（窑）--贡（山）公路从怒江左岸通过，电站的施工运输需从现有乡村道路新建 0.5km 的永久进厂公路。取水枢纽及隧洞各施工支洞场内运输，仅考虑施工期交通运输要求，修建临时施工便道约 33.2km。

4、施工营地

工程建设设置 6 处施工生产区、6 处生活区，分别位于架弩河取水坝、六慢河取水坝、压力前池、厂房、1#施工支洞、2#施工支洞附近。生产区占地面积为 8010m2、建筑面积为 3240m2，生活区占地面积为 690m2、建筑面积为 510m2。

二、工程施工工期

1、工程计划施工工期

根据主体工程资料，本项目计划施工工期为 2016年 1月—2018年6月， 工期为 2.5年。工程计划施工工期详见表 1-3。

| 表1-3 主体工程进度安排表 |
| --- |
| 进度阶段 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| 筹建期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导流工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引水隧洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力前池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、实际施工工期

项目实际施工工期为 2016年1月—2018年7月，总工期为30个月，实际工期与设计工期吻合。截至目前，主体工程已全部建设完工，项目区被枢纽工程、厂区工程、绿化植物所覆盖。工程实际施工工期详见表 1-4。

| 表1-4 工程实际施工工期 |
| --- |
| 进度阶段 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2018年、2019年 |
|  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 2018年7月-2019年6月 |
| 筹建期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导流工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引水隧洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力前池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被恢复区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.1.6 土石方情况

根据主体设计资料，架弩河水电站工程土石方开挖总量263026m3（表土8455m3，土方64797m3、石方189774m3），填方97455m3（土方51310m3、土石方46145m3），79294m3石方破碎后作为混凝土、浆砌石骨料使用，弃方为86277m3（表土8455m3，土石方77822m3），土石方堆存在弃渣场中，表土临时堆放于弃渣场下游，用于后期渣场植被恢复或复耕使用。工程开挖产生的可用渣料是在整个施工期内逐渐产生，因此可逐渐运往施工生产区破碎站进行破碎，可临时在石材破碎场地堆存，之后进行破碎，按照施工时序利用，破碎站中将不会存在大量土石方堆存；剩余弃方全部就近运往弃渣场进行堆存。项目建设期土石方平衡详见表1-5。

| 表1-5 建设期土石方平衡及流向表 单位：立方米 |
| --- |
| 项目组成 | 合计 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 外借 | 弃方 |
|  |  | 小计 | 表土 | 土方 | 石方 | 小计 | 土方 | 石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 1#弃渣场 | 2#弃渣场 | 3#弃渣场 | 4#弃渣场 | 5#弃渣场 | 6#弃渣场 |
| 枢纽工程区 | 取水坝 | 10051 | 180 | 2808 | 7063 | 2551 | 765 | 1786 | 7000 | 引水隧洞 | 89 | 施工导流工程区 |  |  | 9580 | 大坝混凝土浇筑、 | 2150 |  |  | 2681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浆砌石砌筑骨料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引水隧洞 | 41056 |  | 1395 | 39661 |  |  |  |  |  | 7000 | 取水坝 |  |  | 12028 | 隧洞内部衬砌混凝土骨料 | 1200 | 6200 | 13129 | 1499 |  |  |
|  | 压力前池 | 93631 | 400 | 27689 | 65542 | 26170 | 18319 | 7851 |  |  | 14188 | 13588m3调往压力管道、 |  |  | 12472 | 浇筑混凝土骨料 |  |  |  |  | 14301 | 26500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600m3调往道路工程区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力管道 | 15911 | 480 | 3693 | 11738 | 3014 | 3014 |  | 13588 | 压力前池 |  |  |  |  | 23326 | 浇筑混凝土骨料 |  |  |  |  |  | 3159 |
|  | 发电系统 | 80702 | 510 | 17692 | 62500 | 50330 | 17692 | 32638 |  |  |  |  |  |  | 21888 | 浇筑混凝土骨料 |  |  |  |  |  | 8484 |
| 道路工程区 | 进厂道路 | 4190 | 510 | 3680 |  | 4280 | 3680 | 600 | 600 | 压力前池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |
|  | 施工便道 | 2680 |  | 2680 |  | 2680 | 2680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工导流工程区 | 施工围堰 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 89 | 取水坝 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 43 |  |  |
| 施工生产生活区 | 施工生产区 | 9035 | 1435 | 4600 | 3000 | 7600 | 4600 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 | 154 | 154 | 314 | 115 | 384 |
|  | 施工生活区 | 955 | 125 | 560 | 270 | 830 | 560 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 20 | 20 | 24 | 15 | 22 |
| 弃渣场区 | 4815 | 4815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 440 | 860 | 360 | 2420 | 435 |
| 合计 | 263026 | 8455 | 64797 | 189774 | 97455 | 51310 | 46145 | 21277 |  | 21277 |  |  |  | 79294 |  | 4034 | 6814 | 14163 | 4921 | 17361 | 38984 |
| 注：1、各种土石方均为自然方。2、开挖+调入+外借=回填+调出+废弃。 |

### 1.1.7 征占地情况

根据工程竣工资料，架弩河水电站规划总用地面积为 8.89hm2。工程建设占地按用地性质分为永久占地和临时占地，其中永久占地包括枢纽工程区、进厂道区、水库淹没区，面积为 3.59hm2；临时占地包括施工便道区、施工生产生活区、弃渣场区，面积为 5.30hm2。项目主要占地类型为：林地（灌木林地）、坡耕地、水域及水利设施用地（河流）、其它土地（荒山荒坡、河滩地）。工程占地详见表 1-6。

| 表1-6 工程占地面积统计表 |
| --- |
| 项目 | 合计 | 工程占地面积及类型（hm2） | 占地性质 |
|  |  | 林地 | 坡耕地 | 水域及水利 | 其他土地 |  |
|  |  |  |  | 设施用地 |  |  |
| 枢纽工程区 | 取水枢纽 | 0.31 | 0.09 |  | 0.03 | 0.19 | 永久占地 |
|  | 引水系统 | 1.28 | 0.2 | 0.32 |  | 0.76 | 永久占地 |
|  | 发电系统 | 1.32 | 0.09 | 0.22 |  | 1.01 | 永久占地 |
| 道路工程区 | 进厂道路 | 0.33 | 0.03 | 0.3 |  |  | 永久占地 |
|  | 施工便道 | 1.95 | 0.75 | 1.2 |  |  | 临时占地 |
| 施工生产生活区 | 施工生产区 | 0.8 | 0.47 | 0.33 |  |  | 临时占地 |
|  | 施工生活区 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |  |  | 临时占地 |
| 弃渣场区 | 1#~6#弃渣场 | 2.48 | 1.44 | 1.04 |  |  | 临时占地 |
| 水库淹没区 | 0.35 | 0.13 |  | 0.07 | 0.15 | 永久占地 |
| 合计 | 8.89 | 3.24 | 3.44 | 0.1 | 2.11 |  |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

项目建设未涉房屋问题，不存在拆迁安置与移民安置。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1地形地貌

工程区属横断山系，怒江峡谷区。区内崇山峻岭，峰峦迭障，地形陡峭，江河汹涌湍急。处三江褶皱系高山峡谷地带的碧罗雪山山脉西坡地区。流域最高峰为碧罗雪山脉山脊，海拔高程为 4245.0m，最低点为怒江河床，海拔高程为 1100m，相对高差达 3145m，地势总体由北高南低，为典型剥蚀环境下形成的高山峡谷地貌。区域地貌一级单元属滇西纵谷山原区，二级单元为福贡贡山高山峡谷亚区，三级单元为强侵蚀高山峡谷区。

本项目位于怒江州福贡县，在地貌上场地属于高山深切割峡谷地貌，架弩河水电站于架弩河与六慢河分别建坝引水至怒江边发电，两河流属怒江水系一级支流，由东向西汇入怒江。枢纽区河谷两岸山岭海拔高程在 2200～3500m 之间，山岭陡峭、河谷深切、水流急，在工程枢纽区河段上，集中落差近 1300m，河谷断面基本呈“V”字形，谷深而狭窄，谷坡陡至基本直立，谷坡与河床无明显分界线，谷底几乎被河床全部占据，岸坡岩石由于节理裂隙及岩体卸荷作用，崩落现象十分普遍，谷沟内常常有两岸崩落的块石堆积，给坝区地质勘察及选址带来一定的困难。

架弩河、六慢河位于碧罗雪山西坡上，为怒江上游干流的一级支流，河谷、箐沟形态为“V”字形，沿河两岸多为悬崖陡坡。流域内地形切割强烈，山势高峻，山脉连绵，沟壑纵横，两河流由东向西流，分别于架弩村及桐子左村汇入怒江，属幼青年期河流，正处于发育阶段，地形峻峭、谷坡陡峻，谷坡坡度一般大于 30 度。河谷中阶地不发育，溯源、侧向侵蚀强烈。

#### 1.2.1.2地质构造与地震

架弩河水电站所在区域属横断山系，怒江峡谷区。区内崇山峻岭，峰峦迭障，地形陡峭，江河汹涌湍急。由于测区内地层普遍经历了不同程度的变质作用和一定程度的形变作用。地层多呈近南北向展布，与区域构造线方向一至，构造控制明显，主要出露中生界二迭系（T）、古生界石炭系（C）、泥盆系（D）以及元古界崇山群（Ptch）、高黎贡山群（Ptgl），燕山期侵入岩地层和第四系全新统地层。测区构造位置处于阿尔卑斯喜马拉雅构造带东南延伸部位之一级大地构造单元冈底斯—念青唐古拉褶皱系，二级构造单元贡山-福贡褶皱带、腾冲褶皱带北延部份。

架弩河水电站所在区域不良工程地质现象主要为坍塌、岩体卸荷，具体分述如下：

①坍塌：由于挽近期构造活动，地壳强烈上升，河流急剧下切，河岸较陡峻，岸边剪切理裂隙较为发育，加之河流对侧岸岩体的溶蚀和侵蚀，使得沿陡崖、河流两岸易产生崩塌。

②岩体卸荷：枢纽区山高坡陡、地应力较高，地表迅速抬升之后，沟谷两侧应力卸荷普遍，河谷两岸基岩内近地表部位岩体卸荷裂隙发育，常常造成崩落等不良地质现象，也是河道内形成坍塌孤块石的主要地质原因。

根据国家国标 1：400 万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区 50 年超越概率 10%的地震动峰值加速度值为 0.15g，地震动反应谱特征周期为 0.45s，相应的地震设防烈度为Ⅶ度。据 DL/T5335-2006《水利水电工程区域稳定性勘察技术规程》，工程区属区域构造稳定性较差区。

#### 1.2.1.3  气象

福贡县属怒江中游流域，而怒江中下游流域的气候具有年温差小、日温差大，干湿季明，四季之分不明显的低纬度高原季风气候的共同特别。同时因受地形地貌和纬度差异的响，怒江流域具有北部冷、中部温暖、南部热；高山寒冷、半山温暖、江边炎热；部分地区雨季开始特别早、干季短暂、湿季持续时间长、无春旱、立体气候显著的独特气候特征。夏秋季节（5 月~10 月）水汽主要来自印度洋和孟加拉湾的暖湿气流，以西南季风环流为主，也有副高边缘的东南气流影响，水汽充足。

福贡县属于印度洋季风气候区的亚热带山地季风气候区。河谷“冬无严寒”、高山“夏无酷暑”、“一山分四季”、一天三气候的立体气候较为突出。其降水分布怒江北部较南部丰沛，北部降水入汛较早。

架弩河、六慢河流域分别位于福贡县城以南约 18.4km 和 13.6km 附近，流域内无气象站和气象资料。福贡县气象站海拔 1189.7m，多年平均降水 1433.5mm，多年平均气16.2℃，极端最高气温 37.2℃，出现在 1979 年 6 月 2 日，极端最低气温-2.8℃，出现在1962 年 1 月 5 日，多年平均相对湿度 80%，最小相对湿度 5%，出现在 1984 年 2 月 25日，多年平均蒸发量 1232.4mm。项目区 20 年一遇最大 1、6、24 小时的暴雨量分别为47.1mm、80.1mm 和 115.4mm。

#### 1.2.1.3 水文

架弩河水电站为引水式开发，拟经隧洞引架弩、六慢河两条河之水，至六慢河边发电。架弩河水电站地处怒江州福贡县，工程区位于怒江干流左岸一级支流架弩河、六慢河中、下游，架弩河河口距福贡县城约 18.4km、六慢河河口距福贡县城 13.6km，距州府六库镇约 120km。架弩河、六慢河均发源于怒江左岸的碧罗雪山山脉脊部，为怒江峡谷区域众多源短流急的典型山区小河流之一，属怒江水系。

架弩河流域位于福贡县子里甲乡，流域位于东经 99°53′26″~99°57′34″、北纬26°43′47″~26°46′03″之间。架弩河发源于碧罗雪山，主河长 13.02km，于怒江交汇口以上流域面积 45.85km2。河源高程 3500m，河口高程 1128m，河道落差 2372m，河道平均比降 182.18‰。

六慢河流域位于福贡县架科底乡，流域位于东经 98°53′13″~98°58′20″、北纬26°46′18″~26°48′11″之间。六慢河发源于碧罗雪山，主河长 10.17km，于怒江交汇口以上流域面积 25.63km2，河源高程 3660m，河口高程 1135m,河道落差 2525m，河道平均比降 248.28‰。

架弩河水系呈树枝状，其上游发育，中下游差。干流上的取水坝，位于河口上约 7.90km 处，取水坝坝址河床高程 2202.30m，坝址以上主河道长 5.02km，流域面积28.22km2，河道落差1300m，河道平均比降 258.96%。流域最高点 4381.00m，坝址以上流域平均高程 2999.9m。

六慢河水系呈树枝状，其上游发育，中下游差。干流上的取水坝，位于河口上游约 6.13km 处，取水坝坝址河床高程 2195m，坝址以上主河道长 4.03km，流域面积16.01km2，河道落差 1465m，河道平均比降 363.52%。流域最高点 4005.10m，坝址以上流域平均高程 2937.5m。

根据云南省环境保护局编制的《云南省地表水水环境功能区划（复审）》，本工程河流水域功能为 III 类水域，水质监测结果表明，工程区所在的流域水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准。

#### 1.1.1.4 土壤

根据云南省土壤分类的情况，怒江州的主要土壤类型有红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、及高山草甸土、紫色土、石灰土、水稻土等。福贡县土壤共有六类，分别为亚高山灌丛草甸土、棕色暗针叶土、暗棕色壤土、棕壤土、山地黄棕壤土和水稻土。受高山平谷地貌影响，境内海拔变化幅度大，相对高差达 3000m，对生物气候和土壤分布影响最大，呈明显的垂直分布。同类型土壤带南部分布稍高，北部较低，相差 100m 左右。高黎贡山东坡和碧罗雪山西坡海拔 3500m 以上为亚高山灌丛草甸土；海拔 2800 m～3300m 之间为暗棕色壤土；海拔 2200m～2800m 之间是棕壤；海拔 2200m 以下至怒江边是山地黄棕壤土和间隙黄红壤、水稻土等。福贡县属变质混合岩地区，其成土母质有变质花岗岩坡积、残坡积、坡洪积、冲积母质。石灰岩、玄武岩残积坡积物发育为黄红壤，分布于海拔 1500m 以下河谷坡面上；花岗岩、片麻岩残积坡积母质主要发育为亚高山灌丛草甸土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、黄壤，广泛分布于海拔 1500m~4000m 之间的山域；沙岩、泥质页岩残积坡积母质发育为黄红壤、褐红壤分布于中高山及河谷地带；洪积和冲积母质发育为水稻土，广泛分布于江边谷地。

#### 1.2.1.5 植被

福贡县国土总面积412.34万亩，其中林地面积330.88万亩，占80.24%。在林地面积中，有林地面积为262.18万亩，占国土总面积的63.58%；灌木林地面积为55.63万亩，占国土总面积的13.49%；疏林地面积为1.95万亩，占国土总面积的0.47%；未成林造林地为4450亩，占国土总面积的0.11%；荒山荒地6万亩，占国土总面积的1.5%；火烧迹地691.5亩，占0.02%；近期难造林地4.6万亩，占1.1%；苗圃地10.5亩，占0.0003%。

据《福贡县自然资源及其开发利用简介》、《福贡县土地利用现状调查报告》等资料，福贡县分布有种子植物 168 科 809 属 2800 余种。陆生植被呈明显的垂直分布，海拔 1800m以下为河谷灌丛草坡，系常绿阔叶林被破坏后的次生类型，以类芦蒿草和蕨菜为主。1800m～2500m 为山地常绿阔叶林，主要由壳斗科、樟科、茶科、木兰科、金缕梅科等高大常绿乔木组成，也有次生云南松林和松栎混交林；2500m～3100m 为云南铁杉、石栎等树种组成的暖温性针叶林混交林带；2800m～4000m 为以杜鹃、箭竹和高山柏三种灌木植物和蔷薇科、菊科、禾本科、莎草科、龙胆科、毛莨科等杂草组成的高山、亚高山灌丛草甸。工程区海拔较低处为常绿阔叶林，海拔较高处为以云南松为主的稀树灌木草丛。

森林植被覆盖良好，植被类型的复杂多样，主要有寒温性亚高山灌丛、寒温性针阔叶林、温凉性针阔叶林、暖性针阔叶林等，各类型植被从山巅至谷底交错分布。因此，架弩河水电站与福贡县全县平均森林覆盖率 77.5%接近。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

根据水利部办公厅《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号文）和《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发〔2007〕165 号），项目所在地福贡县属于云南省“重点监督区” 和“ 重点治理区” ， 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，工程水土流失防治标准为建设类Ⅰ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为 500t/(km2.a)。

项目区原始占地类型主要为林地（灌木林地）、坡耕地、水域及水利设施用地（河流）、其它土地（荒山荒坡、河滩地），根据《水土流失分类分级标准》（SL190-2007）确定各地类的土壤侵蚀模数，按面积加权法计算得项目区水土流失背景值为 1312.65t/(km2·a)。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2015年 10月，建设单位福贡县益盛水电开发有限公司委托云南理能水利电力勘测设计有限公司编制完成了《架弩河水电站可行性研究报告》。

## 2.2 水土保持方案

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和有关法律法规，确保项目建设过程中水土流失得到有效控制，2015年10月，建设单位福贡县益盛水电开发有限公司委托云南淩屹工程设计有限公司承担了《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》的编制工作。编制单位于2015年12月编制完成了《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》（送审稿）。

2015 年 12 月 30 日，怒江州水务局主持召开了《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》评审会。根据专家评审意见，方案编制单位对报告书进行了修改完善，完成了《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》（报批稿）。

2016年 1月 28日，怒江州水务局以“怒水保许〔2016〕02号文”对该项目水保方案下达了行政许可决定书。

## 2.3水土保持方案变更

根据《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》（报批稿） 及其批复文件，结合工程建设资料，本工程建设地点、征地红线范围、防治责任范围等与《水保方案》批复基本一致，不存在变更情况

## 2.4 水土保持后续设计

在建设过程中，建设单位基本按照《水保方案》设计进行施工，不存在较大变更情况，故实际未做相应水土保持后续设计。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

根据工程竣工资料，结合实地调查分析，截至 2019 年 5月，项目位置及其征地红线未发生变化，故其实际水土流失防治责任范围与方案批复一致，即为25.59 hm2 ，包括项目建设区和直接影响区两部分。其中项目建设区防治责任范围面积为 8.89hm2；直接影响区直接影响区面积16.70hm2。

1、项目建设区

根据本项目施工、建设特点，项目建设区包括枢纽工程区、道路工程区、施工生产生活区、弃渣场区、淹没区等占地，面积共计 8.89hm2。

2、直接影响区

直接影响区依据《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）取值，根据本工程的实际情况，结合现场查勘，直接影响区按各区分别计算，经计算面积为 16.70hm2。

（1）枢纽工程区

①取水枢纽区

取水坝直接影响区按周边 3～5m 计算，河道下游取 20m，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为 0.30hm2。

②引水系统区

管线直接影响区按周边 3～5m 计算，压力前池按上边坡 3~5m，下边坡 15~30m 的范围计算，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为 4.25hm2。

③发电系统

直接影响区按上边坡 3~5m，下边坡 15~30m 的范围计算，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为 0.82hm2。

（2）道路工程区

①进厂道路区

直接影响区按周边 1～10m 计算，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为0.38hm2。

②施工便道区

直接影响区按周边 1～2m 计算，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为6.50hm2。

（3）施工生产生活区

直接影响区按上边坡 1~10m，下边坡 8~15m 的范围计算，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为 1.20hm2。

（4）弃渣场区

直接影响区按上游 5m，下边坡 10m 的范围计算，扣除与其他区域重复部分，直接影响区面积为 3.25hm2。

（5）水库淹没区

该区域未扰动，因此不存在直接影响区。经计算，本项目防治责任范围面积为 25.59hm2

| 表3-1 项目区水土流失防治责任面积统计表 单位：hm2 |
| --- |
| 项目 | 合计 | 工程占地面积及类型（hm2） | 占地性质 |
|  |  | 林地 | 坡耕 地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 |  |
| 项目 建设区 | 枢纽 工程区 | 取水枢纽 | 0.31 | 0.09 |  | 0.03 | 0.19 | 永久占地 |
|  |  | 引水系统 | 1.28 | 0.2 | 0.32 |  | 0.76 | 永久占地 |
|  |  | 发电系统 | 1.32 | 0.09 | 0.22 |  | 1.01 | 永久占地 |
|  | 道路 工程区 | 进厂道路 | 0.33 | 0.03 | 0.3 |  |  | 永久占地 |
|  |  | 施工便道 | 1.95 | 0.75 | 1.2 |  |  | 临时占地 |
|  | 施工生产 生活区 | 施工生产区 | 0.8 | 0.47 | 0.33 |  |  | 临时占地 |
|  |  | 施工生活区 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |  |  | 临时占地 |
|  | 弃渣场区 | 1#~6#弃渣场 | 2.48 | 1.44 | 1.04 |  |  | 临时占地 |
|  | 水库淹没区 | 0.35 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.15 | 永久占地 |
|  | 合计 | 8.89 | 3.24 | 3.44 | 0.1 | 2.11 |  |
| 直接 影响区 | 枢纽工程区 | 5.37 |  |
|  | 道路工程区 | 6.88 |  |
|  | 施工生产生活区 | 1.2 |  |
|  | 弃渣场区 | 3.25 |  |
|  | 小计 | 16.7 |  |
| 合计 | 防治责任范围=项目建设区+直接影响区=25.59 |  |

工程实施严格按照设计进行，未进行变更，防治责任范围与设计一致。工程实际防治责任范围详见表 3-1 。

## 3.2 弃渣场复核及规划

根据《架弩河水电站可行性研究报告》，工程建设期间共设置6个弃渣场，用于堆存过程建设期间产生的弃渣，主体设计报告只规划了弃渣场位置，未对弃渣面积、容量进行具体设计，本方案进行复核并进行详细设计。

1#弃渣场位于架弩河取水坝下游约20m处，架弩河右侧河岸上方，主要用于堆存架弩河取水坝建设过程中产生的弃渣，同时并堆放施工围堰、临近隧洞施工、施工生产生活区建设开挖产生的弃渣及剥离表土；2#弃渣场位于1#施工支洞右侧的沟箐中，用于堆存引水隧洞开挖产生的渣料，同时堆放该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土；3#弃渣场位于2#施工支洞的下游的沟箐中，主要用于堆存引水隧洞开挖产生的渣料，同时堆放该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土；4#弃渣场位于六慢河取水坝下游约20m处，六慢河右侧河岸上方，用于堆存六慢河取水坝建设过程产生的弃渣，同时并堆放施工围堰、临近隧洞施工、施工生产区、施工生活区建设开挖产生的弃渣及剥离表土；5#位于压力前池下侧，主要用于堆存压力前池建设产生的弃渣，同时堆放临近进场道路、该区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土，下游约300m处为六慢河；6#弃渣场位于厂区北侧的斜坡地上，用于堆放压力前池、压力管道、厂区建设产生的弃渣及剥离表土，同时堆放厂区施工生产生活区建设产生的弃渣及剥离表土。可用渣料，细碎加工后供隧洞及枢纽工程使用，不可用渣料作为弃渣堆存至弃渣场。

弃渣场总占地面积为2.48hm2，容量为119100m3，堆存过程中分台布设，层高10m，每台设2m宽马道，设计堆存坡比为1∶1.8，弃渣场规划规划堆存量为86277m3（自然方，其中表土量为8455m3，77822m3），由于弃渣堆存包括表土、土方、石方，考虑综合松方系数为1.26，则松方量为108709m3，因此弃渣场能满足堆存。各弃渣场主要技术指标详见表3-2。

| 表3-2 弃渣场主要技术指标表 |
| --- |
| 编号 | 占地（hm2） | 容量设计 | 实际废石数量（m3） | 位置 | 地貌 类型 | 弃渣量 | 运输条件 |
|  |  | 设计容量（m3） | 堆渣高程（m） | 台阶数（台） | 自然方 | 松方 |  |  | 表土 | 土石方 |  |
| 1#弃渣场 | 0.15 | 6750 | 2255~2265 | 1 | 4034 | 5083 | 架弩河取水坝下游约20m处 | 斜坡 | 718 | 3316 | 施工便道到达 |
| 2#弃渣场 | 0.22 | 9900 | 2250~2270 | 2 | 6814 | 8586 | 1#施工支洞右侧沟箐 | 沟箐 | 614 | 6200 | 施工便道到达 |
| 3#弃渣场 | 0.43 | 19350 | 1930~1960 | 3 | 14163 | 17845 | 2#施工支洞下游的沟箐中 | 沟箐 | 1034 | 13129 | 施工便道到达 |
| 4#弃渣场 | 0.18 | 8100 | 2230~2240 | 1 | 4921 | 6200 | 六慢河取水坝下游约20m处 | 斜坡 | 798 | 4123 | 施工便道到达 |
| 5#弃渣场 | 0.46 | 23000 | 1810~1860 | 5 | 17361 | 21875 | 压力前池下侧 | 沟箐 | 3460 | 13901 | 施工便道到达 |
| 6#弃渣场 | 1.04 | 52000 | 1230~1240 | 1 | 38984 | 49120 | 厂房北侧 | 斜坡 | 1831 | 37153 | 瓦（窑）--贡（山） 公路到达 |
| 合计 | 2.48 | 119100 |  |  | 86277 | 108709 |  |  | 8455 | 77822 |  |

### 3.3 表土堆存规划

项目建设期间剥离表土量为 8455m3，各区域剥离表土量均较少，为减少表土零星堆存的额外临时占地、增加措施防护及水土流失的风险，方案考虑将表土堆存在弃渣场的下游，表土顺地势堆存在弃渣场下游，不仅不影响弃渣自上而下堆存，还能有效降低临时占地、保护表土资源，待弃渣场上游平台堆渣完毕后，将下游的表土运至平台进行复耕或植被恢复覆土。

弃渣场在规划容量时，已考虑表土堆存，因此设计弃渣场能够满足堆放要求。

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》，及其行政许可决定书得知， 水保方案批复的水土保持工程措施具体如下：

一、主体设计具有水土保持功能并纳入水土保持投资的措施为：截水沟和盖板排水沟。

二、方案新增措施为：

（一）枢纽工程区

1、取水枢纽：新增人工收集表土、坝肩边坡垂直绿化措施及管理措施。

2、引水系统：新增人工收集表土及压力前池上游截水沟，该处截水沟与该区施工生产生活区统一布设，在该区施工生产生活区考虑，并提出管理措施。

3、发电系统：新增人工收集表土及施工期间临时排水、沉沙池措施，提出管理措施。

（二）道路工程区

1、进场道路：新增人工收集表土、道路边坡绿化措施以及管理措施。

2、施工便道：新增人工收集表土及管理措施。

（三）施工生产生活区

补充该区人工收集表土，上游截、排水措施，下边坡护脚墙拦挡措施，并提出管理措施；施工结束后，及时拆除临时设施，进行植被恢复或复耕，并提出施工期间的管理措施。

（四）弃渣场区

新增人工收集表土，在弃渣场上游考虑截、排水措施，在下游考虑挡渣墙拦挡措施，在堆渣平台形成后新增渣场内部平台排水措施，对弃渣形成的平台及边坡采取乔灌草结合的方式进行植被恢复，并提出施工期间的管理措施。

《水保方案》设计水土流失防治措施与工程实际完成措施对比情况详见表3-3。

| 表3-3 工程实际完成防治措施布局与《水保方案》设计措施布局对比分析表 |
| --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治措施布局 | 原因分析 |
|  |  | 方案设计 | 实际完成 | 对比情况 |  |
| 1 | 整个项目区 | 管理措施 | 管理措施 | 无变化 | 与方案设计一致 |
| 2 | 枢纽工程区 | 盖板排水沟 | 盖板排水沟 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 截水沟 | 截水沟 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 人工收集表土 | 人工收集表土 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 边坡垂直绿化 | 边坡垂直绿化 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 临时排水沟 | 临时排水沟 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 临时沉砂池 | 临时沉沙池 | 无变化 | 与方案设计一致 |
| 3 | 道路工程区 | 人工收集表土 | 人工收集表土 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 边坡防护绿化 | 边坡防护绿化 | 无变化 | 与方案设计一致 |
| 4 | 施工生产生活区 | 人工收集表土 | 人工收集表土 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 截水沟 | 截水沟 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 跌水坎 | 跌水坎 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 护脚墙 | 护脚墙 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 植被恢复 | 植被恢复 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 复耕 | 复耕 | 无变化 | 与方案设计一致 |
| 5 | 弃渣场区 | 人工收集表土 | 人工收集表土 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 挡渣墙 | 挡渣墙 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 截水沟 | 截水沟 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 跌水坎 | 跌水坎 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 马道排水沟 | 马道排水沟 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 植被恢复 | 植被恢复 | 无变化 | 与方案设计一致 |
|  |  | 复耕 | 复耕 | 无变化 | 与方案设计一致 |
| 6 | 直接影响区 | 管理措施 | 管理措施 | 无变化 | 与方案设计一致 |

从上述表格可以看出，工程在建设过程中实际实施的水土保持措施体系与水保方案设计一致，水土保持措施已满足水土流失防治要求，项目区目前已不存在水土流失，水土保持效益较好。

## 3.5 水土保持设施完成情况

根据工程水土保持工作进展情况分析， 建设单位较为重视工程水土保持工作， 在施工过程中根据批复《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》， 结合实地情况实施了工程、临时措施及植物措施。经统计， 截至 2019年6月，本工程建设实际完成的水土保持措施具体如下：

工程措施：完成主体设计截水沟510m，盖板排水沟310m。完成水保新增设计的人工收集表土8455m3、挡渣墙828m、护脚墙871m、截水沟1308m、跌水坎1211m、马道排水沟2016m；

植物措施： 完成水保新增设计的边坡绿化1475m、植被恢复1.95hm2、复耕1.40hm2；

临时措施：完成水保新增设计的临时排水沟203m、沉砂池1口。

项目《水保方案》批复措施与工程实际完成措施对比分析表详见表 3-4。

| 表 3-4 项目《水保方案》批复措施及工程实际完成措施对比分析表 |
| --- |
| 序号 | 工程 | 单位 | 数量 | 原因分析 |
|  |  |  | 方案设计情况 | 实际完成情况 | 变化情况 |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 0 | 与方案批复一致 |
| 一 | 枢纽工程区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 盖板排水沟 | m | 310 | 310 | 0 |  |
| 2 | 截水沟 | m | 510 | 510 | 0 |  |
| 3 | 人工收集表土 | m3 | 1570 | 1570 | 0 |  |
| 二 | 道路工程区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 人工收集表土 | m3 | 510 | 510 | 0 |  |
| 三 | 施工生产生活区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 人工收集表土 | m3 | 1560 | 1560 | 0 |  |
| 2 | 截水沟 | m | 997 | 997 | 0 |  |
| 3 | 跌水坎 | m | 856 | 856 | 0 |  |
| 4 | 护脚墙 | m | 871 | 871 | 0 |  |
| 四 | 弃渣场区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 人工收集表土 | m3 | 4815 | 4815 | 0 |  |
| 2 | 挡渣墙 | m | 828 | 828 | 0 |  |
| 3 | 截水沟 | m | 311 | 311 | 0 |  |
| 4 | 跌水坎 | m | 355 | 355 | 0 |  |
| 5 | 马道排水沟 | m | 2016 | 2016 | 0 |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0 | 与方案批复一致 |
| 一 | 枢纽工程区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 边坡垂直绿化 | m | 475 | 475 | 0 |  |
| 二 | 道路工程区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 边坡防护绿化 | m | 1000 | 1000 | 0 |  |
| 三 | 施工生产生活区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 植被恢复 | hm2 | 0.51 | 0.51 | 0 |  |
| 2 | 复耕 | hm2 | 0.36 | 0.36 | 0 |  |
| 四 | 弃渣场区 |  |  |  | 0 |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 1.44 | 1.44 | 0 |  |
|  | 复耕 | hm2 | 1.04 | 1.04 | 0 |  |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  | 0 | 与方案批复一致 |
| 一 | 枢纽工程区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 203 | 203 | 0 |  |
| 2 | 临时沉砂池 | 口 | 1 | 1 | 0 |  |

从上述表格可以看出，工程在建设过程中实际实施的水土保持措施与水保方案设计一致，工程实施的水土保持措施已满足水土流失防治要求，项目区目前已不存在水土流失，水土保持效益较好。

## 3.6水土保持投资完成情况

根据怒江州水务局“怒水保许〔2016〕02 号文”，核定本工程水土保持总投资为868.10万元，其中工程措施费627.97万元，植物措施费60.67万元，临时措施费14.28万元，独立费用108.59万元，基本预备费47.71万元，水土保持补偿费8.89万元。主体工程已考虑的水保投资16.38万元，本方案新增投资851.72万元。具体水保投资完成情况见表3-5、3-6。

| 表 3-5 主体工程具有水保功能的措施完成投资 |
| --- |
| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 数量 | 投资（万元） | 备注 |
| 枢纽工程区 | 盖板排水沟 | m | 310 | 16.38 | 工程措施 |
|  | 截水沟 | m | 510 |  | 工程措施 |
| 合计 |  |  | 16.38 |  |
| 表 3-6 《水保方案》新增措施完成投资 |
| 编 号 | 工程或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价（万元） |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 611.59 |
| 1 | 枢纽工程区 |  |  |  | 0.32 |
| -1 | 剥离表土 | m3 | 1570 | 2.06 | 0.32 |
| 2 | 道路工程区 |  |  |  | 0.11 |
| -1 | 剥离表土 | m3 | 510 | 2.06 | 0.11 |
| 3 | 施工生产生活区 |  |  |  | 153 |
| -1 | 剥离表土 | m3 | 1560 | 2.06 | 0.32 |
| -2 | 截水沟 | m | 997 |  | 28 |
|  | 土方开挖 | m3 | 1833.98 | 17.33 | 3.18 |
|  | 土方回填 | m3 | 126.75 | 22.27 | 0.28 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 955.58 | 256.75 | 24.53 |
| -3 | 跌水坎 | m | 856 |  | 18.1 |
|  | 土方开挖 | m3 | 1181.28 | 17.33 | 2.05 |
|  | 土方回填 | m3 | 111.28 | 22.27 | 0.25 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 419.44 | 256.75 | 10.77 |
|  | C15砼浇筑 | m3 | 119.84 | 420.23 | 5.04 |
| -4 | 护脚墙 |  |  |  | 106.58 |
|  | 土方开挖 | m3 | 6506.37 | 17.33 | 11.28 |
|  | 土方回填 | m3 | 620.35 | 22.27 | 1.38 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 3658.2 | 256.75 | 93.92 |
| 4 | 弃渣场区 |  |  |  | 458.16 |
| -1 | M7.5浆砌石 | m3 | 4815 | 2.06 | 0.99 |
| -2 | 挡渣墙 | m | 675 |  | 439 |
|  | 土方开挖 | m3 | 26975.85 | 17.33 | 46.75 |
|  | 土方回填 | m3 | 12809.28 | 22.27 | 28.53 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 14166.57 | 256.75 | 363.73 |
| -3 | 截水沟 | m | 311 |  | 8.55 |
|  | 土方开挖 | m3 | 474.06 | 17.33 | 0.82 |
|  | 土方回填 | m3 | 35.5 | 22.27 | 0.08 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 297.86 | 256.75 | 7.65 |
| -4 | 跌水坎 | m | 427 |  | 9.16 |
|  | 土方开挖 | m3 | 589.26 | 17.33 | 1.02 |
|  | 土方回填 | m3 | 55.51 | 22.27 | 0.12 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 209.23 | 256.75 | 5.37 |
|  | C15砼 | m3 | 59.78 | 442.66 | 2.65 |
| -5 | 马道排水沟 | m | 1955 |  | 0.46 |
|  | 土方开挖 | m3 | 263.93 | 17.33 | 0.46 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 60.67 |
| 1 | 枢纽工程区 |  |  |  | 0.26 |
| -1 | 穴装整地 |  |  |  | 0.02 |
|  | 30cm×30cm×30cm | 个 | 475 | 0.48 | 0.02 |
| -2 | 苗木费 |  |  |  | 0.14 |
|  | 葛藤 | 株 | 261 | 3 | 0.08 |
|  | 爬山虎 | 株 | 214 | 3 | 0.06 |
| -3 | 种植费 |  |  |  | 0.07 |
|  | 葛藤 | 株 | 261 | 1.38 | 0.04 |
|  | 爬山虎 | 株 | 214 | 1.38 | 0.03 |
| -4 | 抚育管理 | hm² | 0.05 |  | 0.02 |
|  | 抚育管理 | hm² | 0.05 | 4930.9 | 0.02 |
| 2 | 道路工程区 |  |  |  | 0.51 |
| -1 | 穴装整地 |  |  |  | 0.05 |
|  | 30cm×30cm×30cm | 个 | 1000 | 0.48 | 0.05 |
| -2 | 苗木费 |  |  |  | 0.3 |
|  | 葛藤 | 株 | 500 | 3 | 0.15 |
|  | 爬山虎 | 株 | 500 | 3 | 0.15 |
| -3 | 种植费 |  |  |  | 0.14 |
|  | 葛藤 | 株 | 500 | 1.38 | 0.07 |
|  | 爬山虎 | 株 | 500 | 1.38 | 0.07 |
| -4 | 抚育管理 | hm² | 0.05 |  | 0.02 |
|  | 抚育管理 | hm² | 0.05 | 4930.9 | 0.02 |
| 3 | 施工生产生活区 |  |  |  | 16.94 |
| -1 | 植被恢复及复耕 | hm2 |  |  | 14.98 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.87 | 1421.82 | 0.12 |
|  | 覆土 | m3 | 3690 | 40.26 | 14.86 |
| -2 | 穴状整地 |  |  |  | 0.31 |
|  | 30cm×30cm×30cm | 个 | 725 | 0.48 | 0.03 |
|  | 60cm×60cm×60cm | 个 | 725 | 3.84 | 0.28 |
| -3 | 苗木费 |  |  |  | 1.15 |
|  | 漆树 | 株 | 798 | 6 | 0.48 |
|  | 茶花 | 株 | 798 | 5 | 0.4 |
|  | 黑麦草 | kg | 33.66 | 80 | 0.27 |
| -4 | 种植费 |  |  |  | 0.25 |
|  | 漆树 | 株 | 798 | 1.18 | 0.09 |
|  | 茶花 | 株 | 798 | 1.38 | 0.11 |
|  | 黑麦草 | hm² | 0.51 | 955.34 | 0.05 |
| -5 | 抚育管理 | hm² | 0.51 | 4930.9 | 0.25 |
| 4 | 弃渣场区 |  |  |  | 42.95 |
| -1 | 植被恢复及复耕 | hm2 |  |  | 35.96 |
|  | 土地整治 | hm2 | 2.48 | 1421.82 | 0.35 |
|  | 覆土 | m3 | 8845 | 40.26 | 35.61 |
| -2 | 穴状整地 |  |  |  | 1.21 |
|  | 30cm×30cm×30cm | 个 | 2800 | 0.48 | 0.13 |
|  | 60cm×60cm×60cm | 个 | 2800 | 3.84 | 1.08 |
| -3 | 苗木费 |  |  |  | 4.15 |
|  | 漆树 | 株 | 3080 | 6 | 1.85 |
|  | 茶花 | 株 | 3080 | 5 | 1.54 |
|  | 黑麦草 | kg | 95.04 | 80 | 0.76 |
| -4 | 种植费 |  |  |  | 0.93 |
|  | 漆树 | 株 | 3080 | 1.18 | 0.36 |
|  | 茶花 | 株 | 3080 | 1.38 | 0.42 |
|  | 黑麦草 | hm² | 1.44 | 955.34 | 0.14 |
| -5 | 抚育管理 | hm² | 1.44 | 4930.9 | 0.71 |
| 三 | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 14.28 |
| 1 | 发电系统区 |  |  |  | 0.83 |
| -1 | 临时排水沟 | m | 203 |  | 0.49 |
|  | 土方开挖 | m3 | 142.1 | 17.33 | 0.25 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 109.62 | 22.27 | 0.24 |
| -2 | 临时沉砂池 | 口 | 1 |  | 0.34 |
|  | 土方开挖 | m3 | 26.21 | 17.33 | 0.05 |
|  | 土方回填 | m3 | 3.8 | 22.27 | 0.01 |
|  | M7.5浆砌石 | m3 | 11.21 | 256.75 | 0.29 |
| 2 | 其它临时措施 |  |  |  | 13.45 |
|  | 一至三部分合计 |  |  |  | 686.53 |
| 四 | 第四部分独立费用 |  |  |  | 108.59 |
|  | 建设单位管理费 | % | 679.41 | 2 | 13.59 |
|  | 水土保持监理费 | 年 | 2.5 | 60000 | 15 |
|  | 科研勘测设计费 | % | 679.41 | 5 | 33.97 |
|  | 水土保持方案编制费 | 项 | 1 | 60000 | 6 |
|  | 水土保持监测费 | 项 | 1 | 320300 | 32.03 |
|  | 水土保持设施竣工验收资料整编 | 项 | 1 | 80000 | 8 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 795.12 |
| 五 | 基本预备费 | % | 6 | 795.12 | 47.71 |
| 六 | 水土保持设施补偿费 | m2 | 88900 | 1.0 元/m2 | 8.89 |
| 合计 |  |  |  |  | 851.72 |

工程实际完成总投资与方案批复水保投资一致，补偿费与方案一致。方案批复水保投资与工程实际完成水保投资对比分析详见表 3-7。

| 表 3-7 《水保方案》批复水保投资与工程实际完成投资对比分析表 |
| --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 投资（万元） | 备注 |
|  |  | 方案批复 | 实际完成 | 变化情况 |  |
| 1 | 水土保持工程措施费 | 627.97 | 627.97 | 0 | 与方案批复一致 |
| 2 | 水土保持植物措施费 | 60.67 | 60.67 | 0 | 与方案批复一致 |
| 3 | 水土保持临时措施费 | 14.28 | 14.28 | 0 | 与方案批复一致 |
| 4 | 独立费用 | 108.59 | 108.59 | 0 | 与方案批复一致 |
| 5 | 基本预备费 | 47.71 | 47.71 | 0 | 与方案批复一致 |
| 6 | 水土保持设施补偿费 | 8.89 | 8.89 | 0 | 与方案批复一致 |
| 7 | 总投资 | 868.10 | 868.10 | 0 | 与方案批复一致 |

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1 建设单位质量管理

项目实施过程中， 建设单位（ 福贡县益盛水电开发有限公司） 制定了质量管理体系， 保障了施工质量， 把水土保持及相关工作纳入主体工程管理， 把工程质量放在重要位置， 全过程对工程质量进行控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制， 根据工程规模和特点， 进行公开招标， 选择有实力的施工、监理单位， 并实行合同管理。为了及时掌握质量信息， 加强质量管理， 在工程建设过程中， 指挥部还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理， 了解工程施工、质量情况， 一旦发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。

### 4.1.2 监理单位质量管理

在项目施工建设过程中，将水土保持施工、监理纳入了主体工程管理之中。监理单位为浙江铭源工程管理有限公司，监理单位遵循的监理质量管理原则是：严格施工程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确保重点质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量。在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的质量管理体系。从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施。在施工过程中， 把好每道工序的质量关，实行严格的巡视检查与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工。

### 4.1.3 施工单位质量管理

参与福贡县架弩河水电站引水隧洞施工单位：云南小水电建筑工程公司和福建万发建设发展有限公司；压力前池及压力钢管道施工单位：云南小水电建筑工程公司；拦河坝施工单位：云南小水电建筑工程公司；厂房土建施工单位：云南小水电建筑工程公司；机电、金属结构安装施工单位：浙江江能建设有限公司。施工单位均采取了一系列有效的质量管理措施，建立了一套完善的质量保证体系， 制定了完善的岗位质量规范： 建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系， 对工程施工进行全面的质量管理， 层层建立质量责任制， 明确各施工人员的具体任务和责任， 层层落实质量关； 在施工中加强质量检验工作， 认真执行“三检制”， 切实有效地做好工程质量的全过程控制。以此可以看出， 工程施工的质量管理体系是健全和完善的。

### 4.1.4 质量监督单位质量管理

在工程建设过程中，主要由水务局质量监督站负责对工程施工建设进行质量监督。质量监督项目负责人在工程建设过程中加强了质量监督检查，督促各单位建立健全质量保证体系，并派监督人员常驻工程施工现场巡视现场施工质量，抽查工程施工质量，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查，针对工程施工过程中存在的施工质量问题提出整改意见，同时参与工程质量验收，并核定工程质量等级。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 质量评定标准

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等国家、行业有关技术标准，结合建设单位提供相关资料进行评价。评价内容包括单位工程、分部工程及单元工程，质量等级评定标准见表 4-1。

表 4-1	质量等级评定表

| 项 目 | 质量 等级 | 评 定 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 单元工程 | 合格 | 1、检查项目符合质量标准； 2、检测项目的合格率不小于 80% |
|  | 优良 | 1、检查项目符合质量标准； 2、检测项目的合格率不小于 90% |
| 分部工程 | 合格 | 1、单元工程质量全部合格； 2、中间产品质量及原材料质量全部合格 |
|  | 优良 | 1、单元工程质量全部合格，其中有 50%以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故； 2、中间产品和原材料质量全部合格。 |
| 单位工程 | 合格 | 1、分部工程质量全部合格； 2、中间产品质量及原材料质量全部合格； 3、大中型工程外观质量得分率达到70%以上； 4、施工质量检验资料基本齐全。 |
|  | 优良 | 1、分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工 程质量优良，且施工中未发生过重大质量事故； 2、中间产品和原材料质量全部合格； 3、大中型工程外观质量得分率达到85%以上； 4、施工质量检验资料齐全。 |
| 工程项目质量评定 | 合格 | 单位工程质量全部合格的工程可评为合格。 |
|  | 优良 | 单位工程质量全部合格，其中有 50%以上的单位工程质量优良，且 主要单位工程质量优良。 |

### 4.2.2 项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中，工程质量评定项目划分标准，本项目水土保持措施共划分为 3 个单位工程、12个分部工程、94个单元工程。①单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为工程措施、植被措施、临时措施；②分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型的原则，划分为截（排）水工程、沉沙工程、绿化等工程；③单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。

工程质量评定项目划分标准见表 4-2。工程项目划分情况见表 4-3。

| 表 4-2 水土保持工程质量评定项目划分标准 |
| --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 |
| 工程措施 | 截（排）水工程 | 按段划分，每 50～100m 作为一个单元工程 |
|  | 坝(墙、堤)体 | 每个单元工程长 30～50m，不足 30m 的可单独作为一个单元工程，大于 50m 的可划分为两个以上单元工程 |
| 植物措施 | 点片状植被 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积 0．1～1hm2，大于 1hm2 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 线网状植被 | 按长度划分，每 100m 为一个单元工程 |
|  | 土地恢复 | 每 100m2作为一个单元工程 |
| 临时措施 | 排水 | 按长度划分，每 50m~100m 作为一个单元工程 |
|  | 沉砂 | 按容积划分，每 10m3～30m3 为一个单元工程，不足 10m3 的可单独作为一个单元工程，大于 30m3 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 覆盖 | 按面积划分，每 100~1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2的可单独作为一个单元工程，大于 1000m2 的可划分为两个以上单元工程 |

| 表 4-3 工程水土保持工程项目划分结果 |
| --- |
| 工程分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| 枢纽工程区 | 工程措施 | 盖板排水沟 | 3 |
|  |  | 截水沟 | 5 |
|  | 植物措施 | 边坡垂直绿化 | 5 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 2 |
|  |  | 临时沉砂池 | 1 |
| 道路工程区 | 植物措施 | 边坡防护绿化 | 10 |
| 施工生产生活区 | 工程措施 | 截水沟 | 10 |
|  |  | 跌水坎 | 9 |
|  |  | 护脚墙 | 9 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 1 |
|  |  | 复耕 | 1 |
| 弃渣场区 | 工程措施 | 挡渣墙 | 8 |
|  |  | 截水沟 | 3 |
|  |  | 跌水坎 | 4 |
|  |  | 马道排水沟 | 20 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 2 |
|  |  | 复耕 | 1 |
| 合计 | 3 | 12 | 94 |

### 4.2.3 各防治分区工程质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），工程质量评定项目划分标准，福贡架弩河水电站工程水土保持工程划分为 3个单位、12 个分部工程、94个单元工程，各防治分区水土保持工程质量评定结果详见表 4-4、表 4-5。

| 表 4-4 项目水土保持单元、分部工程质量评定表 |
| --- |
| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程个数 | 质量评定 |
|  |  |  |  | 合格项数 | 合格率 | 优良项数 | 优良率 | 质量评定等级 |
| 枢纽工程区 | 工程措施 | 盖板排水沟 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 合格 |
|  |  | 截水沟 | 5 | 5 | 100% |  | 0.00% | 合格 |
|  | 植物措施 | 边坡垂直绿化 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40.00% | 合格 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50.00% | 优良 |
|  |  | 临时沉砂池 | 1 | 1 | 100% |  | 0.00% | 合格 |
| 道路工程区 | 植物措施 | 边坡防护绿化 | 10 | 10 | 100% | 2 | 20.00% | 优良 |
| 施工生产生活区 | 工程措施 | 截水沟 | 10 | 10 | 100% | 3 | 30.00% | 合格 |
|  |  | 跌水坎 | 9 | 9 | 100% | 2 | 22.22% | 合格 |
|  |  | 护脚墙 | 9 | 9 | 100% | 5 | 55.56% | 优良 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 1 | 1 | 100% |  | 0.00% | 优良 |
|  |  | 复耕 | 1 | 1 | 100% |  | 0.00% | 合格 |
| 弃渣场区 | 工程措施 | 挡渣墙 | 8 | 8 | 100% | 4 | 50.00% | 优良 |
|  |  | 截水沟 | 3 | 3 | 100% |  | 0.00% | 合格 |
|  |  | 跌水坎 | 4 | 4 | 100% |  | 0.00% | 合格 |
|  |  | 马道排水沟 | 20 | 20 | 100% | 8 | 40.00% | 合格 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50.00% | 优良 |
|  |  | 复耕 | 1 | 1 | 100% |  | 0.00% | 优良 |
| 合计 | 3 | 12 | 94 | 94 | 100% | 29 | 30.85% | 合格 |

| 表 4- 5 项目水土保持单位工程质量评定表 |
| --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 评定情况 | 单位工程 评定结论 |
| 工程措施 | 盖板排水沟 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为33.33% | 合格 |
|  | 截水沟 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为16.67% | 合格 |
|  | 跌水坎 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为16.38% | 合格 |
|  | 护脚墙 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为55.56% | 优良 |
|  | 挡渣墙 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为50% | 优良 |
|  | 马道排水沟 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为40% | 合格 |
| 植物措施 | 边坡垂直绿化 | 分部工程全部合格，原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，植被成活率高，优良率为 40% | 合格 |
|  | 边坡防护绿化 | 分部工程全部合格，原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，植被成活率高，优良率为 20% | 合格 |
|  | 植被恢复 | 分部工程全部合格，原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，植被成活率高，优良率为 33.3% | 合格 |
|  | 复耕 | 分部工程全部合格，原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，已进行了复耕，优良率为 0% | 合格 |
| 临时措施 | 临时排水沟 | 经查阅工程施工、监理等资料，临时防护工程全部合格，施工质量检验资料基本齐全，优良率为50% | 优良 |
|  | 临时沉砂池 | 经查阅工程施工、监理等资料，临时防护工程全部合格，施工质量检验资料基本齐全，优良率为0% | 合格 |

综上所述， 工程区内的水土保持工程布局到位，工程质量符合设计和规范要求， 各项水保措施能有效发挥各自的水土保持功能。本次评定的水土保持单位工程有3个、分部工程12个、单元工程 94个。

水土保持单位工程质量评定结果：单位工程合格 3个，合格率 100%；质量评定为合格；

水土保持分部工程质量评定结果：分部工程合格12 个，合格率 100%； 其中优良3个， 优良率 25%； 质量评定为合格；

水土保持单元工程质量评定结果： 单元工程合格94 个， 合格率100%； 其中优良29个， 优良率 30.85%； 质量评定为合格。

本项目水土保持工程质量评定结果： 根据《水土保持工程质量评定规程》（ SL336-2006）， 本项目水土保持单位工程质量全部合格， 故水土保持工程质量等级为合格。

目前，福贡县架弩河水电站建设项目完成的水土保持措施整体质量合格， 符合有关技术规范、标准的规定和要求，工程措施质量稳定，植物措施林草成活率到达规定标准，生长发育正常，覆盖度高，已无裸露地表区域，具备水土保持设施竣工验收的条件。

## 4.3 弃渣场、临时堆场评估

工程规划6个弃渣场，总占地面积为2.48hm2，容量为117650m3，实际弃方量为86277m3（自然方），换算成松方为108709m3。工程在实际建设过程中，弃渣前先清除表土和树木，以保证渣体基础稳定。并根据工程施工组织设计，工程规划弃渣场均需遵循“先拦后弃”的原则，在堆渣前布设了相应的挡渣墙、周边截水等措施。堆渣主要是采用人扛马驮运输到弃渣场，弃渣堆存按照自上而下，分台堆放，分层压实，按10m分台堆弃。在堆渣体初步形成后，对渣体及时进行了整形、护坡、修建马道等，确保渣场稳定，并实施截排水沟、跌坎以及堆存完毕后的复耕或植被恢复措施。各弃渣处置方式合理，渣场规划符合水土保持相关要求，有效降低了水土流失危害风险。

项目建设期间剥离表土量为 8455m3，各区域剥离表土量均较少，为减少表土零星堆存的额外临时占地、增加措施防护及水土流失的风险，将表土堆存在弃渣场的下游，表土顺地势堆存在弃渣场下游，有效降低临时占地、保护表土资源，待弃渣场上游平台堆渣完毕后，将下游的表土运至平台进行复耕或植被恢复覆土，表土临时堆场设置合理。

## 4.4 总体质量评价

福贡县架弩河水电站建设项目的土建及设备安装等工程施工通过公开招标选择有资质、信誉好的单位。施工单位以技术质量、施工质量控制为龙头， 全面发挥质量管理机构及质量保证体系的作用， 全方位对质量实施监控及管理。

本工程的水土保持工程隶属于主体工程附属工程的一部分， 为主体工程结构分支。通过建设单位质量管理部门和施工单位的共同努力，本项目水土保持工程质量全部合格；下阶段应加强植物措施管护，及排水措施的检查工作，从目前施工质量分析，工程、植物措施质量基本满足设计要求。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

本工程水土保持措施实施结束后，由项目建设单位福贡县益盛水电开发有限公司指派专人负责对实施的水土保持措施进行了管理和养护，现经过雨季的考验，通过对水土保持设施运行情况进行了检查，项目区实施的排水沟措施质量稳定，排水通畅，运行状况良好，绿化区植被长势较好，覆盖度高，抚育管理工作开展良好。

## 5.2 水土保持效果

工程水土保持防治效果主要通过对扰动土地的整治情况、造成水土流失面积的治理情况、工程区土壤流失控制情况、弃土（ 渣） 的拦挡情况、植被恢复及覆盖等六个方面进行分析计算达标情况， 具体如下：

一、扰动土地整治率

根据施工征占地资料、竣工资料等， 截至 2019年6月，本工程扰动土地面积为8.54hm2， 扰动土地整治面积为8.54hm2， 扰动土地整治率为 99.0%。在扰动土地整治面积中， 永久建筑物面积占地面积7.11hm2， 水土保持措施面积为1.43hm2。扰动土地整治情况详见表 5-1。

| 表 5-1 扰动土地整治率计算表 |
| --- |
| 项目组成 | 扰动土地总面积(hm2) | 项目建设区扰动土地整治面积(hm2) | 扰动土地整治率(%) |
|  |  | ①水土保持措施面积 | ②永久建筑物面积 | 结果=(①+②) |  |
| 枢纽工程区 | 2.91 | 0.05 | 2.86 | 2.91 | 99.0% |
| 道路工程区 | 2.28 | 0.1 | 2.18 | 2.28 | 99.0% |
| 施工生产生活区 | 0.87 | 0.87 |  | 0.87 | 99.0% |
| 弃渣场区 | 2.48 | 0.41 | 2.07 | 2.48 | 99.0% |
| 水库淹没区 | 0 | 淹没区不进行扰动，因此不进行预测 |
| 合计 | 8.54 | 1.43 | 7.11 | 8.54 | 99.0% |

二、水土流失总治理度

根据施工征占地资料、竣工资料等， 截至 2019年 6月， 本工程造成水土流失面积为1.43hm2（ 水土流失总面积=扰动土地面积-建筑物面积-硬化面积），水土流失治理面积为1.43hm2， 水土流失总治理度为 99.0%。水土流失治理情况分析详见表 5-2。

| 表 5-2 水土流失总治理度计算表 |
| --- |
| 项目组成 | 项目建设区水土流失面积(hm2) | 水土保持措施面积（hm2） | 水土流失治总理度(%) |
|  | ①项目区面积 | ②建筑物、硬化占地及水域面积 | 结果=(①-②) |  |  |
| 枢纽工程区 | 2.91 | 2.86 | 0.05 | 0.05 | 99.0% |
| 道路工程区 | 2.28 | 2.18 | 0.1 | 0.1 | 99.0% |
| 施工生产生活区 | 0.87 |  | 0.87 | 0.87 | 99.0% |
| 弃渣场区 | 2.48 | 2.07 | 0.41 | 0.41 | 99.0% |
| 水库淹没区 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 99.0% |
| 合计 | 8.89 | 7.46 | 1.43 | 1.43 | 99.0% |

三、拦渣率

根据施工征占地资料、竣工资料等， 截至 2019年 6月，本工程在实际建设过程中产生弃渣总量86277m3，采取措施后实际拦挡弃渣86277m3。 项目区拦渣率可达95.0%以上。

四、土壤流失控制比

根据各防治分区现状并结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）， 参考项目所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许流失量为 500t/（ km2•a）。经综合分析得出防治措施实施后的侵蚀模数。项目占地区已永久建筑物占压，场地裸露区域已进行了硬化和绿化恢复，弃渣场已采取了工程措施并覆土绿化或复耕，且场地周围布设了截（排）水措施，基本不产生水土流失。目前植被 长势较好， 植被覆盖度高， 水土流失呈微度侵蚀， 故防治措施实施后的平均土壤侵蚀模数确定为 432.5t/（ km2·a）。土壤流失控制比为 1.16，大于方案防治目标值 1.0。

五、林草植被恢复率

截至 2019年 6月， 本工程可恢复植被面积为3.09hm2（ 可恢复植被面积=扰动土地面积-建筑物覆盖面积-场地硬化面积-工程措施面积）， 植被恢复面积 3.09hm2，林草植被恢复率为 99.0%。

林草植被恢复率分析详见表 5-3。

| 表 5-3 林草植被恢复率计算表 |
| --- |
| 项目分区 | 林草植被可恢复面积（hm2 ） | 植被恢复面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） |
|  | ①扰动面积 | ②建筑物及场地硬化占地面积 | ③工程措施面积 | 结果=（①-②-③） |  |  |
| 枢纽工程区 | 2.91 | 2.86 |  | 0.05 | 0.05 | 99.0% |
| 道路工程区 | 2.28 | 2.18 |  | 0.1 | 0.1 | 99.0% |
| 施工生产生活区 | 0.87 |  |  | 0.87 | 0.87 | 99.0% |
| 弃渣场区 | 2.48 |  | 0.41 | 2.07 | 2.07 | 99.0% |
| 水库淹没区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0% |
|  | 8.54 | 5.04 | 0.41 | 3.09 | 3.09 | 99.0% |

六、林草覆盖率

截至 2019年 6月，本工程项目建设区占地面积为8.89hm2，林草覆盖面积为3.09hm2，林草覆盖率为 34.76%。

经过以上分析计算， 本工程六项指标中扰动土地整治率为99.0%，水土流失总治理度为 99.0%，拦渣率为 95.0%，土壤流失控制比为 1.16， 林草植被恢复率为 99.0%， 林草覆盖率为34.76%。各项指标达标情况详见表5-4。

5-4	水土流失防治六项指标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 方案防治目 标值 | 监测结果值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 99.0 | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 97 | 99.0 | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1 | 1.16 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 95.0 | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 99 | 99.0 | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 27 | 34.76 | 达到目标值 |

本工程建设单位较为重视本工程水土保持工作， 根据批复的《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》实施了水土流失防治措施， 有效抑制了项目区因施工建设造成的水土流失。通过各项措施的实施， 截至 2019 年 6 月， 工程水土流失防治六项指标均达到《水保方案》拟定防治目标值。

综上所述， 本项目工程措施及植物措施较为完善， 对防治水土流失起到了重要的作用。

## 5.3 公众满意度调查

根据相关规定和要求，建设单位负责人福贡县架弩河水电站沿线群众发放了20 张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响， 并作为本次验收工作的参考依据。经调查统计， 100% 的被调查者认为项目对当地环境有好的影响，80%的被调查者认为项目区林草植被建设工作做得好，100%的被调查者认为项目对弃土弃渣管理好，有 95%的被调查者认为项目对扰动的土地恢复较好。调查结果详见表 5-5。

表 5-5	项目水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数(人) | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 |
| 职业 | 干部 | 工人 | 农民 | 经商 | 其它 |
| 人数(人) | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 调查项目 | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 评价 | 人数 | 占总人数 | 人数 | 占总人数 | 人数 | 占总人数 | 人数 | 占总人数 |
|  | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 项目对当地环境影响 | 20 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目对弃土弃渣管理 | 20 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目林草植被建设 | 16 | 80 | 4 | 20 | 0 |  | 0 |  |
| 土地恢复情况 | 19 | 95 | 1 | 5 | 0 |  | 0 |  |

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织管理

福贡县架弩河水电站建设期间，建设单位十分重视水土保持工作， 建立了以工程建设项目部责任制，项目部主要负责人是水土保持工作的第一责任人。应水土保持工作开展的需要，建设单位还成立了水土保持协调领导小组、水土保持工程规划小组、工程部、财务部，组织开展福贡县架弩河水电站建设项目水土保持综合治理工作。在工程建设过程中，得到了各级水土保持管理部门的大力支持和帮助，现场各参建单位职责明确，建设单位组织实施，监理单位从严督促，承包商负责施工，严格执行《招标投标法》，本着“公开、公平、公正”和“诚信、择优”的原则，依法分项目对工程进行了公开招标。

水土保持方案由建设单位福贡县益盛水电开发有限公司委托云南淩屹工程设计有限公司编制，设计单位为云南理能水利电力勘测设计有限公司，监理单位为浙江铭源工程管理有限公司，引水隧洞施工单位：云南小水电建筑工程公司和福建万发建设发展有限公司，压力前池及压力钢管道施工单位：云南小水电建筑工程公司，拦河坝施工单位：云南小水电建筑工程公司，厂房土建施工单位：云南小水电建筑工程公司，机电、金属结构安装施工单位：浙江江能建设有限公司，质量监督单位为怒江州水务局质量监督管理站。

## 6.2 规章制度

在福贡县架弩河水电站施工建设期间，建设单位建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了建设单位、施工、监理、设计各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等办法，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系， 依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为，从而保证了各项水土保持措施与工程同时设计、同时施工和同时投产使用，使“三同时”原则得到贯彻落实。

## 6.3 建设管理

为了保证水土保持工程的施工质量和进度，建设单位将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人负责，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。施工单位都是具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系完善。

在工程建设过程中，建设、设计、施工等各单位严格按照国家规范和建设单位程序，始终将质量、进度、投资控制贯穿到工程建设的各个环节中，收到不错的效果。工程建设坚持质量第一，严格按照施工技术规范要求施工，建立严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、建设单位巡视抽查核实制度，环环紧扣，保障了工程建设的质量。

## 6.4 水土保持监测

根据水利部第 12 号令《水土保持生态环境监测网络管理办法》（ 2000年 1 月 31 日）、水利部第 16 号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（ 2005 年 7 月 8 日水利部第 24 号令修订）、《云南省开发建设项目水土保持生态环境监测管理暂行办法》（ 云南省水利厅第 7 号公告，2006 年 11 月 10 日）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号，2017年11月4日）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号，2017年11月20日）的相关规定，为使本工程按照相关要求落实水土保持措施， 通过水土保持设施验收， 建设单位与云南淩屹工程设计有限公司达成水土保持监测协议， 并于 2019年 5月签订监测合同， 确定水土保持监测时段为 2019 年5 月~2019年6月， 监测时段为 1个月。合同签订后，云南淩屹工程设计有限公司成立了项目监测组，于2019年 5月首次进入项目现场开展监测工作。由于本工程已于 2018 年7月建设完工， 故水保监测主要采取调查监测。对项目水土保持设施运行情况展开全面调查，获取影像资料，并收集工程竣工资料等，于 2019 年6 月底编制完成了《福贡县架弩河水电站水土保持监测总结报告》。

## 6.5 水土保持监理

一、监理单位及内容

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，通过招投标确定，建设单位通过公开招投标确定浙江铭源工程管理有限公司为本工程（含水土保持工程）监理单位，并签订监理合同。接受监理委托后，监理单位成立了工程项目监理部，监理人员进场后建立了监理机构。主要监理内容包括项目的土建工程、金属结构安装工程以及水土保持等工程的监理。负责各部工程的质量、安全、进度以及环境保护管理。

根据建设单位的授权，监理单位对承包商实施全过程监理，按照“统一、精干、高效”的原则，实施全面监理。监理单位建立了总监理工程师责任制，负责整个项目管理与协调工作，各项内容由专业监理工程师具体控制，从而形成了比较完善的监理控制体系。经过监理单位严格监督，保证了水土保持工程的施工质量、进度、投资等控制达到建设单位的要求。

二、监理机构

根据《水利水电工程施工监理规范》和建设单位的要求，福贡县架弩河水电站工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师是工程监理的第一责任人，全面组织领导监理部的各项工作，负责组织制定监理工作的方针和目标、质量监理办法及实施细则，组织管理监理机构、确定岗位及人员安排。并要求监理部配备水工、施工、地质、测量、试验、岩土、机电等专业的技术人员。

三、建立方法和质量保证措施

根据《水利水电工程施工监理规范》对监理工程师职责要求，监理实行“三控制，两管，一协调”，坚持事前控制、中间检查、验收把关，对工程实施全面、全过程监理。监理人员始终恪守“科学、公正、廉洁”的职业准则，使监理工作健康顺利进行。

四、监理执行情况

1、工程质量控制

福贡县架弩河水电站工程建设项目质量要求高，自工程开工起始终把质量工作放在各项工作的首位，建设单位要求监理单位严格按照监理招标文件规定的各项原则、合同条款、技术规范和设计文件，控制工程质量，监理单位主要通过以下途径和方法，实现了质量管理目标。

①细化项目划分

做好工程项目划分是施工质量控制的基础性工作，监理单位和施工单位根据本工程的特点，按单位工程、分部工程、单元工程三层次进行划分，并以此进行施工质量现场控制和验收签证。

②实行“预控、程控、终控”三阶段控制措施

a、“预控”即预先控制，主要内容包括：核发设计图纸文件，组织设计交底， 督促施工单位建立质量保证体系、规章制度、配备监测手段，审查批复施工组织设计、单项施工技术措施及开工施工条件。

b、“程控”即施工过程控制，是质量控制的主要环节。监理单位主要采取巡视检查、平行检查、现场旁站、抽样检测、验收签证及指令文件、通知等手段进行质量检查和质量监督。

c、“终控”即在工程验收前，对竣工的归档资料和施工现场进行全面细致的检查和处理，对质量有疑点的部位采取钻孔取芯、压水实验进行复查和处理，组织部分分项工程验收签证，提出质量评定意见和验收结论。

③单元工程和工序质量控制

单元工程验收、作业工序检查作为质量控制的基础，监理单位严格执行所制定的验收签证操作程序及相应的监理实施细则，并在工程实施的基础上，进一步制定作业工序监理规程和管理规定，严格执行上一道工序验收合格方可进行下一道工序施工。

④坚持平行检查，实行旁站监理

在施工过程中，监理单位采取巡视、检查、平行检验等方式的同时，对工程的关键部位、施工的关键时段和关键环节实行旁站，按作业程序进行跟踪监督检查，做好质量记录，严格工序签证。

2、工程进度控制

监理单位对进度计划的督促、控制主要是依据建设单位下达的总体计划进度要求，根据各合同段实际情况制定的详细进度计划，督促承包人在施工过程中按计划施工，并按“计划－实施－检查－调整”的循环程序进行动态控制。同时督促承包人做好分项工程开工前的施工组织设计和月、季进度计划，与阶段目标对照分析，研究实施的难点、重点工程，找出计划实施的关键线路，认真研究确定影响工程质量的关键因素，从而确保阶段目标按期完成。

3、工程投资控制

投资控制的目标是以发包方与承包方签订的合同价为基础，监理单位采取了以下措施控制工程投资在工程投资概算所确定的范围内。

①编制工程项目投资控制目标，根据施工进度协助建设单位编制各年、季、月投资控制计划目标，进行投资动态控制。

②明确计量管理办法、手段、程序，明确计价支付程序。

③审查施工图纸，严格控制设计变更，并及时分析设计变更对工程投资控制的影响。

④做好工程记录，保存各种文件、图纸；对工程施工过程中的投资做出分析与预测，定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题报告，避免事后检查， 造成返工。

## 6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》及怒江州水务局“怒水保许〔2016〕02 号”文，按照关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综〔2014〕8 号），项目区征占地面积均需交纳水土保持补偿费，水土保持补偿费按 1.0 元/m2 计算，建设单位 缴纳水土保持补偿费8.89万元。

## 6.7 水土保持设施管理维护

一、施工期水土保持管理

建设单位在项目立项工作开始时， 成立了专业的工程部，负责项目的日常技术工作， 对外工作主要职责是设计工作的委托和协调， 相关建设程序的申报， 而在项目建设过程中， 对工程质量则采取了抽查、巡查等方式进行控制， 另设置了相应的质量问题处罚条例， 对施工过程中出现的质量问题采取经济处罚的方式对质量进行控制。

在本工程施工期，福贡县益盛水电开发有限公司成立了工程建设项目部， 各部门负责人以及参建单位第一责任人为组员的水土保持措施运行领导小组， 下设办公室具体负责水土保持措施的具体运行管理， 指派专人负责水保、环保、质量等现场监督事宜。

二、运营期水土保持管理范围

水土保持工程竣工验收合格后，正式进入运行期，运行期水土保持设施管理维护单位为福贡县益盛水电开发有限公司。

本工程架弩河水电站规划总用地面积为8.89hm2。工程建设占地按用地性质分为永久占地和临时占地，其中永久占地包括枢纽工程区、进场道路区、水库淹没区，面积为3.59hm2；临时占地包括施工便道区、施工生产生活区、弃渣场区，面积为5.30hm2。 故本项目运行期水土保持管理范围即为工程建设扰动地表面积。

经统计，本项目运行期水土流失经统计，本项目运行期水土流失管理范围包括枢纽工程区、道路工程区和水库淹没区，面积共计 8.89hm²，详见下表。

| 表 6-1 水保设施验收合格后水土保持管理范围统计表 |
| --- |
| 项目 | 运行期水土保持管理范围面积 （hm2） | 占地性质 |
| 枢纽工程区 | 取水枢纽 | 0.31 | 永久占地 |
|  | 引水系统 | 1.28 | 永久占地 |
|  | 发电系统 | 1.32 | 永久占地 |
| 道路工程区 | 进厂道路 | 0.33 | 永久占地 |
|  | 施工便道 | 1.95 | 临时占地 |
| 施工生产生活区 | 施工生产区 | 0.8 | 临时占地 |
|  | 施工生活区 | 0.07 | 临时占地 |
| 弃渣场区 | 1#~6#弃渣场 | 2.48 | 临时占地 |
| 水库淹没区 | 0.35 | 永久占地 |
| 合计 | 8.89 |  |

# 7 结论

## 7.1 结论

建设单位根据《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》，认真落实各分区的水土保持工作。截至目前，方案新增水土保持措施已实施。经过这些措施的实施，项目区基本无裸露地表现象，很好地控制了项目施工扰动造成的水土流失。

就项目现状而言，经过各项水保措施的实施，使工程六项指标均达到方案批复防治目标，整个项目区基本无裸露地表，水土保持效益较好。

综上所述，本项目建设实施的水土保持措施经过一个雨季的考验，现阶段水土保持工程措施运行正常、质量稳定；绿化植被生长正常，覆盖度较高，发挥了较好的水土保持效益；运行期水土保持措施由业主单位福贡县益盛水电开发有限公司负责管理养护。本项目建设较好地完成了水土保持方案确定的各项防治任务，能够满足行政许可的水土保持方案要求。

## 7.2 遗留问题安排

待本项目水土保持设施验收合格后，针对项目存在的遗留问题下阶段工作安排如下：

（1）对植被成活率较低的区域，建议建设单位在雨季及时补植并加强抚育管理；

（2）对截（排）水沟应及时进行清理疏通，保障排水措施正常运行；

（3）加强对项目实施的水土保持措施的定期管理和维护，并加强管理，定期巡查确保各项措施水土保持功能的长效发挥。