开发建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称:     福贡县架弩河水电站

项 目 编 号:     怒发改能源〔2015〕460号

建 设 地 点: 	福贡县架科底、子里甲乡

验 收 单 位:      福贡县益盛水电开发有限公司

2019年 6月

一、产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 福贡县架弩河水电站 | 行业类别 | 建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 福贡县益盛水电开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 怒江水务局、怒水保许〔2016〕02 号、2016年1月28日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 |  |
| 可研报告批复机关、文号及时间 | 怒江傈僳族自治州发展和改革委员会、怒发改能源﹝2015﹞460号、2015年 11月 |
| 项目建设起止时间 | 2016年5月至2018年7月 |
| 水土保持方案编制单位 | 云南淩屹工程设计有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 |  |
| 水土保持监测单位 | 云南淩屹工程设计有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 云南小水电建筑工程公司、福建万发建设发展有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 浙江铭源工程管理有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 昆明博恒工程管理咨询有限公司 |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97 号）及《怒江州水务局转发省水利厅关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（怒水保发〔2017〕23号），福贡县益盛水电开发有限公司于  2019年 5月30日在福贡县架科底乡主持召开了福贡县架弩河水电站工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位：福贡县益盛水电开发有限公司，施工单位：云南小水电建筑工程公司、福建万发建设发展有限公司，监理单位：浙江铭源工程管理有限公司，监测单位：云南淩屹工程设计有限公司，水土保持设施验收报告编制单位：昆明昆明博恒工程管理咨询有限公司，代表共7人， 会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位组织施工、监理、监测等单位对水土保持设施进行了自查初验。并委托昆明昆明博恒工程管理咨询有限公司编制了《福贡县架弩河水电站水土保持设施验收报告》，监测单位云南淩屹工程设计有限公司编制了《福贡县架弩河水电站水土保持监测总结报告》。上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查阅了技术资料，听取了施工、监理、监测及验收报告编制等单位关于水土保持验收工作的情况汇报。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

福贡县架弩河水电站地处怒江州福贡县，工程区位于怒江干流左岸一级支流架弩河、六慢河中、下游，架弩河水电站为引水式开发，拟经隧洞引架弩河、六慢河两条河之水，至六慢河边发电。架弩河取水坝地理坐标为东经98°57′27.57"，北纬 26°44′41.41"，距福贡县城约 18.4km；六慢河取水坝地理坐标为东经98°56′22.34"，北纬 26°47′16.09"，河口距福贡县城 13.6km；压力前池地理坐标为东经98°54′13.65"，北纬 26°47′29.08"，通过 0.5km 的进厂道路与瓦（窑）--贡（山）公路连接；厂区地理坐标为东经 98°53′22.94"，北纬 26°47′5.74"，位于瓦（窑）--贡（山）公路旁。交通较为便利。

该水电站的装机容量为 30MW，装机 3 台，单机容量 10MW。电站年平均发电量为 1.36 亿 kW.h，保证出力 6902.34kW，工程开发任务以发电为单一目的。根据《防洪标准》(GB50201—94)和《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180—2003)的规定，工程等别为Ⅳ等，电站规模为小（1）型，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级；主要建筑物包括 2 个取水坝（架弩河取水坝、六慢河取水坝）、2 段引水隧洞（架弩河引水隧洞、六慢河引水隧洞）、压力前池、压力管道、厂房及升压站组成；次要建筑物包括溢流冲砂道。

电站取水坝两岸山势陡峭，库区内无村庄及永久建筑物，淹没损失不大。工程以正常蓄水位淹没面积作为水库淹没范围，水库淹没区面积为 0.35hm2，架弩河水电站水库淹没区主要涉及灌木林地和荒山缓坡、河滩地。

工程建设总工期 2.5 年，于2016 年 01 月开工，2018 年 06 月完工。项目总投资 24678.91 万元，其中土建投资 12055.61 万元，建设资金由建设单位自筹。

根据现场调查及量图测算，项目占地面积为8.89公顷，见表1-1。

| 表1-1 项目建设用地分类面积表 单位：公顷 |
| --- |
| 项目 | 合计 | 工程占地面积及类型（hm2） | 占地性质 |
|  |  | 林地 | 坡耕地 | 水域及水利 | 其他土地 |  |
|  |  |  |  | 设施用地 |  |  |
| 枢纽工程区 | 取水枢纽 | 0.31 | 0.09 |  | 0.03 | 0.19 | 永久占地 |
|  | 引水系统 | 1.28 | 0.2 | 0.32 |  | 0.76 | 永久占地 |
|  | 发电系统 | 1.32 | 0.09 | 0.22 |  | 1.01 | 永久占地 |
| 道路工程区 | 进厂道路 | 0.33 | 0.03 | 0.3 |  |  | 永久占地 |
|  | 施工便道 | 1.95 | 0.75 | 1.2 |  |  | 临时占地 |
| 施工生产生活区 | 施工生产区 | 0.8 | 0.47 | 0.33 |  |  | 临时占地 |
|  | 施工生活区 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |  |  | 临时占地 |
| 弃渣场区 | 1#~6#弃渣场 | 2.48 | 1.44 | 1.04 |  |  | 临时占地 |
| 水库淹没区 | 0.35 | 0.13 |  | 0.07 | 0.15 | 永久占地 |
| 合计 | 8.89 | 3.24 | 3.44 | 0.1 | 2.11 |  |

（二）水土保持方案批复情况

2016年1月28号，怒江州水务局以“怒水保许﹝2016﹞02号” 文对《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》进行了行政许可。批复的水土流失防治责任范围25.59公顷，其中项目建设区 8.89公顷，直接影响区16.70公顷。经核定，项目实际水土流失防治责任范围与方案批复一致。

（三）水土保持监测情况

根据相关法律法规，建设单位于 2019 年 5月委托云南淩屹工程设计有限公司承担了本工程水土保持监测工作。并于 2019 年 6月编制完成了《福贡县架弩河水电站水土保持监测总结报告》。

监测结果显示，项目水土保持措施布局较为合理，工程质量基本达到了设计标准。通过各项水土保持措施的实施，各项水土流失防治指标基本达到了建设项目一级防治目标值，其中扰动土地整治率为 99%，水土流失总治理度为 99%，拦渣率为 95%， 土壤流失控制比为 1.16 ， 林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 34.76%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（四）验收报告编制情况及主要结论

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97 号），建设单位委托昆明博恒工程管理咨询有限公司于 2019年6月编制完成了《福贡县架弩河水电站水土保持设施验收报告》。

验收报告显示，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了工程措施、临时防护措施及绿化措施等，基本控制了项目区水土流失。实际完成措施工程量为：（1）工程措施：完成主体设计截水沟510m，盖板排水沟310m。完成水保新增设计的人工收集表土8455m3、挡渣墙828m、护脚墙871m、截水沟1308m、跌水坎1211m、马道排水沟2016m；（2）植物措施： 完成水保新增设计的边坡绿化1475m、植被恢复1.95hm2、复耕1.40hm2；（3）临时措施：完成水保新增设计的临时排水沟203m、沉砂池1口。

批复的水土保持总投资为 868.10万元，实际完成水土保持投资868.10万元。完成的水土保持投资中，工程措施费627.97万元，植物措施费60.67万元，临时措施费14.28万元，独立费用108.59万元，基本预备费47.71万元，水土保持补偿费8.89万元。

项目区工程措施质量稳定，运行状况良好；绿化苗木生长正常，覆盖度较高，发挥了较好的水土保持效益；运行期水土保持措施由福贡县益盛水电开发有限公司负责管理养护。本项目建设较好地完成了水土保持方案确定的各项防治任务，能够满足批复的水土保持方案要求。

（五）验收结论

验收组认为建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案设计的防治措施，完成了批复的防治任务；建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值；较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；开展了水土保持监测、监理工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

加强水土保持设施的管护，确保其功能正常发挥。