福贡县石月红茶厂建设项目

水土保持设施验收报告

建设单位：福贡石月红茶业有限责任公司

编制单位：昆明博恒工程管理咨询有限公司

二〇一九年六月

目	录

前言	1

1 项目及项目区概况	3

1.1 项目概况	3

1.1.1 项目地理位置及交通情况	3

1.1.2 主要技术指标	3

1.1.3项目投资	5

1.1.4项目组成及布置	5

1.1.5 施工组织及工期	6

1.1.6 土石方情况	8

1.1.7 征占地情况	9

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建	9

1.2 项目区概况	9

1.2.1 自然条件	9

1.2.2 水土流失及防治情况	13

2 水土保持方案和设计情况	14

2.1 主体工程设计	14

2.2 水土保持方案	14

2.3水土保持方案变更	14

2.4 水土保持后续设计	14

3 水土保持方案实施情况	16

3.1 水土流失防治责任范围	16

3.2 弃渣场、临时堆场设置	17

3.3 水土保持措施总体布局	17

3.4 水土保持设施实际完成情况	18

3.5水土保持投资完成情况	19

4 水土保持工程质量	21

4.1 质量管理体系	21

4.1.1 建设单位质量管理	21

4.1.2 监理单位质量管理	21

4.1.3 施工单位质量管理	21

4.1.4 质量监督单位质量管理	22

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	22

4.2.1 质量评定标准	22

4.2.2 项目划分及结果	23

4.2.3 各防治分区工程质量评定	24

4.3 弃渣场、临时堆场评估	26

4.4 总体质量评价	26

5 项目初期运行及水土保持效果	27

5.1 初期运行情况	27

5.2 水土保持效果	27

5.3 公众满意度调查	30

6 水土保持管理	31

6.1 组织管理	31

6.2 规章制度	31

6.3 建设管理	31

6.4 水土保持监测	32

6.5 水土保持监理	32

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	34

6.7 水土保持设施管理维护	34

7 结论	36

7.1 结论	36

7.2 遗留问题安排	36

==附件==

附件 1：《投资项目备案证》（ 福贡县发展改革和经济贸易信息化局文件，“ 福发改投资备案〔2017〕484号”）；

附件 2:   《福贡县水务局关于福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表行政许可决的定书》（福贡县水务局文件，“ 福水保许〔2018〕02号”）；

附件3：重要水土保持工程验收照片。

==附图==

附图 1：工程地理位置交通示意图；

附图 2：工程总平面布置图；

附图 3：水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图。

| 福贡上帕加油站建设项目水土保持设施现状 |
| --- |
| 原厂房进口左侧（绿化区） | 现厂房进口左侧（建筑物覆盖） |
| 厂区外围排水沟 | 厂区外围排水沟 |
| 沉砂池 | 沉砂池 |

# 前  言

福贡县石月红茶厂建设项目位于福贡县石月亮乡亚朵村亚坪大桥附近，中心地理坐标为：东经98°52′23.53″，北纬27°8′7.92″。建设项目主要进行红茶加工。项目区出口东侧为乡村公路，该道路为土夹碎石硬化路面，路宽5.0m，能够满足项目建设交通运输要求；该乡村道路向东经过亚坪大桥后与省道S228公路连接，交通较为便利。

项目区属峡谷地貌，总体地势较为平坦，场地为不规则的多边形，项目区用地为租赁用地，原地貌为建设用地，用地范围厂界修建了围墙，项目建设对周边环境影响小。本项目用地范围内原有建筑物保留沿用，对墙壁进行简单粉刷即可，硬化地表沿用。主要建设内容包括新建制茶车间、鲜茶间、成品储藏库以及部分附属设施等，总建筑面积约800m2；生产规模为年产红茶10t。

本项目占地总面积1500m2（合2.25亩），总建筑面积800m2，绿化面积200m2，绿化率13.33%，容积率0.53，建筑密度46%。根据功能特点及水土流失特点，将项目建设区划分为建（构）筑物区、道路及硬化区、绿化区三个区。其中建（构）筑物区面积0.07hm2，道路及硬化区面积0.06hm2，绿化区面积0.02hm2。原始地貌类型均为建设用地，建设用地面积0.15hm2。

本项目为建设类新建项目，项目建设过程中开挖土石方总量为45.00m3，回填土石方总量为35.00m3（外购绿化覆土），剩余弃渣45.00m3外调至厂区东侧通往亚目河二级水电站生活区的乡村道路回填利用。

项目总投资为1500.00万元，其中土建投资250.00万元，项目建设资金来源为企业自筹。项目建设工期为4个月，即2017年12月～2018年3月。

福贡县石月红茶厂建设项目由福贡石月红茶业有限责任公司负责建设，福贡石月红茶业有限责任公司成立于2017年8月15日，取得了福贡县市场监督管理局核发的《营业执照》，注册号：91533323MA6KXT8W89，注册资本600万元整，经营范围为：茶叶种植、加工、购销。

2017年8月1日建设单位与“中铁二十一局集团第三工程有限公司云南福贡项目部”签定房屋租赁协议，租赁期限为2017年8月1日至2020年7月31日，并于2017年12月14日取得由福贡县发展改革与经济贸易信息化局核发的投资项目备案证（福发改投资备案〔2017〕484号）。

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和有关法律法规，确保项目建设过程中水土流失得到有效控制，建设单位福贡石月红茶业有限责任公司自行承担了《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》的编制工作，并于2018年1月编制完成了《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》（送审稿）。

2018年 1 月26 日，福贡县水务局依法受理了福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表的申请，并组织专家对该方案进行了技术审查。根据专家评审意见，建设单位对报告表进行了修改完善，完成了《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》（报批稿）。

2018年3月 26日，福贡县水务局以“福水保许〔2018〕02 号”文对本项目水土保持方案报告表下达了行政许可决定书。

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，建设单位成立了工程项目部，对工程进行全面监督管理，并安排专人按照规范开展监理工作。根据《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》（报批稿）要求及设计文件、施工图等为依据，对施工及运行期过程中出现的水土保持问题及时整改，使水土保持方案中的工程措施和植物措施得到顺利实施。

2019年6月，建设单位组织施工单位对水土保持设施的分部工程和单位工程进行了自查初验。根据 SL336-2006 和国家相关标准的规定，认真查阅了水土保持设施相关档案、图纸等资料，并认真进行现场查验。

截至目前，在工程建设过程中，严格落实了水保方案设计水保措施，对建设过程中产生的水土流失进行了有效防治。项目区水保设施运行正常，质量稳定，较好的发挥了水土保持效益，后期管护责任落实，满足水土保持设施竣工验收条件。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 项目地理位置及交通情况

福贡县隶属怒江傈僳族自治州，地处滇西北横断山脉中段碧罗雪山和高黎贡山之间的怒江峡谷腹地，位于云南省怒江傈僳族自治州中部。东与兰坪白族普米族自治县和维西傈僳族自治县交界，南与泸水市相连，西与缅甸接壤，北与贡山独龙族怒族自治县相邻，边境线长142.218km。地处东经98°41′～99°02′，北纬26°28′～27°32′之间，是滇西北生物多样性的重要组成部分。南北最大纵距112km，东西最大横距23km，国土面积2756.44km2。福贡县距省会昆明700km。

石月亮乡位于福贡县城以北42.00km，东以澜沧江与怒江的分水岭碧罗雪山主山脊为界，与迪庆州维西傈僳族自治县相邻，西与恩梅开江的分水岭高黎贡山主山脊为界，与缅甸毗邻，南与鹿马登乡相连，北与马吉乡相连，国土面积478.40km2。现交通线路主要有省道S228，北通马吉乡，南往鹿马登乡，另有亚坪公路通往缅甸。

福贡县石月红茶厂建设项目位于福贡县石月亮乡亚朵村亚坪大桥附近，中心地理坐标为：东经98°52′23.53″，北纬27°8′7.92″。项目区出口东侧为乡村公路，该道路为土夹碎石硬化路面，路宽5.0m，能够满足项目建设交通运输要求；该乡村道路向东经过亚坪大桥后与省道S228公路连接，交通较为便利。

### 1.1.2 主要技术指标

（1）项目名称：福贡县石月红茶厂建设项目；

（2）建设单位：福贡石月红茶业有限责任公司；

（3）建设地点：福贡县石月亮乡亚朵村亚坪大桥附近；

（4）项目性质：新建建设类项目；

（5）工程规模：新建制茶车间、鲜茶间、成品储藏库以及部分附属设施等，总建筑面积约800m2，年产红茶10t；

（6）项目用地及建设特性：项目占地总面积1500m2（合2.25亩），总建筑面积800m2，绿化面积200m2，绿化率13.33%，容积率0.53，建筑密度46%；

（7）建设工期：4个月，开工时间2017年12月，计划竣工时间2018年3月；

（8）项目投资：本项目总投资1500.00万元，其中，土建投资250.00万元。

项目主要经济技术指标详见表1-1。

| 表 1-1 主要经济技术指标表 |
| --- |
| 序号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 项目用地面积（平方米） | m2 | 1500 | 0.15hm2，折合2.25亩 |
| 1.1 | 建（构）筑物基地面积 | m2 | 800 |  |
| 1.2 | 道路及硬化面积 | m2 | 500 |  |
| 1.3 | 绿化占地面积 | m2 | 200 | 主要以盆栽绿化为主 |
| 1.4 | 绿化率 | % | 13.33 |  |
| 1.5 | 容积率 |  | 0.53 |  |
| 2 | 生产规模 | t/a | 10 | 生产红茶 |
| 3 | 工作制度 |  |  |  |
| 3.1 | 年工作日 | d | 200 |  |
| 3.2 | 日工作时 | h | 8 |  |
| 4 | 项目定员 | 人 | 14 |  |
| 4.1 | 其中：普通人员 | 人 | 11 |  |
| 4.2 | 负责人及管理人员 | 人 | 3 |  |
| 5 | 主要能源需用量 |  |  |  |
| 5.1 | 水 | m3（t） | 134.67 | 附近山泉水 |
| 5.2 | 电 | Kwh/a | 2000 | 石月亮乡供电所供电 |
| 6 | 项目投入总资金 | 万元 | 1500 |  |
| 6.1 | 其中：建设投资 | 万元 | 250 |  |
| 7 | 施工工期 | 月 | 4 | 2017年12月～2018年3月 |

### 1.1.3项目投资

福贡县石月红茶厂建设项目由福贡石月红茶业有限责任公司投资建设。项目总投资1500.00万元，其中，土建投资250.00万元。

### 1.1.4项目组成及布置

项目占地总面积0.15hm2，均为永久占地，根据功能特点及水土流失特点，将项目建设区划分为建（构）筑物区、道路及硬化区、绿化区三个区。其中建（构）筑物区面积0.07hm2，道路及硬化区面积0.06hm2，绿化区面积0.02hm2。项目组成情况详见表1-2。

| 表1-2 项目组成情况表 |
| --- |
| 项目分区 | 占地面积（hm2） | 基本情况 | 占地性质 |
| 建（构）筑物区 | 0.07 | 包括制茶车间、鲜茶间、仓库、烘烤间、办公生活区、洗澡间、杂物间、厨房、餐厅、厕所等以及部分配套设施； | 永久占地 |
| 道路及硬化区 | 0.06 | 包括厂内砼硬化道路和回车场； | 永久占地 |
| 绿化区（原设计） | 0.02 | 建（构）筑物区及道路及硬化区以外的绿化区域，选取当地绿化树种； | 永久占地 |
| 合 计 | 0.15 |  |  |

1、建（构）筑物区

建（构）筑物区占地面积0.07hm2，总建筑面积800m2。包括制茶车间、鲜茶间、仓库、烘烤间、办公生活区、洗澡间、杂物间、厨房、餐厅、厕所等以及部分配套设施；各建筑物特性详见表1-3。

| 表1-3 建（构）筑物特性表 |
| --- |
| 工程分类 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| 主体工程 | 制茶车间 | 34×9.0m | 钢架结构（新建） |
|  | 成品仓库 | 4.5×4.3m | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 烘烤间 | 4.5×4.3m | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 鲜茶间 | 11.4×8.5 | 钢架结构（新建） |
| 配套工程 | 办公生活区 | 21.3×7.8m | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 杂物间 | 6.1×2.6m | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 厨房 | 4.1×5.8 | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 餐厅 | 4.1×5.8 | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 洗澡间 | 6.1×6.1m | 砖混结构（已建沿用） |
|  | 厕所 | 1.7×1.7m | 砖混结构（新建） |

2、道路及硬化区

道路及硬化区占地面积0.06hm2，包括厂内砼硬化道路和回车场。厂区内主运输道路均5.0m，道路坡度小，与进场道路连接。

在工程建设过程中，为了不影响主体工程施工，工程建设过程中的施工临时场地临时布置在道路及硬化区内，施工结束后进行清理。

3、绿化区

主体设计对厂区入口左侧空地实施植被绿化，选取当地绿化树种，融乔、灌、草为一体的立体景观绿化，绿化区占地面积为0.02hm2，绿化率13.33%。绿化面积包括两部分，一是原地表开挖处理，全面整地后绿化，面积约0.01hm2，另一种是采取盆栽植物绿化，外购盆栽景观树种放置在厂区适宜位置，提升厂区景观效果。

根据2019年6月监测，项目在实际建设中，由于受场地限制和生产生活需要，在原设计绿化区新增建设2层钢混结构建筑物，因此未剩余绿化用地。

### 1.1.5 施工组织及工期

一、施工组织

1、施工材料及来源

本工程砼在项目区用地内设置小型拌合站，进行现场搅拌。工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在项目区用地范围内，不额外新增占地。所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买，材料开采生产期间造成的水土流失由供应单位组织治理。

2、施工风、水、电及通讯

1、施工用水

项目施工期给水引用附近山泉水供给，能够满足项目供水。项目用水量较少，产生的污水经初步处理后用作降尘洒浇。

2、施工供电

由当地供电所直接接入厂区配电室，可满足项目施工期间用电需求。

3、施工通讯

施工通讯可由当地电信部门提供，另外，中国联通、中国移动网络已覆盖项目区，无线通讯条件较好。

3、施工交通运输

项目区出口东侧为乡村公路，该道路为土夹碎石硬化路面，路宽5.0m，能够满足项目建设交通运输要求；该乡村道路向东经过亚坪大桥后与省道S228公路连接，交通较为便利。项目施工时应注意考虑本项目对周围道路交通的影响，在出入口设置项目的提示警示牌。

4、施工营地

本项目位于石月亮乡亚朵村亚坪大桥附近，施工人员住宿可租用当地居民住房。施工场地均布置在项目用地范围内，不额外新增占地。施工期间布置在道路及硬化区内的临时场地主要用于堆放材料，不建设临时工棚等，故施工期末不存在建筑垃圾。

二、工程施工工期

1、工程计划施工工期

根据主体工程资料，本项目计划施工工期为 2017年 12月—2018年3月， 工期为0.33年。工程计划施工工期详见表 1-4。

| 表1-4 主体工程进度安排表 |
| --- |
| 进度阶段 | 2017年 | 2018年 |
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 项目前期工作 |  |  |  |  |
| 场地清理 |  |  |  |  |
| 建（构）筑物工程（钢架结构） |  |  |  |  |
| 给、排水及供电、通信工程 |  |  |  |  |
| 绿化工程 |  |  |  |  |
| 交工验收 |  |  |  |  |

2、实际施工工期

项目实际施工工期为 2016年 12月—2018年3月，总工期为 4个月，工期与设计工期吻合。截至目前，主体工程已全部建设完工，项目区被建（构）筑物工程、道路及硬化工程所覆盖。工程实际施工工期详见表 1-5。

| 表1-5 工程实际施工工期 |
| --- |
| 进度阶段 | 2017年 | 2018年 |
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 项目前期工作 |  |  |  |  |
| 场地清理 |  |  |  |  |
| 建（构）筑物工程（钢架结构） |  |  |  |  |
| 给、排水及供电、通信工程 |  |  |  |  |
| 交工验收 |  |  |  |  |

### 1.1.6 土石方情况

根据主体设计资料，结合现场踏勘，本项目用地范围内原有建筑物保留沿用，硬化地表沿用，需根据实际情况修建厂区内排水沟，新建的厂房为钢架结构，在原来的硬化地表上新建，基本无基础开挖。因此本项目少量的土石方来源为：厂区外围排水沟开挖和绿化区域场地清理产生的土石方。

建（构）筑物区：该区是在原有砼硬化地表上建设，土石方开挖量很小，产生的土石方主要来自于钢架柱子基础开挖，为砼和土混合体，开挖土石方约5.00m3，外调利用。

道路及硬化区：该区是在原有砼硬化地表上建设，土石方开挖量很小，产生土石方主要来自于厂区外围截排水沟开挖，主要为土夹石，开挖土石方25.00m3，外调利用。

绿化区：该区对于开挖原地表，进行场地清理，全面整地后，方可实施绿化，开挖土石方15.00m3，回填土石方35.00m3（外购绿化覆土）。

经土石方平衡分析，本项目在建设过程中开挖土石方总量为45.00m3，回填土石方总量为35.00m3（外购绿化覆土），剩余弃渣45.00m3外调至厂区东侧通往亚目河二级水电站生活区的乡村道路回填利用。项目建设期土石方平衡详见表1-6。

| 表1-6 建设期土石方平衡及流向表 |
| --- |
| 项目分区 | 开挖方（m3） | 回填方（m3） | 调出方（m3） | 调入方（m3） | 外借方（m3） | 废弃方（m3） |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 | 去向 | 数量 |
| 建（构）筑物区 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 外调利用 |
| 道路及硬化区 | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  | 25 | 外调利用 |
| 绿化区 | 15 | 35 |  |  |  |  | 35 | 外购 | 15 | 外调利用 |
| 合计 | 45 | 35 |  |  |  |  | 35 |  | 45 |  |
| 注：1、各种土石方均为自然方。2、开挖+调入+外借=回填+调出+废弃。 |

### 1.1.7 征占地情况

根据工程竣工资料，本项目占地总面积0.15hm2，均为永久占地。其中建（构）筑物区面积0.09hm2，道路及硬化区面积0.06hm2。项目区原始地貌类型均为建设用地。建设用地面积0.15hm2，工程占地情况详见表 1-7。

| 表1-7 工程占地面积统计表 |
| --- |
| 项目分区 | 原始占地类型及面积（hm2） | 合 计 |
|  | 建设用地 | （hm2） |
| 建（构）筑物区 | 0.09 | 0.09 |
| 道路及硬化区 | 0.06 | 0.06 |
| 合 计 | 0.15 | 0.15 |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

项目建设未涉房屋问题，不存在拆迁安置与移民安置。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1地形地貌

福贡县境内地势北高南低，整个地形由巍峨高耸的山脉和深邃湍流的江河构成，东面是碧罗雪山，西侧是高黎贡山，怒江由北向南纵贯全境，形成一个从北向南狭长的“V”字型谷地。东西最大横距23km，南北最大纵距112km。县内最高点在碧罗雪山的嘎拉拍山峰，海拔4379m，最低点在与泸水市交界处的怒江江面，海拔1010m，相对高差达3369m，是典型的高山峡谷山地地貌。县城驻地上帕镇海拔1190.9m。

项目区所在的石月亮乡整个区域属峡谷地貌，总体地势较为平坦，场地为不规则的多边形，项目区用地为租赁用地，原地貌为建设用地，用地范围厂界修建了围墙，项目建设对周边环境影响小。

#### 1.2.1.2地质构造与地震

福贡县境内出露主要地层有新生界第四系覆土层（Q4）、古生界石炭系、元石界崇山群（ptch）、元古界高黎贡山群（ptg1）。区域构造单元属岗底斯山—念青唐古拉山褶皱系中的贡山—福贡皱褶带。受区域构造控制，区内构造行迹以南北向为主，断裂、褶皱发育，岩浆活动，变质作用强烈。在怒江大断裂（F1）与獐子山—拖基断裂（F2）之间，变质岩层中，发育一南北断裂集束，其中最大的一条纵贯全区并经过福贡城区。其次，在区域各大地质体中，发育着规模不等，总体走向与主构造线一直的挤压破碎带。

根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），项目区地震动峰值加速度为0.2g，动反应谱特征周期值为0.45s，项目区建筑物按规范规定应按7度区进行设防。

#### 1.2.1.3  气象

福贡县地处怒江峡谷北部，从南到北有南、中、北亚热带和南温带等气候类型。季风气候典型海拔从怒江到山顶相差较大。气候呈立体分布，江边河谷为亚热带，半山为温带，高山为寒温带。由于受印度洋季风气候和太平洋季风气候的双重影响，形成了春季和夏秋间两个雨季的独特气候环境。其中气候四季变化明显的地区是海拔较低的沿江河谷地区。高黎贡山和碧罗雪山上常年有零星积雪，因此，具有“山上白雪未尽，山下百花争艳”的特征。气候特点是：秋冬短，春夏长；雨量充沛，湿度大，春夏雨水多，秋冬雨水少，个别年份有干旱。据气象资料统计，气温的日较差一般介于 9.3℃～15.5℃之间，年平均日较差为 11.6℃，最大日较差为15.3℃，最小日较差值为 9.3℃。一月为全年最冷，平均气温 9.5℃；六月为最热，平均气温 23.6℃。年平均气温 16.9℃，平均降雨天数 250d以上，年均相对湿度 80%，全年无霜期 267d，年均日照 1383h，日照率为 31%。主要风向为北风和东北风。海拔3500m以上的高黎贡山和碧罗雪山，有4～6个月积雪期，常有7～8级大风，由于受印度洋季风和西藏高原冷空气的影响，雨季长，雨量多，湿度大，5～10月为雨季，年降雨量1637.9 mm。全县灾害性天气主要是倒春寒和 8月低温。

项目区属亚热带山地季风气候，由于受地势影响，垂直变化显著，怒江河谷一线，年平均气温20℃，最热月平均气温19.3～23.6℃，最冷月平均气温7.6～9.5℃，活动积温3904.6℃，日照时数1323.3～2012.5h，日照百分率30～46。由于受印度洋季风和西藏高原冷空气的影响，雨季长，雨量多，湿度大，5～10月为雨季，年平均降雨量 1394mm。据福贡县气象资料，项目区20年一遇最大24h降雨量为152.4mm，最大6h 降雨量为114.6mm，最大1h降雨量为57.80mm。

#### 1.2.1.3 水文

福贡县境内主要河流有怒江以及木古甲、施底、亚莫、利沙底、木克基、木加甲等30余条分别源于高黎贡山和碧罗雪山属怒江水系的天然河，它们与怒江呈“非”字型交汇，此外，有长年山涧131条，发源起点海拔为2000～3000m以上，此类涧溪大部分都流程不长，相对落差1000～3000m左右，形成放射状和羽状的怒江立体水系。

怒江干流源于青藏高原唐古拉山南麓的吉热拍格，在西藏嘉玉桥流入他念他翁山和伯舒拉岭之间的峡谷中，嘉玉桥以上为怒江上游，称为那曲河；西藏嘉玉桥至云南省的泸水市为怒江的中游，进入云南境内以后，怒江奔流在碧罗雪山与高黎贡山之间，西岸高黎贡山的峡谷高差达5000m，东岸碧罗雪山的峡谷高差达4000m，平均高差3000m，山谷幽深，危崖耸立，水流在谷底咆哮怒吼，江面海拔在2000～800m之间；泸水市以下为为怒江下游，河谷较为开阔，岭谷高差已降至500m左右，江面海拔在800m以下。怒江在泸水市上江镇出境入保山市，继续流入缅甸后称萨尔温江，最后注入印度洋的安达曼海。从河源至入海口全长3240km，中国部分长2013km，云南境内段长650km；总流域面积32.5万km2，中国部分13.78万km2；径流总量约700亿m3，云南省内流域面积3.35万km2，占云南省面积8.7%。怒江在泸水市境内流程全长126.60km，平均宽120.60m，流域面积为3334km2，年平均流量为1840m3/s；在六库一带，怒江河谷高程介于797.30～801.10m之间，五十年一遇的洪水为812.15m，流量Q=10400m3/s；百年一遇的洪水水位为812.33m，流量Q=10560m3/s。两岸支流大多垂直入江，干支流构成羽状水系。水量以雨水补给为主，大部分集中在夏季，多年变化不大。

项目区属于怒江流域，怒江在项目区东侧距离约70m处自北向南流过，项目区自然排泄条件良好好，地表水和地下水潜水能够自然排泄，不会影响项目运行。项目区地表雨水排导途径为：地表雨水汇集→项目区截排水沟→乡村道路排水沟→怒江。

#### 1.1.1.4 土壤

据福贡县土壤普查资料，由于特殊的地理环境，以及气候、生物、地质、地形等相互作用，土壤除在水平地带规律性分布外，还呈现出明显的垂直分布特征。全县土壤可分9个土类，14个亚类，17个土属，39个土种。9个土壤类型为亚高山草甸土、针叶林暗棕壤、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、紫色土、水稻土等。农业土壤多为山地黄棕壤土，河谷两岸冲、洪积母质上发育有水稻土。

根据现场调查及查阅相关资料，项目区范围内土壤以黄棕壤为主，土种有夹石砂泥土、山砂泥土和山砂土，土壤疏松，通气性、透水性良好。

#### 1.2.1.5 植被

福贡县境内沿江河谷两侧的山地下部，气候终年较为暖湿，居民点比较多，天然植被遭受破坏程度较深；在海拔约1600m以下现存植被主要为茂密的高乔草丛，以类芦、斑茅为主，植被高度为2～4m，岩石缝隙中可见到鸟巢蕨等热带季节雨林中的附生植物着生。缺少旱生性的黄茅草地和落叶季雨林树种，不具备干热河谷植被的特点，在茂密的高乔草丛背景上，散声高山栲、栓皮栎、大叶栎和羊蹄甲等；约在海拔1500～2200m之间，为高山栲为主的常绿阔叶林分布，次生植被中，茂密的萌生高山栎和麻栎灌丛可成大片出现，旱冬瓜幼林也很发达，以蕨菜、白茅草丛分布较广。海拔约2100～2600m为湿性常绿阔叶林分布，在这个范围内的土壤水分条件较好的沿沟两侧和坡脚多出现秃杉林，现存的秃杉树多散生于常绿阔叶林中，构成群落最上层，多为树高达40～60m，胸径达100～200cm的参天老树，树龄达500～700年。在散生的秃杉林层下，是密闭的常绿林层，其主要树种为青冈、合掌木、西藏山茉莉、银木荷等，数层高度约20～25m。林下灌木以耐阴湿的爵床科植物为主，林下草木植物也都是耐阴湿的种类。层间藤本植物发达，枝干上落布苔藓。广大山坡地上常绿阔叶林保存较好，仍以青冈、合掌木、银木荷等为主，但杜鹃、荚迷、茶树等小乔木较多，灌木层一密集的箭竹为主，林内藤本植物较少而树干上附生的苔藓植物较多。海拔2600～3100m为滇铁杉林带，林中常有以多变石栎为主的常绿阔叶树形成阔叶林层，灌木层仍以箭竹为主；海拔3000～3800m为冷杉带，一般以长苞冷杉为主，混生有中甸冷杉，下部有苍山冷杉出现，林内有高约7～10m的杜鹃为主的小乔木层，箭竹也较发达。山顶附近，海拔约3700～4000m左右为高山杜鹃灌丛。高山草地仅在局部平缓山坡有少量出现。云南松林在较干旱的生境分布，但其海拔上限在碧罗雪山西坡约2850m。

项目区域及周围自然环境环境人类活动频繁，土地利用率较高，基本无原生植被，仅有少数人工绿化树种，项目区周边林草覆盖率约60%。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

根据水利部办公厅《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号文）和《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发〔2007〕165 号），项目所在地福贡县属于云南省“重点监督区” 和“ 重点治理区” ， 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，工程水土流失防治标准为建设类Ⅰ级标准。按《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）划分，项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为 500t/(km2.a)。

根据福贡县水土保持有关资料，结合对项目建设区的实地调查和分析，根据各地类的特点，并结合项目区地形地貌及降雨量情况，确定不同土地类型的原生土壤侵蚀模数，本项目用地范围内，均为建设用地，被建构筑物或硬化地表覆盖，土壤侵蚀模数远远低于500t/(km2.a)，为微度侵蚀，原生土壤侵蚀量基本没有。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

拟建项目区原为中铁二十一局集团第三工程有限公司云南福贡项目部，建设单位通过合法手续租赁使用。场地为不规则的多边形，南北最长51m，东西最宽31.5m，原始地貌类型均为建设用地。建设单位已于2017年12月开工，对场地内继续留用的建筑物（办公生活区、配电室、杂物间等）墙壁进行粉刷，新建制茶车间、鲜茶间、成品储藏库以及部分附属设施等。

## 2.2 水土保持方案

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和有关法律法规，确保项目建设过程中水土流失得到有效控制，建设单位福贡石月红茶业有限责任公司自行承担了《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》的编制工作，并于2018年1月编制完成了《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》（送审稿）。

2018年 1 月26 日，福贡县水务局依法受理了福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表的申请，并组织专家对该方案进行了技术审查。根据专家评审意见，建设单位对报告表进行了修改完善，完成了《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》（报批稿）。

2018年3月 26日，福贡县水务局以“福水保许〔2018〕02 号”文对本项目水土保持方案报告表下达了行政许可决定书。

## 2.3水土保持方案变更

根据《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》（报批稿） 及其批复文件，结合工程建设资料，本工程建设地点、征地红线范围、防治责任范围等与《水保方案》批复基本一致，不存在变更情况。

## 2.4 水土保持后续设计

在建设过程中，建设单位基本按照《水保方案》设计进行施工，不存在较大变更情况，故实际未做相应水土保持后续设计。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1 方案批复水土流失防治责任范围

按照批复的水保方案，该项目水土流失防治责任范围为0.2hm2 ，包括项目建设区和直接影响区两部分。其中项目建设区防治责任范围面积为0.15hm2；直接影响区直接影响区面积0.05hm2。

（1）项目建设区：项目占地总面积0.15hm2，均为永久占地。其中，建（构）筑物区面积0.07hm2，道路及硬化区面积0.06hm2，绿化区面积0.02hm2。

（2）直接影响区：根据工程建设情况，直接影响区为项目用地红线外围2～3m因项目建设可能造成影响的区域，面积为0.05hm2。

### 3.1.2 实际水土流失防治责任范围

根据工程竣工资料，结合实地调查分析，截至 2019 年 6月，项目位置及其征地红线未发生变化，其实际水土流失防治责任面积与方案批复一致，即为0.2hm2 ，但由于绿化区被建筑物占用，因此在实际监测过程中，将原绿化区面积0.02hm2划入建（构）筑物区进行监测。项目建设区面积为0.15hm2；直接影响区面积0.05hm2。

（1）项目建设区：项目占地总面积0.15hm2，均为永久占地。其中，建（构）筑物区面积0.09hm2，道路及硬化区面积0.06hm2。

（2）直接影响区：根据工程建设情况，直接影响区为项目用地红线外围2～3m因项目建设可能造成影响的区域，面积为0.05hm2。

工程实际防治责任范围详见表 3-1 。

| 表3-1 项目区水土流失防治责任面积统计表 |
| --- |
| 项目分区 | 原始占地类型及面积（hm2） | 小计 （hm2） | 直接影响区（hm2） | 合计 （hm2） |
|  | 建设用地 |  |  |  |
| 建（构）筑物区 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.2 |
| 道路及硬化区 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 合 计 | 0.15 | 0.15 |  |  |

## 3.2 弃渣场、临时堆场设置

经分析，本项目本项目在建设过程中开挖土石方总量为45.00m3，回填土石方总量为35.00m3（外购绿化覆土），剩余弃渣45.00m3外调至厂区东侧通往亚目河二级水电站生活区的乡村道路回填利用，无表土可收集，后期绿化所需覆土采用外购。无须设置弃渣场，无须设置临时堆场和取土场，不产生弃渣流失问题。

## 3.3 水土保持措施总体布局

根据《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》，及其行政许可决定书得知， 水保方案批复的水土保持工程措施具体如下：

一、主体设计具有水土保持功能并纳入水土保持投资的措施为砼排水沟、沉沙池、景观绿化等。

二、方案新增措施为：在道路及硬化区新增临时碎石铺垫和临时彩布条覆盖措施。并对整个防治区提出水土保持管理要求。

《方案》设计水土流失防治措施与工程实际完成措施对比情况详见表3-3。

| 表3-3 工程实际完成防治措施布局与《水保方案》设计措施布局对比分析表 |
| --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治措施布局 | 备注 |
|  |  | 方案设计 | 实际完成 | 对比情况 |  |
| 1 | 整个项目区 | 管理措施 | 管理措施 | 无变化 | 与方案设计一致 |
| 2 | 道路及硬化区 | 砼排水沟 | 砼排水沟 | 无变化 | 主体设计 |
|  |  | 沉砂池 | 沉砂池 | 无变化 | 主体设计 |
|  |  | 碎石铺垫 | 碎石铺垫 | 无变化 | 方案新增，与方案设计一致 |
|  |  | 临时覆盖 | 临时覆盖 | 无变化 | 方案新增，与方案设计一致 |
| 5 | 绿化区 | 景观绿化 | — | 未实施 | 绿化区已被建筑物覆盖 |
| 6 | 直接影响区 | 管理措施 | 管理措施 | 无变化 | 与方案设计一致 |

从上述表格可以看出，工程在建设过程中实际实施的水土保持措施体系与水保方案设计基本一致，水土保持措施已满足水土流失防治要求，项目区目前已不存在水土流失，水土保持效益较好。

## 3.4 水土保持设施实际完成情况

根据工程水土保持工作进展情况分析， 建设单位较为重视工程水土保持工作， 在施工过程中根据批复《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》， 结合实地情况实施了工程、临时措施及植物措施。经统计， 截至 2019年6月，本工程建设实际完成的水土保持措施具体如下：

工程措施：完成主体设计砼排水沟140m，沉砂池1座。

临时措施：完成水保新增在项目区施工出入口处设置碎石铺垫，铺垫厚度30cm，铺垫面积80m2（长16m，宽5m），共需碎石铺垫24.00m3；彩布条临时覆盖600m2。

项目《水保方案》批复措施与工程实际完成措施对比分析表详见表 3-4。

| 表 3-4 项目《水保方案》批复措施及工程实际完成措施对比分析表 |
| --- |
| 序号 | 工程 | 单位 | 数量 | 原因分析 |
|  |  |  | 方案设计情况 | 实际完成情况 | 变化情况 |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 0 | 与方案批复一致 |
| 一 | 道路及硬化区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 砼排水沟 | m | 140 | 140 | 0 |  |
| 2 | 沉砂池 | 座 | 1 | 1 | 0 |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0 | 方案批复一致 |
| 一 | 绿化区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 景观绿化 | hm2 | 0.02 | 0 | -0.02 | 绿化区被建筑物覆盖 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  | 0 | 与方案批复一致 |
| 一 | 道路及硬化区 |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 碎石垫层 | m3 | 24 | 24 | 0 |  |
| 2 | 彩布条临时覆盖 | m2 | 600 | 600 | 0 |  |

从上述表格可以看出，实施的水土保持措施主工程措施和临时措施。由于工程实际建设过程中，在进大门左边位置新建了一座2层钢混建筑，该建筑物占用了原设计的景观绿化区，因此植物措施未实施，但项目建设区已全部被建（构）筑物和硬化覆盖，排水设施完善，工程实施的水土保施已满足水土流失防治要求，项目区目前已不存在水土流失，水土保持效益较好。

## 3.5水土保持投资完成情况

根据福贡县水务局“福水保许〔2018〕02 号文”，核定本工程水土保持概算总投资11.89万元，其中：主体工程水土保持已计列投资4.27万元，本方案新增水土保持投资7.62万元。

水土保持批复总投资中，工程措施费为1.27万元，所占比例为10.68%；植物措施费为3.00万元，所占比例为25.23%；临时措施费为0.86万元，所占比例为7.23%；独立费用为6.43万元，所占比例为54.08%；基本预备费0.22万元，所占比例为1.85%；水土保持补偿费0.105万元，所占比例为0.88%。实际水保投资完成情况见表3-5、3-6、3-7。

| 表 3-5 主体工程具有水保功能的措施完成投资 |
| --- |
| 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 数量 | 投资（元） | 备注 |
| 道路及硬化区 | 砼排水沟 | m | 140 | 8609.54 | 工程措施 |
|  | 沉砂池 | 座 | 1 | 4093.77 | 工程措施 |
| 合计 |  |  | 12703.31 |  |

| 表 3-6 水保新增措施投资完成情况 |
| --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 新增投资合计（万元） |
|  |  |  | 栽植费 | 苗木费 |  |  |
| 第一部分：工程措施 | 0 |  |  |  | 0 |
| 第二部分：植物措施 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 第三部分：临时措施 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |
| 1 | 道路及硬化区 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |
| 一至三部分合计 | 0.86 | 0 | 0 |  | 0.86 |
| 第四部分：独立费用 |  |  |  | 6.43 | 6.43 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 0.68 | 0.68 |
| 3 | 水土保持监测费 |  |  |  | 3.19 | 3.19 |
| 4 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 技术文件咨询服务费 |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | 水土保持设施技术评估及验收费 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |
| 一至四部分合计 | 0.86 | 0 | 0 | 6.43 | 7.29 |
| 基本预备费 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.105 | 0.105 |
| 完成新增投资小计 | 0.86 | 0 | 0 | 6.76 | 7.62 |

由于实际建设过程中未实施植物措施，工程实际完成总投资较方案批复水保投资减少，补偿费与方案一致。方案批复水保投资与工程实际完成水保投资对比分析详见表 3-7。

| 表 3-7 《水保方案》批复水保投资与工程实际完成投资对比分析表 |
| --- |
| 编号 | 工程或费用名称 | 投资（万元） | 备注 |
|  |  | 方案批复 | 实际完成 | 变化情况 |  |
| 1 | 水土保持工程措施费 | 1.27 | 1.27 | 0 | 与方案批复一致 |
| 2 | 水土保持植物措施费 | 3 | 0 | -3 | 较方案批复投资减少 |
| 3 | 水土保持临时措施费 | 0.86 | 0.86 | 0 | 与方案批复一致 |
| 4 | 独立费用 | 6.43 | 6.43 | 0 | 与方案批复一致 |
| 5 | 基本预备费 | 0.22 | 0.22 | 0 | 与方案批复一致 |
| 6 | 水土保持设施补偿费 | 0.105 | 0.105 | 0 | 与方案批复一致 |
| 7 | 总投资 | 11.89 | 8.89 | -3 | 较方案批复投资减少 |

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1 建设单位质量管理

项目实施过程中， 建设单位（ 福贡石月红茶业有限责任公司） 制定了质量管理体系， 保障了施工质量， 把水土保持及相关工作纳入主体工程管理， 把工程质量放在重要位置， 全过程对工程质量进行控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制， 根据工程规模和特点， 进行公开招标， 选择有实力的施工单位， 并实行合同管理。为了及时掌握质量信息， 加强质量管理， 在工程建设过程中， 指挥部还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理， 了解工程施工、质量情况， 一旦发现问题立即要求施工单位进行处理。

### 4.1.2 监理单位质量管理

在项目施工建设过程中，将水土保持施工、监理纳入了主体工程管理之中。由于工程规模较小，建设单位未委托第三方监理机构，自行安排专人承担监理工作。遵循的监理质量管理原则是：用作施工程序，强化施工监理；严格技术标准，加强质量检验；狠抓关键部位，确保重点质量；采用先进技术，提高工程质量；严格工程验收，确保缺陷处理质量。在开展监理业务时，制定了一套全面细致、科学合理的质量管理体系。从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，审查施工单位上报的施工组织设计、施工技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施。在施工过程中， 把好每道工序的质量关，实行严格的巡视检查与工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工。

### 4.1.3 施工单位质量管理

参与福贡县石月红茶厂建设项目施工单位：云南西康路桥工程有限责任公司福贡分公司。施工单位均采取了一系列有效的质量管理措施，建立了一套完善的质量保证体系， 制定了完善的岗位质量规范： 建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系， 对工程施工进行全面的质量管理， 层层建立质量责任制， 明确各施工人员的具体任务和责任， 层层落实质量关； 在施工中加强质量检验工作， 认真执行“三检制”， 切实有效地做好工程质量的全过程控制。以此可以看出， 工程施工的质量管理体系是健全和完善的。

### 4.1.4 质量监督单位质量管理

在工程建设过程中，主要由福贡县水务局质量监督站负责对工程施工建设进行质量监督。质量监督项目负责人在工程建设过程中加强了质量监督检查，督促各单位建立健全质量保证体系，并派监督人员常驻工程施工现场巡视现场施工质量，抽查工程施工质量，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查，针对工程施工过程中存在的施工质量问题提出整改意见，同时参与工程质量验收，并核定工程质量等级。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 质量评定标准

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等国家、行业有关技术标准，结合建设单位提供相关资料进行评价。评价内容包括单位工程、分部工程及单元工程，质量等级评定标准见表 4-1。

表 4-1	                                         质量等级评定表

| 项 目 | 质量 等级 | 评 定 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 单元工程 | 合格 | 1、检查项目符合质量标准； 2、检测项目的合格率不小于 80% |
|  | 优良 | 1、检查项目符合质量标准； 2、检测项目的合格率不小于 90% |
| 分部工程 | 合格 | 1、单元工程质量全部合格； 2、中间产品质量及原材料质量全部合格 |
|  | 优良 | 1、单元工程质量全部合格，其中有 50%以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故； 2、中间产品和原材料质量全部合格。 |
| 单位工程 | 合格 | 1、分部工程质量全部合格； 2、中间产品质量及原材料质量全部合格； 3、大中型工程外观质量得分率达到70%以上； 4、施工质量检验资料基本齐全。 |
|  | 优良 | 1、分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工 程质量优良，且施工中未发生过重大质量事故； 2、中间产品和原材料质量全部合格； 3、大中型工程外观质量得分率达到85%以上； 4、施工质量检验资料齐全。 |
| 工程项目质量评定 | 合格 | 单位工程质量全部合格的工程可评为合格。 |
|  | 优良 | 单位工程质量全部合格，其中有 50%以上的单位工程质量优良，且 主要单位工程质量优良。 |

### 4.2.2 项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中，工程质量评定项目划分标准，本项目水土保持措施共划分为 3 个单位工程、4个分部工程、4个单元工程。①单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为工程措施、植被措施、临时措施；②分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型的原则，划分为排水工程、沉沙工程、绿化、覆盖工程；③单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。

工程质量评定项目划分标准见表 4-2。工程项目划分情况见表 4-3。

| 表 4-2 水土保持工程质量评定项目划分标准 |
| --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 |
| 工程措施 | 截（排）水工程 | 按段划分，每 50～100m 作为一个单元工程 |
|  | 坝(墙、堤)体 | 每个单元工程长 30～50m，不足 30m 的可单独作为一个单元工程，大于 50m 的可划分为两个以上单元工程 |
| 植物措施 | 点片状植被 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积 0．1～1hm2，大于 1hm2 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 线网状植被 | 按长度划分，每 100m 为一个单元工程 |
|  | 土地恢复 | 每 100m2作为一个单元工程 |
| 临时措施 | 排水 | 按长度划分，每 50m~100m 作为一个单元工程 |
|  | 沉砂 | 按容积划分，每 10m3～30m3 为一个单元工程，不足 10m3 的可单独作为一个单元工程，大于 30m3 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 覆盖 | 按面积划分，每 100~1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2的可单独作为一个单元工程，大于 1000m2 的可划分为两个以上单元工程 |

| 表 4-3 工程水土保持工程项目划分结果 |
| --- |
| 工程分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| 道路及硬化区 | 工程措施 | 排水沟 | 1 |
|  |  | 沉砂池 | 1 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | 1 |
| 合计 | 2 | 3 | 3 |

### 4.2.3 各防治分区工程质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），工程质量评定项目划分标准，福贡石月红茶厂建设项目水土保持工程划分为 2个单位、3个分部工程、3个单元工程，各防治分区水土保持工程质量评定结果详见表 4-4、表 4-5。

| 表 4-4 项目水土保持单元、分部工程质量评定表 |
| --- |
| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程个数 | 质量评定 |
|  |  |  |  | 合格项数 | 合格率 | 优良项数 | 优良率 | 质量评定等级 |
| 道路及硬化区 | 工程措施 | 排水沟 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 合格 |
|  |  | 沉砂池 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 合格 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 优良 |
| 合计 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.3% | 合格 |

| 表 4- 5 项目水土保持单位工程质量评定表 |
| --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 评定情况 | 单位工程 评定结论 |
| 工程措施 | 排水沟 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为0% | 合格 |
|  | 尘沙池 | 分部工程全部合格，中间产品及原材料质量合格，施工质量检验资料基本齐全，外观整齐，优良率为0% | 合格 |
| 临时措施 | 临时覆盖 | 经查阅工程施工、监理等资料，临时防护工程全部合格，施工质量检验资料基本齐全，优良率为1000% | 优良 |

综上所述， 工程区内的水土保持工程布局到位，工程质量符合设计和规范要求， 各项水保措施能有效发挥各自的水土保持功能。本次评定的水土保持单位工程有2个、分部工程3个、单元工程3个。

水土保持单位工程质量评定结果：单位工程合格 2个，合格率 100%；质量评定为合格；

水土保持分部工程质量评定结果：分部工程合格3个，合格率 100%； 其中优良1个， 优良率 33.3%； 质量评定为合格；

水土保持单元工程质量评定结果： 单元工程合格3个， 合格率100%； 其中优良1个， 优良率33.3%； 质量评定为合格。

本项目水土保持工程质量评定结果： 根据《水土保持工程质量评定规程》（ SL336-2006）， 本项目水土保持单位工程质量全部合格， 故水土保持工程质量等级为合格。

目前，福贡石月红茶厂建设项目完成的水土保持措施整体质量合格， 符合有关技术规范、标准的规定和要求，工程措施质量稳定，项目区已全部被建筑物或硬化覆盖，已无裸露地表区域，具备水土保持设施竣工验收的条件。

## 4.3 弃渣场、临时堆场评估

本项目本项目在建设过程中开挖土石方总量为45.00m3，回填土石方总量为35.00m3（外购绿化覆土），剩余弃渣45.00m3外调至厂区东侧通往亚目河二级水电站生活区的乡村道路回填利用，无表土可收集，后期绿化所需覆土采用外购。不涉及弃渣场和临时堆场。

## 4.4 总体质量评价

福贡石月红茶厂建设项目的土建及设备安装等工程施工通过公开招标选择有资质、信誉好的单位。施工单位以技术质量、施工质量控制为龙头， 全面发挥质量管理机构及质量保证体系的作用， 全方位对质量实施监控及管理。

本工程的水土保持工程隶属于主体工程附属工程的一部分， 为主体工程结构分支。通过建设单位质量管理部门和施工单位的共同努力，本项目水土保持工程质量全部合格；下阶段应加强植物措施管护，及排水措施的检查工作，从目前施工质量分析，工程措施质量基本满足设计要求。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

本工程水土保持措施实施结束后，由项目建设单位福贡县益盛水电开发有限公司指派专人负责对实施的水土保持措施进行了管理和养护，现经过雨季的考验，通过对水土保持设施运行情况进行了检查，项目区实施的排水沟措施质量稳定，排水通畅，运行状况良好，绿化区植被长势较好，覆盖度高，抚育管理工作开展良好。

## 5.2 水土保持效果

工程水土保持防治效果主要通过对扰动土地的整治情况、造成水土流失面积的治理情况、工程区土壤流失控制情况、弃土（ 渣） 的拦挡情况、植被恢复及覆盖等六个方面进行分析计算达标情况， 具体如下：

一、扰动土地整治率

根据施工征占地资料、竣工资料等， 截至 2019年6月，本工程扰动土地面积为0.08hm2， 扰动土地整治面积为0.08hm2， 扰动土地整治率为 99.90%。在扰动土地整治面积中， 永久建筑物面积占地面积0.08hm2， 水土保持措施面积为0hm2。扰动土地整治情况详见表 5-1。

| 表 5-1 扰动土地整治率计算表 |
| --- |
| 项目组成 | 扰动土地总面积(hm2) | 项目建设区扰动土地整治面积(hm2) | 扰动土地整治率(%) |
|  |  | ①水土保持措施面积 | ②永久建筑物面积 | 结果=(①+②) |  |
| 建（构）筑物区 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 99.90% |
| 道路及硬化区 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 99.90% |
| 合计 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 99.90% |

二、水土流失总治理度

根据施工征占地资料、竣工资料等， 截至 2019年 6月， 本工程造成水土流失面积为0hm2（ 水土流失总面积=扰动土地面积-建筑物面积-硬化面积），水土流失治理面积为0hm2， 水土流失总治理度为 99.%。水土流失治理情况分析详见表 5-2。

| 表 5-2 水土流失总治理度计算表 |
| --- |
| 项目组成 | 项目建设区水土流失面积(hm2) | 水土保持措施面积（hm2） | 水土流失治总理度(%) |
|  | ①项目区面积 | ②建筑物、硬化占地面积 | 结果=(①-②) |  |  |
| 建（构）筑物区 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 99.0% |
| 道路及硬化区 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 99.0% |
| 合计 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 99.0% |

三、拦渣率

根据施工征占地资料、竣工资料等， 截至 2019年 6月，本项目开挖土石方除项目区内部利用外，剩余土石方调运至附近回填利用，无永久弃渣堆放。 项目区拦渣率可达99.0%以上。

四、土壤流失控制比

根据各防治分区现状并结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）， 参考项目所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许流失量为 500t/（ km2•a）。经综合分析得出防治措施实施后的侵蚀模数。项目占地区已永久建筑物占压，场地裸露区域已进行了硬化和绿化恢复，且场地周围布设了截（排）水措施，基本不产生水土流失。目前植被 长势较好， 植被覆盖度高， 水土流失呈微度侵蚀， 故防治措施实施后的项目建设区土壤侵蚀模数量为490t/(km2.a)。土壤流失控制比达1.0，达到设计目标要求。

五、林草植被恢复率

截至 2019 年6 月， 本工程可恢复植被面积为0hm2（ 可恢复植被面积=扰动土地面积-建筑物覆盖面积-场地硬化面积-工程措施面积）， 植被恢复面积 0hm2，林草植被恢复率为 99.%。

林草植被恢复率分析详见表 5-3。

| 表 5-3 林草植被恢复率计算表 |
| --- |
| 项目分区 | 林草植被可恢复面积（hm2 ） | 植被恢复面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） |
|  | ①扰动面积 | ②建筑物及场地硬化占地面积 | ③工程措施面积 | 结果=（①-②-③） |  |  |
| 建（构）筑物区 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 99.0% |
| 道路及硬化区 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 99.0% |
| 合计 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 99.0% |

六、林草覆盖率

截至 2019年 6月，本工程项目建设区占地面积为0.15hm2，林草覆盖面积为0hm2，林草覆盖率为 0%。

经过以上分析计算， 本工程六项指标中扰动土地整治率为99.%，水土流失总治理度为 99.9%，拦渣率为 95.0%，土壤流失控制比为 1.16， 林草植被恢复率为 99.9%， 林草覆盖率为0%。各项指标达标情况详见表5-4。

5-4	水土流失防治六项指标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 方案防治目 标值 | 监测结果值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率 | % | 95 | 99.0 | 达到目标值 |
| 2 | 水土流失总治理度 | % | 97 | 99.0 | 达到目标值 |
| 3 | 土壤流失控制比 |  | 1 | 1 | 达到目标值 |
| 4 | 拦渣率 | % | 95 | 99.0 | 达到目标值 |
| 5 | 林草植被恢复率 | % | 99 | 99.0 | 达到目标值 |
| 6 | 林草覆盖率 | % | 27 | 0 | 未达到目标值 |

本工程建设单位较为重视本工程水土保持工作， 根据批复的《福贡县架弩河水电站水土保持方案初步设计报告书》实施了水土流失防治措施， 有效抑制了项目区因施工建设造成的水土流失。因项目征占地面积较小，除主要建（构）筑物、道路和场地硬化外，未剩余场地可绿化面积，林草覆盖面积0hm2，造成林草覆盖率低于目标值。

通过各项措施的实施， 截至 2019年6月，除林草覆盖率外， 工程水土流失防治指标均达到《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》拟定防治目标值。 本项目工程措施及植物措施已完善， 对防治水土流失起到了重要的作用综上所述， 本项目工程措施及植物措施较为完善， 对防治水土流失起到了重要的作用。

## 5.3 公众满意度调查

根据相关规定和要求，建设单位负责人在福贡县石月红茶厂沿线群众发放了20 张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响， 并作为本次验收工作的参考依据。经调查统计， 100% 的被调查者认为项目对当地环境有好的影响，80%的被调查者认为项目区林草植被建设工作做得好，100%的被调查者认为项目对弃土弃渣管理好，有 95%的被调查者认为项目对扰动的土地恢复较好。调查结果详见表 5-5。

表 5-5	项目水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数(人) | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 |
| 职业 | 干部 | 工人 | 农民 | 经商 | 其它 |
| 人数(人) | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 调查项目 | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 评价 | 人数 | 占总人数 | 人数 | 占总人数 | 人数 | 占总人数 | 人数 | 占总人数 |
|  | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 项目对当地环境影响 | 20 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目对弃土弃渣管理 | 20 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目林草植被建设 | 16 | 80 | 4 | 20 | 0 |  | 0 |  |
| 土地恢复情况 | 19 | 95 | 1 | 5 | 0 |  | 0 |  |

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织管理

福贡县石月红茶厂建设期间，建设单位十分重视水土保持工作， 建立了以工程建设项目部责任制，项目部主要负责人是水土保持工作的第一责任人。应水土保持工作开展的需要，建设单位还成立了水土保持协调领导小组、水土保持工程规划小组、工程部、财务部，组织开展福贡县石月红茶厂建设项目水土保持综合治理工作。在工程建设过程中，得到了各级水土保持管理部门的大力支持和帮助，现场各参建单位职责明确，建设单位组织实施，从严督促，承包商负责施工，严格执行《招标投标法》，本着“公开、公平、公正”和“诚信、择优”的原则，依法分项目对工程进行了公开招标。

## 6.2 规章制度

在福贡县石月红茶厂建设施工建设期间，建设单位建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了建设单位、施工、监理、设计各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等办法，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系， 依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为，从而保证了各项水土保持措施与工程同时设计、同时施工和同时投产使用，使“三同时”原则得到贯彻落实。

## 6.3 建设管理

为了保证水土保持工程的施工质量和进度，建设单位将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人负责，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。施工单位都是具备一定技术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系完善。

在工程建设过程中，建设、设计、施工等各单位严格按照国家规范和建设单位程序，始终将质量、进度、投资控制贯穿到工程建设的各个环节中，收到不错的效果。工程建设坚持质量第一，严格按照施工技术规范要求施工，建立严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、建设单位巡视抽查核实制度，环环紧扣，保障了工程建设的质量。

## 6.4 水土保持监测

本项目占地面积为0.15hm2，按照《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等有关规定和要求，建设单位自行编制了水土保持方案报告表。根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号，2017年11月4日）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号，2017年11月20日）的相关规定，本项目属于编制水土保持方案报告表的生产建设项目，可以不提交水土保持监测总结报告，可适当简化水土保持设施验收报备材料。因此建设单位未委托第三方机构开展水土保持监测工作和编制《水土保持监测总结报告》。

## 6.5 水土保持监理

一、监理单位及内容

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，建设单位自行承担了本工程（含水土保持工程）监理工作，成立了工程项目监理部，安排专职监理人员进场后建立了监理机构。主要监理内容包括项目的土建工程、金属结构安装工程以及水土保持等工程的监理。负责各部工程的质量、安全、进度以及环境保护管理。

建设单位对承包商实施全过程监理，按照“统一、精干、高效”的原则，实施全面监理。建立了总监理工程师责任制，负责整个项目管理与协调工作，各项内容由专业监理工程师具体控制，从而形成了比较完善的监理控制体系。经过监理人员严格监督，保证了水土保持工程的施工质量、进度、投资等控制达到建设单位的要求。

二、监理机构

根据《水利水电工程施工监理规范》和建设单位的要求，福贡县石月红茶厂建设项目监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师是工程监理的第一责任人，全面组织领导监理部的各项工作，负责组织制定监理工作的方针和目标、质量监理办法及实施细则，组织管理监理机构、确定岗位及人员安排。并要求监理部配备专业的技术人员。

三、建立方法和质量保证措施

根据《水利水电工程施工监理规范》对监理工程师职责要求，监理实行“三控制，两管，一协调”，坚持事前控制、中间检查、验收把关，对工程实施全面、全过程监理。监理人员始终恪守“科学、公正、廉洁”的职业准则，使监理工作健康顺利进行。

四、监理执行情况

1、工程质量控制

福贡县石月红茶厂建设项目质量要求高，自工程开工起始终把质量工作放在各项工作的首位，建设单位严格按照监理招标文件规定的各项原则、合同条款、技术规范和设计文件，控制工程质量，监理主要通过以下途径和方法，实现了质量管理目标。

①细化项目划分

做好工程项目划分是施工质量控制的基础性工作，建设单位和施工单位根据本工程的特点，按单位工程、分部工程、单元工程三层次进行划分，并以此进行施工质量现场控制和验收签证。

②实行“预控、程控、终控”三阶段控制措施

a、“预控”即预先控制，主要内容包括：核发设计图纸文件，组织设计交底， 督促施工单位建立质量保证体系、规章制度、配备监测手段，审查批复施工组织设计、单项施工技术措施及开工施工条件。

b、“程控”即施工过程控制，是质量控制的主要环节。监理人员主要采取巡视检查、平行检查、现场旁站、抽样检测、验收签证及指令文件、通知等手段进行质量检查和质量监督。

c、“终控”即在工程验收前，对竣工的归档资料和施工现场进行全面细致的检查和处理，对质量有疑点的部位采取钻孔取芯、压水实验进行复查和处理，组织部分分项工程验收签证，提出质量评定意见和验收结论。

③单元工程和工序质量控制

单元工程验收、作业工序检查作为质量控制的基础，监理部严格执行所制定的验收签证操作程序及相应的监理实施细则，并在工程实施的基础上，进一步制定作业工序监理规程和管理规定，严格执行上一道工序验收合格方可进行下一道工序施工。

④坚持平行检查，实行旁站监理

在施工过程中，监理人员采取巡视、检查、平行检验等方式的同时，对工程的关键部位、施工的关键时段和关键环节实行旁站，按作业程序进行跟踪监督检查，做好质量记录，严格工序签证。

2、工程进度控制

监理对进度计划的督促、控制主要是依据建设单位下达的总体计划进度要求，根据各合同段实际情况制定的详细进度计划，督促承包人在施工过程中按计划施工，并按“计划－实施－检查－调整”的循环程序进行动态控制。同时督促承包人做好分项工程开工前的施工组织设计和月、季进度计划，与阶段目标对照分析，研究实施的难点、重点工程，找出计划实施的关键线路，认真研究确定影响工程质量的关键因素，从而确保阶段目标按期完成。

3、工程投资控制

投资控制的目标是以发包方与承包方签订的合同价为基础，监理采取了以下措施控制工程投资在工程投资概算所确定的范围内。

①编制工程项目投资控制目标，根据施工进度协助建设单位编制各年、季、月投资控制计划目标，进行投资动态控制。

②明确计量管理办法、手段、程序，明确计价支付程序。

③审查施工图纸，严格控制设计变更，并及时分析设计变更对工程投资控制的影响。

④做好工程记录，保存各种文件、图纸；对工程施工过程中的投资做出分析与预测，定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题报告，避免事后检查， 造成返工。

## 6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》及福贡县水务局“福水保许〔2018〕02 号”文，按照云南省物价局 云南省发展和改革委员会 云南省水利厅2017年9月20日发布文件《关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收〔2017〕113号）第二条第一款规定：对一般性生产建设项目，按照征占用地土地面积0.7元/m2一次性计征（不足1.0m2的按1.0m2计，建设单位 缴纳水土保持补偿费0.105万元。

## 6.7 水土保持设施管理维护

一、施工期水土保持管理

建设单位在项目立项工作开始时， 成立了专业的工程部，负责项目的日常技术工作， 对外工作主要职责是设计工作的委托和协调， 相关建设程序的申报， 而在项目建设过程中， 对工程质量则采取了抽查、巡查等方式进行控制， 另设置了相应的质量问题处罚条例， 对施工过程中出现的质量问题采取经济处罚的方式对质量进行控制。

在本工程施工期，福贡县益盛水电开发有限公司成立了工程建设项目部， 各部门负责人以及参建单位第一责任人为组员的水土保持措施运行领导小组， 下设办公室具体负责水土保持措施的具体运行管理， 指派专人负责水保、环保、质量等现场监督事宜。

二、运营期水土保持管理范围

水土保持工程竣工验收合格后，正式进入运行期，运行期水土保持设施管理维护单位为 福贡石月红茶业有限责任公司 。

本项目福贡县石月红茶厂建设项目总用地面积为0.15hm2。工程建设占地按用地性质为永久占地。 故本项目运行期水土保持管理范围即为工程建设占地表面积。

经统计，本项目运行期水土流失经统计，本项目运行期水土流失管理范围包括建（构）筑物区、道路及硬化区和绿化区，面积共计0.15hm²，详见下表。

| 表 6-1 水保设施验收合格后水土保持管理范围统计表 |
| --- |
| 项目 | 运行期水土保持管理范围面积 （hm2） | 占地性质 |
| 建（构）筑物区 | 0.09 | 永久占地 |
| 道路及硬化区 | 0.06 | 永久占地 |
| 合计 | 0.15 |  |

# 7 结论

## 7.1 结论

建设单位根据《福贡县石月红茶厂建设项目水土保持方案报告表》，认真落实各分区的水土保持工作。截至目前，方案新增水土保持措施已实施。经过这些措施的实施，项目区基本无裸露地表现象，很好地控制了项目施工扰动造成的水土流失。

就项目现状而言，经过各项水保措施的实施，使工程六项指标均达到方案批复防治目标，整个项目区基本无裸露地表，水土保持效益较好。

综上所述，本项目建设实施的水土保持措施经过一个雨季的考验，现阶段水土保持工程措施运行正常、质量稳定；绿化植被生长正常，覆盖度较高，发挥了较好的水土保持效益；运行期水土保持措施由业主单位福贡县益盛水电开发有限公司负责管理养护。本项目建设较好地完成了水土保持方案确定的各项防治任务，能够满足行政许可的水土保持方案要求。

## 7.2 遗留问题安排

待本项目水土保持设施验收合格后，针对项目存在的遗留问题下阶段工作安排如下：

（1）对截（排）水沟、尘沙设施应及时进行清理疏通，保障排水措施正常运行；

（2）加强对项目实施的水土保持措施的定期管理和维护，并加强管理，定期巡查确保各项措施水土保持功能的长效发挥。