生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  迪庆州格基河流域及下只恩电站送出线路

工程建设项目水土保持施工总结报告

项 目 编 号

建 设 地 点  迪庆州香格里拉市

验 收   单  位  香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司

2018  年 9 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目 | 行业类别 | 变电站 及线路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 香格里拉市格基河流域下只恩 水电开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 水保方案审批部门：云南省水利厅 批复文号：云水保[2010]180号 批复时间：2010年7月16日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 |  |
| 项目建设起止时间 | 2010年8月-2011年1月 |
| 水土保持方案编制单位 | 昆明理工大学水利水电勘测设计研究所 |
| 水土保持初步设计单位 | 昆明理工大学水利水电勘测设计研究所 |
| 水土保持监测单位 | 香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 浙江华东建设工程有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 浙江华东工程咨询有限公司 |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司 |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》（2016年7月2日修订）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年水利部令第16号，2015年47号令修订）的规定，我公司于2018年8月在迪庆州香格里拉市主持召开了迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位香格里拉市格基河下只恩水电开发有限公司、方案编制单位、施工、监理等单位的专家和代表共12人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议召开前，建设单位开展了水土保持设施自检验收，编制了《迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目水土保持方案实施工作总结》，并提交了验收申请。监理单位提交了《迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目水土保持监理报告》，以上报告为此次验收提供了重要依据。 验收组及会代表对项目进行了查勘，查阅了相关技术资料，听取了建设单位关于项目建设情况的工作汇报、方案编制、监理等单位的工作情况汇报。验收组进行了认真讨论、质询，形成验收意见如下： 迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程位于香格里拉市三坝乡境内。工程建设内容包括：新建220KV格基河汇流站，新建220KV“π”接线路，新建110KV下只恩电站至格基河汇流站输电线路，线路全长19km.沿线共使用塔基65基，建设工期5个月。 2010年5月建设单位委托昆明理工大学水利电力勘测研究所院编制完成了《云南省迪庆州格基河流域梯级电站送出工程水土保持方案初步设计报告书》，210年7月16日，云南省水利厅下发了《云南省水利厅关于迪庆州格基河流域梯级电站送出工程水土保持方案初步设计报告书》（云水保﹝2010﹞180号）。 建设单位在工程建设过程中，对工程实施了相应的拦挡、绿化及临时防护等工程措施，这些措施的落实对项目区的水土流失起到有效的控制作用。本工程实际完成的水土保持措施及工程量工程措施：表土剥离1454m3。植草措施：复耕0.06hm2，恢复植被0.622hm2.主要工程量为场地清理0.679hm2，覆土1238m3，植树坑128个，全面整地0.06hm2，需要滇杨和云南杜鹃共132株，撒播草种0.622hm2，幼林抚育0.622hm2。 临时工程：土石方开挖148m3，编制土袋挡墙430m，土袋量532m3，土工布2790m2，砌砖30.9m3，M10砂浆抹面123m2，临时防护网240m2，临时排水沟600m，沉砂池3个。 迪庆州格基河流域汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目水土保持估算总投资102.4万元，其中主体工程投资41.06万元，方案新增投资61.48万元。水土保持总投资中，工程措施42.06万元，植物措施2.31万元，施工临时工程8.18万元，独立费用43.93万元，基本预备费3.33万元，水土保持补偿费2.73万元。 通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到95.01%，水土流失总治理度达到98.97%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到98%，林草覆盖率达到28%，六项指标均能达到防治目标值。 验收组认为，建设单位认真贯彻《中华人民共和国水土保持法》，按照水利部有关法规要求编制了水土保持方案，并按照批复的水土保持方案实施了各项水土保持设施，建立健全的管理制度，建成的水土保持设施质量总体合格，运行期间的管护责任已得到落实，同意竣工验收。 验收组认为尚需完善的主要工作及要求： （1）针对本项目实际情况，项目区所在地干旱少雨，植被栽植后易枯死， 因此建议建设单位在运行期应切实加强植被的抚育管理措施，项目区占地面积较大，应专门成立植被管护小组，对项目区林草植被定期巡查、管护，对枯死的植被进行补植，并及时采用薄膜覆盖等措施； （2）在雨季，加强项目区的管理工作，及时对各防治分区的拦挡及排水设施进行检查，对损坏的设施及时进行修缮，防止水土流失； （3）运行期与当地水行政主管部门共同配合，进一步加强水土保持监督执法、广泛传播水土保持知识，提高当地群众水土保持意识，以利于该项目水土保持的开展和维护。 （4）对发生水土流失的塔基进行稳定性处理，对未设截水沟的塔基需新增截水沟，新增巡视人员定期对塔基进行检查。 组长：林永福 副组长：李新华 2019年9月26日

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 林永福 | 香格里拉市格基河流域下只恩水电开发有限公司 | 总经理 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 李新华 | 香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司 | 高级工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 冉彤辉 |  | 助理工程师 |  |  |
|  | 张帮连 | 中国水电顾问集团华东勘测研究院 | 设计代表 |  | 设计单位 |
|  | 张 翔 | 昆明理工大学水利电力勘测设计研究所 | 高级工程师 |  |  |
|  | 杨福香 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 项目总监 |  | 监理单位 |
|  | 张 翔 | 昆明理工大学水利电力勘测设计研究所 | 总经理、高级工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 沙新华 | 浙江华东建设工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 李向红 | 云南电力建设工程质量监督中心站 迪庆州水利水电质量与安全监督站 | 站长、高级工程师 |  | 质量监督 |