目 录

前  言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.2项目区概况	12

2水土保持方案和设计情况	16

2.1主体工程设计	16

2.2水土保持方案编报审批	16

2.3水土保持方案变更	16

2.4水土保持后续设计	17

3水土保持方案实施情况	18

3.1水土流失防治责任范围	18

3.2取（弃）土场设置	18

3.3水土保持措施总体布局	18

3.4水土保持设施完成情况	19

3.5水土保持投资完成情况	21

4水土保持工程质量	22

4.1质量管理体系	22

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	23

4.3弃渣场稳定性评估	25

4.4总体质量评价	25

5项目运行及水土保持效果	26

5.1运行情况	26

5.2水土保持效果	26

6水土保持管理	30

6.1组织领导	30

6.2规章制度	30

6.3建设管理	30

6.4水土保持监测、监理	31

6.5水土保持设施补偿费缴纳情况	31

6.6水土保持设施管理维护	31

7结论	32

7.1结论	32

7.2遗留问题安排	32

8 附件及附图	33

8.1 附件	33

8.2附图	33

# 前  言

本项目位于东川区四方地工业园北区 ，位于昆明金水铜冶炼有限公司西侧。坐标为东经103°7′26.11″，北纬26°10′42.43″。由于渣场东侧以冶炼厂道路为界，在渣料运输时利用厂区道路即可。

根据工程建设特点、施工工艺及主体建设内容，项目总用地面积9.31hm²，建设库容65万m³，对堆存在库区内约85万吨水淬渣进行防治及植被恢复。根据项目现状，本工程包括渣库区、建筑设施区、拦渣坝、截洪沟，共计占地面积9.31hm²，占地性质为永久占地性质。

项目占地总面积为9.31hm²，均为永久占地。总占地中，渣库区占地8.57hm²，建筑设施区占地0.35hm²，拦渣坝占地0.14hm²，截洪沟占地0.25hm²。占地类型中，坡耕地2.27hm²，其它土地7.04hm²。

工程建设实际开挖共产生土方1.04万m³，回填2.20万m³，外借2.00万m³，弃渣产生0.84万m³堆放于渣库区。

本工程于2005年6月开工建设，于2006年1月完工，施工期为9个月。本工程总投资为500万元，土建投资为400万元，资金来源为自筹。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的有关规定，建设单位须在项目前期工作编报水土保持方案报告书。鉴于此，项目建设业主于2020年4月委托浙江中水工程技术有限公司承担本项目的水土保持方案报告的编制工作。接受委托后，浙江中水工程技术有限公司成立了项目组，项目组在建设单位的协助下，于2020年5月完成了《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案报告书（送审稿）》。2020年5月14日东川区水务局组织专家进行评审，本单位根据与会专家提出意见进行修改，于2020年6月修改完成《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案报告书》（报批稿）。东川区水务局文件《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案审批的行政许可决定书》（东水许可（水保）准【2020】8号  2020年6月9日）对报批稿进行了批复。

根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002) 和水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2005年7月8日，24号令修改）有关规定，建设单位于2020年5月委托云南浑璞环保科技有限公司进行该工程的水土保持监测，为下阶段水土保持设施验收提供依据。

昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场按《水保方案》批复的内容实施的水土保持措施包括：

①工程措施：拦渣坝280m，截洪沟2200m。

②植物措施：渣库区覆土2.0万m³，植被恢复4.12hm²。

③临时措施：无。

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及相关技术规范，项目的水土保持工程措施基础开挖与处理施工规范，回填满足填筑要求；工程措施中浆砌石挡墙稳定、纹理整齐、平整、无裂缝，经评定工程措施单位工程总体评定为合格。项目的水土保持植物措施成活率均达到90%以上，由于绿化使用苗木较小，郁闭需要时间较长，需要加强后期的管护工作；经评定，植物措施单位工程总体评定为合格。

建设单位在项目建设过程中，十分注重水土保持工作，以水土保持方案为技术指导，并结合工程建设实际情况，具体由筹备处、工程建设部、计划财务部专项负责水土保持措施的落实管理，对项目建设中的水土保持工作进行检查和验收，同时在建设过程中，积极配合水行政主管部门的监督检查，认真听取意见后及时修改完善。

目前，昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场已建设完成。根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，开发建设项目水土保持设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的三同时制度，建设单位按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）的规定以及批复的水土保持方案，经过与实地对照，已实施的各项水土保持措施已经可以满足水土保持防治要求，水土保持设施总体达到竣工验收的条件和要求。按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号），建设单位组织各参建单位开展水土保持设施自主验收。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

本项目位于东川区四方地工业园北区 ，位于昆明金水铜冶炼有限公司西侧。坐标为东经103°7′26.11″，北纬26°10′42.43″。由于渣场东侧以冶炼厂道路为界，在渣料运输时利用厂区道路即可。

图1-1 项目区地理位置图

### 1.1.2主要技术指标

项目名称：昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场；

建设单位：昆明金水铜冶炼有限公司；

建设地点：东川区四方地工业园北区；

建设性质：建设生产类项目；

工程等级：四等库

建设性质及类型：新建

项目建设规模：项目总用地面积9.31hm²，建设总库容 65万 m³ ，对堆存在库区内约85万吨水淬渣进行防治及植被恢复。

总投资/土建投资：500万元/400万元

建设工期：2005年5月~2006年1月，总工期9个月

主体工程各项技术指标详见表1-1。

表1-1                        主体工程技术指标表

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场 |
| 2 | 建设单位 | 昆明金水铜冶炼有限公司 |
| 3 | 建设内容 | 项目总用地面积9.31hm²，建设总库容 65 万 m³ ，对堆存在库区内约85万吨水淬渣进行防治及植被恢复。 |
| 4 | 建设地点 | 东川区四方地工业园北区 |
| 5 | 建设性质 | 新建建设生产类 |
| 6 | 项目组成 | 渣库区 | 建筑设施区 | 拦渣坝 | 截洪沟 |
|  |  | 8.57hm² | 0.35hm² | 0.14hm² | 0.25hm² |
| 7 | 工程总占地 | 9.76hm² |
| 8 | 总库容 | 65万m³ |
| 9 | 尾矿库等级 | 四等库 |
| 10 | 建设工期 | 9个月， 2005年5月～2006年1月 |
| 11 | 工程投资 | 总投资500万元，其中土建投资400万元 |
| 12 | 服务年限 | 9年（2020年6月-2028年5月） |

### 1.1.3项目投资

昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场总投资为500万元，土建投资为400万元，全部为自筹。

### 1.1.4项目组成及布置

### 1.1.4.1项目布置

根据工程建设特点、施工工艺及主体建设内容，项目总用地面积9.31hm²，建设库容65万m³，对堆存在库区内约85万吨水淬渣进行防治及植被恢复。根据项目现状，本工程包括渣库区、建筑设施区、拦渣坝、截洪沟，共计占地面积9.31hm²，占地性质为永久性质。

### 1.1.4.2项目组成

一、渣库区

1、堆渣区

渣场位于四方地重化工业园区金水铜冶炼有限公司西北角，距金水铜冶炼有限公司200m左右，是一山间凹地，天然形成的槽子，占地面积约200亩左右，实际堆渣区域面积为8.57hm²。

根据公司排渣规模为260000t/a，根据主体设计，废渣堆填首先从堆场底部拦渣坝处往上堆放至1551m标高处，堆放时同时对其碾压分台，坝体内设置排水设施，可使雨季汇水集中在拦渣坝前，根据调整堆渣方向，从坝前向库尾方向利用废渣自身堆坝。平面上每40m长为一个操作平台，平台宽8m，每5.0m高为一个起堆高度进占法碾压堆渣，以1:2的坡度向堆场尾部堆筑至设计的最终使用标高1551m，有效库容65万m³，服务年限9年，至2028年5月。

松散废渣每堆积厚1.5～2.0m进行压实，压实次数为4个来回。碾压设备选用推土机、压路机，压实度≥0.8。废渣每堆高30.0m预留一5.0m宽的平台以备封场时使用，目前共碾压分为3个平台，整个堆渣外坡比平均为1:2.0。废渣堆积的过程中须在形成的堆积坝外坡上及时植草护坡，并修筑排水沟引流坡面汇集雨水，以免雨季时水土流失。

渣库区占地8.57hm²，截止目前共堆放约35万m³废渣，已恢复植被面积4.12hm²。截止目前，渣库区有部分区域还未恢复植被，方案将对其布设植物措施。

2、主体对堆渣场及堆渣边坡稳定性的评价

（1）堆渣场稳定性评价：堆渣场位于一个冲沟地带上游，沟谷左侧坡度较陡一般为25～45°；沟谷右侧坡度较缓一般为坡度20～35°，冲沟两岸切割强烈，陡坎较为发育，自然条件下，现处于基本稳定状态。该地段地势相对较为平缓、开阔，且无崩塌、滑坡、泥石流及前人未进行采矿活动，无地下采空区，地表未见因采矿可能形成的地面沉降缝和沉陷区。属稳定性一般场地。

（2）主体对堆渣场边坡稳定性的评价：该地段发育边坡，皆为自然形成边坡，位于分水岭南、西、北侧呈弧形布展，坡角平缓（20°—35°）。工程区南侧多为土质边坡，覆盖层以低矮灌木、杂草为主，现基本处于稳定状态。据现场走访调查：近几十年来，该地段边坡也未发生过滑坡现象。综上所述：该地段的边坡稳定性一般；建议主体设计对堆渣场及堆渣边坡进行更详细的分析及评价。

三、渣场服务年限

主体设计渣场服务年限为9年，至2028年5月，库容65万m³。由于在渣场服务过程中，存在变化因素，截止目前渣场已堆放35万m³，剩余库容30万m³。冶炼生产每年产渣量为260000t/a，折合每年排渣量为10.6996万m³/a，由于建设单位加大销售力度，决定将现渣库区范围内未恢复植被区域作为渣料转运场，将生产的渣料堆放中转站用于出售。

水淬渣为一般固体废弃物，主要含铁、氧化钙等无毒物质，可作为综合利用产品对外销售，截止2019年12月底渣场扣除外销水淬渣实际堆存35万立方米，剩余库容为30万立方米，项目总投资为500万元，其中土建投资400万元，投资由建设单位自筹。项目于2005年5月开工建设，2006年1月竣工，目前处于运行期间，存在水土流失隐患，为此补报水保方案。方案服务期划分为2个时段，即基建期2005年5月~2006年1月（9个月）和运行期自2020年6月至2028年5月底（包含自然恢复期1.0年）。

根据上述方案服务年限确定水保方案总的服务年限为9.75年。

二、建筑设施区

在项目区东北部建设有钢材库房，同时北部留出部分渣面，作为综合利用、外售装卸场地，在渣库区东侧建设有工具房、库房、铆焊制作车间等，该区域共占地0.35m²，均为一层砖混结构，建筑面积1568m²。

三、拦渣坝

（1）拦渣坝介绍

拦渣坝坝型为浆砌石坝，坝顶标高为1437m，基础坝顶宽2m，坝轴线长280m，坝体基础需清除至基岩，坝体置于稳定有足够承载力的岩层上。库区主坝的坝底标高为 1435m，坝顶标高 1437m，坝长 280m，坝顶宽 2.2m、坝高2.0m；坝体内坡坡比为 1:0.1，外坡比为 1:0.7。浆砌石坝采用 M7.5 浆砌石挡墙，墙身每 10m～15m 设伸缩缝，缝宽 2cm，沿墙的顶、外侧填塞沥青麻絮，填塞深度为 20cm。拦渣坝共占地0.14hm²。

（2）主体对拦渣坝坝基地质的评价分析

拦渣坝坝基位于工程区下部卡口处，从地形地貌看，斜坡类型为土石混合型，目前处于稳定状态。坝轴线与两岸地形不垂直，略偏向上游。钻探揭露的岩土类型看，坝基位于震旦系澄江组（Zz1c）强风化岩屑砂岩，岩芯破碎，地表及浅层风化强烈，节理裂隙发育，中风化岩体埋深较深，钻探深度内未揭露该层，强风化岩体完整性差；岩层倾向下游，倾角为40°，岩层走向与坝轴线斜交（约35°），坝基岩体破碎，稳定性较差。地基区内残坡积层主要是角砾土和碎石土，厚约0—1.5m，各类土粉粒含量7～11%，粘粒含量12～14%，均高出10%，因此不具备发生地震液化条件。区内构造活动从而影响坝基的可能性相对较小。

坝基天然基础为强风化岩屑砂岩，厚度较大，存在一定的风化差异，物质组成具有不均匀性，存在不均匀沉降、渗漏等不良工程地质问题。坝基部位清除表层第四系堆积物，坝基置于强风化岩屑砂岩中并做好防渗措施，避免造成工程事故。

（3）主体对拦渣坝坝肩地质评价分析

左坝肩为凸出的山脊，地形坡度35°—45°，坝肩多为第四系碎石土夹粘土，厚度0—1.5m，属松散岩类工程地质岩组，承载力低，抗滑稳定性差。下覆基岩为震旦系澄江组（Zz1c）强风化岩屑砂岩，厚度＞59m，岩石破碎，节理裂隙发育，多属软质岩工程地质岩组。岩层倾向下游偏右岸，边坡类型属于强风化的斜交坡，自然边坡基本稳定，开挖边坡稳定性较差。建议开挖清除表层的第四系堆积物及植物根系。

右坝肩为凹陷的山脊，地形坡度20°~35°，坝肩多为第四系碎石土夹粘土，厚度0~1.5m，属松散岩类工程地质岩组，承载力低，抗滑稳定性差。下覆基岩为震旦系澄江组（Zz1c）强风化岩屑砂岩，厚度＞59m，岩石破碎，节理裂隙发育，多属软质岩工程地质岩组。岩层倾向下游，边坡类型属于强风化的陡倾内斜交逆向坡，自然边坡基本稳定，开挖边坡稳定性中等。建议开挖清除表层的第四系堆积物及植物根系。

（4）主体对拦渣坝坝坡及山体稳定性的评价分析

坝坡及山体主要位于场区左右两侧，左侧谷坡坡度一般为35～45°；右侧谷坡坡度20～35°。属于中坡～陡坡，右侧斜坡较缓；山体表层岩性为第四系人工填土，残坡积粉土、砾砂、碎石土。两侧坡体残坡积层厚度基本一致，相差不大。山体目前处于稳定和基本稳定状态，无崩塌、滑坡。

由上述分析，可以确定山体、坝坡边坡建议值为30～40°，不宜大于40°，以免造成过度削坡，出现不稳定隐患因素。

四、截洪沟

截洪沟分为两段，库区起点为北部钢材库房，经过西部建设至底部拦渣坝前，长1800m为空心砖砌筑，东南部建设的截洪沟长400m，为混凝土浇灌，合计项目区建设的截洪沟长2200m。截洪沟为两层空心砖砌筑，断面尺寸为顶宽1.0m，底宽0.6m，高0.5m；混凝土截洪沟断面尺寸为顶宽1.0m，底宽0.6m，高0.6m；为截洪沟收集汇水后排至下游箐沟中。该区域占地0.25hm²。

五、库区内排水

由于本项目渣场建设时根据特区管委会和东川区环保局选址意见确定了渣场选址较为合理，截止目前，库区内已建设植被面积4.12hm²，库区内排水通过马道排水沟及拦渣坝泄水孔排至下游沟渠。

由于本项目废渣在排至库区时，已经过渣水分离处理工艺，同时产生的固体废渣为中和渣，含有较高的Fe、CaO等，为一般固体废弃物，无毒，故项目未建设防渗排渗设施。

五、库区外排水

库区外排水主要由截洪沟截流汇水排至下游箐沟中。

东侧的厂区排水不进入渣场区，厂区排水进入厂区已建的污水处理池。

### 1.1.5施工组织

1、交通运输

外部运输：外部运输为工业园区道路，目前为水泥路+柏油路，运输条件较好。

内部运输：项目区施工利用昆明金水铜冶炼有限公司厂区内部道路，交通运输便利。

2、施工场地及营地

根据项目建设特点 ，施工场地布设在渣库区，施工营地借住在昆明金水铜冶炼有限公司厂区内部即可。

3、施工用水、用电及通讯

（1）施工用水

施工用水由昆明金水铜冶炼有限公司管网供给。

（2）施工期排水

施工期排水通过马道排水沟及截洪沟排至下游箐沟中。

（3）通讯

项目区移动、联通的信息网全面覆盖，能满足本项目施工期通讯要求。

4、建筑材料

钢材：工程所需钢材可在工程区附近的购买；

砂石料：本工程不设单独的砂石料场，工程建设所需的砂石料，在工程区周边具有合法开采手续的砂石料厂和土料场购买；

混凝土：工程建设所需混凝土直接购买商品混凝土；

绿化覆土：根据建设单位提供资料，绿化覆土来自项目周围建设的其它项目开挖土方运至渣场进行回填，截止目前，回填土方2.0万m³。

### 1.1.5.2主要施工工艺

在项目建设过程中，开挖尽量减小开挖扰动的范围，避免不必要的开挖和过多的破坏原状土。大量的土方开挖原则上应避开雨季施工，同时施工过程中采取必要的临时防护措施。

场地平整尽量利用机械施工，减少施工期限，同时，小的基础开挖工程尽量以人工为主，有利于减小工程施工作业面，减少对地表的扰动。

根据主体工程特点，工程区主要进行防护措施的开挖，工程量较小，尽量使土石方得到充分利用，边挖边填，缩短土石方临时堆放时间。本方案对项目施工工序只进行简单介绍。

①施工前准备：临时设施—表土清除—场地平整—施工放线—复核施工图纸；②挖方工程：挖方—夯实—临时防护—拦挡，截、排水沟；③填方工程：拦挡—填方、碾压—临时防护—截、排水沟；④建筑工程：基础开挖—下部构造施工—上部构造施工—附属工程施工。⑤绿化、渣库封场工程：清理拆除临时拦挡和排水构造物，绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。

渣库截水沟土石方开挖、截水沟衬砌施工以人工为主，由于挖方量较小，且地势较陡，结合实际地形条件，在土石方开挖过程中，将采取顺势（由下游至上游方向）开挖，在固点区域采用溜槽将开挖土石方通过溜槽溜至渣库区内堆存，有效地较少渣库区范围线至截水沟之间地貌的破坏，减少截水沟开挖直接排至渣库的扰动。

以上各项工程施工工艺除了有利于各工序间的交叉衔接、满足工作建设进度需要、保证施工安全外，对于减少地面重复开挖扰动，保证开挖渣料及时运至规划堆放场地，也有利于水土保持。主体工程采用的施工工艺是合理的。

在旱季施工过程中洒水水压尘。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时做成一定的坡度，以利排水，并不得在影响边坡稳定的范围内积水。

### 1.1.5.3施工工期

本工程于2005年5月开工建设，于2006年1月完工，施工期为9个月。

表1-3                           施工进度表

| 项目 | 基建期 |
| --- | --- |
|  | 2005年 | 2006年 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 渣库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拦渣坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截洪沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.1.6土石方情况

工程建设实际开挖共产生土方1.04万m³，回填2.20万m³，外借2.00万m³，弃渣产生0.84万m³堆放于渣库区。

表1-4                                       工程实际土石方平衡流向表                       单位：万m³

| 项目 | 开挖量 | 回填量 | 调入 | 调出 | 外借（购） | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土剥离 | 基础开挖 | 小计 | 土石方 | 覆土 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 建设期 | 渣库区 |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 工业园区其它项目 |  | 渣库区 |
|  | 建筑设施区 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拦渣坝 |  | 0.79 | 0.79 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |
|  | 截洪沟 |  | 0.14 | 0.14 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 合计 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.84 |  |

### 1.1.7工程占地

项目占地总面积为9.31hm²，均为永久占地。总占地中，渣库区占地8.57hm²，建筑设施区占地0.35hm²，拦渣坝占地0.14hm²，截洪沟占地0.25hm²。

占地类型中，坡耕地2.27hm²，其它土地7.04hm²，实际占地情况及类型详见表1-6。

表1-6               项目实际占地类型及面积统计表

| 分区 | 占地类型及数量（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小计 | 坡耕地 | 其它土地 |  |
| 渣库区 | 8.57 | 2.09 | 6.48 | 永久占地 |
| 建筑设施区 | 0.35 | 0.09 | 0.26 | 永久占地 |
| 拦渣坝 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 永久占地 |
| 截洪沟 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | 永久占地 |
| 合计 | 9.31 | 2.27 | 7.04 |  |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

根据项目建设区域占地情况，区域内不存在占用宅基地等情况，未占用基本农田，不会影响当地正常生产生活。因此，本项目的建设不涉及拆迁及移民搬迁等问题。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

### 1.2.1.1地形地貌

东川地处云贵高原北部边缘，属川滇经向构造带与华夏东北构造带结合过度部位。南北最大纵距84.6公里，东西最大横距51.2公里。境内山高谷深，地势陡峻，以小江为界，东侧乌蒙山系，最高峰“牯牛寨”海拔4017.3米；西部为拱王山系，最高峰“雪岭”海拔4344.1米，为“滇中第一峰”。最低点小河谷位于长江与金沙江交汇处，海拔695米。由于东川境内为小江深大断裂带，地质侵蚀强烈，形成典型的深切割高山峡谷地貌。

竖向布置主要依据地形条件，渣库区底部标高为1438m，堆渣顶部标高为1551m，渣体共分3个平台堆放，渣体堆放边坡为1:2。建筑设施区建设标高为1575m，拦渣坝的坝底标高为 1435m，坝顶标高 1440m，截洪沟最高点位于东北部区域，标高1573m，连接渣场东侧道路排水沟，最低点在渣场南侧拦渣坝前面。有一渣场运输利用东侧厂区道路，因此在综合利用、外售装卸场地标高与东侧道路一直。整个场地东高西低，北高南低，截排水利用地形自流至下游箐沟中。

### 1.2.1.2地质构造

东川地貌为深、中切割的高、中山峡谷类型。山地面积占97.3%，河谷盆地占2.7%，以河谷盆地为中心，中山纵贯南北，高山对峙东西。由于地质侵蚀强烈而加速地貌变化，形成山高谷深、地势陡峻的显著特点，大于35度的陡急险坡占全区总面积的29.1%。

渣场所在区域的地层属昆明凹陷金沙江断裂带范围，普渡河深大断裂带，构成县境西部的地质边界，小江深大断裂带在境内中部南北贯穿，属径向构造体系。经过地质史上的多次构造变动，使海底形成陆地，造山褶皱断裂并形成盆地。经过长期构造运动，陆海变迁及岩相变化，使得境内地层发育比较齐全，将地层层序从老至新简述如下：

（1）、元古界：昆阳群黑山头组：为县境内最古老的地层，以泥质岩和碎屑岩组成，昆阳群鹅头厂组，以黄绿颜色板岩，粉沙质板岩为主。主要在先锋出露。震旦系上统以紫色粉沙质泥岩夹砂岩，灰色白云岩、砂质条带白云岩，出露于金源北东，县城东部、先锋、柯渡东南部。

（2）、古生界：寒武系仅有下中寒武系，以泥岩白云岩、粉砂岩，含有三叶虫化石，主要出露于金所乡、塘子镇；奥陶系主要为长石石英岩。地质叶岩、泥质叶岩、含丰富的三叶虫、腕虫化石，出露于河口、县城、金所、先锋。

志留系、泥盆系、石灰系、二叠系在全县境内都以叶岩、粉砂质叶岩、石英砂叶岩、石灰岩、玄武岩、白云岩出露。

（3）、中生界：三叠系有上中下统，分布于功山、六哨、甸沙、金所等地，以黄绿色、紫红色砂泥岩、粉砂岩和白云岩出露，含瓣鳃类化石，侏罗系仅有上下统，以灰绿、暗紫色红色岩、屑长石砂岩、岩屑杂石岩、粉砂岩出露骨于联合、凤仪、六哨、柯渡、功山。

（4）、新生界：上第三系，以粉砂质质泥岩、细粒长石石英砂岩，夹砂岩及多层褐煤组成，含腹足类、介形类植物化石，厚3280m，产优质褐煤，主要出露于羊街、先锋、金所。第四第河源冲积砂、砾、粘土，厚度0m--20m，分布广泛。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区属抗震设防烈度 9 度区，设计基本地震动峰值加速度值为 0.40g，地震动反应谱特征周期 0.40s。

### 1.2.1.3河流水文

项目区属金沙江流域小江水系，区内无常流水。项目区地下水属潜水型孔隙水、基岩裂隙水，主要含水层为第②－3层粉土、第③－2层粉土、第③－4层圆砾和砂泥岩，地下水主要由大气降水补给。

项目区西侧山脚下的大白河属小江上游（大白河和小清河汇合后称小江）小江全长110公里，汇水面积3068平方公里，多年平均流量36.8m³/s，最高含沙量220kg/m³，平均坡降0.9%。小江最终注入金沙江水量和水质均可满足生产的需要。

### 1.2.1.4气象

项目区地处中、低山河谷区，属亚热带高原气候区干热河谷气候。多年平均气温为20.1℃，极端最高气温为40.9℃，极端最低气温为零下7℃；平均降雨量700毫米，主导风向为东南风，冬春多为西北风，平均风速3.3m/s。

根据该地区多年气象资料分析，该地区20年一遇1小时最大降雨量为41.2mm，6小时最大降雨量为56.83mm，24小时最大降雨量为87.5mm。

根据该地区多年气象资料分析，该地区50年一遇1小时最大降雨量为57.6mm，6小时最大降雨量为93.6mm，24小时最大降雨量为124.8mm。

### 1.2.1.5土壤

东川区的土壤受地势、气候、植物和母质影响，呈明显的垂直地带性分布，共有10土类，25个亚类，47个土属，62个土种，由低海拔至高海拔依次分布的地带性土壤有燥红土、冲积土、水稻土、红壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、草甸土。

根据现场勘查结果，结合土壤地带性分部特点，项目区土壤以棕黄壤为主。

### 1.2.1.6植被

东川区植被在植被区划中属于北亚热带常绿阔叶林区，垂直地带性植被主要有北亚热带、南温带中山半湿润常绿阔叶林，硬叶常绿的高山栎类在本地带植被中广泛分布。由于人为破坏，原生森林已遭到破坏，现存次生植被为圆柏林、华山松林及栎类，部分区域残留的小片原生常阔叶林及针叶林，大部分区域为砍伐后萌生的幼林、疏林、草地和人工种植的经济林。全区植被覆盖率40.91%。自然植被树种以云南松、华山松、栎类、油杉、楸树等为主，灌木树种有杜鹃、山茶、杨梅、刺柏等，草本植物为黄背草、狗尾草、蕨类、旱茅、白茅、野古草等。

根据现场勘查，项目区植被多为荒草。

### 1.2.2水土流失及防治情况

根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号）和《云南省水利厅关于划分省级水土流失 重点预防区和重点治理区的公告》，项目所在地东川区属于“金沙江下游国家级水土流失重点治理区”，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治应执行建设生产类项目I级水土流失防治标准。按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目建设区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤侵蚀强度容许值为500t/(km²·a)。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2004年9月，昆明金水铜冶炼有限公司编制完成《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场可行性研究报告》， 2013年10月28日，昆明市东川区发展和改革局《关于昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目立项批复》（东发改【2005】21号   昆明市东川区发展和改革局  2005年3月23日）给予立项。

## 2.2水土保持方案编报审批

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律法规的有关规定，建设单位须在项目前期工作编报水土保持方案报告书。鉴于此，项目建设业主于2020年4月委托浙江中水工程技术有限公司承担本项目的水土保持方案报告的编制工作。接受委托后，浙江中水工程技术有限公司于2020年4月通过对项目区实地踏勘，对建设过程中可能引起水土流失的重点部位进行了详细调查，在仔细分析主体工程设计资料的基础上对方案报告进行认真编写，于2020年5月完成了《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案报告书（送审稿）》。2020年5月14日东川区水务局组织专家进行评审，本单位根据与会专家提出意见进行修改，于2020年6月修改完成《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案报告书》（报批稿）。东川区水务局文件《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案审批的行政许可决定书》（东水许可（水保）准【2020】8号  2020年6月9日）对报批稿进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目实际建设过程中与《水保方案》设计阶段不存在重大变更情况。本项目中仅部分内容存在细微变更，根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（实行）>的通知》（办水保【2016】65号）（以下简称“《变更65号文》”），本项目实际建设情况与《水保方案》阶段的设计情况进行逐一简要对比：

- 建设地点：昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场位于东川区四方地工业园北区，与《水保方案》一致。

- 水土流失防治责任范围面积：《水保方案》阶段共计9.31hm²，实际发生的面积共计9.31hm²，与《水保方案》一致。

- 开挖填筑土石方总量：《水保方案》总开挖量1.04万m³，回填2.20万m³，外借2.00万m³，弃渣产生0.84万m³堆放于渣库区。实际工程建设完工总量1.04万m³，回填2.20万m³，外借2.00万m³，弃渣产生0.84万m³堆放于渣库区。与《水保方案》一致。

- 措施体系：因《水保方案》为补报，防治措施体系基本一致。

5、弃渣场：因本项目建设主体未弃渣场，故实际建设与《水保方案》一致。

## 2.4水土保持后续设计

根据《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018），关于建设项目水土保持方案编制深度的规定，水土保持方案编制深度与主体工程一致。

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1实际的水土流失防治责任范围

根据项目竣工图纸、验收资料及项目实际组成情况，项目的水土流失防治分区主要为项目建设区。工程建设过程中实际发生的防治责任范围面积为9.31hm²，实际防治责任范围面积统计见表3-1。

表3-1                  防治责任范围面积            单位：hm²

| 分区 | 占地类型及数量（hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小计 | 坡耕地 | 其它土地 |  |
| 防治责任范围 | 渣库区 | 8.57 | 2.09 | 6.48 | 永久占地 |
|  | 建筑设施区 | 0.35 | 0.09 | 0.26 | 永久占地 |
|  | 拦渣坝 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 永久占地 |
|  | 截洪沟 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | 永久占地 |
| 合计 | 9.31 | 2.27 | 7.04 |  |

### 3.1.2水土流失防治责任范围变化情况

工程实际建设较水土保持方案无增减变化，表现在下面几个方面：

1、主体设计与工程实际建设情况完全一致，无主体建设变更情况。

2、由于《水保方案》为补报，方案数据均为建设单位实际数据。

3、建设单位在建设时未有超越用地红线范围的扰动。

## 3.2取（弃）土场设置

本项目建设主体为弃渣场，故建设产生的弃渣直接堆放于弃渣场即可。

## 3.3水土保持措施总体布局

在项目建设过程中通过实施工程措施、植物措施及临时措施控制和减少项目区内产生的水土流失；主要建设有渣库区植被恢复、拦渣坝、截洪沟等防治措施。以上各分区水保措施相辅相成，减少和控制了项目建设期间本项目水土流失，水土流失防治效果明显。

## 3.4水土保持设施完成情况

### 3.4.1已实施工程措施情况

1、拦渣坝

拦渣坝坝型为浆砌石坝，坝顶标高为1437m，基础坝顶宽2m，坝轴线长280m，坝底标高为 1435m，坝顶标高 1437m，坝长 280m，坝顶宽 2.2m、坝高2.0m；坝体内坡坡比为 1:0.1，外坡比为 1:0.7。浆砌石坝采用 M7.5 浆砌石挡墙，墙身每 10m～15m 设伸缩缝，缝宽 2cm，沿墙的顶、外侧填塞沥青麻絮，填塞深度为 20cm。拦渣坝合计投资50万元。

2、截洪沟

截洪沟分为两段，库区起点为北部钢材库房，经过西部建设至底部拦渣坝前，长1800m为空心砖砌筑，东南部建设的截洪沟长400m，为混凝土浇灌，合计项目区建设的截洪沟长2200m。截洪沟为两层空心砖砌筑，断面尺寸为顶宽1.0m，底宽0.6m，高0.5m；混凝土截洪沟断面尺寸为顶宽1.0m，底宽0.6m，高0.6m；为截洪沟收集汇水后排至下游箐沟中。截洪沟合计投资21万元。

工程措施实施基本与主体工程建设同步实施，实施时间为2005年5月~2006年1月，具体工程措施实施工程量及实施进度详见表3-2。

表3-2           实际实施的工程措施与方案设计比较分析表

| 项目名称 | 措施名称 | 单位 | 措施实施情况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 实施 | 增减 |  |
| 拦渣坝 | 拦渣坝 | m | 280 | 280 | 0 | 2005年5月~2006年1月 |
| 截洪沟 | 截洪沟 | m | 2200 | 2200 | 0 | 2005年5月~2006年1月 |

工程措施无变化主要原因是：《水保方案》为补报性质，在考虑截洪沟纵坡较缓情况，工程建设时未建设消能池导致工程量有所增减。

根据已批复的《水保方案》及现场调查，实际实施情况基本到位，布局较为合理，实施的水土保持措施具有针对性，能满足工程水土保持防治要求。

### 3.4.2已实施植物措施情况

根据项目竣工图纸、验收资料，截止2020年6月，实施的植物措施有：

一、渣库区

1、覆土

根据建设单位提供资料，截止目前，渣库区已在部分区域覆土2.0万m³，覆土平均厚0.5m，土料来自工业园区其它建设项目开挖的弃土，综合投资112万元。

2、植被恢复

截至目前，建设单位在已覆土区域恢复植被，面积4.12hm²，其中移植合欢树苗5000株，夹竹桃500株，白樟树80株，移栽剑麻200株，播散合欢树种100kg，铁线草籽200kg，绿肥种籽200kg，铺设绿化水管5000m，布置洒水喷头50个，新建150立方绿化水池1个，合计投资22万元。

植物措施在主体工程建设结束后实施，实施时段一般考虑雨季开始前，实施时间为2020年6月～2006年1月。工程量具体分析见下表3-3。

表3-3            实际实施的植物措施与方案比较分析表

| 项目名称 | 措施 | 单位 | 措施实施情况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 实施 | 增减 |  |
| 渣库区 | 覆土 | 万m³ | 2.00 | 2.00 | 0 | 2005年5月~2006年1月 |
|  | 植被恢复 | hm² | 4.12 | 4.12 | 0 | 2005年5月~2006年1月 |

植物无措施变化主要原因是：因在《水保方案》编制时，植物措施已实施完毕，故无增减情况。

### 3.4.3已实施临时措施情况

根据项目竣工图纸、验收资料，截止2020年6月，本项目在建设期无实施的水土保持临时工程防治措施。临时措施具体实施与方案比较见表3-4。

表3-4            实际实施的临时措施与方案比较分析表

| 分区 | 措施 | 单位 | 措施实施情况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 实施 | 增减 |  |
| 截洪沟 | 临时沉砂池 | 口 | 2 | 0 | -2 |  |

临时措施变化的主要原因是：临时措施减少了临时沉砂池，但由于项目已建成多年，截洪沟已无需沉砂措施。

## 3.5水土保持投资完成情况

根据工程结算、验收资料，昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持工程完成总投资222.02万元，包括：工程措施71.00万元，植物措施134.00万元，临时措施0万元，独立费用9.00万元，基本预备费1.50万元，水土保持补偿费6.52万元。实际完成的水土保持措施投资汇总详见表3-5。

表3-5           水土保持投资实际完成情况            单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资（万元） | 实际投资（万元） | 增减万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施费 | 71.22 | 71.00 | -0.22 |
| 二 | 第二部分 植物措施费 | 0.00 | 134.00 | 134.00 |
| 三 | 第三部分 临时工程费 | 0.88 | 0.00 | -0.88 |
| 四 | 第四部分 独立费 | 5.88 | 9.00 | 3.12 |
| 五 | 基本预备费 | 0.42 | 1.50 | 1.08 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 6.52 | 6.52 | 0.00 |
| 七 | 水土保持总投资 | 84.92 | 222.02 | 137.10 |

截止2020年6月，实际完成工程投资与《水保方案批复》投资相比，增加了137.10万元，主要原因为：

工程措施比较：工程措施减少了消能池，导致费用减少了0.22万元。

植物措施减少：截止目前，渣库区已恢复植被面积4.12hm2，覆土2.0万m³，根据建设单位实际结算金额，植物措施投资增加了134.00万元。

临时措施减少：由于减少了临时沉砂池建设措施工程量，导致临时措施投资减少了0.88万元。

独立费用：根据项目实际使用费用列计，独立费用增加了3.12万元。

# 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

### 4.1.1 建设单位质量管理

项目实施过程中，建设单位始终把加强质量管理、确保工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制和监督。施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立健全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。工程质量管理过程中实行计划调度会议制度、现场协调会议制度、现场碰头会议制度、监理工地例会制度、技术设计审查制度、技术设计交底制度、施工组织设计审查制度、安全措施方案审查制度、工程建设安全管理制度、质量检查抽查制度、工程质量监督管理制度、工程计划统计管理制度、工程预结算管理制度等管理制度。水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个工程的建设管理体系中。工程质量检验资料齐全，程序完善，均有监理、施工单位的签章，符合质量管理的要求。

### 4.1.2 监理单位质量管理

施工质量控制是工程监理过程中最主要的环节，同时也是监理工作中工作量最大的一项任务。建设单位通过招标确定首盛建设集团有限公司作为本项目工程建设的监理单位，实施部门责任制开展本项目监理工作，对经水务部门审批通过的水土保持方案的实施过程进行监理，确保水土保持方案设计的水土保持措施落到实处。

施工前，项目监理部建立了以总监理工程师为核心的质量控制体系，明确了各工作人员的基本工作职责和工作程序，使监理工作能井然有序的开展、实施。施工现场质量控制以事前控制为主，以事中控制为辅，并把事后控制作为检测工作成效、反馈控制信息的手段。通过对工程实行预控、检查、验评，从而保证总体质量目标的实现。

### 4.1.3 施工单位质量管理

项目植物施工单位为东川区周边苗圃及市场购买，施工单位设置专职的质量管理人员，制定各类质量管理制度，实行“班组讨论、公司复检、项目部终检”的三检制度。建立质量责任制，建立以质量为中心的经济承包责任制，明确各施工人员的具体任务和责任，层层落实质量关。综上所述，项目施工质量管理体系是健全和完善的。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持措施主要分为主体工程具有水保功能措施以及水保方案新增措施两部分，水保措施质量评定主要根据抽查施工单位、监理单位建设期资料，抽查项目建设中间材料（砂、石料、水泥、混凝土、浆砌石砌体等）的质量评定情况，并根据监理单位、施工单位、质量监督机构项目自查初验质量评定等资料进行统计。

根据昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场竣工结算资料：本项目所有检验批合格，各分部工程合格；质量控制资料及安全与功能检验资料齐全、完整、有效；观感质量评定为“良好”。单位工程验收合格。

### 4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中，工程质量评定项目划分标准，昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持措施共划分为4个单位工程，4个分部工程和134个单元工程。①单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为防洪排导工程、拦渣工程、土地整治、植被建设工程；②分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型的原则，划分排洪导流、坝体、场地整治、点片状植被建设。③单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。单元工程划分标准见表4-1，项目划分情况见表4-2。

表4-1                    单元工程划分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导 | 排洪导流工程 | 按段划分，每50～100m作为一个单元工程 |
| 拦渣工程 | 坝体 | 按段划分，每50～100m作为一个单元工程 |
| 土地整治 | 场地整治 | 按图斑设计，每0.1hm²～1hm²作为一个单元工程，超过1hm²可划分为两个以上单元工程 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 按图斑设计，每0.1hm²～1hm²作为一个单元工程，超过1hm²可划分为两个以上单元工程 |

表4-2                 单元工程划分情况表

| 单位工程 | 分部工程 | 布设位置 | 单元工程划分（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导 | 排洪导流工程 | 截洪沟 | 44 |
| 拦渣工程 | 坝体 | 拦渣坝 | 6 |
| 土地整治 | 场地整治 | 渣库区 | 42 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 渣库区 | 42 |
| 合计 | 134 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），工程质量评定项目划分标准，昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持措施共划分为4个单位工程，4个分部工程和134个单元工程，各防治分区水土保持工程质量评定结果详见表4-3。

表4-3          项目水土保持单元、分部工程质量评定表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程个数 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格项数 | 合格率 | 优良项数 | 优良率 | 质量评定等级 |
| 防洪排导 | 排洪导流工程 | 44 | 44 | 100% | 21 | 47.73% | 合格 |
| 拦渣工程 | 坝体 | 6 | 6 | 100% | 2 | 33.33% | 合格 |
| 土地整治 | 场地整治 | 42 | 42 | 100% | 18 | 42.86% | 合格 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 42 | 42 | 100% | 19 | 45.24% | 合格 |
| 合计 | 134 | 134 | 100% | 60 | 44.78% | 合格 |

本项目水土保持工程质量评定结果：根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本项目水土保持单元工程质量全部合格，其中优良率达到44.78%，故水土保持工程质量等级为合格。

目前昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场完成的水土保持措施整体质量合格，符合有关技术规范、标准的规定和要求，工程措施质量稳定，植物措施林草成活率到达规定标准，生长发育正常，覆盖度高，已无裸露地表区域，具备水土保持设施竣工验收的条件。

## 4.3弃渣场稳定性评估

本工程建设土石方工程无永久弃渣，未设置弃渣场。

## 4.4总体质量评价

在工程建设过程中，建设单位建立了一套完整的水土保持质量保证体系。同时，把好原材料关，合理调整施工工艺和工序，加强巡视检查、质量监控；控制中间产品，对施工的各项工序、隐蔽工程工作程序进行控制，通过采取以上措施，有效的保证了工程质量。本项目水土保持工程措施使用材料质量合格，项目各建设区域布设的水土保持工程措施整体上基本达到了控制工程建设水土流失的要求，符合国家水土保持法律法规及技术规范、标准的有关规定和要求，工程质量总体合格，基本具备竣工验收的条件。

# 5项目运行及水土保持效果

## 5.1运行情况

自2006年1月工程完工后，建设单位对各类水土保设施运行情况进行了检查，水土保持工程措施质量稳定，运行状况良好，各项措施也在不断的完善中，各防治措施起到了较好的水土流失防治效果。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

一、水土流失治理度

项目建设区总面积9.31hm²，扰动面积9.31hm²，扰动土地整治面积9.31hm²。通过分析扰动土地整治率为99%，具体分析详见表5-1的计算。

表 5-1        水土流失治理度分析表分析计算表            单位：hm²

| 防治分区 | 项目建设水土流失面积(hm²) | 水土保持措施面积 |
| --- | --- | --- |
|  | ①扰动面积 | ②建构筑物面积 | ③场地硬化面积 | 结果=（①-②-③） | 工程措施（hm²） | 植物措施（hm²） |
| 渣库区 | 8.57 |  |  |  |  | 4.12 |
| 建筑设施区 | 0.35 | 0.16 | 0.19 |  | 0 |  |
| 拦渣坝 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |
| 截洪沟 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |
| 合计 | 9.31 | 0.16 | 0.19 | 0.00 | 0.39 | 4.12 |

表5-2  水土流失治理度情况

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 扰动土地整治率完成情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扰动土地整治面积（hm²） | 扰动土地总面积（hm²） | % |  |
| 渣库区 | 95 | 95 | 8.57 | 8.57 | 99 | 达标 |
| 建筑设施区 |  |  | 0.35 | 0.35 | 99 | 达标 |
| 拦渣坝 |  |  | 0.14 | 0.14 | 99 | 达标 |
| 截洪沟 |  |  | 0.25 | 0.25 | 99 | 达标 |
| 合计 | 95 | 95 | 9.31 | 9.31 | 99 | 达标 |

二、土壤流失控制比

水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。容许土壤流失模数500t/km².a，采取措施治理后的平均土壤侵蚀模数为644.52t/km².a，因此，土壤流失控制比为0.78。具体分析见表5-2。

表 5-2         土壤流失控制比分析表

| 序号 | 项目 | 占地面积 | 竣工后土壤侵蚀模数 | 土壤侵蚀模数容许值 | 土壤流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm² | t/km²•a | t/km²•a |  |
| 1 | 渣库区 | 8.57 | 1378.06 | 644.52 | 500.00 | 0.78 |
| 2 | 建筑设施区 | 0.35 | 1200 |  |  |  |
| 3 | 拦渣坝 | 0.14 | 0 |  |  |  |
| 4 | 截洪沟 | 0.25 | 0 |  |  |  |
|  |  | 9.31 |  |  |  |  |

三、渣土防护率

本项目建设土石方开挖总量为1.04万m³；回填总量为4.43万m³，包括绿化覆土4.23万m³、一般回填0.20万m³，产生永久弃渣0.84万m³。产生的永久弃渣就近堆放于渣库区，渣土防护率达到99%。

四、表土保护率

项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比，根据实际情况，本工程可剥离表土量为0.56万m³，由于项目建设初期未剥离表土，表土保护率为0%。

### 5.2.2生态环境和土地生产力恢复

一、林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目建设区内，林草植被面积与可恢复林草植被面积（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的比值。其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证术确定的适宜恢复植被的土地面积，不含国家规定应恢复的面积；林草植被面积为项目区实施的人工种植、天然林地和草地的总面积，包括成活率、保存率达到设计和验收标准天然林地和草地的面积。

林草植被恢复率为植物措施面积与可绿化面积的比值，扣除建筑物占地、工程措施占地以外，方案服务期内，至方案设计水平年止，本项目可绿化面积4.12hm²，林草植被恢复率为99%。达到了方案目标值。具体分析见下表5-4。

表5-4               林草植被恢复率计算表

| 防治分区 | 面积 （hm²） | 可恢复林草植被面积（hm²） | 林草植被面积 （hm²） | 林草植被恢复率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渣库区 | 8.57 | 4.12 | 4.12 | 99% |
| 建筑设施区 | 0.35 | 0 | 0 | 0% |
| 拦渣坝 | 0.14 | 0 | 0 | 0% |
| 截洪沟 | 0.25 | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 9.31 | 4.12 | 4.12 | 99% |

二、林草覆盖率

项目建设区总面积9.31hm²，其中林草植被面积4.12hm²，林草覆盖率为44.25%。

表5-6  林草覆盖率计算表

| 分区 | 方案目标值 | Ⅰ级指标 | 林草覆盖率完成情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林草植被面积（hm²） | 项目建设区面积（hm²） | % |  |
| 项目区 | 渣库区 | 21 | 21 | 4.12 | 9.31 | 44.25 | 达标 |
|  | 建筑设施区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拦渣坝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截洪沟 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 4.12 | 9.31 | 44.25 | 达标 |

### 5.2.3公众满意度调查

在项目建设过程中，建设单位向项目建设区周围群众发放调查表，通过抽样进行民意调查。目的在于了解昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响。本次调查共发放了17份问卷，其中35岁以下11人，占67%，35～60岁3人，占20%，60岁以上2人，占13%；职业均为农民。公众调查情况见下表。公众调查情况见表5-5。

表5-5                    公众调查情况表

| 调查项目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 |  | 差 | 不知道 |
|  | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） | （人） | （%） |
| 项目对当地经济的影响 | 15 | 88 | 2 | 12 |  |  |  |  |
| 项目对当地环境的影响 | 12 | 71 | 5 | 29 |  |  |  |  |
| 项目对弃土弃渣的管理 | 16 | 94 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 项目林草植被建设 | 13 | 76 | 4 | 24 |  |  |  |  |
| 项目土地恢复情况 | 16 | 94 | 1 | 6 |  |  |  |  |

调查结果表明，项目区周围群众多数认为本项目对促进当地经济发展有积极意义、项目建设造成的水土流失得到有效治理，工程建设中的林草植被建设也比较好。建设完工后，对项目区实施了绿化和生态恢复，并取得了很好的效果。

# 6水土保持管理

## 6.1组织领导

在施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位和监理单位加强水土保持法等法律法规的学习，各单位都注重水土保持工作，加强计划管理，水土保持植物措施与主体工程未达到同时设计，同时施工，同时投产使用的“三同时”制度。

## 6.2规章制度

在项目建设期间，建设单位建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设管理单位各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等制度，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。

在项目建设期间，工程监理部门始终把管理与协调、工程质量控制、投资控制、安全文明施工和环境保护以及施工进度控制看作工作重点，为保证水土保持工程的质量奠定了基础，为提高工程质量提供了保障。

## 6.3建设管理

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，建设单位将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。工程开工后，建设、设计、施工、监理等各单位协调合作，坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、监理小组旁站监理、建设单位巡视抽查、质监单位查验核实制度，保障了工程建设的质量。

## 6.4水土保持监测、监理

为客观评价本项目水土保持设施实施情况及水土保持设施对工程建设产生水土流失的防治效果，并为工程水土保持专项验收提供必备的监测资料，建设单位于2020年5月委托云南浑璞环保科技有限公司进行本项目水土保持监测。

本项目水土保持监理直接纳入主体工程建设监理，建设单位根据工程建设实际情况，由首盛建设集团有限公司进行监理。

## 6.5水土保持设施补偿费缴纳情况

根据《昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持方案报告书》及其批复文件显示，项目需缴纳水土保持设施补偿费6.517万元，建设单位已缴纳了项目的水土保持补偿费。

## 6.6水土保持设施管理维护

依据水利部第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月，2005年7月水利部第24号令修改）的规定，水土保持设施作为主体工程的一部分，开发建设项目水土保持设施经验收合格后，该项目方可正式投入生产或使用。为做好本项目水土保持设施的管护工作，工程验收合格后，水土保持运行管理将由建设单位进行管理，建设单位将建立管理养护责任制，落实专人负责管理、维护工程水土保持设施，包括定期安全巡逻、苗木养护等，对水土保持设施出现的局部损坏进行修复、加固。

# 7结论

## 7.1结论

建设单位水土保持设施的建设已按《水保方案》设计完成，水土流失防治责任范围内的各类开挖面、直接影响区等基本得到了治理，施工过程中的水土流失得到了有效控制。项目区完成的水土保持设施较好地发挥了保持水土、改善环境的作用，工程实施的水土保持设施符合水土保持法律法规和规程规范及技术标准的有关规定和要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合开发建设类项目的防治标准，具备水土保持设施专项验收条件，已达到经批准的水土保持方案的要求。

## 7.2遗留问题安排

昆明金水铜冶炼有限公司粗铜及硫酸生产项目配套设施水淬渣场水土保持设施的建设已按《水保方案》设计完成，可以满足现阶段的水土保持防治要求，请求水行政主管部门给予验收备案。经验收后，项目正式进入运行期。针对下阶段工作安排等计划，建设单位拟订水土保持工作安排如下：

（1）由水土保持工作小组继续开展本工程的水土保持工作，做好水土保持设施的管理、维护，建立管理养护责任制，若工程出现局部损坏及时进行修复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用；

（2）为方便水土保持工程管理和运行质量的检查，将水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理；

（3）按照水土保持方案报告书及相关要求，做好直接影响区的水土保持工作；

（4）在总结前期工程建设经验与不足的基础上，认真完善做好后期工程建设的管理工作，把水土保持作为工程建设管理的重要部分。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

附件1：投资项目备案证

附件2：水土保持方案报告书批复文件；

附件3：工程建设及水土保持大事记；

附件4：重要水土保持单位工程验收照片；

附件5：水土保持监督检查表；

附件6：单位、分部工程验收鉴定书；

附件7：水土保持设施补偿费缴纳发票。

## 8.2附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：主体工程总平面图；

附图3：水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图；

附图4：项目建设前、后遥感影响图。

# Text boxes

项目区