彝良县小干溪河小干溪末级电站水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 | 位于彝良县牛街镇吴家沱村，电站厂址地理坐标：东经104°30′56.88139″，北纬27°49′1.38238″，电站大坝地理坐标：东经104°30′31.54771″，北纬27°48′37.42437″。 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 小干溪末级电站开发任务以发电为目标，电站安装3台125千瓦及1台250卧式水轮机组，电站为引水式电站。主要建筑物有：取水坝、引水明渠、前池、压力管道、厂房、升压站、防洪河堤等。 |
|  | 建设性质 | 新建 | 总投资（万元） | 310 |
|  | 土建投资（万元） | 168 | 占地面积（hm²） | 永久：0.37 |
|  |  |  |  | 临时：0 |
|  | 动工时间 | 1997年1月 | 完工时间 | 1998年1月 |
|  | 土石方（万m³） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.37 | 0.05 |  | 0.32 |
|  | 取土（石、砂）场 | 无 |
|  | 弃土（石、砂）场 | 无 |
| 项目区概况 | 重点防治区域 | 引水建筑物 | 地貌类型 | 构造侵蚀中低山地貌 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a)] | 400 | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 主体工程选址不存在水土保持制约因素限制。 |
| 预测水土流失总量（t） | 14.72 |
| 防治责任范围（hm²） | 0.37 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 一级 |
|  | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 0.85 |
|  | 渣土防护率（%） | 92 | 表土保护率(%) | 95 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 96 | 林草覆盖率(%) | 21 |
| 水土保持措施 | 一、主体工程具有水土保持功能措施工程量 主体工程设计中具有水土保持功能的措施有：引水建筑物植被恢复面积0.08hm²。厂房枢纽区排水沟36m，绿化措施0.01hm²。 二、方案新增水土保持措施工程量 1、工程措施 方案无新增的水土保持工程措施。 2、植物措施 方案新增的水土保持植物措施为：厂房枢纽区绿化覆土0.02万m³。 3、临时措施 方案新增的水土保持临时措施为：厂房枢纽区临时排水沟81m，临时沉砂池2口。 |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 | 2.45 | 植物措施 | 1.13 |
|  | 临时措施 | 0.91 | 水土保持补偿费 | 0.2618 |
|  | 独立费用 | 建设单位管理费 | 0.02 |
|  |  | 水土保持监理费 | 0.03 |
|  |  | 设计费 | 0.05 |
|  | 总投资 | 9.16 |
| 编制单位 | 云南浑璞环保科技有限公司 | 建设单位 | 彝良两小发电有限责任公司 |
| 法人代表及电话 | 杨开伟 | 法人代表及电话 |  |
| 地址 | 昆明理工大学新迎校区科技楼四单元601 | 地址 | 彝良县牛街镇吴家沱村 |
| 邮编 | 310018 | 邮编 |  |
| 联系人及电话 | 杨开伟13708724335 | 联系人及电话 | 张昌礼13466238319 |
| 电子信箱 | 258237772@qq.com | 电子信箱 |  |
| 传真 |  | 传真 |  |

目  录

1 综合说明	5

1.1 项目简况	5

1.2 水土流失防治责任范围	7

1.3 水土流失防治目标	7

1.4 项目水土保持评价结论	8

1.5 水土流失预测结果	8

1.6 水土保持措施布设成果	8

1.7 水土保持监测	9

1.8 水土保持投资及效益分析成果	9

1.9 结论	10

2 项目概况	11

2.1 项目组成及工程布置	11

2.2 工程占地	13

2.3 土石方及其平衡情况	14

2.4 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	17

2.5 施工进度	17

2.6 自然概况	17

3 项目水土保持评价	20

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	20

3.2 主体工程设计中水土保持措施界定	21

4 水土流失分析与预测	24

4.1 水土流失现状	24

4.2 土壤流失量预测	24

4.3 水土流失危害分析	26

4.4 指导性意见	26

5 水土保持措施	27

5.1 防治区划分	27

5.2 措施总体布局	27

5.3 分区措施布设	28

5.4 施工要求	30

6 水土保持监测	32

6.1 范围和时段	32

6.2 内容和方法	32

6.3 点位布设	33

6.4 实施条件和成果	33

7 水土保持投资估算及效益分析	35

7.1 投资估算	35

7.2 效益分析	40

8 水土保持管理	42

8.1 组织管理	42

8.2 后续设计	43

8.3 水土保持监测	43

8.4 水土保持监理	44

8.5 水土保持施工	44

8.6 水土保持设施验收	45

附  表

附表：单价汇总表；

附  件

附件1：水土保持方案编制委托书；

附件2：水土流失防治责任范围确认书；

附  图

附图1：项目区地理位置；

附图2：项目区水系图；

附图3：项目总体布置图；

附图4：项目土壤侵蚀强度分布图；

附图5：项目分区防治措施总体布局图；

附图6：临时措施典型设计图；

附图7：浆砌石排水沟典型设计图；

# 综合说明

## 项目简况

### 项目基本情况

#### 工程概况

小干溪末级电站位于彝良县牛街镇吴家沱村，隶属牛街镇，电站厂址地理坐标：东经104°30′56.88139″，北纬27°49′1.38238″，电站大坝地理坐标：东经104°30′31.54771″，北纬27°48′37.42437″，电站交通依托小洛段道路。

小干溪末级电站开发任务以发电为目标，电站安装3台125千瓦及1台250卧式水轮机组，电站为引水式电站，主要建筑物有：取水坝、明渠、前池、压力管道、厂房、升压站、防洪河堤等。取水坝设计洪水为10年一遇，校核洪水为50年一遇，施工期洪水为5年一遇;厂址设计洪水为30年一遇，校核洪水为50年遇，施工期洪水为5年一遇。本工程地震基本烈度为Ⅶ度。

根据本项目主体设计资料，结合现场调查以及地形图量算，彝良县小干溪河小干溪末级电站由首部枢纽区、引水建筑物和厂房枢纽区组成，总占地面积0.37hm²，为永久占地，其中首部枢纽区占地0.02hm²，引水建筑物占地0.27hm²，厂房枢纽区占地0.08hm²。占地类型中全部为草地0.37hm²。

本工程开挖共产生土方0.37万m³。回填土方0.05万m³，本工程建设物永久弃渣0.32万m³，根据建设单位提供信息，项目建设时产生的弃渣用于回填大坝至厂房间土路所用，无专门的弃渣场堆放弃渣。

项目建设单位为彝良两小发电有限责任公司。项目总投资为310万元，其中土建投资168万元，建设资金由建设单位自筹解决。项目建设工期为1.0年，即1997年1月~1998年1月。工程建设不存在移民（拆迁）安置及专项设施改（迁）建工作。

### 项目前期工作进展情况

#### 项目前期工作

截至2020年8月，彝良县小干溪河小干溪末级电站前期已经完成的主要工作有：

（1）《可行性研究报告》；

目前，业主正积极开展项目的其它补报工作。

#### 方案编制情况

按照《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，2020年8月，受彝良两小发电有限责任公司委托，我单位承担了本项目水土保持方案的编制任务（委托书见附件1）。

在方案编制工作中，得到了建设单位、彝良县水务局等有关单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

### 自然简况

项目区位于彝良县，介于东经104°05′14′′-104°05′25′′、北纬27°63′03′′-27°63′08′′之间；地处云贵高原与四川盆地过渡地带，为云贵高原北部边缘斜坡地带，山脉走向大致与构造线基本一致，以北东向为主。工程区处于滇东北褶束Ⅲ级构造单元内，是加里东旋回开始发展起来的一个古生代沉积凹陷，总的特征是基底相对稳定，盖层构造变形相对简单。根据2015年颁布的《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，彝良县50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，场地类别为II类，地震分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.40秒。确定本区地震基本烈度为Ⅵ度，工程按Ⅶ度设防。项目区所在地洛旺乡江岸气候温和，夏季炎热；靠近朝天马森林的三合林区一带则“十月大雪飞，三月还降雪”。河谷地区年均日照863.4小时。海拔800米以下河谷年均温度16.5℃，1800米以上高山5—10℃，年均降雨量1136.8mm，属中亚热带，北亚热带两种气候类型。根据彝良县气象局资料，彝良县20年一遇1小时的最大降雨量为55.4mm，6小时的最大降雨量为86.8mm，最大24小时暴雨118.6mm。彝良是昭通市水资源比较丰富的县之一，县境内有大小河流150多条，开发条件好，经流面积大于50km²的河流17条。总径流面积1850.4km²，径流量17.4亿m³，平均比降6.4‰，平均每平方公里面积产水60.1万m³。彝良土地类型有土类6个，亚类10个，土属23个，耕地土种45个，自然土种17个。彝良县植被类型属亚热带湿润常绿阔叶混交林，主要树种有次生性栎林、杨桦林、云南松林、杉木林、华山松林、山地旱生草木植被等，境内普遍分布着砍伐后形成的次生灌丛，类型有栎类灌丛、红子灌丛、杜鹃-山茶灌丛、马桑灌丛等，经济林木有柑桔、油桐、乌桕、茶叶、木漆、核桃、板栗等。

## 水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围包括首部枢纽区、引水建筑物及厂房枢纽区三部分组成，总面积为0.37hm²。

## 水土流失防治目标

### 执行标准等级

根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号）项目所在地彝良县属于“金沙江下游国家级水土流失重点治理区”，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），本项目水土流失防治应执行建设类项目一级水土流失防治标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），项目区属于水力侵蚀为主的西南岩溶区，水土流失允许流失量值为500t/km²·a。

### 防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目执行西南岩溶区建设类一级标准，结合本项目水土流失防治责任范围内地形地貌、土壤植被、水文气象等分析，进行修正后确定本方案防治目标如下：水土流失总治理度97%，土壤流失控制比0.85，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率21%。

## 项目水土保持评价结论

### 主体工程选址（线）评价

（1）项目区周边无生态脆弱区、泥石流易发区等易引起严重水土流失和生态恶化的区域，不存在制约因素；

（2）项目所在地属于国家级重点治理区，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治应执行建设类项目一级水土流失防治标准。

（3）本项目周围没有相关的植物保护带。（河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带）。

（4）工程选址未占用基本农田等基础设施，项目产业属于国家鼓励性产业，符合国家产业政策。

（5）工程选址不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测点和重点试验区，不在国家规定的水土保持长期定位观测站；

（6）本项目未涉及与“水保〔2007〕184号”文相关制约性条文。

（7）本项目与《中华人民共和国水土保持法》相关规定相符合。

（8）本项目与《生产建设项目水土保持技术标准》强制性条款相符合。

因此，本方案认为主体工程选址不存在水土保持制约因素限制。

## 水土流失预测结果

（1）建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测的重点时段主要为项目建设期；

（2）本工程建设扰动地表、损坏、占压的土地面积为0.37hm²；

（3）本工程建设损坏水土保持设施面积为0.37hm²；

（4）项目区预测时段内可能产生的水土流失总量为14.72t，新增水土流失量为12.88t，工程产生水土流失的重点部位为引水建筑物。

## 水土保持措施布设成果

一、主体工程具有水土保持功能措施工程量

主体工程设计中具有水土保持功能的措施有：引水建筑物植被恢复面积0.08hm²。厂房枢纽区排水沟36m，绿化措施0.01hm²。

二、方案新增水土保持措施工程量

1、工程措施

方案无新增的水土保持工程措施。

2、植物措施

方案新增的水土保持植物措施为：厂房枢纽区绿化覆土0.02万m³。

3、临时措施

方案新增的水土保持临时措施为：厂房枢纽区临时排水沟81m，临时沉砂池2口。

## 水土保持监测

方案确定的彝良县小干溪河小干溪末级电站水土流失防治责任范围面积为0.37hm²，水土保持监测范围与水土流失防治责任范围一致，水土保持监测的区域涵盖了首部枢纽区、引水建筑物和厂房枢纽区。

工程监测时段包括施工期和自然恢复期2个时段，其中：施工期1997年1月~1998年1月，计1.0年，自然恢复期监测时段为1998年1月~1998年12月，计1.0年，监测时段共计2.0年。

根据项目施工工艺特点及施工进度，结合项目区现状水土流失特点，该项目在建设期布设监测点3个，即首部枢纽区1个、引水建筑物1个、厂房枢纽区1个监测点；自然恢复期布设监测点2个，沿用建设期间引水建筑物、厂房枢纽区布置的2个监测点。

## 水土保持投资及效益分析成果

### 水土保持投资

项目水土保持总投资为9.16万元（含主体已设计具有水土保持功能措施投资3.43万元，方案新增水土保持投资5.73万元），其中工程措施费2.45万元，植物措施费1.13万元，临时工程费0.91元，独立费用4.10万元（其中监测费2.00万元，监理费0.03万元），基本预备费0.31万元，水土保持补偿费0.2618万元。

### 效益分析

通过各种防治措施的有效实施，水土流失治理度达99%，土壤流失控制达1.67，渣土防护率达99%，表土保护率达99.0%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率24.32%，通过防治措施的实施，各项防治指标均能达到方案目标值。

## 结论

项目建设从选址、建设方案、水土流失防治等方案均符合水土保持法律法规、技术标准的规定，施行水土保持措施后能达到控制水土流失、保护生态环境的目的。本工程的建设是可行的。

# 项目概况

## 项目组成及工程布置

### 项目基本情况

#### 项目名称及性质

项目名称：彝良小干溪河小干溪末级电站

建设单位：彝良两小发电有限责任公司

建设地点：彝良县牛街镇吴家沱村

建设性质：补报

所在流域：小干溪流域

工程任务：水力发电

装机规模：3×125KW+250KW

总投资：310万元，其中土建投资168万元。

建设工期：12个月，即1997年1月~1998年1月

#### 项目交通及地理位置

小干溪末级电站位于彝良县牛街镇吴家沱村，隶属牛街镇，电站厂址地理坐标：东经104°30′56.88139″，北纬27°49′1.38238″，电站大坝地理坐标：东经104°30′31.54771″，北纬27°48′37.42437″，电站交通依托小洛段道路。

2-1项目区地理位置

#### 项目规模及特性

小干溪末级电站开发任务以发电为目标，电站安装3台125千瓦及1台250卧式水轮机组，电站为引水式电站，主要建筑物有：取水坝、明渠、前池、压力管道、厂房、升压站、防洪河堤等。取水坝设计洪水为10年一遇，校核洪水为50年一遇，施工期洪水为5年一遇;厂址设计洪水为30年一遇，校核洪水为50年遇，施工期洪水为5年一遇。本工程地震基本烈度为Ⅶ度。

### 项目组成

本项目总占地面积0.37hm²，根据工程建设的特点、施工工艺及各建设内容的功能区划的不同，将本项目划分为首部枢纽区、引水建筑物、厂房枢纽区三部分，具体项目组成见表2-2。

表2-2     项目组成表

| 项目组成 | 占地面积（hm²） | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 0.02 | 由大坝及防洪河堤组成 |
| 引水建筑物 | 0.27 | 包括引水明渠、压力前池、压力管道等组成 |
| 厂房枢纽区 | 0.08 | 主要由厂房、升压站、职工宿舍、防洪河堤等组成。 |
| 合计 | 0.37 |  |

（一）首部枢纽区

拦河坝采用坝顶溢流重力坝，坝底宽3.5m，坝顶宽1.6m。坝体内设有冲沙孔、闸门、拦污栅，取水口直接连接引水明渠，设在取水坝左侧。

在取水坝顺流右侧设有重力式防洪河堤，长89m，高3.5m，基础开挖2.0m，底厚2.2m，顶厚0.8m。采用C20混凝土埋块石衬砌。

（二）引水建筑物

引水道布置在左岸，全为引水明渠，过水断面1.6m，明渠占地宽2.5m，长1030m。前池身长28m，宽8.0m，水深7.76m，蓄水容积1738.24m³，进水室布置在池身右侧，进水方向与池身轴线垂直，进水轴线距池末端14m，进水室长3.56m，宽6.3m，进水室前用1/4园弧与前池连接，进水室内设拦污栅一道。

（三）厂房及升压站

根据所选定的机电设备及布置方案，厂区布置有：防洪河堤、主厂房、升压站、职工宿舍等。防洪河堤为重力式河堤，长75m，高5.1m，基础开挖2.0m，底厚3.24m，顶厚0.8m。采用C20混凝土埋块石衬砌，整个厂区建筑均布置于河堤上方。

主厂房长占地面积0.08hm²，主厂房内布置两套水轮发电机组及相应的附属设备，并设置方便安装和检修之用的安装间。

升压站布置于厂房下游的山坡上，占地面积10×8=80m²，主要布置有升压变压器(主变)、开关、出线塔架等电气设备和避雷装置。

（四）弃渣场

由于本方案为补报性质，在报告编制时，项目建设时产生的弃渣早已维护回填大坝至厂址一侧的土路所用，现场已无弃渣产生。

## 工程占地

根据本项目主体设计资料，结合现场调查以及地形图量算，彝良县小干溪河小干溪末级电站由首部枢纽区、引水建筑物和厂房枢纽区组成，总占地面积0.37hm²，为永久占地，其中首部枢纽区占地0.02hm²，引水建筑物占地0.27hm²，厂房枢纽区占地0.08hm²。占地类型中全部为草地0.37hm²。项目现状占地面积及占地类型见表2-4。

表2-4    工程现状占地面积及占地类型表

| 序号 | 工程分区 | 小计（hm²） | 工程占地类型及面积（hm²） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草地 |  |
| 1 | 首部枢纽区 | 0.02 | 0.02 | 永久占地 |
| 2 | 引水建筑物 | 0.27 | 0.27 | 永久占地 |
| 3 | 厂房枢纽区 | 0.08 | 0.08 | 永久占地 |
| 合计 | 0.37 | 0.37 |  |

## 土石方及其平衡情况

### 绿化覆土规划

由于本方案为补报方案，根据建设单位提供信息，在厂区绿化面积0.01hm²，引水建筑物植被恢复面积0.08hm²，绿化覆土0.02万m³。覆土来源于厂区开挖的表土。

### 土石方来源分析

根据主体设计资料，结合现场踏勘，彝良县小干溪河小干溪末级电站在建设过程中的土石方工程主要包括：（1）厂区枢纽开挖；（2）建构筑物基础开挖；（3）引水建筑物开挖。

### 土石方平衡分析

1、厂区枢纽开挖

根据建设单位提供信息，在厂区枢纽区域，主要土石方来源于厂房开挖及地形场平，共开挖土石方0.03万m³，基础回填土石方0.03万m³，开挖的土石方全部用于回填利用该区域。

2、引水建筑物开挖

根据主体工程设计资料，引水建筑物土石方主要来源于引水明渠开挖，引水明渠长1030m，开挖土石方0.31万m³，开挖的土石方全部用于回填附近土路。

3、首部枢纽区

根据主体工程设计资料，首部枢纽区土石方主要来源于大坝基础开挖，开挖土石方0.01万m³，开挖的土石方全部用于回填附近土路使用。

### 土石方工程量统计

本工程开挖共产生土方0.37万m³。回填土方0.05万m³，本工程建设物永久弃渣0.32万m³，根据建设单位提供信息，项目建设时产生的弃渣用于回填大坝至厂房间土路所用，无专门的弃渣场堆放弃渣。

项目区土石方平衡及流向详见表2-6。

表2-6   工程土石方平衡汇总表      单位：万m³

| 序号 | 项目 |  | 回填量 | 调入 | 调出 | 外借 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土剥离 | 基础开挖 | 小计 | 基础回填 | 绿化覆土 | 骨料利用 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 首部枢纽区 |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 附近土路维护回填 |
| 2 | 引水建筑物 |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |
| 3 | 厂房枢纽区 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.02 | 0.35 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |  |

注：1、表中土石方均为自然方；

2、各行通过“开挖+调入+外借＝回填+调出+废弃”进行校核均满足要求；

## 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据对项目建设区域现场调查，工程建设不存在移民（拆迁）安置及专项设施改（迁）建工作。

## 施工进度

按照主体工程施工组织计划，本项目总工期为12个月，工程已于1997年1月开工，1998年1月竣工。

## 自然概况

### 地形地貌

项目区位于彝良县，介于东经104°05′14′′-104°05′25′′、北纬27°63′03′′-27°63′08′′之间；地处云贵高原与四川盆地过渡地带，为云贵高原北部边缘斜坡地带，山脉走向大致与构造线基本一致，以北东向为主。第四纪以来，工程区内地壳强烈上升，地形切割深，山峰林立，峡谷遍布，地势高峻，属侵蚀溶蚀中山地貌，深切“v”型谷多见。

### 地质

（1）地质

工程区处于滇东北褶束Ⅲ级构造单元内，是加里东旋回开始发展起来的一个古生代沉积凹陷，总的特征是基底相对稳定，盖层构造变形相对简单。工程区岩层为一倾向北西的单斜构造，倾角35—60°。区内无大的断裂，偶见小型褶曲，近地表岩层节理裂隙较为发育，属地质构造相对简单区，无不良地质现象，适宜建筑。

（2）地震

根据2015年颁布的《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，彝良县50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，场地类别为II类，地震分组为第二组，地震动反应谱特征周期为0.40秒。确定本区地震基本烈度为Ⅵ度，工程按Ⅶ度设防。

### 气象

项目区所在地洛旺乡江岸气候温和，夏季炎热；靠近朝天马森林的三合林区一带则“十月大雪飞，三月还降雪”。河谷地区年均日照863.4小时。海拔800米以下河谷年均温度16.5℃，1800米以上高山5—10℃，年均降雨量1136.8mm，属中亚热带，北亚热带两种气候类型。是降水丰富，雨热同期，立体气候显著的山区镇。根据彝良县气象局资料，彝良县20年一遇1小时的最大降雨量为55.4mm，6小时的最大降雨量为86.8mm，最大24小时暴雨118.6mm。多年平均气温为17℃，极端最高气温为41.2℃，极端最低气温为零下2.5℃；平均降雨量1226.2毫米，年平均风速较小，多年平均风速1.6m/s，极端风速11.5m/s，主导风向为西北向。

根据彝良县气象局资料，彝良县20年一遇1小时的最大降雨量为55.4mm，6小时的最大降雨量为86.8mm，最大24小时暴雨118.6mm。

### 水文

彝良是昭通市水资源比较丰富的县之一，县境内有大小河流150多条，开发条件好，经流面积大于50km²的河流17条。总径流面积1850.4km²，径流量17.4亿m³，平均比降6.4‰，平均每平方公里面积产水60.1万m³。以洛泽河、白水江和田黄河三大干流的水能储量最大，其中洛泽河水系发源于贵州省威宁县境内的草海，总径流面积439km²，河长145.2km，年径流量8.98亿m³。

### 土壤

彝良土地类型有土类6个，亚类10个，土属23个，耕地土种45个，自然土种17个。土属多，适宜多种农作物生长。在6个土壤类型中黄壤土最多，占土地总面积的38%，水稻土最少，占0.14%。有耕地40577hm²，其中水田2017hm²，旱地38470hm²，占总耕地面积的5.19%和94.81%，农业人口人均耕地0.08hm²。项目区土壤类型为黄棕壤土为主。

### 植被

彝良县植被类型属亚热带湿润常绿阔叶混交林，主要树种有次生性栎林、杨桦林、云南松林、杉木林、华山松林、山地旱生草木植被等，境内普遍分布着砍伐后形成的次生灌丛，类型有栎类灌丛、红子灌丛、杜鹃-山茶灌丛、马桑灌丛等，经济林木有柑桔、油桐、乌桕、茶叶、木漆、核桃、板栗等。

### 其它

根据资料分析和实地调查，项目区未涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园和重要湿地。

# 项目水土保持评价

## 主体工程选址（线）水土保持评价

### 主体工程选址水土保持制约性因素分许与评价

根据项目区地形条件、资源条件、市场条件、交通条件等来看，本项目的选址较为有利。从水土保持方面分析，本项目选址选线也符合要求，详细分析如下：

（1）项目区周边无生态脆弱区、泥石流易发区等易引起严重水土流失和生态恶化的区域，不存在制约因素；

（2）项目所在地属于国家级重点治理区，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治应执行建设类项目一级水土流失防治标准。

（3）本项目周围没有相关的植物保护带。（河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带）。

（4）工程选址未占用基本农田等基础设施，项目产业属于国家鼓励性产业，符合国家产业政策。

（5）工程选址不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测点和重点试验区，不在国家规定的水土保持长期定位观测站；

（6）本项目未涉及与“水保〔2007〕184号”文相关制约性条文。

（7）本项目与《中华人民共和国水土保持法》相关规定相符合。

（8）本项目与《生产建设项目水土保持技术标准》强制性条款相符合。

因此，本方案认为主体工程选址不存在水土保持制约因素限制。

### 主体方案比选水土保持分析与评价

彝良县小干溪河小干溪末级电站位于彝良县牛街镇吴家沱村，项目场地范围内地基土（岩）层结构较为简单，层位稳定，该场地无崩塌、滑坡迹象及其它不良物理地质现象，场地水文地质较简单，地下水埋藏较深，不会对建构筑物基础产生不良影响。项目所在区域不属于环境重点保护区。选址也没有占用县级以上人民政府确定的水土保持重点试验区、监测站。由于电站建设已完工且营运多年，主体工程未进行方案比选。

## 主体工程设计中水土保持措施界定

### 水土保持工程的界定

一、水土保持工程界定的原则

①以防治水土流失为主要的防护工程，应界定为水土保持工程。以主体工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防范措施体系，仅对其进行水土保持分析与评价；当不能满足水土保持要求时，可要求主体设计修改完善，也可提出的补充措施（纳入水土流失防治措施体系）。

②对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后需归还当地群众或政府，水土流失防治责任将发生转移，须通过水土保持验收予以确认，各项防护措施均应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

③对永久占地区内主体设计功能和水土保持功能难以区分的防护措施，可按破坏性试验的原则进行排除：假定没有这项措施，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，该项防护措施界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

二、主体工程具有水土保持工程界定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》中的水土保持界定原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的相关规定，主体工程设计水土保持措施界定情况详见下表。

表3-1主体设计水土保持工程界定情况一览表

| 防治分区 | 主体设计具有水土保持功能的措施 |
| --- | --- |
|  | 不界定为水土保持工程 | 界定为水土保持工程 |
| 首部枢纽区 | 取水坝 | / |
| 引水建筑物 |  | 植被恢复 |
| 厂房枢纽区 | 围墙 | 排水沟、绿化 |

### 不计入水土保持方案投资的措施评价

（1）取水坝

主体设计中，取水坝采用坝顶溢流重力坝，坝底宽3.5m，坝顶宽1.6m。坝体内设有冲沙孔、闸门、拦污栅，取水口直接连接引水明渠，设在取水坝左侧取水坝具有一定水土保持功能，但其主要是主体功能而设计的，按照相关规范要求不计入水土保持工程，其投资不计入水土保持投资。

（2）围墙

在厂区建设大量围墙，围墙主要为防止牲畜及闲杂人进行厂区，围墙具有一定的水土保持功能，但其主要是主体功能而设计的，按照相关规范要求不计入水土保持工程，其投资不计入水土保持投资。

### 主体工程设计中具有水土保持功能的措施工程量统计

一、引水建筑物

1、植被恢复

根据现场勘查及业主提供资料，建设单位在引水建筑物区域实施了植被恢复措施，植被面积0.08hm²。

二 、厂房枢纽区

1、排水沟

根据主体工程设计及业主提供资料，厂区排水沟36m，建设在厂房枢纽四周及建筑物周围，土石方开挖25m³，浆砌石19m³。

2、绿化

根据主体工程设计及业主提供资料，厂区绿化0.01hm²。

三、主体工程具有水土保持功能措施的工程量统计

综上所述，主体工程具有水土保持功能的措施有：引水建筑物植被恢复面积0.08hm²。厂房枢纽区排水沟36m，绿化措施0.01hm²。主体工程具有水土保持功能的措施及投资见下表3-2。

表3-2主体工程中具有水土保持功能的措施数量及投资

| 防治分区 | 措施布设 | 工程量 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引水建筑物 | 植被恢复 | hm² | 0.08 | 100000 | 0.80 | 植物措施 |
| 厂房枢纽区 | 排水沟 | 长度 | m | 36 | 680 | 2.45 | 工程措施 |
|  | 植被恢复 | hm² | 0.01 | 180000 | 0.18 | 植物措施 |
| 合计 |  |  | 3.43 |  |

### 结论性意见

（1）项目所在地属于彝良县牛街镇吴家沱村，不存在水土保持制约因素。

（2）工程总体布置合理、土石方调运、弃渣处理方式、施工组织、施工工艺等基本符合水土保持要求，有利于减少工程建设引起的水土流失。

（3）主体工程中设计的水土保持措施主要为植物措施，该措施均具有较好的水土保持功效，但主体已有的水土保持措施尚不能完全满足水土保持要求，本方案将在后续章节补充完善。

# 水土流失分析与预测

## 水土流失现状

工程现状占用土地类型主要为草地。由于地形地貌及土地利用方式的不同，土壤侵蚀模数也存在差异。本方案在水土流失预测中，根据现场情况调查，结合土壤侵蚀分类分级标准，各土地类型土壤侵蚀模数取值详见表4-1。

表4-1             土壤侵蚀模数取值

| 序号 | 地类 | 自然因素及现状情况 | 侵蚀模数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地 | 荒草覆盖 | 400t/km²·a | 微度侵蚀 |

按照表4-1划定的现状土壤侵蚀模数取值标准，采用加权平均法计算工程各水土流失预测分区现状平均侵蚀强度。根据项目区现状占地情况，加权平均计算得出项目区现状土壤侵蚀模数背景值为400t/(km²·a)，为微度侵蚀，具体详见表4-2。

表4-2        项目区土壤侵蚀模数统计

| 预测分区 | 占地类型 | 预测面积（hm²） | 侵蚀模数（t/km²·a） | 预测面积（hm²） | 加权模数（t/km²·a） | 计算结果（t/km²·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 草地 | 0.02 | 400 | 0.02 | 400 | 400 |
| 引水建筑物 | 草地 | 0.27 | 400 | 0.27 | 400 | 400 |
| 厂房枢纽区 | 草地 | 0.08 | 400 | 0.08 | 400 | 400 |
| 合计 | 0.37 |  | 0.37 |  | 400 |

## 土壤流失量预测

### 预测单元

本工程水土流失分析的范围主要是防治责任范围内各防治分区，包括首部枢纽区、引水建筑物和厂房枢纽区三个大区。具体分区详见表4-3。

表4-3    水土流失预测分区情况

| 序号 | 水土流失预测分区 | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首部枢纽区 | 0.02 |
| 2 | 引水建筑物 | 0.27 |
| 3 | 厂房枢纽区 | 0.08 |
| 合计 | 0.37 |

### 预测时段

预测时段应根据实际情况确定；工程建设期12个月（1.0年），自然恢复期为1.0年。具体划分情况详见表4-4。

表4-4    水土流失预测时段划分

| 序号 | 水土流失预测分区 | 水土流失预测时段（a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 （T1） | 自然恢复期 （T2） | 合计 （T1＋T2） |
| 1 | 首部枢纽区 | 1.0 |  | 1.0 |
| 2 | 引水建筑物 | 1.0 | 1.00 | 2.0 |
| 3 | 厂房枢纽区 | 1.0 | 1.00 | 2.0 |

### 扰动后土壤侵蚀模数的确定

根据本项目地形、地貌、降雨、土壤等水土流失影响因子的特性及预测对象受扰动情况，根据同类项目实验观测方法确定，按水土流失最不利条件来取最大土壤侵蚀模数，最后确定扰动后的土壤侵蚀模数。

表4-5     各分区后期扰动地貌土壤侵蚀模数表

| 序号 | 项目组成 | 平均土壤侵蚀模数（t/km²·a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 1 | 首部枢纽区 | 4000 |  |
| 2 | 引水建筑物 | 4000 | 800 |
| 3 | 厂房枢纽区 | 3000 | 800 |

### 预测结果

项目建设过程中土壤流失预测总量14.72t，新增土壤流失量12.88t。

表4-6         扰动地表水土流失量预测结果统计表

| 预测单元 | 预测时段 | 原生侵蚀模数（t/km².a） | 扰动后侵蚀模数（t/km².a） | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 原生水土流失量（t） | 预测流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 施工期 | 400 | 4000 | 0.02 | 1 | 0.08 | 0.80 |
| 引水建筑物 | 施工期 | 400 | 4000 | 0.27 | 1 | 1.08 | 10.80 |
|  | 自然恢复期 | 400 | 800 | 0.08 | 1 | 0.32 | 0.64 |
| 厂房枢纽区 | 施工期 | 400 | 3000 | 0.08 | 1 | 0.32 | 2.40 |
|  | 自然恢复期 | 400 | 800 | 0.01 | 1 | 0.04 | 0.08 |
| 合计 |  |  | 0.37 |  | 1.84 | 14.72 |

表4-8 土壤流失预测汇总表

| 预测单元 | 原生流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） | 占新增流失量比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 0.08 | 0.80 | 0.72 | 5.59 |
| 引水建筑物 | 1.40 | 11.44 | 10.04 | 77.95 |
| 厂房枢纽区 | 0.36 | 2.48 | 2.12 | 16.46 |
| 合计 | 1.84 | 14.72 | 12.88 | 100.00 |

根据各预测分区水土流失量及新增水土流失量预测，项目区中引水建筑物水土流失较为严重，应加强防治，是本方案的重点治理区域。

## 水土流失危害分析

本项目建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取水土保持措施，可能新增水土流失总量为12.88t，水土流失不仅影响项目本身的建设及安全，也将对项目所在区域的生态环境和社会环境带来不利影响。

## 指导性意见

### 预测结论

经分析计算，本项目水土流失预测主要结果如下：

（1）建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测的重点时段主要为项目建设期；

（2）本工程建设扰动地表、损坏、占压的土地面积为0.37hm²；

（3）本工程建设损坏水土保持设施面积为0.37hm²；

（4）项目区预测时段内可能产生的水土流失总量为14.72t，新增水土流失量为12.88t，工程产生水土流失的重点部位为引水建筑物。

# 水土保持措施

## 防治区划分

### 防治责任范围确定

经确认，本项目水土流失防治责任范围包括首部枢纽区、引水建筑物及厂房枢纽区三部分组成，总面积为0.37hm²。

表5-1  项目区水土流失防治责任范围面积统计表

| 序号 | 工程分区 | 小计（hm²） | 工程占地类型及面积（hm²） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草地 |  |
| 1 | 首部枢纽区 | 0.02 | 0.02 | 永久占地 |
| 2 | 引水建筑物 | 0.27 | 0.27 | 永久占地 |
| 3 | 厂房枢纽区 | 0.08 | 0.08 | 永久占地 |
| 合计 | 0.37 | 0.37 |  |

### 防治分区

根据分区原则对项目建设区进行分区，分为首部枢纽区、引水建筑物及厂房枢纽区三个防治分区。水土流失防治分区详见图5-1。

图5-1     水土流失防治分区图

## 措施总体布局

根据项目建设布局情况以及水土保持防治分区的划分，本章水土流失防治体系按各工程建设区域分别布设。

表5-2水土保持措施体系表（包括主体设计、新增）

| 防治分区 | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 引水建筑物 | 植被恢复 | 主体工程已考虑 |
|  | 厂房枢纽区 | 排水沟 | 主体工程已考虑 |
|  |  | 植被恢复 | 主体工程已考虑 |
|  |  | 临时排水沟 | 本方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 本方案新增 |
|  |  | 绿化覆土 | 本方案新增 |

## 分区措施布设

### 引水建筑物水土保持设计

植物措施：

1、植被恢复

根据现场勘查及业主提供资料，建设单位在引水明渠区域实施了植被恢复措施，植被面积0.08hm²。

### 厂房枢纽区水土保持设计

工程措施：

1、排水沟

根据主体工程设计及业主提供资料，厂区排水沟36m，建设在厂房枢纽四周及建筑物周围，土石方开挖25m³，浆砌石19m³。

植物措施：

1、绿化

根据主体工程设计及业主提供资料，厂区绿化0.01hm²。

2、绿化覆土

由于本方案为补报性质，根据建设单位提供信息，在厂房区建设绿化时，对其进行覆土，共覆土0.02万m³，绿化覆土来源于厂房区剥离的表土。

临时措施：

1、临时排水沟：

在项目区根据永临结合原则，新增临时排水沟81m，可满足整个项目施工期间的内部临时排水需要。排水沟断面为：a=0.3m，b=0.7m，h＝0.4m，开挖土方16m³。排水沟连接沉砂池后排至项目区东侧的河沟中。排水沟需跨路和建筑时，采用盖板遮盖。

2、沉砂池

为完善排水系统，拦蓄和沉淀泥沙，方案设计在临时排水沟末端布设沉砂池，共布设2口，沉砂池为矩形断面，断面尺寸为a×b×h＝5.0m×2m×1.5m，采用粘土砖砌筑，砌筑厚度24cm。工程量（2口）土方开挖30m³，砖砌体14m³，抹面26m³。

### 防治措施工程量汇总

一、主体工程具有水土保持功能措施工程量

经统计，主体工程设计中具有水土保持功能的措施有：引水建筑物植被恢复面积0.08hm²。厂房枢纽区排水沟36m，绿化措施0.01hm²。

表5-3    主体工程设计具有水土保持功能措施工程量

| 防治分区 | 措施布设 | 工程量 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引水建筑物 | 植被恢复 | hm² | 0.08 | 100000 | 0.80 | 植物措施 |
| 厂房枢纽区 | 排水沟 | 长度 | m | 36 | 680 | 2.45 | 工程措施 |
|  | 植被恢复 | hm² | 0.01 | 180000 | 0.18 | 植物措施 |
| 合计 |  |  | 3.43 |  |

二、方案新增水土保持措施工程量

1、工程措施

经统计，方案无新增的水土保持工程措施。

2、植物措施

经统计，方案新增的水土保持植物措施为：厂房枢纽区绿化覆土0.02万m³。

具体工程量为：覆土量0.02万m³。

表5-4           方案新增植物措施工程量

| 防治分区 | 防治措施 | 数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 覆土（万m³） |
| 厂房枢纽区 | 绿化覆土 | 0.02万m³ | 0.02 |
| 合计 |  | 0.02 |

3、临时措施

经统计，方案新增的水土保持临时措施为：厂房枢纽区临时排水沟81m，临时沉砂池2口。

具体工程量为：土方开挖46m³，砖砌体14m³，抹面26m³。

表5-5      新增水土保持临时措施统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 数量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土石方开挖（m³） | M5.0砖砌体（m³） | M10砂浆抹面（m²） |
| 厂房枢纽区 | 临时排水沟 | 81m | 16 |  |  |
|  | 临时沉砂池 | 2口 | 30 | 14 | 26 |
| 合计 | 46 | 14 | 26 |

## 施工要求

### 施工组织原则

结合项目实际，新增水保工程具体施工组织原则如下：

（1）水保措施的实施尽可能的遵从“三同时”原则。

（2）与主体工程相配合、协调，利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件。

（3）水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失。

（4）施工进度安排坚持“保护优先、及时跟进”的原则。

### 施工组织形式

本方案防治措施包括临时防护措施和建议性植物措施，不同的措施其施工组织形式不同，应区别对待。

施工时应根据各防治区域具体的措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰，与主体工程施工一并进行。

### 施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的相关规定，水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好，满足防治要求。

### 实施进度安排

由于本项目于1997年1月开工建设，于1998年1月完工，安排水土保持防治措施要与主体工程同期建设，在主体工程交付使用时，水土保持工程也同时完成。

# 水土保持监测

## 范围和时段

### 监测范围

本方案确定的彝良县小干溪河小干溪末级电站水土流失防治责任范围面积为0.37hm²，水土保持监测范围与水土流失防治责任范围一致，水土保持监测的区域涵盖了首部枢纽区、引水建筑物和厂房枢纽区。

### 监测时段

本工程监测时段包括施工期和自然恢复期2个时段，其中：施工期1997年1月~1998年1月，计1.0年，自然恢复期监测时段为1998年1月~1998年12月，计1.0年，监测时段共计2.0年。

## 内容和方法

### 监测内容

根据《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）的要求，结合项目区的实际情况，水土保持监测的内容主要包括：水土流失防治责任范围监测、弃土弃渣情况监测、水土流失防治监测、水土流失状况监测、水土流失危害调查监测以及建设单位水土保持工作管理情况等。

### 监测方法

根据《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（水利部办公厅，2015年7月2日），结合实地调查、巡查及定位监测等设备配合传统水土保持监测手段，对项目区内的首部枢纽区、引水建筑物和厂房枢纽区进行监测。

### 监测频次

建设期（即：施工准备期、施工期）雨季（5～10月）每月监测1次，旱季每季监测1次，R24h≥50mm时需加测一次；自然恢复期（即：运行初期）每季度监测1次，R24h≥50mm时需加测一次。如发生水土流失灾害事件，需在发生后1周内完成监测。

## 点位布设

根据项目施工工艺特点及施工进度，结合项目区现状水土流失特点，该项目在建设期布设监测点3个，即首部枢纽区1个、引水建筑物1个、厂房枢纽区1个监测点；自然恢复期布设监测点2个，沿用建设期间引水建筑物、厂房枢纽区布置的2个监测点。

表6-1                 监测点布设计划表

| 监测区域 | 具体位置 | 建设期监测点位 | 自然恢复期监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 土石方开挖区域 | 1个 | -- |
| 引水建筑物 | 压力管道区域 | 1个 | 1个 |
| 厂房枢纽区 | 绿化区域 | 1个 | 1个 |
| 合计 | 3个 | 1个 |

## 实施条件和成果

### 监测设施设备及人员配备

（一）监测设施

根据以上分析的监测内容及方法，需要以下监测设备，下面以列表的形式说明监测设施设备情况，具体情况见表6-2。

表6-2                监测设施设备情况

| 序号 | 监测内容 | 监测设施设备 | 尺寸及规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成活率、冠幅、盖度与密度、生长率（高度），植被生长状态 | 测绳、卡尺、枝剪、标本夹、皮尺等 | 常规 |
| 2 | 水土流失面积、形式和程度 | GPS 、卡尺、测绳、铁钉、塑料绳、标竿 | 细长型铁钉 |
| 3 | 扰动地表面积 | GPS定位仪、标竿 | 常规 |
| 4 | 施工场地临时堆土量 | GPS定位仪、标竿、皮尺 | 常规 |
| 5 | 调查监测 | GPS定位仪、照相机、无人机、标竿、卷尺 | 常规 |

（二）监测人员

本项目水土保持监测可由业主自行组织技术力量或委托相关机构进行水土保持监测。受委托的监测单位或团体应具有相应工作经验及专业技术背景，监测的操作过程及数据采集和分析能力应满足水土保持技术对应的规范要求。

水土保持监测人员至少需要3人，根据该项目建设情况，方案设计本项目水土保持监测人员需1组。

每组监测人员专业配备：测量人员1名、调查人员1名、记录人员1名。

### 监测成果

水土保持监测工作结束后，应及时对原始数据进行整理分析，提出以下成果要求：

（1）监测资料应及时按6项防治指标进行分项整理分析，如实反映6项防治指标的实时变化情况；建立监测档案，每年年底进行年度总结，编制监测报表和报告，向建设单位及相应水行政主管部门报送监测成果；通过对监测成果的分析，明确6项水土流失防治指标（水土流失治理度、土壤流失控制比、渣上防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率）；

（2）最终成果监测技术报告应包括监测实施细则的主要内容，同时增加监测结果与分析、监测结论和建议等；图件和照片包括水土保持防治责任范围、水土保持措施总体布局图、监测设施典型设计图和动态监测场景照片等；

（3）监测成果应包括监测点和调查监测的基本情况，以及监测设备、监测仪器和监测方法的说明；各种经校核、复核的原始监测资料成果，以及相关的分析图表和文字说明；各项调查、观测和汇总数据；监测情况、时间、地点、监测项目和方法、监测成果以及存在的问题和下一步建设项目水土保持工作建议等；

（4）水土保持监测成果包括水土流失原始调查记录册、水土保持监测年度报告、重大水土流失事件专项报告等；

（5）水土保持监测年度报告和总结报告应报各级水土保持生态环境监测主管部门备案；

（6）水土保持监测报告应满足水土保持工程专项验收的要求，并作为验收依据。

# 水土保持投资估算及效益分析

## 投资估算

### 编制原则及依据

#### 编制原则

（1）水土保持方案作为项目建设的一个重要组成部分。估算的编制依据、价格水平年、主要工程单价、费用计取等与主体工程一致，不能满足要求的部分，采用水利部水总〔2003〕67号文颁布的《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》进行补充；

（2）对主体工程中具有水土保持功能的工程计入本工程水土保持方案投资估算中。

（3）主要材料价格及工程措施单价与主体工程一致。

（4）主体工程分部投资的价格水平年为2020年，为了使水土保持方案投资价格与主体一致所以方案投资水平年同样按2020年第3季度进行编制。

#### 编制依据

（1）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总〔2003〕67号文）；

（2）《开发建设项目水土保持工程概（估）算定额》（水利部水总〔2003〕67号文）：

（3）《云南省物价局 云南省财政厅 云南省水利厅 关于水土保持补偿费收费标准的通知》（云价收费〔2017〕113号）；

（4）《云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建标〔2018〕89号）；

（5）《云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程造价计价依据中有关税率及系数的通知》(云水规计〔2018〕103号)；

（6）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448 号）；

（7）其他相关编制依据。

### 编制说明与估算成果

#### 基础单价

（1）人工单价

水土保持工程措施单价采用主体工程估算单价，人工单价按9.19元/工时计。

（2）主要材料价格

主要材料预算单价参考《云南省工程建设材料设备价格信息》和主体工程估算材料价格确定。

（3）次要材料价格

不足部分按当地现行市场价计算。

（4）施工机械台时费

按照水利部水总﹝2003﹞67号文《水土保持工程施工机械台时费定额》进行计算，施工机械台时费定额的折旧费除以 1.13 调整系数，修理及替换设备费除以 1.09 调整系数。

（5）主体工程已有的相关单价

为了和主体工程估算编制保持一致，主体工程投资中和本方案估算中已有的同种措施的相关单价，本方案直接采用。

#### 取费标准

表7-1基本费率表

| 项目 | 措施 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他直接费费率 | 工程措施 | 直接费 | 2.00 |
|  | 林草措施 | 直接费 | 1.00 |
| 现场经费费率 | 土石方工程 | 直接费 | 5.00 |
|  | 其他工程 | 直接费 | 5.00 |
|  | 植物措施 | 直接费 | 4.00 |
| 间接费费率 | 土石方工程 | 直接工程费 | 5.00 |
|  | 混凝土工程 | 直接工程费 | 4.30 |
|  | 基础处理工程 | 直接工程费 | 6.50 |
|  | 其他工程 | 直接工程费 | 4.40 |
|  | 植物措施 | 直接工程费 | 3.30 |
| 企业利润费率 | 工程措施 | 直接工程费＋间接费 | 7.00 |
|  | 林草措施 | 直接工程费＋间接费 | 5.00 |
| 税金 | 工程措施 | 直接工程费＋间接费＋企业利润 | 9.00 |
|  | 林草措施 | 直接工程费＋间接费＋企业利润 | 9.00 |

#### 投资估算成果

本项目水土保持总投资为9.16万元（含主体已设计具有水土保持功能措施投资3.43万元，方案新增水土保持投资5.73万元），其中工程措施费2.45万元，植物措施费1.13万元，临时工程费0.91元，独立费用4.10万元（其中监测费2.00万元，监理费0.03万元），基本预备费0.31万元，水土保持补偿费0.2618万元。

水土保持投资汇总表和各部分投资估算见表7-2～表7-7。

表7-2      水土保持投资总估算表     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 合计（万元） | 所占比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施费 | 2.45 | 26.75 |
| 二 | 第二部分 植物措施费 | 1.13 | 12.34 |
| 三 | 第三部分 临时工程费 | 0.91 | 9.93 |
| 四 | 第四部分 独立费 | 4.1 | 44.76 |
| 五 | 基本预备费 | 0.31 | 3.38 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 0.2618 | 2.86 |
| 七 | 水土保持总投资 | 9.16 | 100.00 |

表7-3      主体工程中具有水土保持功能的措施数量及投资

| 防治分区 | 措施布设 | 工程量 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引水建筑物 | 植被恢复 | hm² | 0.08 | 100000 | 0.80 | 植物措施 |
| 厂房枢纽区 | 排水沟 | 长度 | m | 36 | 680 | 2.45 | 工程措施 |
|  | 植被恢复 | hm² | 0.01 | 180000 | 0.18 | 植物措施 |
| 合计 |  |  | 3.43 |  |

表7-4          分区措施投资表      单位：万元

| 编号 | 工程或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 0.00 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0.15 |
| 1 | 厂房枢纽区 |  |  |  | 0.15 |
| ① | 覆土 |  |  |  | 0.15 |
|  | 覆土量 | 万m³ | 0.02 | 7.6 | 0.15 |
| 三 | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 0.91 |
| 1 | 厂房枢纽区 |  |  |  | 0.91 |
| ① | 临时排水沟 | m | 81 |  | 0.03 |
|  | 土方开挖 | m³ | 16 | 20.74 | 0.03 |
| ② | 沉砂池 | 口 | 2 |  | 0.88 |
|  | 土方开挖 | m³ | 30 | 20.74 | 0.06 |
|  | 砌砖 | m³ | 14 | 540.55 | 0.76 |
|  | 砂浆抹面 | m² | 26 | 21.3 | 0.06 |
| 四 | 一至三部分合计 |  |  |  | 1.06 |

表7-5    独立费用计算表      单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 计算方式 | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位管理费 | % | 1.06 | 一至三部分合计之和的2% | 0.02 |
| 2 | 工程建设监理费 | % | 1.06 | 一至三部分合计之和的3% | 0.03 |
| 3 | 科研勘测设计费 | % | 1.06 | 一至三部分合计之和的5% | 0.05 |
| 4 | 水土保持监测费 | 项 | 1 | 按实际监测合同 | 2.00 |
| 5 | 水土保持设施竣工验收报告编制费 | 项 | 1 | 按实际验收合同 | 2.00 |
| 6 | 合计 |  |  |  | 4.10 |

表7-6     水土保持补偿费计算表      单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 计算方式 | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持补偿费 | hm² | 0.37 | 0.7元/m² | 0.2618 |

表7-7     基本预备费计算表      单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 计算方式 | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本预备费 | % | 5.16 | 按照一至四部分合计之和的6% | 0.31 |

表7-8主要材料价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油0# | t | 7252.18 | 主体单价 |
| 2 | 汽油93# | t | 8821.65 | 主体单价 |
| 3 | 水泥P.O32.5 | t | 423.05 | 主体单价 |
| 4 | 砂 | m³ | 89.59 | 主体单价 |
| 5 | 碎石 | m³ | 86.36 | 主体单价 |
| 6 | 块石 | m³ | 79.2 | 主体单价 |
| 7 | 红砖 | 千块 | 436 | 主体单价 |
| 8 | 钢筋 | t | 4100 | 市场价 |

表7-9砂浆材料单价计算表

| 砂浆 强度 | 水泥 标号 | 砂子 粒度 | 水灰比 | 稠度 | 配合比 （重量比） | 1m³砂浆材料用量 | 预算价 格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 水泥（kg） | 砂（m³） | 水（m³） |  |
| M10砂浆 | 32.5 | 中砂 | 0.89 | 4~6 | 1 | 4.8 | 327 | 0.87 | 0.291 | 226.10 |
| M5砂浆 | 32.5 | 中砂 | 1.13 | 4~6 | 1 | 6.4 | 256 | 1.13 | 0.289 | 216.13 |

表7-10施工机械台时费汇总表

| 定额编号 | 名称及规格 | 基础台时费 | 海拔调整后单价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 人工费 | 动力燃料费 |  |
|  |  |  |  |  |  | 费用 | 数量 | 单价 | 费用 | 数量 | 单价 | 系数 | 费用 |
|  |  | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 小时 | 元 | 元 | kg | 元 |  | 元 |
| 1031 | 74kW推土机 | 137.51 | 16.81 | 20.93 | 0.86 | 22.06 | 2.40 | 9.19 | 76.85 | 10.60 | 7.25 | 1.00 | 137.51 |
| 2002 | 0.4m³混凝土搅拌机 | 26.25 | 2.91 | 4.90 | 1.07 | 11.95 | 1.30 | 9.19 | 5.42 | 8.60 | 0.63 | 1.00 | 26.25 |
| 3059 | 胶轮架子车 | 0.82 | 0.23 | 0.59 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.82 |

#### 分年度投资安排

根据本工程施工总进度计划和水土保持方案进度计划，水土保持投资分年度投资与水土保持设计施工进度保持一致，分年度投资见表7-12。

表7-12          分年度投资表            单位：万元

| 序号 | 项目 | 费用（万元） | 1997年1月~1998年1月 | 1998年1月~1998年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 2.45 | 2.45 |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 1.13 | 1.13 |  |
| 三 | 第三部分 施工临时工程 | 0.91 | 0.91 |  |
| 四 | 第四部分 独立费用 | 4.10 | 0.10 | 4.00 |
| 1 | 建设单位管理费 | 0.02 | 0.02 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 0.03 | 0.03 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 | 0.05 | 0.05 |  |
| 4 | 水土保持监测费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 水土保持设施竣工验收报告编制费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 五 | 基本预备费 | 0.31 | 0.11 | 0.20 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 0.2618 | 0.2618 |  |
| 七 | 水土保持总投资 | 9.16 | 4.96 | 4.20 |

## 效益分析

本工程水土保持方案实施后，生态效益实现情况详见表7-13、7-14。

表7-13                  工程完工后占地面积统计表

| 防治分区 | 项目建设区面积（hm²） | 建筑及硬化占地占地（hm²） | 工程措施面积（hm²） | 植物措施面积（hm²） | 水土流失面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首部枢纽区 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |
| 引水建筑物 | 0.27 | 0.19 |  | 0.08 | 0.27 |
| 厂房枢纽区 | 0.08 | 0.07 |  | 0.01 | 0.08 |
| 合计 | 0.37 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0.37 |

表7-14               水土保持方案目标值实现情况评估表

| 评估指标 | 目标值 | 评 估 依 据 | 单位 | 数量 | 设计达到值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理程度(%) | 97 | 水土保持措施面积 | hm² | 0.37 | 99.0 | 达 标 |
|  |  | 防治责任范围水土流失总面积 | hm² | 0.37 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 0.85 | 土壤容许流失量 | t/(km²·a) | 500 | 1.67 | 达 标 |
|  |  | 侵蚀模数达到值 | t/(km²·a) | 300 |  |  |
| 渣土防护率(%) | 92 | 采取措施后实际拦挡弃渣量和临时堆土量 | ×104m³ | 0.32 | 99.0 | 达 标 |
|  |  | 弃渣量和临时堆土量总和 | ×104m³ | 0.32 |  |  |
| 表土保护率(%) | 95 | 保护的表土数量 | ×104m³ | 0.02 | 99.0 | 达 标 |
|  |  | 可剥离表土总量 | ×104m³ | 0.02 |  |  |
| 林草植被恢复率(%) | 96 | 林草植被面积 | hm² | 0.09 | 99.0 | 达 标 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm² | 0.09 |  |  |
| 林草覆盖率(%) | 21 | 林草植被面积 | hm² | 0.09 | 24.32 | 达 标 |
|  |  | 防治责任范围总面积 | hm² | 0.37 |  |  |

通过各种防治措施的有效实施，水土流失治理度达99%，土壤流失控制达1.67，渣土防护率达99%，表土保护率达99.0%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率24.32%，通过防治措施的实施，各项防治指标均能达到方案目标值。

# 水土保持管理

## 组织管理

### 组织机构与管理

水土保持方案能否按规定的技术要求及进度安排保质保量地实施，并能达到预期的防治效益，组织领导和管理措施是关键。本方案由建设单位组织实施，其要求是必须承诺和落实具体的实施保证措施，并经方案批准机关审查同意，也建议由业主代表或主要负责人担任领导，配备一名以上专职技术人员，负责水保方案的具体实施。需做好如下管理工作：

（1）根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由建设单位负责组织实施。为了保证水土保持方案的顺利实施，建立强有力的组织机构是十分必要的。因此，在工程筹建期，建设单位至少需1位水土保持专业人员，负责水土保持方案的委托编制、报批和方案实施工作。

（2）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益。

（3）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门，报告水土流失治理情况，并制定水土保持方案详细实施计划。

（4）工程建设期间，负责与设计、施工、监理、监测单位保持联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持工作的正常顺利开展，并按时竣工，减少或避免工程建设可能造成的水土流失和生态环境的破坏。

（5）工程现场进行监测和观测，掌握工程建设期间的水土流失及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供基础资料。

（6）建立健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

### 管理措施

（1）建设单位、设计单位、施工单位和监理单位应加强《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的学习、宣传工作，使项目实施真正依照环境保护法、水土保持法等有关法律法规进行，最终促使每一位建设者，都能自觉自愿地做好本工程的水土保持工作。

（2）制定详细的水土保持方案实施进度，加强计划管理，以确保各项水土保持措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。

（3）积极与工程涉及的水行政主管部门联系，依托其技术力量，对水土保持措施进行经常性的定时、定点监测，分析水土保持方案的防治效果，对补充设计的水土保持措施加强管理。

（4）专项管理，加强财务检查和审计工作，做到专款专用，严禁挪用和挤占。

（5）施工完毕后，按《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》在主体工程投入运营前水土保持设施按“三同时”制度应与主体工程同时竣工验收合格后才能投入使用。

## 后续设计

水土保持方案经水行政主管部门批复后，由业主、当地水行政主管部门水土保持机构监督实施。经审批的项目，如性质、规模及建设地点等发生变化时，项目建设单位应及时修改水土保持方案，并报原审批单位审批。后续设计主要包括：

（1）水土保持方案报告批复后，建设单位必须委托具有相应资质的设计单位完成水土保持施工图设计，并有水土保持专业技术人员参加，审查完成后报水行政主管部门备案。

（2）水土保持方案和水土保持工程设计变更应按规定报水行政主管部门报审批准。

（3）方案报批核准后，建设单位应严格按照水保方案实施，加强水土保持监测工作，严格落实好“三同时”工作。

（4）施工结束后，建设单位应及时向水行政主管部门申报水土保持设施验收。

## 水土保持监测

建议建设单位自行组织或委托具有资格水平的技术服务单位开展工作，本方案要求本项目从事监测工作的技术人员应具有相应的技术水平，监测工作开展后应该在30日之内向地方水土保持生态环境监测主管部门提交水土保持生态环境监测委托书和监测合同备案。

在方案批复后应尽快开展监测，在监测过程中应及时将监测的原始资料进行整理，并提出有关的分析整理成果，并定期报送建设单位和水行政主管部门，以便及时调整相应的治理方案，监测成果同时还将作为竣工验收的依据。

## 水土保持监理

根据国家计委和水利部的要求，水土保持生态工程的建设纳入基本建设管理程序，经水行政主管部门批复的水土保持方案，在其实施过程中必须进行水土保持监理，监理成果是开发建设项目水土保持设施验收的主要依据之一。

工程建设期间，建设单位根据水土保持方案中各项防护措施的设计要求，进行水土保持工程监理工作，形成以项目法人（业主）、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到有效合理的资金投入，确保施工进度，提高水土保持工程施工质量的目的。

水土保持监理单位应按照水土保持相关要求，做好施工阶段的监理工作，其主要职责和任务：

（1）依据合同相关内容，监督施工单位切实履行其水土保持责任。组织设计单位向施工单位进行设计交底，审核施工单位组织设计，经批准后施工单位方可开工。同时，在施工过程中，建立工程材料检验和复检制度，建立工序质量检验和技术复核制度。

（2）对施工组织实施情况，监理工程师以监理日记、月报和年报的形式进行记录，说明施工进度、施工质量、资金使用依据存在的问题、处理意见、有价值的经验等，全面控制水土保持工程的实施。监理月报、年报应报水行政主管部门备案。

（3）协调建设单位和施工单位、建设单位与水行政主管部门之间有关水土保持措施实施、水土保持工程管理、水保设施验收等方面的工作。

## 水土保持施工

本项目对参与项目投标的施工单位，进行严格的资质审查，确保施工队伍的技术素质。水土保持工程可单独进行招投标，也可分别落实到主体工程各主体标内。招标文件明确承包商的水土流失防治范围、水土保持要求、工程量、设计参数和费用计量支付办法等内容。具体水土保持要求如下：

（1）建设单位根据批复的水土保持方案，对施工单位水土保持实施提出具体要求。施工单位在施工过程中，对其责任范围内的水土流失负责。施工单位必须具有水土保持专业技术人员，实施各项水土保持措施；并加强水土保持技术培训，强化施工人员的水土保持意识，提高施工人员的水土保持工程施工技术水平。

（2）施工单位应采取各种有效措施，减少在其防治范围内发生水土流失，避免对其范围外的土地进行扰动、破坏地表植被，对周边生态环境的影响。

（3）严格按照水土保持要求进行施工，施工过程中，如需进行设计变更，及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序变更或补充设计批准后，再进行相应的施工。

（4）植物措施施工过程中，应注意加强绿化植物的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管护，确保各种植物的成活率，尽早发挥植物措施的水土保持效益。

## 水土保持设施验收

按照“云南省水利厅文件《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）”的要求进行水土保持设施的验收，是确保其正常投入使用的有效措施之一。竣工验收主要是对项目所有水土保持防治措施进行全面验收，其为主体工程验收的重要组成部分，按照有关规定，水土保持设施验收不合格的主体工程不能投入使用。

结合本工程建设特点，本工程为建设类项目，在项目投入使用前，应进行验收，若验收不合格的不得投入使用。

水土保持设施验收的内容、程序等按照“云南省水利厅文件《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）”，由建设单位自行或委托相关单位编制完成《水土保持监测总结报告》，由建设单位组织第三方机构编制《水土保持设施验收报告》。

《水土保持设施验收报告》编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括《水土保持设施验收鉴定书》、《水土保持设施验收报告》和《水土保持监测总结报告》。

附表一                                                  单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其它直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 20.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体单价 |
| 2 | 浆砌石 | m³ | 309.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体单价 |
| 3 | 绿化 | m² | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体单价 |
| 4 | M10砂浆抹面 | m² | 21.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体单价 |
| 5 | M5浆砌砖 | m³ | 540.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体单价 |
| 6 | C20砼 | m³ | 509.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体单价 |
| 7 | 绿化覆土 | m³ | 7.6 | 0.31 | 0 | 4.91 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.41 | 0.63 | 方案新增 |

表4   绿化覆土单价分析表

| 定额编号 | 01155 | 计算单位 | 100m³自然方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工说明 | 挖装、运卸、空回 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 定额数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 552.82 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 522.16 |
| -1 | 人工费 |  |  |  | 31.26 |
|  | 人工 | 工时 | 4.9 | 9.19 | 31.26 |
| -2 | 零星材料费 | % | 0.00 | 10% | 0.00 |
| -3 | 施工机械使用费 |  |  |  | 490.90 |
|  | 74KM推土机 | 台时 | 3.57 | 137.51 | 490.90 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2 | 522.16 | 10.44 |
| （三） | 现场经费 | % | 5 | 532.60 | 26.63 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 559.23 | 27.96 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 | 587.20 | 41.10 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 628.30 | 62.83 |
| 小计 | 691.13 |
| 可研阶段10%扩大系数 | 760.24 |